فهرست

مقدمه		1

1- محور مديريت و برنامه‌ريزي	2

1- 1- سازگاري با کم آبی	2

1- 2- آمايش سرزمين و طرح هاي جامع	3

1- 3- برنامه ريزي منابع آب	4

1- 4- مديريت تقاضاي آب	11

1- 5- مدیریت پژوهش و فناوری در بخش آب	12

1- 6- مديريت دانش و فناوري اطلاعات	13

1- 7- مديريت نهادي و سازماني	16

2- محور منابع آب	19

2- 1- منابع آب زير زميني	19

2- 2- منابع آب سطحي	25

2- 3-  منابع آب غيرمتعارف	29

2- 4-  احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني	30

2- 5- تامين آب	33

3- محور اقتصاد آب	34

3- 1- اقتصاد و بهره وري آب	34

3- 2- خصوصي سازي در بخش آب	35

3- 3- ارزيابي اقتصادي در بخش آب	36

3- 4- ابزارهای اقتصادي در بخش آب	37

3- 5- اقتصاد برقابي	39

3- 6- آب مجازي	40

4- محور مديريت ريسک و بحران	41

4- 1- تغییر اقلیم	41

4- 2- خشکسالي	42

4- 3- سيلاب	43

4- 4- پدافند غيرعامل	46

5- محور فناوري هاي مورد نياز بخش آب	49

5- 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب	49

5- 2- بازچرخاني و تصفيه آب	53

5- 3- استحصال و تولید آب	54

5- 4- کنترل توزيع آب	55

5- 5- شبيه سازي و مدلسازي	56

6- مباحث اجتماعي، ظرفيت سازي و حقوق آب	58

6- 1- دیپلماسی آب	58

6- 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي	59

6- 3- مديريت و منابع انساني	62

6- 4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آب	63

6- 5- آموزش و ارتقاء آگاهي هاي عمومي	65

6- 6- آموزش سازماني و مديريتي	66

6- 7- برون سپاري فعاليت ها	67

7- محور محيط زيست	68

7- 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست	68

7- 2- بهداشت محيط، ايمني، امنيت و محيط زيست (HSSE)	72

7- 3- ارزيابي زيست محيطي طرح هاي آبي	73

7- 4- توسعه زيرساخت ها و ظرفيت هاي مديريت اکولوژيکي منابع آب	74

8- محور رودخانه و سواحل	75

8- 1- حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحل	75

8- 2- رفتارسنجي، مورفولوژي، فرسايش و رسوب	76

8- 3- مديريت رودخانه ها و سواحل	78

8- 4- احيا و ساماندهي رودخانه‌ها	79

8- 5- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتي	80

9- محور سد و شبکه	82

9- 1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي آبي	82

9- 2- طراحي و ساخت سازه‌هاي آبي	85

9- 3- ابزار دقيق	87

9- 4- سازه و هيدروليک	88

9- 5- نیروگاه‌های برق‌آبي	89

9- 6- مدیریت اجرایی	90

9- 7- زمين‌شناسي، ژئوتکنيک و لرزه‌خيزي	91

9- 8- شبکه‌هاي آبياري و زهکشي و نظام‌هاي بهره‌برداري	92

9- 9- ارتقاي بهره‌وري مصرف آب کشاورزي و شيوه‌هاي نوين آبياري	94

نحوه تماس با شرکت⁫هاي وزارت نيرو جهت انجام اولويت⁫ها	95

فلوچارت اخذ پروژه تحقيقاتي(يا پايان نامه) از اولويت⁫هاي تحقيقاتي وزارت نيرو	146

فرم پيشنهاد پروژه‌هاي پژوهشي	147

# مقدمه

موضوع «علم و پژوهش» به عنوان اولين محور از مجموعه سرفصل‌ها و توصيه‌هاي اساسي گام دوم انقلاب توسط مقام معظم رهبري مورد اشاره قرار گرفته است. صنعت آب و برق نيز همواره موضوع «پژوهش و فناوري» را مدنظر قرار داده و در اين راستا جهت‌گيري‌هاي کلان حوزه پژوهش و فناوري تبيين شده‌اند. کليه فعاليت‌هاي حوزه پژوهش و فناوري در قالب برنامه‌هاي مبتني بر جهت‌گيري‌هاي اساسي تنظيم مي‌گردند و اجراي اين برنامه‌ها ارتقاء شاخص هاي پژوهش و فناوري را به دنبال دارد.

يکي از جهت‌گيري‌هاي اساسي اين حوزه ارتقاء توان پاسخ‌گويي حوزة پژوهش و فناوري به تحولات محيطي و نيازهاي صنعت آب و برق مي‌باشد. لازمه پاسخ‌گويي به تحولات محيطي و نيازهاي صنعت آب و برق، در وحلة نخست شناسايي و معرفي نظام‌مند تحولات و نيازهاي اين صنعت است. در اين راستا تلاش مي‌شود اولويت‌‌هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در چارچوب مشخص تنظيم و ارايه شوند. تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي براساس اصول و معيارهاي علمي و بر مبناي واقعيات و نيازهاي صنعت آب و برق، نتايج ارزشمندي از جمله جهت‌گيري روشن در نتايج مورد نياز تحقيقات، جلوگيري از اتلاف منابع، پرهيز از دوباره کاري و موازي کاري و تخصيص بهينه اعتبارات تحقيقاتي را به دنبال خواهد داشت.

دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو طي ساليان گذشته با استعلام از واحدهاي زيرمجموعه، هر ساله مجموعه "عناوين اولويت⁫هاي تحقيقاتي وزارت نيرو" را (در وب سايت خود به نشاني http://trt.moe.gov.ir) منتشر مي⁫نمايد. پژوهشگران محترم جهت اخذ اطلاعات در مورد چگونگي انجام اولويت⁫هاي مذکور، ضمن مشاهده فلوچارت نحوه اخذ اولويت‏هاي تحقيقاتي مي⁫توانند با شماره تلفن⁫هاي مندرج در انتهاي فايل، تماس حاصل نموده و يا به نشاني اينترنتي شرکت⁫هاي مربوطه، مراجعه نمايند. شايان ذکر است کليه اولويت‏هاي تحقيقاتي شرکت مديريت منابع آب و شرکت هاي زيرمجموعه که پایان نامه دانشجویی مي باشند، پس از هماهنگي با شرکت‏هاي مربوطه، مي‏توانند به نخبگان وظيفه نيز ارايه شوند.  همچنين پژوهشگران، متخصصان و اعضاي هيات علمي مي‏توانند نظرات خود را راجع به نحوه پاسخگويي شرکت‏هاي زيرمجموعه وزارت نيرو براي انجام اولويت‏هاي تحقيقاتي، از طريق ايميل research.applied93@gmail.com منعکس نمايند.

دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو

خرداد 1400

# 1- محور مديريت و برنامه‌ريزي

## 1- 1- سازگاري با کم آبی

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي البرز | بررسی و تحلیل تجارب و درس‌آموخته‌های مطالعات انجام شده در شرکت آب منطقه‌ای البرز در راستای برنامه سازگاری با کم‌آبی استان | تقاضا محور | سند سازگاری با کم آبی استانی | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | با عنایت به برنامه تصویب‌شده سازگاری با کم‌آبی، یکی از مهم‌ترین برنامه‌ها، تدقیق اطلاعات موجود و ساماندهی آن‌ها می‌باشد، از این رو لازم است ابتدا ساماندهی از تمامی مطالعات انجام شده در راستای ماموریت شرکت (حتی مطالعات انجام شده در زمان آب تهران)، صورت گیرد تا بتوان فقر اطلاعاتی را شناسایی و جهت اصلاح و بهبود آن اقدام نمود. لازم به ذکر است در صورت انجام این پروژه، پروژه مرتبط با پروژه‌های تحقیقاتی نیز انجام می‌گردد. | تهیه برنامه عملیاتی که منجر به اجرا شود نیازمند اطلاعات پایه درست و دقیق می‌باشد که نبود این اطلاعات مانع از برنامه‌ریزی درست و دقیق می‌گردد از این رو نیاز است جهت تهیه بانک اطلاعاتی جامع، ابتدا اطلاعات موجود ساماندهی شود. | کمک به اجرای برنامه تصویب شده در برنامه سازگاری با کم‌آبی استان البرز | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي البرز | بررسی و تحلیل نیاز آبی بخش صنعت و تامین آن در مطالعات طرح فلات وزارت نیرو با رویکرد تدقیق و کاربرد اطلاعات در راستای سازگاری با کم آبی استان البرز | تقاضا محور | سند سازگاری با کم آبی استانی | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | با توجه به انجام مطالعات طرح فلات توسط وزارت نیرو و تجارب به دست آمده در طی تهیه برنامه سازگاری با کم‌آبی، شناخت وضعیت صنایع از مشخصات کلی آن‌ها تا مباحث مرتبط با بازچرخانی آب، تصفیه فاضلاب آن‌ها، منابع تامین، وضعیت مواد اولیه صنایع و ... لازم و ضروری است. لازم به ذکر است این اطلاعات جهت فاز دوم تدوین برنامه سازگاری با کم آبی استان لازم و ضروری است. | در صورت وجود اطلاعات دقیق، می‌توان جهت تامین آب بخش صنعت در راستای سازگاری با کم‌آبی اقدام نمود و از این رو و با توجه به مهم‌ترین برنامه تصویب شده سازگاری با کم‌آبی (تدقیق اطلاعات پایه)، این مهم مورد نیاز می‌باشد. | کمک به اجرای برنامه تصویب شده در برنامه سازگاری با کم‌آبی استان البرز و تدقیق اطلاعات جهت کمک به تدوین برنامه در فاز دوم سازگاری با کم‌آبی | حل مسئله و چالش |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | بررسی ظرفیت توسعه گلخانه ها در شهرستان تیران و کرون به لحاظ کیفی | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت بهينه‌سازي نياز آبي محصولات کشاورزي و فقدان الگوي کشت مناسب با منابع آبي موجود | تعیین ظرفیت احداث گلخانه در شهرستان تیران هم به لحاظ محدودیت تامین آب و هم به لحاظ تاثیرات این موضوع بر کیفیت منابع آب و خاک. | با توجه به درخواستهای مکرر کشاورزان مبنی بر احداث گلخانه در شهرستان تیران، لازم است ظرفیت این شهرستان به لحاظ کمی و تاثیرات کیفی این موضوع مشخص گردد. | میزان ظرفیت باقیمانده از تتغییر کاربری از کشاورزی به گلخانه مشخص شود. | حل مسئله و چالش |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي بوشهر | بررسی پیش بینی آتی آب تجدید پذیر حوضه حله و شاخص وابستگی آب خارجی استان بوشهر | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | یکی از پارامترهای آب تجدیدپذیر ، حجم آبهای ورودی به حوضه یا منطقه می باشد. با توجه به اینکه اکثر آبهای ورودی به استان بوشهر از استان فارس می باشد و بدلیل استفاده های بالادستی و تغییر اقلیم، تخمین حجم آتی آن جهت برنامه ریزی منابع آب استان و مدیریت سدهای استان بسیار ضروری است، انجام این پژوهش کمک بسیاری به برنامه ریزی منابع آب استان می نماید و ضرورتی اجتناب ناپذیر است. | پیش بینی آتی آب تجدید پذیر حوضه حله و شاخص وابستگی آب خارجی استان بوشهر و ارائه راهکارهای مدیریتی | تعیین سهم تاثیر گذاری هر یک از عوامل موثر بر آب تجدید پذیر و آمادگی جهت سازگاری با تغییرات اقلیمی و تغییرات انسانی حوضه بالادست | حل مسئله و چالش |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | مدلسازي رياضي آبخوان کرات تایباد و بررسی نقاط مستعد فرونشست | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | اثرات طرح‌هاي توسعه بر منابع آب (زيرزميني و سطحي) | مدلسازي رياضي آبخوان کرات تایباد و بررسی نقاط مستعد فرونشست | مدلسازي رياضي آبخوان کرات تایباد و بررسی نقاط مستعد فرونشست | مدلسازي رياضي آبخوان کرات تایباد و بررسی نقاط مستعد فرونشست | توليد محصول/ خدمت |
| 6 | آب منطقه ای کرمان | تعیین درصد تولید گرد و غبار حوضه آبریز جازموریان نسبت به کل کشور | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | اثرات طرح‌هاي توسعه بر منابع آب (زيرزميني و سطحي) | طوفان‌های گرد وغبار معضل بسیار بزرگی است که گاه و بی‌گاه بر زندگی مردم مناطق ساکن در حوزه جازموریان واقع در استان کرمان پدیدار می‌شود. اولین گام جهت مقابله با این پدیده مخرب، شناسایی مناطق پتانسیل تولید گرد وغبار و در پی آن تمرکز بر نقاط بحرانی و تشخیص عوامل موثر بر تولید آن می‌باشد. | به واسطه افزایش اثرات گرد وغبار در منطقه، نیاز مبرمی به شناسایی منشاهای داخلی گرد وغبار و عوامل موثر بر ایجاد آن و پیدا کردن راه‌حل مناسب در مبارزه با آن وجود دارد. | تعیین درصد و منطقه تحت تاثیر تولید گرد و غبار در حوزه جازموریان | حل مسئله و چالش |

1- محور مديريت و برنامه‌ريزي

## 1- 2- آمايش سرزمين و طرح هاي جامع

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | تدوین مدل توسعه آب محور شرق کشوربرمبنای فرصت ها وچالشها | تقاضا محور | سند آمایش سرزمین استانی | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | ارتقا واستقرار ساختار سازمانی آب با رویکرد مدیریت به هم پیوسته در حوضه های آبریز وتدوین برنامه های آمایش سرزمین | برنامه ریزی واستفاده بهینه از منابع آب | گسترش تعاملات وبهره برداری از منابع آب سطحی وزیرزمینی ونامتعارف | بومی سازی فناوری |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | وقایع حدی هیدروکلیماتیک واثر آنها برتغییرات کیفی وکمی کفه های نمکی در سطح استان | پایان نامه دانشجویی | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | تدوین برنامه های آمایش سرزمین | پایش واندازه گیری | دستیابی به اهداف آمایش سرزمین | اجرای پایلوت |

1- محور مديريت و برنامه ريزي

## 1- 3- برنامه ريزي منابع آب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | تدوین برنامه استراتژیک آب منطقه ای آذربایجان شرقی با رویکرد بازاریابی در حوزه آب | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | مباحث اقتصاد آب (تعيين ارزش اقتصادي و ذاتي آب، عملياتي نمودن تجارت مجازي آب) | با توجه به اهميت موضوع و با عنايت به رسالت حساس و مهم شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي در مدیریت منابع آب استان، استقرار نظام برنامه‌ريزي استراتژيك لازم و ضروري مي باشد. با عنایت به کمبود آب در استان و لزوم تدقیق مصارف آب از یک سو و لزوم تامین مالی پروژه های آبرسانی به کلان شهر تبریز از سوی دیگر لازم است نسبت به تشکیل بازار محلی آب در سطح استان اقدام شود، تا از این رهگذر دقت در مصرف آب و اقدامات درآمدزائی شرکت مورد توجه قرار گرفته و عملیاتی گردد. برخي از دلايل و ضرورتهاي استقرار مديريت استراتژيك به شرح زير است: - تعريف شاخص‌هاي كليدي عملكرد كه نشان‌دهنده خروجي نهايي سازمان در راستاي محورهاي استراتژيك باشد، و درنتيجه امكان پايش عملكرد كلي سازمان در زمينه تحقق محورهاي استراتژيك فراهم گردد. - به‌كارگيري مكانيزمي به منظور اطمينان رهبران از ايجاد، توسعه و به‌روزآوري خط مشي و استراتژي و اندازه‌گيري، بازنگري و بهبود نتايج کليدي - وجود يك رويكرد نظام‌مند به‌منظور شناسايي ذي‌نفعان و تعيين و اولويت‌بندي انتظارات حال وآينده آنها - شناسايي و طراحي فرآيندهاي كليدي كه مستقيما بر تحقق يا عدم تحقق محورهاي استراتژيك اثرگذارند - وجود رويكردي در سازمان جهت شناسايي و به‌كارگيري شايستگي‌هاي محوري، مزيت‌هاي رقابتي حال و آينده و نيز توجه به عوامل بحراني موفقيت به‌منظور تدوين خط‌مشي و استراتژي سازمان - تجزيه و تحليل عملكرد سایر دستگاه های اجرایی مشابه در سطح کشور و بهترين عملکرد شرکتهای موفق - تجزيه و تحليل داده‌ها بمنظور تعيين تاثير فن‌آوري‌ها مدل هاي كسب و كار جديد در عملكرد سازمان | امروزه کم آبی به یکی از دغدغه های اساسی در کشور و منطقه ما تبدیل شده است و این امر رفته رفته با افزایش جمعیت و تغییر اقلیم و کاهش نزولات آسمانی بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است. شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی به عنوان متولی اصلی مدیریت منابع آب استان، نیازمند برنامه بلند مدتی برای دستیابی به چشم انداز تعیین شده توام با تامین نیازهای جامعه و واقعی کردن ارزش آب و کنترل مکانیزم عرضه و تقاضای آب می باشد. با توجه به اینکه این شرکت تولیت حفاظت از منابع آب را در استان داراست از طرفی باید در زمینه بازار یابی آب گامهای موثری برداشته و عرضه و تقاضای آب را برای دست یافتن به توسعه پایدار کنترل نماید و از طرف دیگر جهت مدیریت یکپارچه منابع آب استان، استراتژی های دقیقی را به اجرا درآورد. در سطح جهانی پس از کنفرانس ریو در سال 2015 ، اهداف توسعه پایدار با عنوان " دگرگونی و تحول در جهان ما : دستور کار 2030 برای توسعه پایدار" در 17 مورد پیشنهاد گردید. هدف 6 ام از اهداف" 17 گانه توسعه پایدار" سازمان ملل متحد، به مدیریت منابع آب و دسترسی همه به آب پاکیزه و سالم اشاره دارد. یکی از اهداف اصلی این بخش استفاده از مشارکتهای جوامع محلی در مدیریت منابع آب و استفاده از مفاهیم بازارهای محلی آب برای مدیریت منابع آب هر منطقه است (امور اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، 2006). با توجه به این رویکرد جهانی بررسی ها نشان می دهد که در سطح ملی و منطقه ای مطالعات مختلفی در زمینه تدوین "برنامه های استراتژیک مدیریت منابع آب "در مجموعه وزارت نیرو صورت گرفته اما موضوع بازار آب کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از ظرفیتهای بازار های محلی آب در این خصوص استفاده نشده است. قیمت عرضه آب مطابق با قانون تثبیت آب بهاء بسیار کمتر از بهای تمام شده آن است و از طرف دیگر نیازهای بخش کشاورزی و صنعت و شرب با یکدیگر همخوانی نداشته و 90 درصد آب به بخش کشاورزی با قیمتی بسیار کم عرضه می گردد. لذا وجود یک تحقیق سیستماتیک و منظم که رابطه بازار آب و استراتژی های مورد عمل در مدیریت منابع آب را مطالعه نموده و با استفاده از مفاهیم بازار یابی آب برنامه های بلند مدتی را برای کنترل مصرف آب تهیه کند می تواند به تصمیم گیران بخش آب در استان آذربایجانشرقی کمک شایانی نماید. با عنایت به موارد یاد شده در تحقیق حاضر تلاش خواهد شد که جهت مدیریت منابع آب استان با توجه به بازار یابی آب و قیمت تمام شده آن، یک برنامه استراتژیک کاربردی تدوین گردد. محقق در این تحقیق به دنبال پاسخ این سئوال است که چه استراتژیهایی در شرکت، حفاظت و بهره برداری صحیح از منابع آبی را تامین خواهد نمود و برای افزایش درآمد شرکت استراتژیهای بازاریابی شرکت در هر کدام از بخشهای بازار چگونه خواهد بود؟ | تهیه برنامه مدون استر اتژیک در زمینه افزایش درآمدهای سازمان همگام با مدیریت پایدار و آینده محور منابع آب استان کمک به مدیران سازمان برای اخذ تصمیمات درست و به هنگام جهت استفاده از فرصتها و مقابله با تهدیدات محیطی کمک به مدیران برای کنترل بازار آب و مدیریت عرضه و تقاضای آب در استان کمک به مدیران در زمینه استفاده از ظرفیتهای نهاد بازار و مشارکت ذینفعان در کنترل مصارف آب کمک به مدیران در زمینه تخصیص کارآتر آب و تخصیص به مصارف با ارزش افزوده بالاتر تعیین اولويت های اجرایی با توجه جهت گیری های آینده محور و تخصیص بهینه منابع برای رسیدن به چشم انداز سازمانی همسو سازی بودجه و اهداف استراتژیک سازمان جهت اجرای هرچه بهتر استراتژی ها | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي البرز | پژوهش های علوم انسانی در راستای شناسایی و رفع مشکلات و موانع مدیریت منابع آب استان البرز | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | با توجه به اهمیت علوم انسانی در مدیریت منابع آب شامل مسائل ساختاری ، حقوقی ، مدیریتی و اجتماعی ، ضرورت دارد با بهره گیری از دانش و تجربیات متخصصات در این حوزه نسبت به شناسایی فرصت ها و چالش ها به خصوص در حوزه حفاظت و بهره برداری از منابع آب اقدام نمود لذا این شرکت موضوع فوق را از طریق حمايت از انجام پروژه های پسا دکتری و پايان نامه هاي دانشجويي در دستور کار خود قرار داده است . پژوهشگران علاقه مند می توانند جهت تعریف و تدقیق مسئله ، ایده ها و پیشنهادات خود را با دبیرخانه تحقیقات و فناوری شرکت مطرح نموده و هماهنگی نمایند. | با توجه به اهمیت علوم انسانی در مدیریت منابع آب شامل مسائل ساختاری ، حقوقی ، مدیریتی و اجتماعی ، ضرورت دارد با بهره گیری از دانش و تجربیات متخصصات در این حوزه نسبت به شناسایی فرصت ها و چالش ها به خصوص در حوزه حفاظت و بهره برداری از منابع آب اقدام نمود لذا این شرکت موضوع فوق را از طریق حمايت از انجام پروژه های پسا دکتری و پايان نامه هاي دانشجويي در دستور کار خود قرار داده است . پژوهشگران علاقه مند می توانند جهت تعریف و تدقیق مسئله ، ایده ها و پیشنهادات خود را با دبیرخانه تحقیقات و فناوری شرکت مطرح نموده و هماهنگی نمایند. | ارائه راهکار | حل مسئله و چالش |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي البرز | تحلیل روش‌شناسی‌های پیاده‌سازی حسابداری آب و زیرساخت‌های ضروری آن‌ها با رویکرد بومی‌سازی فرآیند حسابداری ملی آب (پایلوت: محدوده مطالعاتی هشتگرد) | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | امروزه حسابداری آب به عنوان زیربنای تصمیمات مدیریتی کارآمد در بخش آب شناخته شده که محصول مطالعه نظام‌مند وضعیت حاضر و روند تغیییرات در تامین، تقاضا و دستیابی و مصرف آب در یک محدوده مشخص است (فائو، 2016) با وجود توافق کلی بر روی مفهوم حسابداری آب و کلیت فرآیندهای اصلی آن، با توجه به وضعیت داده و اطلاعات (از حیث جامعیت، کامل بودن، به روز بودن، در دسترس بودن، مورد وثوق بودن، میزان عدم قطعیت و ...) بخش های مختلف منابع آبی و مصرف کنندگان آب، همچنین تمرکز سیاسگذاران و برنامه‌ریزان بر روی نوع خروجی‌های مورد نیاز در بخش‌های مختلف، روش‌شناسی‌های متعددی در مراجع بین‌المللی پیشنهاد و در عمل به کار بسته شده است. لذا بررسی و نقادی روش‌شناسی‌های موجود و زیرساخت‌‌های اطلاعاتی و نهادی مورد نیاز در هر یک و تطبیق شرایط آنها با الزامات، امکانات و نیازمندی‌های سیاستگذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی در سطح استانی، حوضه‌آبریز و ملی و در نهایت ارائه روش‌شناسی ملی حسابداری آب یکی از مسایل کلیدی است که ضرورت دارد به آن پرداخته شود. | امروزه سیاستگذاری و مدیریت منابع آب کشور در تمام سطوح با سوالات کلیدی مواجه است نظیر: دلایل ریشه‌ای عدم تعادل در تامین آب (کمیت و کیفیت) و تقاضا برای مصرف کنندگان مختلف چیست؟ آیا سطح فعلی مصرف آب در شرایط پایدار است؟ چه فرصت‌هایی وجود دارد که مصرف را عادلانه‌تر و پایدار‌تر می‌سازد؟ حسابداری آب محور در عمل با پاسخ به سوالات فوق در پی انجام ارزیابی‌های چندبعدی است که می‌تواند در مواردی همچون کارایی و بهره‌وری مصارف گوناگون آب، جلوگیری و مدیریت تناضعات و تنش‌های آبی و پایداری زیست‌محیطی مورد استفاده قرار گیرد. از این رو توسعه و پیاده‌سازی فرآیندهای این رویکرد نیاز و ضرورتی است که مدت‌ها قبل توسط کارشناسان و نهادهای مختلفی در سطح ملی و بین‌المللی مورد تاکید قرار گرفته است. از سوی دیگر داده‌ها و اطلاعات مرتبط با منابع و مصارف آب رکن اساسی هرگونه تصمیم‌گیری، سیاست‌گذاری و حکمرانی مطلوب در این عرصه است و حسابداری ملی آب درگاه جمع‌کننده‌ای است که نهایتا عصاره و چکیده‌ای اساسی وضعیت منابع و مصارف آب کشور را در در سطوح ملی، حوضه‌ای و استانی مشخص خواهد نمود. لذا نوع تجربیات و امکانات فعلی کشور در نظام آمار و اطلاعات بخش آب کشور نقش تعیین کننده‌ای در ارائه یک روش‌شناسی عملیاتی در این خصوص دارد و از سوی دیگر اقتضاعات مدیریت موثر بخش آب کشور نیز از طریق حسابداری ملی آب تعریف کننده مطلوبیت برای نظام آمار و اطلاعات بخش آب کشور خواهد بود. | 1- تحلیل روش‌شناسی‌های موجود حسابداری آب, نقاط ضعف و قوت و ارائه چارچوب پیشنهادی برای حسابداری ملی آب 2- پیاده‌سازی فرآیندی حسابداری ملی آب در یک محدوده مطالعه موردی (دشت هشتگرد) و تحلیل نقاظ ضعف و قوت آن | حل مسئله و چالش توليد محصول/ خدمت |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | کاربرد داده های سنجش از دور در تدقیق پارامترهای بیلان منابع آب (حوضه زاینده رود، حوضه سمیرم، حوضه دریاچه نمک) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | محاسبه مولفه های معادله بیلان آب از اهمیت بسزایی در مدیریت منابع آب برخوردار است محاسبه این پارامتر به دلیل نیاز به بازدیدهای صحرایی و اندازه گیریهای میدانی ، بسیار پرهزینه و زمانبر است برای به دست آوردن میزان تولید و تخلیه از منابع آب در بازه های زمانی کوتاه مدت، استفاده از فن آوری سنجش از راه دور و تصاویر ماهواره ای میتواند راهگشا باشد. بر همین اساس با استفاده از فنآوریهای سنجش از دور مهمترین مولفه بیلان آب استخراج و نتایج آن با روش های کنونی برآورد بیلان مقایسه خواهد شد. | به دلیل دقیق نبودن روش های کنونی برآورد بیلان و وقت گیر بودن این روش ها و وجود تنش های آبی فراوان در حوضه، کاهش عدم قطعیت در خصوص موجودی آب جهت اختصاص متناسب تر به مصارف مختلف، کاهش مناقشات آبی و همچنین حفظ یکپارچگی منابع آب امری ضروری است از این رو استفاده از فناوریهای نوین در برآورد دقیق بیلان آب در زمان کوتاه تر امری مورد نیاز می باشد. | برآورد دقیق معادله بیلان در هر حوضه | بومی سازی فناوری |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | آینده پژوهی منابع و مصارف آب در حوضه های آبی استان اصفهان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | آینده پژوهی بعنوان علم مطالعه آینده های ممکن، محتمل و مطلوب تلاشی هدفمند برای به کارگیری ابزارها و دستکاری مطلوب عوامل برای ایجاد آینده دلخواه، با تکیه بر روشهای علمی، همچون سناریونویسی، شناسایی روندها و شناسایی عوامل پیش ران هستند. شناسایی عوان پیشران بر منابع و مصارف آب در حوضه زاینده رود به منظور شناسایی و ترسیم آینده های ممکن و محتمل مدیریت منابع آب استان برای حل برون رفت بحران آب. | با توجه به اهمیت موضوع آب و با در نظر داشتن شرایط فعلی منابع آبی استان پژوهش و مطالعه در این حوزه با رویکردی آینده نگرانه به منظور افزایش افق دید و ایجاد آمادگی برای مواجهه با شرایط احتمالی در آینده و نیز تدوین سیاست های اجرایی مناسب، یکی از مهم ترین اولویت های علمی پژوهشی محسوب می شود. | با فرض گرفتن هر یک از این سناریوها میتوان یک نقشه راه دقیق و راهبردی برای مدیریت صحیح و مواجهه منطقی با بحران آب برای سالهای آتی تهیه کرده و در دستور کار سازمان قرار داد. | حل مسئله و چالش |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي بوشهر | تدقیق آب قابل برنامه ریزی محدوده های مطالعاتی استان و راهکارهای بهبود وضعیت موجود | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | آب قابل برنامه ریزی یکی از پارامترهای کلیدی در برنامه ریزی منابع آب می باشد. در حال حاضر آب قابل برنامه ریزی محدوده های مطالعاتی استان بوشهر بر اساس مطالعات بیلان دهه 80 تا 1390 تعیین شده است که بعضا خطای زیادی دارد و نیاز به اصلاح دارد. | محاسبات انجام شده در حوضه آبريز و بخصوص استان بوشهر (درخصوص منابع آب سطحي)، بروز رسانی مطالعات بیلان آب، کسر سهم نياز زيست محيطي حوضه از مجموع منابع آب سطحي حوضـه و سـپس تعیین سهم استان | با توجه به اهمیت آب قابل برنامه ریزی استان اصلاح و بهنگام سازی و تدقیق آن مد نظر می باشد | تهیه دستورالعمل |
| 7 | شركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياري | آینده‌پژوهی منابع و مصارف آب در حوضه های آبریز استان چهارمحال و بختیاری | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | آینده‌پژوهی منابع و مصارف آب | ارائه میزان کاهش منابع آب های سطحی و زیرزمینی، و ارائه برنامه برای بازبینی سیاست های کلان آب در مقیاس استان و یا حوضه های آبریز | با ارائه میزان کاهش منابع آب های سطحی و زیرزمینی و در راستای جهت گيري استراتژيك در پژوهشهاي آب (آينده پژوهي) و يكپارچه سازي و شبكه سازي براي استفاده بهينه از نتايج پژوهشها به ارائه برنامه برای بازبینی سیاست های کلان آب در مقیاس استان و یا حوضه های آبریز پرداخته شود. | ارائه میزان کاهش منابع آب های سطحی و زیرزمینی، و ارائه برنامه برای بازبینی سیاست های کلان آب در مقیاس استان و یا حوضه های آبریز | حل مسئله و چالش |
| 8 | شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي | محاسبه اجزای بیلان با استفاده از روشهای نوین | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | ارائه مدل مناسب در خصوص استفاده بهینه از منابع آبی | ارائه مدل مناسب در خصوص استفاده بهینه از منابع آبی و مدیریت یکپارچه منابع آبی | تدوین و ارائه مدل کاربردی | حل مسئله و چالش |
| 9 | شركت آب منطقه‌اي سمنان | ارزیابی اثرات احداث استخرهای ذخیره آب کشاورزی در برداشت غیر مجاز چاه ها | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | برداشت غیر مجاز و تاثیر منفی بر سفره های آب زیرزمینی | تاثیرات منفی بر روی سطح سفره های آب زیرزمینی و حفاظت از منابع آب زیرزمینی | بررسی احداث استخرهای ذخیره آب و تاثیر متقابل بر روی اضافه برداشت از چاههای بهره برداری | ارائه راهکار کنترل برداشت از سفره های آب زیرزمینی پس از امکان ذخیره سازی در استخرها | ارائه راهکار |
| 10 | شركت آب منطقه‌اي سمنان | ارزیابی اثرات ناشی از حذف حق النظاره های چاههای آب با مصرف کشاورزی بر مدیریت منابع آب (مطالعه موردی: استان سمنان) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسایی و استفاده بهینه از منابع آب و مدیریت یکپارچه منابع آب | حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت منابع آب | بررسی سیستمی(اجتماعی-حقوقی-مالی و اقتصادی-فنی) موضوع حق النظاره چاههای کشاورزی | بررسی سیستمی(اجتماعی-حقوقی-مالی و اقتصادی-فنی) موضوع حق النظاره چاههای کشاورزی و تاثیر آن بر مدیریت منابع آب | ارائه راهکار |
| 11 | شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان | ارزیابی و تحلیل هفت دهه فعالیت های مهندسی در رودخانه سیستان و ارائه راهکارهای جدید برای مدیریت یکپارچه رودخانه سیستان با اهداف مشخص و مدلسازی جامع وضعیت آینده | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | 1- ایجاددانش فنی به منظور مدیریت موثر و بهینه بر رودخانه سیستان باکاهش سوء اثر تاثیرات زیست محیطی؛ 2- بررسی، تجمیع و یکپارچه سازی هفت دهه مطالعات مختلف رودخانه سیستان؛ 3- مدلسازی جریان و رسوب رودخانه با تحلیل تغییرات مورفولوژیکی؛ 4- معرفی و مقایسه سناریوهای مختلف برای بهبود عملکرد آبگیری فیدر چاه نیمه ها با در نظر داشتن هیدرولیک جریان و رسوب | 1- مطالعات مختلفی در رودخانه سیستان توسط مشاوران مختلف داخلی و خارجی انجام شده است که لازم است بر اساس یک دیدگاه واحد و علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و بصورت یکپارچه و منسجم جمع بندی گردد. 2- ارائه راهکارهای بهره برداری بهینه از رودخانه با حداقل سازی هزینه های اجرایی، 3- بررسی و شناسایی اثرات سازه های احداث شده در رودخانه بر مورفولوژی رودخانه، 4- بررسی و پیشنهاد روشهای مناسب لایروبی، 5- در نظر گرفتن مخاطرات سیل با حذف سازه کهک و افزایش ظرفیت آبگیری برای انتقال به چاه نیمه ها، 6-شناسایی و معرفی سهم عوامل رسوبگذاری و اختلال در بهره برداری حقابه دریافتی از هیرمند توام با ارائه راهکارهای بهینه برای رفع و چاره جویی آنها | 1- ایجاددانش فنی به منظور مدیریت موثر و بهینه بر رودخانه سیستان باکاهش سوء اثر تاثیرات زیست محیطی؛ 2- بررسی، تجمیع و یکپارچه سازی هفت دهه مطالعات مختلف رودخانه سیستان؛ 3- مدلسازی جریان و رسوب رودخانه با تحلیل تغییرات مورفولوژیکی؛ 4- معرفی و مقایسه سناریوهای مختلف برای بهبود عملکرد آبگیری فیدر چاه نیمه ها با در نظر داشتن هیدرولیک جریان و رسوب | حل مسئله و چالش |
| 12 | شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان | پهنه بندی پتانسیلی آب زیرزمینی با استفاده از تجزیه و تحلیل شاخص هم پوشانی وزنی( مطالعه موردی دشت گوهرکوه) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | آب هاي زيرزميني در طي دهه هاي اخير بدليل برداشت بيش از تغذيه با کاهش کمي روبرو شده اند. مديريت منابع آب زيرزميني ازطريق اکتشاف و بهره برداري متناسب با پتانسيل آبخوان يکي از مهم ترين استراتژي-هاي منتخب در اين زمينه است. در نظر گرفتنپارامترهاي موثر جهت تعيين نمودن پهنه هاي با پتانسيل بالاي آب زيرزميني و استفاده از روش هاي نوين تهيه و تلفيق داده و نيز روش هاي نوين تصميم گيري اجتناب ناپذير است. | به منظور پهنه بندی پتانسیلی آب زیرزمینی با استفاده از تجزیه و تحلیل شاخص هم پوشانی وزنی؛ مطالعه موردی؛ دشت گوهرکوه، نیاز به ترسیم نقشه پهنه بندی پتانسیلی آب زیرزمینی دشت گوهرکوه ، تعیین پارامترهای موثر در پتانسیل یابی آب زیرزمینی و ذخیره آب زیرزمینی و ارتباط بین آن ها در دشت گوهرکوه ، ارزیابی نتایج پهنه بندی و مقایسه نتایج با واقعیت ها و شرایط موجود می باشد. | 1- ترسیم نقشه پهنه بندی پتانسیلی آب زیرزمینی دشت گوهرکوه 2- تعیین پارامترهای موثر در پتانسیل یابی آب زیرزمینی و ذخیره آب زیرزمینی و ارتباط بین آن ها در دشت گوهرکوه 3- ارزیابی نتایج پهنه بندی و مقایسه نتایج با واقعیت ها و شرایط موجود 4- تعیین مکان های مستعدتر جهت استخراج آب زیرزمینی و جلوگیری از حفاری های بی نتیجه و ممانعت از هدر رفتن منابع مالی و همچنین ایجاد اطلاعات لازم درخصوص مدیریت کمی و کیفی آبخوان 5- شناسایی مناطق دارای پتانسیل ضعیف به منظور جلوگیری از بروز افت بیشتر سطح آب زیرزمینی و ممانعت از نشست زمین در دشت و یا تعیین مکان مناسب جهت احداث آلاینده یا محل دفن زباله | حل مسئله و چالش |
| 13 | شركت آب منطقه‌اي كردستان | مدلسازی و تعیین مهترین معیارهای تصمیم گیری جهت بازتوزیع تخصیص منابع آب در حوضه های آبریز | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | فقدان معیارهای جامع و فراگیر جهت تخصیص منابع آن | استفاده از اصول IWRM و مولفه های پایداری جهت استخراج معیارهای قابل سنجش و کمیت پذیر جهت استفاده در تخصیص منابع آب | انتخاب مهمترین معیارهای تصمیم گیری بازتوزیع منابع آب، انتخاب بهترین مدل جهت بازتوزیع منابع آب جهت توزیع عادلانه آب برای بهره بردارن و ذیمدخلان حوضه آبریز | تهیه دستورالعمل |
| 14 | شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمد | برآورد حجم ذخایر کارستی استان کهگیلویه وبویر احمد با استفاده از متدولوژی کامل وجامع هیدرو ژئولوژی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | محدودیت درمنابع آب سطحی منطقه درمقابل نیاز روزافزون به منابع آب - گسترش محدود آبخوانهای آبرفتی دراستان - وجود شواهدی مبنی برگسترش منابع آب کارستی - محدودیتهای موجود درتامین وانتقال منابع آب - عدم وجودمطالعات هیدرو ژئولوژی و مسائل ساختاری در تامین آب درمنطقه - پتانسیل بالای منابع آب کارستی از نقطه نظر کمیت وکیفیت | برآورد حجم ذخایر کارستی استان کهگیلویه وبویر احمد با استفاده از متدولوژی کامل وجامع هیدرو ژئولوژی | با توجه به مشکلات موجود در انتقال آب به ارتفاعات در استان می توان انتظار داشت با شناسایی منابع آب قابل استحصال در ار تفاعات منطقه و جایگزین نمودن آن تاحدودی مشکلات مربوط به محدودیت در آبخوان های آبرفتی برطرف گردد . نتایج این تحقیق همچنین می تواند در تصمیمات مدیریتیمسئولان اجرایی خصوصا مدیران آب منطقه ای استان موثر باشد علاوه براین نتایج این تحقیق از جمله تعیین نواحی تغذیه وتخلیه آبخوان می تواند کمک شایان توجهی در ارزیابی دقیق تر هیدرو ژئولوژیکی منطقه وتعیین پارامترهای بیلان آب محسوب شود . ااز دیگر دستاوردهای تحقیق بعنوان مطالعه موردی عبارتند از الف) مشخص شدن حجم ذخایر آبی موجود در طاقدیس درشک وآگاهی از ضرایب مختلف هیدرو دینامیکی وهیدرو استاتیکی سازند سخت این طاقدیس ب) آگاهی دقیق از تاثیر یا عدم تاثیر تغذیه مصنوعی در این طاقدیس با استفاده از روش های مانند تغذیه از طریق چاه و . . . ج ) تعیین وضعیت کیفی آبخوان جهت مصارف شرب ، صنعت وکشاورزی با اولویت شرب با استفاده از روش Methods جدید د) استفاده از مدل سازی عددی Numerical Modeling ودر صورت امکان مدل سازی فیزیکی Physical Modeling جهت شناخت جامع از کل سازند جهت دسترسی به ویژگی های تمام نقاط آن | حل مسئله و چالش |
| 15 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | ارتقاء مشاركت ذي نفعان در فرآيند برنامه ريزي، اجرا، بهره برداري و حفاظت از منابع و تأسيسات آبي با تأكيد بر ايجاد و توسعة نهادها و تشكل هاي مردمي | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | عدم مدیریت مشارکتی در سطح استان و توجه و تاکید فراوان به تحویل حجمی آب به ذینفعان | بالا بردن سطح مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب استان | ارائه راهکارهایی جهت بالا بردن سطح مشارکت کشاورزان در مدیریت منابع آب استان | ارائه راه حل مشکل |
| 16 | شركت آب منطقه‌اي لرستان | تحلیل مصرف آب در سد هاله کوهدشت | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | جلوگیری از هدر رفت آّب با توجه به هزینه های سنگین ساخت سد وشبکه | جلوگیری از هدر رفت آّب با توجه به هزینه های سنگین ساخت سد وشبکه | تعیین دقیق سطح زیر کشت اراضی پایاب سد | تهيه دستورالعمل |
| 17 | شركت آب منطقه‌اي مركزي | بررسي و ارزيابي يك روش كمي جهت تعيين و بهينه نمودن منابع آبی انتخابي در محدوده مطالعاتي به عنوان پايلوت | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت انجام تحقیق بدست آوردن يک روش است که بتوان با اختصاص دادن وزن به پارامتر هاي مختلف موثر در هدف به يک نقشه پهنه بندي رسيد که معرف مناطق هم ارزش منابع آبي باشد. از نتيجه حاصل مي توان براي انتخاب منابع انتخابي استفاده نمود به نحوي که منابع آبي انتخابي و تعداد آنها در هر پهنه به بهترين وجه ممکن معرف منابع آبي موجود در پهنه هم ارزش باشد. ديگر نتيجه اين روش، امکان داشتن يک روش پردازش ديجيتال است که به نحو موثري ميتواند در تهيه نمودار تخليه. از نتيجه حاصل مي توان براي انتخاب منابع انتخابي استفاده نمود به نحوي که منابع آبي انتخابي و تعداد آنها در هر پهنه به بهترين وجه ممکن معرف منابع آبي موجود در پهنه هم ارزش باشد. ديگر نتيجه اين روش، امکان داشتن يک روش پردازش ديجيتال است که به نحو موثري ميتواند در تهيه نمودار تخليه کاربرد داشته باشد. | بدست آوردن يک روش است که بتوان با اختصاص دادن وزن به پارامتر هاي مختلف موثر در هدف به يک نقشه پهنه بندي رسيد که معرف مناطق هم ارزش منابع آبي باشد. از نتيجه حاصل مي توان براي انتخاب منابع انتخابي استفاده نمود به نحوي که منابع آبي انتخابي و تعداد آنها در هر پهنه به بهترين وجه ممکن معرف منابع آبي موجود در پهنه هم ارزش باشد. ديگر نتيجه اين روش، امکان داشتن يک روش پردازش ديجيتال است که به نحو موثري ميتواند در تهيه نمودار تخليه کمک نماید. | بهره برداری ازنتایج تحقیق و نقشه های پهنه بندی و امکان داشتن يک روش پردازش ديجيتال | تهیه دستورالعمل |
| 18 | شركت مدیریت منابع آب ايران | ارزیابی شاخصهای مدیریت بهم پیوسته منابع و مصارف آب در حوضه آبریز زهره جراحی | پایان نامه دانشجویی | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | در حال حاضر، با عنایت به گذر از شیوه مدیریت پایه منابع آب با دیدگاه سنتی (رویکرد سازه‎ای) و به تبع آن لزوم استقرار مدیریت بهم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح حوضه‎های آبریز کشور، لذا ارکان و برنامه‎های توسعه و چگونگی بهره‎برداری از منابع و مصارف آب (شامل احداث و مدیریت منابع و مصارف سد، احداث و بهره‎برداری شبکه‎های آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری و ...) نیز می‎بایست بر اساس رعایت سایر مؤلفه‎ها و شاخص‎های مدیریت بهم پیوسته (اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی)، در سطح حوضه آبریز مربوطه، تنظیم، اولویت‎بندی و اعمال گردد. | در حال حاضر، با عنایت به گذر از شیوه مدیریت پایه منابع آب با دیدگاه سنتی (رویکرد سازه‎ای) و به تبع آن لزوم استقرار مدیریت بهم پیوسته منابع و مصارف آب در سطح حوضه‎های آبریز کشور، لذا ارکان و برنامه‎های توسعه و چگونگی بهره‎برداری از منابع و مصارف آب (شامل احداث و مدیریت منابع و مصارف سد، احداث و بهره‎برداری شبکه-های آبیاری و زهکشی، اجرای عملیات آبخیزداری و ...) نیز می‎بایست بر اساس رعایت سایر مؤلفه‎ها و شاخص‎های مدیریت بهم پیوسته (اجتماعی، اقتصادی و زیست‎ محیطی)، در سطح حوضه آبریز مربوطه، تنظیم، اولویت‎بندی و اعمال گردد. | اولویت¬بندی برنامه¬های توسعه و چگونگی بهره¬برداری از منابع و مصارف آب در حوضه آبریز زهره – جراحی با لحاظ نمودن شاخص¬های مدیریت بهم پیوسته در حوضه آبریز زهره - جراحی. | تهیه دستورالعمل |
| 19 | شركت مدیریت منابع آب ايران | راهکارهای افزایش اثربخشی انتقال آب به دریاچه ارومیه و ارائه راهکارهای عملیاتی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي امکان انتقال آب بين حوضه‌اي و پيامدهاي آن | در سال‌های اخیر تشدید پدیده خشکسالی و مدیریت نادرست منابع آب، موجب افت شدید تراز آب دریاچه ارومیه در شمالغرب ایران و بروز پیامدهای منفی زیست‌محیطی شده است. لذا به‌منظور پیشگیری از بروز چنین مشکلاتی، طرح انتقال حوضه آبریز دریاچه ارومیه در دستور کار قرار گرفت. در این تحقیق نیاز است به راهکارهای افزایش اثربخشی انتقال آب به دریاچه ارومیه و ارائه راهکارهای عملیاتی پرداخته شود. | بررسي امکان انتقال آب بين حوضه‌اي و پيامدهاي آن | ارائه راهکار بالاخص در حیطه برنامه ریزی منابع آب انتقالی برای افزایش اثربخشی | حل مسئله و چالش |
| 20 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | بررسي راهكارهاي مديريت منابع آب با توجه به پارامترهاي اقتصادي ، اجتماعي ، زيست محيطي و...و ارائه مدل بهينه مشاركت بهره برداران ، آب بران و ذي نفعان (مطالعه موردي دشت ...) | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | 1- عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | ضرورت تبیین نقش بهره برداران، آب بران و گروداران در بهره برداری و مدیریت منابع آب | بررسي نحوه مشاركت بهره برداران ، آب بران و ذي نفعان در مديريت منابع آب | تهیه دستورالعمل |
| 21 | شركت آب منطقه‌اي همدان | محاسبه اجزاي بیلان با استفاده از روشهاي نوین | فرصت مطالعاتی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | ارائه روش تعیین اجزاء معادلات بیلان با دقت مناسب | جایگزینی روشهای قدیمی با روشهای نوین | جایگزینی روشهای قدیمی با روشهای نوین | حل مسئله و چالش |
| 22 | شركت آب منطقه‌اي همدان | ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر میزان بارندگی حوزه ها و دبی سیلابی رودخانهای اصلی در دوره های آتی | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر میزان بارندگی حوزه ها و دبی سیلابی رودخانهای اصلی در دوره های آتی | ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر میزان بارندگی حوزه ها و دبی سیلابی رودخانهای اصلی در دوره های آتی | مدیریت سیلاب | ارزیابی آثار تغییر اقلیم بر میزان بارندگی حوزه ها و دبی سیلابی رودخانهای اصلی در دوره های آتی | حل مسئله و چالش |
| 23 | شركت آب منطقه‌اي يزد | بررسي و تدوین دانش بومی آب استان و ارائه راهكارهاي عملي استفاده از ظرفيت های آن جهت مدیریت پایدار منابع آب و توسعه صنعت گردشگري | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | بررسي و تدوین دانش بومی آب استان و ارائه راهكارهاي عملي استفاده از ظرفيت های آن جهت مدیریت پایدار منابع آب و توسعه صنعت گردشگري | استفاده از دانش بومی جهت مدیریت پایدار منابع آب و رونق گردشگری | مدیریت پایدار منابع آب و رونق گردشگری آبی | حل مسئله و چالش |

1- محور مديريت و برنامه ريزي

## 1- 4- مديريت تقاضاي آب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمد | بررسی و ایجاد تشکل های صنفی آب بران آبهای زیرزمینی وتلفیقی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بهبود راندمان پايين شبکه‌هاي آبياري (مرمت کانال‌ها، استفاده مجدد از زهاب زهکش‌ها و ...) | به منظور بهره گيري از ظرفيت بخش خصوصي با هدف مشارکت درمديريت منابع آب زيرزميني درراستاي کمک به دولت و اجراي اصل 44 قانون اساسي در زمينه کاهش تصدي گري و برنامه هاي طرح تعادل بخشي ، ايجاد تشکل آب بران آب زيرزميني جهت حفظ وحراست و بهره برداري از منابع آب زيرزميني اين تحقيق دردستور کار کميته تحقيقات قرار گرفت . | بررسی و ایجاد تشکل های صنفی آب بران آبهای زیرزمینی وتلفیقی | - جمع بندي مطالعات و تهيه گزارش نهايي ، مطالعه و طراحي تشکل آب بران آبهاي زيرزميني وتلفيقي در منطقه مورد مطالعه - اعلام وظايف تشکل درحفاظت وبهره برداري از آبهاي زيرزميني درمنطقه مورد مطالعه - ارائه راهکار سيستم مالي تشکل اعم ازتامين وهزينه کرد - ارائه برنامه عملياتي تشکل آب بران زيرزميني در منطقه مربوطه براساس راهکارهاي مطالعاتي انجام شده | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | سناریونویسی برای نحوه توزیع آب، با توجه به نیازها و منابع آبی شبکه آبیاری سفیدرود با استفاده ازمدل عددی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | استان گیلان دارای 238000 هکتار اراضیشالیزاری میباشد که 171000کتار آن در محدوده شبکه آبیاری سفیدرود می باشد که محل سد مخزنی سفیدرود تامین آب می گردند. همچنین بخشی از نیاز اراضی موصوف از منابع داخلی شبکه شامل پمپاژ و آب بندان و ... تامین می گردد، لذا برنامه ریزی توزیع آب با توجه حجم مخزن در شروع آبیاری با توجه به منابع داخلی امری ضروری است. | یک بستر نرم افزاری که بر اساس حجم آب مخزن در ابتدای دوره آبیاری، تخصیص بهینه آب موجود را به تفکیک هر دوره مشخص نماید. در این طرح می بایست حداکثر سود فروش برق در نظر گرفته شود. | ک بستر نرم افزاری که بر اساس حجم آب مخزن در ابتدای دوره آبیاری، تخصیص بهینه آب موجود در مخزن | ارائه مدل |
| 3 | شركت مدیریت منابع آب ايران | مطالعه كاربردي بررسي و طراحي مدل محاسبه منابع و مصارف آب با تكيه بر فناوري هاي نوين در سطح حوضه آبريز كارون بزرگ | سرباز نخبه | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | لزوم کمی‌سازی و نظام مند نمودن حکمرانی آب | بروز افزایش انتقادات به مدیریت و حکمرانی آب | کمی‌سازی و نظام مند نمودن حکمرانی آب | حل مسئله و چالش |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي يزد | تدوين برنامه جامع مديريت عرضه و تقاضا در بخش هاي مختلف مصرف كننده آب استان يزد با لحاظ سناريوهاي مختلف توسعه استان (رشد جمعيت، رشد صنعت و ...) | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | تدوين برنامه جامع مديريت عرضه و تقاضا در بخش هاي مختلف مصرف كننده آب استان يزد با لحاظ سناريوهاي مختلف توسعه استان (رشد جمعيت، رشد صنعت و ...) | ضرورت مدیریت جامع عرضه و تقاضای آب | مدیریت جامع عرضه و تقاضای آب | حل مسئله و چالش |

1- محور مديريت و برنامه ريزي

## 1- 5- مدیریت پژوهش و فناوری در بخش آب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | تدوین برنامه سه ساله تحقیقاتی شرکت | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | نیود برنامه منظور پیش بینی و بالا بردن کمی و کیفی تحقیقات و فناوری | ماموریت ها ،چشم انداز ،ارزش ها وراهبردهای وزارت نیرو | برنامه ریزی وتدوین نقشه راه | استقرار برنامه های جامع آب | تهیه دستورالعمل |
| 2 | سازمان آب و برق خوزستان | تدوين برنامه راهبردي كوتاه مدت و بلند مدت و سياست گذاري درخصوص مديريت نوآوري، توسعه فناوري و پژوهش هاي كاربردي سازمان آب و برق خوزستان | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | نیود برنامه منظور پیش بینی و بالا بردن کمی و کیفی تحقیقات و فناوری | استخراج و تدوين برنامه استراتژي و راهبردي دفتر پژوهش متناسب با برنامه استراتژي كلان سازمان | به منظور همراستا بودن عملكرد پژوهشي در بلند مدت لازم است كه برنامه راهبردي مشخصي تدوين شود تا تحت تاثير تغييرات چارتي سازمان قرار نگيرد. همچنين هزينه كردهاي پژوهشي را هدفمند كرده و مثمر گرداند | 1- تدوین اهداف و برنامه راهبردی و استراتژیک بخش پژوهشی سازمان در جهت اهداف صنعت آب ومدیریت بهینه بودجه پژوهشی با توجه به اولویت بندی اهداف و نیازهای سازمانو برق و منافع فعلی | تهیه دستورالعمل |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي قم | تدوین برنامه سه ساله تحقیقات و فناوری شرکت سهامی آب منطقه ای قم | تقاضا محور | طرح هاي تحقيقات و توسعه فناوري مصوب شوراي آموزش و پژوهش وزارت نيرو | نیود برنامه منظور پیش بینی و بالا بردن کمی و کیفی تحقیقات و فناوری | در سال¬هاي اخير پيچيدگي روزافزون فعاليت¬ها و محيط پیرامونی پویا، مدیران را با چنان دشواري¬هایي مواجه ساخته است که کوچکترین لغزش و عدم توجه آنها نسبت به مسایل، پيامدهاي غيرقابل جبراني به دنبال خواهد داشت. با استفاده از برنامه¬ریزي راهبردي، سازمان¬ها مي¬توانند عملكرد بهتري داشته باشند و نسبت به محيط خود به درستي و به موقع واکنش نشان دهند. راهبرد یا استراتژي عبارت است از الگو و طرحي که هدف¬ها، سياست¬ها و زنجيره¬هاي عملياتي یک سازمان را در قالب یک کل به هم پيوسته با یكدیگر ترکيب مي¬کند. همچنين تدوین استراتژي، برنامه جامع و عملي است که جهت¬گيري-هاي عمده سازمان را معين کرده و رهنمودهایي براي تخصيص منابع در مسير کسب هدف¬هاي بلندمدت ارائه مي¬دهد. | با توجه به ضرورت تدوین برنامه راهبردي به دليل وجود عوامل مهمي از جمله تغيير و تحولات فناوري، اجتماعي و سياسي، پيچيدگي محيط خارجي سازمان¬ها، ارتباط گسترده سازمان با محيط و گسترش اغلب برنامه¬ها و درازمدت بودن آنها، کمیته تحقیقات و فناوری شرکت آب منطقه¬ای قم با عنایت به اهميت و جایگاه برنامه¬ریزي راهبردي، اقدام به تدوین برنامه راهبردي و عملياتي سه ساله تحقیقات و فناوری نموده است. | برنامه راهبردي و عملياتي کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت تحقیقات و فناوری شرکت. | تهیه دستورالعمل |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | تدوین برنامه سه ساله تحقیقاتی شرکت | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | نیود برنامه منظور پیش بینی و بالا بردن کمی و کیفی تحقیقات و فناوری | اهمیت برنامه ریزی و جهت دهی به امور پژوهشی شرکت | بمنظور افزایش اثر بخشی فعالیتهای تحقیقات و فن آورانه بر اساس نیازهای واقعی شرکت | تدوین دستورالعمل برنامه پژوهشی سه ساله شرکت | تهیه دستورالعمل |

1- محور مديريت و برنامه ريزي

## 1- 6- مديريت دانش و فناوري اطلاعات

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي | انجام ارزیابی آسیب پذیری در سامانه ها و سرویس های شرکت | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | رفع آسیب پذیری حوزه علم و فن آوری | ارائه اقدامات پیشگیرانه در خصوص آسیب پذیری حوزه انفورماتیک | ارتقاء امنیت فناوری اطلاعات | حل مسئله و چالش |
| 2 | سازمان آب و برق خوزستان | شناسایی جریان آمار و ماتریس ارتباطات واحدهای آماری سازمان آب و برق خوزستان و تهیه ماتریس جریان | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | با توجه به گسترده بودن فعالیتهای آماری در سازمان آب و برق خوزستان و با عنایت به شروع بکار استقرار نظام جامع آماری ،شناسایی و تهیه پروتکل جریان آمار و ماتریس ارتباطات در این راستا ضروری و لازم است | ماتریس CRUD جدولی است که ارتباط بین فرآیندها و داده ها یا فرآیندها و منابع اطلاعاتی را نشان می دهد. وقتی این ارتباط برقرار باشد نشانگر این موضوع است که فرآیند یک عملیات شامل ایجاد ، استفاده ، بروزرسانی یا حذف را بر روی داده انجام می دهد.این ماتریس یکی از ابزار اصلی مدیریت انبار داده در نظامنامه جامع آماری است | 1طراحی و پیاده سازی سامانه های اطلاعاتی 2جمع بندی و ارائه گزارش های آماری و عملکرد 3 کمک در شناسایی اقلام آماری 4اجرای اصلاخات سازمانی 5اصلاح فرآیندها 6جانمایی کارکنان 7جانمایی ادارات سازمان | تهیه دستورالعمل |
| 3 | سازمان آب و برق خوزستان | استخراج و تدوين نیاز های آماری سازمان آب و برق خوزستان در رابطه با ذینفعان درون و برون سازمانی | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | عدم شناخت لازم از نیارهای آماری سازمان ، امر بهنگام بودن و آمادگی در زمان واکنش و تهیه گزارشات آماری را بشدت تحت تاثیر قرار می دهد. با تهیه این پروتکل و پایش مستمر ، این مشکل تا حد مورد انتظاری ترفیع می شود. | عبارت است از شناسایی نیازهای آماری و درجه بندی آن ها به ترتیب اولویت. | 1زمان انجام نیاز سنجی آماری 2انتخاب گروه نیاز سنجی آماری 3برنامه ریزی و اجرای نیازسنجی سازمان 4نتایج نیازسنجی آماری 5اولویت بندی نیازهای آماری | تهیه دستورالعمل |
| 4 | سازمان آب و برق خوزستان | مدیریت بهره وری(اندازه گیری، تحلیل، اثربخشی) در سازمان آب و برق خوزستان | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | با توجه به اینکه شاخص های عمومی و اختصاصی بهره وری براساس دو سند موجود طی سالهای گذشته اندازه گیری شده اند، به منظور استفاده از نتایج این اندازه گیری ها و پیاده سازی آنها لازم است آموزش های مناسب به کارشناسان هدف داده شود. در این صورت سازمان می تواند جهت بالابردن بهره وری سازمان، سالانه شاخص های بهره وری خود را محاسبه، تحلیل، پیاده سازی و بازنگری نماید. | با توجه به ماده 79 قانون برنامه پنجساله پنجم واهمیت بهره وری در سازمان ها لازم است برنامه ریزی کاملی به منظور استفاده از نتایج اندازه گیری های موجود بهره وری در سازمان صورت پذیرد. باتوجه به گذشت بیش از 10 سال از تدوین سند بهره وری سازمان و با وجود مدل بهره وری ابلاغی مدیریت منابع آب،لازم است این اسناد بازنگری و بروز رسانی گردند. لازم است به منظور فرهنگ سازی مولفه های مختلف بهره وری در سازمان، درخصوص ارائه آموزش های لازم و تشکیل و احیای کارگروه های هماهنگ، برنامه ریزی مناسب صورت گیرد. لازم است درخصوص تحلیل شاخص های عمومی و اختصاصی بهره وری، پیاده سازی نتایج و سنجش اثربخشی آنها در سازمان برنامه ریزی و آموزش های مناسب صورت پذیرد. | شناخت وضع موجود سازمان از منظر بهره وری بررسی اسناد بالادستی بهره وری در وزارت نیرو، شرکت مدیریت منابع آب و سایر ارگان های مربوطه بررسی وضعیت سنجش و پیاده سازی شاخص های بهره وری درارگان های منتخب درکشور و مقایسه با سازمان ارائه گزارش تحلیلی درخصوص اسناد موجود بهره وری در سازمان و کارایی آنها برگزاری سمینارهای آموزشی و فرهنگ سازی و اعلام برنامه پروژه برای جامعه هدف در سازمان به منظور آشنایی و جلب مشارکت همکاران ساماندهی و تشکیل کمیته اجرایی و کارگروه های تخصصی بهره وری براساس واحدهای سازمان ارائه مدل مناسبی جهت سنجش بهره وری با توجه به مطالعات و اسناد گذشته و ماهیت فعالیت واحدهای مختلف سازمان اندازه گیری شاخص های بهره وری براساس مدل منتخب و انتقال دانش آن به کارگروه ها تحلیل شاخص های اندازه گیری شده و انتقال دانش آن به جامعه هدف ارائه مدل، تدوین استراتژی و ارائه راهکارهای مدیریتی بهبود بهره وری در سازمان سنجش اثربخشی بهره وری و ایجاد ارتباط منطقی میان عارضه ها و راهکارهای ارائه شده با شاخص های محاسبه شده تدوین سند توسعه بهره وری سازمان تهیه بانک اطلاعاتی و نرم افزار اندازه گیری شاخص های عمومی و اختصاصی بهره وری | تهیه دستورالعمل |
| 5 | سازمان آب و برق خوزستان | مطالعه و تحقیقات میدانی در حوزه اقدامات عملکردی در بخش آب در راستای مستند سازی قدمت و ثبت در خاطرات جمعي و احترام به آب در سازمان آب و برق خوزستان | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | كميسيون ملي يونسكو به عنوان یک مرجع اصلی ثبت آثار ملموس و ناملموس بر آن شده تا به بنگاه‌ها و کسب و کارهایی که بیش از دو نسل (۴۰ سال) دارای قدمت هستند، در فرآیندی تاریخی رصد و در راستای هویت سنجی در قالب ” گواهی قدمت و ثبت در خاطرات جمعی ” آنان را در حافظه قدمت جمهوری اسلامی ایران ثبت نماید. این گواهینامه به عنوان سندی تاریخی، در سایت این کمیسیون ثبت و ضبط خواهد شد و مرجعی رسمی در جهت اثبات قدمت و ارزش بنگاه‏های قدیمی خواهد بود. این گوهینامه تاییده‌‏ای است بر صحت و سقم سبقه آن بنگاه اقتصادی که علاوه بر ایجاد جایگاه بین المللی و بهبود ارتباطات در عرصه جهانی، تاثیر مستقیم بر فعالیت های برندینگ، تبلیغات، بازاریابی و بازارسازی دارد. این گواهی‏نامه اثبات تمامی ادعاهای تاریخی است که به مخاطبان منتقل شده است و به تمام باورهای آنها صحه می‏‌گذارد. این گواهی بعد از بازرسی‏‌های میدانی و بررسی مستندات ارائه شده به صورت فیزیکی و در قالب صفحه‌ای هوشمند ، صادر خواهد شد و در سایت یونسکو قابل دسترسی می‏‌باشد. | موضوع آب برای یونسکو به ‌عنوان یک موضوع اساسی و مهم مطرح است و برغم اینکه گفته می‌‌شود جنگ‌‌های آینده بر سر آب خواهد بود، یونسکو بر این باور است که آب می‌تواند به‌ جای جنگ، محور گفتگو و تفاهم باشد و شهرهای کم ‌آب به‌ جای نزاع و کشمکش، با هم تعامل و گفت و گو کنند. ‏در این راستا، یونسکو تجربه‌های ماندگار در حوزه آب و محیط‌ زیست، در زمینه مصرف آب و شیوه‌های جمع آوری و تصفیه و بازچرخانی آن در فرایند تولید را بررسی و به تجربه های ارزشمند این حوزه بررسي مي نمايد | بررسي شرايط و وضعيت سازمان، سازه هاي تاريخي، اقدامات انجام شده در راستاي حفظ آثار تاريخي و عرضه اطلاعات لازم به مردم و نهايتا تعيين صلاحيت سازمان جهت دريافت گواهينامه هاي مربوطه با بررسي و تاييد نماينده يونسكو در ايران | تهیه دستورالعمل |
| 6 | سازمان آب و برق خوزستان | بررسي روش هاي اجرايي افزايش درآمدهاي غيرعملياتي سازمان، با توجه به قوانين و اسناد بالادستي و تدوين روشهاي اجرايي آن | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | چالش‏هاي مديريت تأمین مالی طرح‏های بخش آب | با توجه به ظرفيت هاي موجود در سازمان و با عنايت به ساختار تشكيلاتي سازمان و جايگاه آن در وزارت نيرو، بررسي افزايش درآمدهاي سازمان با توجه به توانمندي ها و محدوديت هاي قانوني و عملياتي، مد نظر است | با توجه به نياز سازمان به درآمدزايي بيشتر، ايجاد فرصتهاي درآمدزايي قانوني و قابل اجرا مورد توجه می باشد. | افزايش درآمدهاي قانوني سازمان | تهیه دستورالعمل |
| 7 | شركت مدیریت منابع آب ايران | مدیریت دانش در امور مربوط به بانوان جهت انتقال تجربیات به نیروهای جوان (مطالعه موردی شرکت آب منطقه ای اردبیل) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | طیف وسیعی از فعالیتهای زنان است که برای مدیریت، مبادله، خلق یا ارتقای سرمایه‌های فکری به کار می‌رود. لذا نیاز است بخش عمده‌ای از سرمایه‌های علمی بانوان به صورت دانش ضمنی‌ (دانشی که از طریق تجربه و ضمن کار به دست می‌آید و به صورت‌ مستند نوشته شده در نیامده است) گردآوری و در دسترس قرار گیرد. | ارائه مستندات و سرمایه های علمی زنان شاغل در بخش آب | بهره برداری | حل مسئله و چالش |
| 8 | شركت مدیریت منابع آب ايران | نقش مدیریت دانش در مدیریت بهم پیوسته منابع آبی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | تغییر ساختار از وظیفه ای به حوضه ای بیشتر از قبل اهمیت مدیریت دانش را مشخص کرد . دانشی که نزد کارشناسان حوضه های وظیفه ای در حال مدفون شدن است | با تغییر ساختار ، دانش سازمانی حوزه های وظیفه ای در بین حوضه های آبریز توئزیع شده و نیازمند نظام مدیریت دانش است | استقرار نظام مدیریت دانش در بستر الکترونیکی | حل مسئله و چالش |
| 9 | شركت مدیریت منابع آب ايران | نقش بهره وری عوامل تولید در استقرار مدیریت بهم پیوسته منابع آبی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | عملکرد تلفیقی حوضه های آبریز در نهایت از طریق شاخص بهره وری قابل اندازه گیری است . بهره وری حلقه مفقوده رشد اقتصادی در تشکیلات دولتی است | با اطلاعات نیروی کار ، سرمایه و مصارف واسطه به عنوان عوامل تولید ، می توان هر کسب و کاری را ارزیابی نمود . مدیریت بهم پیوسته نیز از این قاعده مستثنی نیست | استقرار نظام مدیریت بهره وری عوامل تولید | حل مسئله و چالش |
| 10 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | بررسی امکان سنجی مکان محور نمودن فرآیندهای سازمانی با هدف پیاده سازی GISو RS سازمانی با هدف بهبود عملکرد شرکت | سرباز نخبه | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | نیاز به شناسایی و سامان دهی داده های مکان محور جهت انجام بهبود فرایندهای مدیریت منابع آب | شناسایی فرایندهای مکان محور در سطح شرکت و برنامه ریزی جهت پیاده سازی GIS سازمانی از ضروریات افزایش کارایی فرایندهای اداری می باشد | پیاده سازی GIS سازمانی و خدمات رسانی مکان محور | تدوین استاندارد |

1- محور مديريت و برنامه ريزي

## 1- 7- مديريت نهادي و سازماني

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | بررسي فرهنگ و ارزشهای سازماني شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | بديهي است شناخت فرهنگ و ارزشهای اخلاقی موجود و ميزان حاكميت هر يك از ابعاد فرهنـگی و ارزشهای سازمانی و ايجاد اصلاحات لازم براي بهبود فرهنگ حاكم در راستاي دستيابي به فرهنگ مطلوب در شركت آب منطقه اي آذربايجان شرقي اين امكان را براي مديران فراهم مي كند تا با آگاهي بيشتر نسبت به فضاي حـاكم بر سازمان، در راستای رهبری و مدیریت فعالیتهای سازمان گام‌هاي مؤثري بردارند. | شركت آب منطقه اي در راستاي تحقق چشم انداز خود مبني بر " تکیه بر کارکنان توانمند و متعهد و بهره گیری از تجارب ارزشمند وتکنولوژی های نوین جهت تبديل به شركتي دور انديش و پويا در عرصه مديريت جامع منابع آب و فراهم آوردن بستر لازم برای حیات اجتماعی رو به رشد جامعه " نياز به عزم و تعهد راسخ كاركنان و عملكرد كارا و استقرار نظامهاي مديريتي نوين دارد، بر اين اساس با توجه به اينكه بسياري از ناكامي‌ها يا اشتباهات عملكردي در فرهنگ حاكم بـر شـركت‌هـا ريشـه دارد، بنـابراين پروژه تحقيقاتي فوق بمنظور شناخت فرهنگ حاكم و ابعاد و خرده فرهنگ هاي موجود شركت، جهت پركردن شكاف فرهنگ سازماني موجود با فرهنگ مطلوب و آسيب‌شناسي فرهنگ حاكم،شناخت نقاط ضعف و قدرت طراحي شده است. همچنین تعیین کدهای اخلاقی در شرکت و بررسی عملکرد شرکت در رعایت مولفه های نظام اخلاقی برای طی مسیر تعالی شرکت لازم و ضروری می باشد. | افزايش اثربخشي رهبري و رضايت شغلي و اثربخشي عملكرد فردي ، افزايش تعهد سازماني و گروهي ، ايجاد سازگاري در خارج از شركت و داخل شركت ، ايجاد هويت سازماني و گروهي كه اين هويت به كاركنان شركت در هماهنگ سازي و انطباق خويش با سياست ها، ماموريت ها و هدف هاي شركت كمك مي كند، شناسايي و تقويت رفتارهاي مشخص و ارزش هاي غالب شركت ، شناسايي فرهنگ سازماني و عوامل موثر بر ايجاد فرهنگ موثر ، تطبیق استقرار نظام های مدیریتی با فرهنگ سازمانی ، احصاء روشهای توسعه فردی و جمعی و بهبود فرهنگ کاری در شرکت | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | آسیب شناسی فرایندها و نگرشهای منابع انسانی بر اساس یک مدل استاندارد و مقایسه این فرایندها با یک شرکت آب در یک کشور توسعه یافته | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه علوم انساني و معارف اسلامي | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | آسیب شناسی فرایندها و نگرشهای منابع انسانی بر اساس یک مدل استاندارد و مقایسه این فرایندها با یک شرکت آب در یک کشور توسعه یافته | آسیب شناسی فرایندها و نگرشهای منابع انسانی بر اساس یک مدل استاندارد و مقایسه این فرایندها با یک شرکت آب در یک کشور توسعه یافته | ارائه مدل استاندارد فرایندهای منابع انسانی شرکت | حل مسئله و چالش |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | پايش نيروي انساني شركت آب منطقه اي خراسان رضوي با كمك حسابداري منابع انساني | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه علوم انساني و معارف اسلامي | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | پايش نيروي انساني شركت آب منطقه اي خراسان رضوي با كمك حسابداري منابع انساني | پايش نيروي انساني شركت آب منطقه اي خراسان رضوي با كمك حسابداري منابع انساني | ارائه مدل حسابداري منابع انساني و اجرای آن در شرکت | تهیه دستورالعمل |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي | تدوین مدل سنجش سلامت اداری،تعیین نقاط آسیب پذیر وارائه راهکارهای عملی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه مديريت، اقتصادي و بازرگاني | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | ارایه راهکارهای عملی در حوزه منابع انسانی و پشتیبانی از صنعت آب | ارایه راهکارهای عملی در خصوص رفع چالش های مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی از صنعت آب | تدوین مدل سنجش و ارائه راه حل مشکل | حل مسئله و چالش |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي | تدوین مدل ارزیابی عملکرد با معیارهای چندگانه وجامع به منظور بهبود مدیریت عملکرد | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه مديريت، اقتصادي و بازرگاني | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | ارایه مدل های ارزیابی عملکرد در مدیریت منابع انسانی | ارایه مدل های ارزیابی عملکرد در خصوص رفع چالش های مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی از صنعت آب | تدوین مدل های چندگانه و جامع و ارائه راه حل مشکل | حل مسئله و چالش |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي | بررسی آسیبهای شغل نگهبانی و مسائل روانشناختی فرد نگهبان و اثرات آن بر زندگی خانوادگی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه رفاه و تامين اجتماعي | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | بررسی چالش های مدیریت منابع انسانی در حوزه شغل نگهبانی | بررسی چالش های مدیریت منابع انسانی در حوزه مسائل روان شناختی شغل نگهبانی و ارزیابی اثرات شغل نگهبانی بر زندگی خانوادگی | افزایش روحیه نگهبانان و حفظ بنیان خانواده | حل مسئله و چالش |
| 7 | شرکت آب منطقه ای مازندران | بررسی وضعیت موجود وارائه راهکار های عملیاتی به منظور اصلاح فرآیندها، بهینه سازی، ارتقائ و توانمند سازی شرکت (در حوزه های تشکیلاتی، درآمدی و مدیریت منابع) | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | لزوم بررسی علمی و دقیق درجهت افزایش کارایی | با توجه به وضعیت نامناسب مالی و کم بودن نرخ مشارکت سازمانی پرسنل و ضرورت ایجاد اقدامات توانمندساز شرکت | شناسایی عوامل و شاخص های بهره وری وبهبود آنها | تهیه دستورالعمل |
| 8 | شركت مدیریت منابع آب ايران | بررسي مقايسه وضعيت ارتقاء شغلی زنان و مردان در صنعت آب | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | زنان برای دستيابی به مشاغل رده های بالا سازمانی با مشکالتی رو به رو هستند. با وجود موانع مشهود و نامشهود موجود، زنان خواهان ایفای نقش فعال در تحقق توسعه پایدار می باشند. لذا ارائه آماری از وضعیت ارتقاء شغلی زنان و بررسی و مقایسه آن با مردان در صنعت آب ، بررسی برخی موانع رشد و ارتقای زنان در دستيابی به مناصب مدیریتی از مواردی است که باید بررسی شود. | بررسی وضعیت موجود و مقایسه وضعیت ارتقاء شغلی زنان با مردان و ارائه راهکارهای لازم جهت رسیدن به وضعیت مطلوب | ارائه گزارش | حل مسئله و چالش |
| 9 | شركت مدیریت منابع آب ايران | بررسی میزان اثر بخشی طرح های آموزش بهره برداران در رفتار و عملکرد و نحوه مصرف آب | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | بررسی میزان اثر بخشی طرح های آموزش بهره برداران در رفتار و عملکرد و نحوه مصرف آب | مساله مهم در مدیریت منابع آب، همکاری و تعامل بهره برداران و اعتماد به حاکمیت منابع آب است. بخش بزرگی از تغییرات نحوه مصرف آب، در اثر آموزش می تواند متحول شود. | بررسی میزان آموزش ها و تاثیر گذاری آن بر رفتار بهره برداران می تواند پایه گذار رویکردهای نوین در آموزش و فرهنگ سازی نحوه مصرف آب باشد. | حل مسئله و چالش |
| 10 | شركت مدیریت منابع آب ايران | بررسی میزان اثر بخشی طرح های سواد آبی و داناب بر نگرش و رفتار دانش آموزان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | اثر بخشی طرح های آبی و تغییر نگرش و رفتار دانش آموزان | بررسی میزان اثر بخشی طرح های سواد آبی و داناب بر نگرش و رفتار دانش آموزان | طرح داناب با تجربه اجرای 10 ساله نیازمند بازنگری و بهره گیری از روش های نوین در آموزش به نحو اثر گذار و جذاب می باشد. | بررسی میزان آموزش ها و تاثیر گذاری آن بر نگرش و رفتار دانش آموزان می تواند پایه گذار رویکردهای نوین در آموزش و فرهنگ سازی نحوه مصرف آب باشد. این تغییر می تواند شامل تغییر نحوه آموزش از حضوری به مجازی با رویکرد مساله محور بودن و درگیر شدن ذهن دانش آموز به عنوان یک مسئول در قبال منابع آب محدود کشور | حل مسئله و چالش |
| 11 | شركت مدیریت منابع آب ايران | کاربرد سیستم های مدیریت کیفیت در مدیریت حوضه های آبریز | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | سیستم های مدیریت کیفیت نقش اساسی در مدیریت تغییر و بازنویسی ساز و کارها ایف خواهد کرد | با تغییر ساختار ، کلیه نظام ها ، بخشنامه ها و دستورالعملها نیازمند بازنگری و مدیریت است | استقرار نظام مدیریت کیفیت | حل مسئله و چالش |
| 12 | شركت مدیریت منابع آب ايران | سنجش اثربخشی گذار از ساختار وظیفه ای به ساختار مدیریت حوضه های آبریز | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | اصلاح ساختار آب هزینه های زیادی به صنعت تحمیل نموده است لذا می بایست نظامی طراحی شود که اثر بخشی این اقدام را مشخص نماید . | آیا ساختار مدیریت حوضه های آبریز می تواند اهداف صنعت آب را در مقطع فعلی مشخص نماید ؟ | ارزیابی کمی اثربخشی ساختار جدید از طریق سنجه های مشخص و نظام اندازه گیری | حل مسئله و چالش |
| 13 | شركت مدیریت منابع آب ايران | طراحی مدل معماری اطلاعات حوضه های آبریز | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | با توجه به تغییر ساختار مدیریتی منابع آب و اتخاذ رویکرد مدیریت حوضه های آبریز مدل معماری اطلاعات و گردش اطلاعات می بایست بازطراحی گردد | با توجه به تغییر ساختار مدیریتی منابع آب و اتخاذ رویکرد مدیریت حوضه های آبریز مدل معماری اطلاعات و گردش اطلاعات می بایست بازطراحی گردد | کدل جامع معماری اطلاعات حوضه های آبریز آب | حل مسئله و چالش |
| 14 | شركت مدیریت منابع آب ايران | کاربرد فناوری های مکان محور در مدیریت حوضه های آبریز | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | با عنایت به اینکه بخش زیادی از اطلاعات و گردش در بخش آب کشور یا مکانی بوده و یا ماهیت مکانی دارند ، جهت مدیریت مطلوب ، رویکرد حوضه ای بهره مندی از فناوری اطلاعات مکانی نقش بسزایی در تحقق این امر دارند | اتصمیمات و مدیریت منابع آب با بهره گیری از اطلاعات مکانی و فناوری های مرتبط صورت نمی پذیرد | تبیین نقش فناوری اطلاعات مکانی در مدیریت ، راهبری و تصمیم گیری در حوضه های آبریز | حل مسئله و چالش |
| 15 | شركت مدیریت منابع آب ايران | کاربرد فناوری های ابری در توسعه سامانه های یکپارچه | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | کاهش هزینه ها ، افزایش پایداری سرویس ها ، کاهش محدودیت های زمانی و مکانی جهت دسترسی به منابع زیر ساختی، قابلیت ارائه سرویس های متنوع از ضروریت های اجرای این طرح میباشد. | با توجه به صرف هزینه های زیاد در تامین و اختصاص زیرساخت های دولت الکترونیک و توسعه سامانه های یکپارچه در شرکت مادر و شرکتهای زیر مجموعه ، استفاده از فناوری ابری راهگشای لازم جهت تامین این نیز نیازمندی ها خواهد بود. | استراتژی و مدل توسعه و بکارگیری فناوری های ابری در توسعه دولت الکترونیک و سامانه های یکپارچه در صنعت آب کشور | حل مسئله و چالش |
| 16 | شركت مدیریت منابع آب ايران | کاربرد سیستم های هوشمند یکپارچه در مدیریت بهم پیوسته منابع آبی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | تسهیل در روند تولید و انتشار اطلاعات تصمیم گیری مبتنی مدل نوین مدیریت منابع آب توسعه داشبوردهای هوشمند ملی اشتراک گذاری داده ها | با عنایت به استقرار ساختار جدید آب کشور و عدم تطابق مرزهای سیاسی استانی (واحد های آب منطقه ای) با مرزهای مدیریتی حوضه های آبریز | مدل توسعه سیستم یکپارچه حوضه های آبریز تدوین معماری داده های مدیبریت بهم پیوسته منابع آبی | حل مسئله و چالش |
| 17 | شركت مدیریت منابع آب ايران | بررسی تطبیقی شاخص های سلامت، ایمنی ومحیط زیست (HSE) درارتقای بهره وری و هم افزایی کارکنان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه سلامت و ايمني غذايي | ارتقای بهره وری و هم افزایی کارکنان از طریق پیگیری هر سه حوزه سلامت،‌ایمنی و محیط زیست در جهت پوپایی شرکت های بخش آب کشور مد نظر می باشد. | تعریف شاخص های حوزه های سلامت و ایمنی و محیط زیست در بخش آب کشور | ارتقای نظام هماهنگ سلامت، ایمنی ومحیط زیست (HSE) در صنعت آب | تدوین استاندارد |
| 18 | شركت آب منطقه‌اي يزد | ارتقاء فرآيندهای تصميم گيري و ارائه خدمت در شركت آب منطقه اي يزد با استفاده از رويكرد معماري اطلاعات، پايگاه داده تحليلي و داشبورد مديريتي | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | ارتقاء فرآيندهای تصميم گيري و ارائه خدمت در شركت آب منطقه اي يزد با استفاده از رويكرد معماري اطلاعات، پايگاه داده تحليلي و داشبورد مديريتي | استفاده از فناوری اطلاعات جهت ارتقاء خدمات شرکت | ارتقاء خدمات شرکت | حل مسئله و چالش |

# 2- محور منابع آب

## 2- 1- منابع آب زير زميني

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي | بررسی روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی با افت سطح آبخوان توسط مدلهای کامپیوتری و ارائه راه حل های بهبود کیفیت (مطالعه موردی: آبخوان کهریز) | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | در دهه های اخیر برداشت بیش از حد از آب های زیرزمینی ضمن به وجود آوردن مشکل کم آبی و افت سطح آبخوان در برخی نواحی ساحلی نیز موجب نفوذ آب شور به آب شیرین شده است. از طرفی دیگر به دلیل کاهش حجم سفره های آب زیرزمینی کیفیت این آبها نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. لذا اتخاذ راهکارهای مدیریتی جهت پیشگیری از بروز چنین مشکلی می تواند در بهبود کمی و کیفی این منابع آبی ارزشمند موثر باشد. | در سال های اخیر به دلیل بروز خشکسالی و عدم وجود آب سطحی به مقدار نیاز موجب فشار بر منابع آب زیرزمینی در ارومیه شده است بطوریکه در سال های اخیردر اثر برداشت های بیش از حد (مجاز و یا غیرمجاز) سطح آبخوان کهریز کاهش شدیدی داشته است. این موضوع به دلیل همجواری آبخوان کهریز ارومیه با دریاچه به عنوان آبخوان ساحلی، موجب نفوذ آب شور به آب زیرزمینی در نوار ساحلی دشت گردیده است. که به نوبه خود افت کیفیت آب زیرزمینی را به دنبال داشته است. همچنین احتمال می رود کاهش حجم اب زیرزمینی در انتقال آلاینده ها نیز نقش داشته باشد. از این رو بررسی ارتباط بین کاهش سطح آبخوان با افت کیفیت آن با مدل های کامپیوتری ضروری است | نتایج حاصل از این تحقیق برنامه مدیریتی کمی و کیفی در راستای بهبود کیفیت آب زیرزمینی دشت های استان با توجه به افت سطح آب زیرزمینی خواهد بود | تولید نرم افزار |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي | بررسی شاخص های پایداری کمی و کیفی آبخوان های استان و رتبه بندی آنها از نظر آسیب پذیری | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | یکي از راههاي مناسب براي جلوگيري از تخریب کیفی وکمی آبهاي زيرزميني، شناسايي مناطق آسيب پذير آبخوان به تغییرات کمی و کیفی و بررسي تغييرات مکاني شاخص ها آبهاي زيرزميني به منظور مديريت بهره برداري از منابع آب و کاربري اراضي مي باشد. در اين تحقيق، با تعیین شاخص های پایداری کمی و کیفی نقشه پهنه بندي آسيب پذيري آبخوان دشت با کاربري مدل ها تهيه گردد و عوامل آب و زمين شناسي موثر بر آسيب پذيري آبخوان بررسی گردد. در این راستا نیاز است از تکنیک ها و مدل ها و نرم افزارهای به روز و نقشه های کاربردی در تحقیق استفاده گردد. | با گسترش فعالیتهای کشاورزی و صنعت و برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی، افت سطح آبهای زیرزمینی و مشکلاتی مانند تغییر کیفیت آب زیرزمینی، افزایش هزینه پمپاژ و نشست زمین را به دنبال دارد. | 1- شناسائی مناطق در معرض اسیب پذیری بیشتر 2- بکارگیری راهکارهای حفاظتی در مناطق اسیب پذیر 3- مدیریت و توسعه بهره برداری پایدار از منابع آب زیرزمینی | حل مسئله و چالش |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي | روش شناسی مدل های نقطه ای تعیین حریم کیفی آب زیرزمینی (مطالعه موردی: چشمه های تأمین کننده آب شرب استان آذربایجان غربی) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | اﻣﺮوزه ﺑﺎ رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ و اﻓـﺰاﻳﺶ ﺗﻌـﺪاد ﭼﺎه ﻫﺎ و اﺳﺘﻔﺎده بی روﻳﻪ از آبﻫﺎي، زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺷﺮب ﺻﻨﻌﺖ و ﻛﺸﺎورزي از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﻧﻔﻮذ زهآبﻫﺎيﻛﺸﺎورزي، ﻧﻔﻮذ ﻓﺎﺿﻼب ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮي ﺑﻪ داخل آﺑﺨﻮانﻫﺎ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای درﻛﻴﻔﻴﺖآبﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ. در ﺷﺮاﻳﻂ کنونی ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﻣﺼﺎرف آب ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺑﺨـﺶ ﺷﺮب ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ازآﺑﺨﻮانﻫﺎي آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ. اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ آﺑﺨـﻮان ﻫـﺎ از آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮي و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖﺑﻴﺶﺗﺮي در ﻣﻘﺎﺑﻞآﻻﻳﻨﺪهﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ ازﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﻛﺸﺎورزي، ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺷﻬﺮﻧﺸـﻴﻨﻲ ﺑﺮﺧـﻮردار ﻫﺴـﺘﻨﺪ.. | در ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد، آﻟﻮدﮔﻲ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺑﻌﺪ از آﻟﻮده ﺷﺪن ﭼﺎه، ﭼﺸﻤﻪ و ﻗﻨﺎت ﻣﺸﺨﺺﻣﻲ ﺷﻮد. در ﺻﻮرت، آﻟﻮده ﺷـﺪن آب زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺮﻫﺰﻳﻨﻪ و ﻓﺮاﻳﻨﺪي ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ و اﻏﻠﺐ زﻣﺎﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﻣﻲ ﺷﻮدﻛﻪ رﻓﻊ آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﺨـﻮان ﻏﻴـﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ. ﭘﻴﺶگیری از راه ﻳﺎﺑﻲ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪآﺑﺨﻮان ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ آﻧﻬﺎ و رﻋﺎﻳﺖ ﺿﺎﺑﻄﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻠﻴﻪآﻻﻳﻨﺪهﻫـﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺮﻳﻢ ﻛﻤﻲ، ﻟﺰوم ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺣـﺮﻳﻢ ﻛﻴﻔـﻲ ﺑﺮاﺳـﺎس ﻣﻌﻴﺎرﻫـﺎي ﻋﻠﻤـﻲ و ﻛﺎرﺑﺮدي ﺟﻬﺖ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﺮاﺳﺘﻘﺮار ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري ﺑﻬﻴﻨـﻪ از ﻣﻨـﺎﺑﻊ آب زﻳﺮزﻣﻴﻨـﻲ از اﻫﻤﻴﺖ وﻳﮋهاي ﺑﺮﺧﻮردار است. | با توجه به اینکه بخش اعظمی از آب شرب مصرفی روستاهای استان آذربایجان غربی به خصوص در مناطق کوهسنتانی از چشمهها تأمین میگردد و همچنین افزایش روزافزون نیاز به آب بسته بندی در سطح استان لزوم ارائه روشی مطمئن وقابل اعتماد جهت جلوگیری از ورود منابع آلاینده به چشمهها وجود دارد. نتایج به دست آمده از انجام این تحقیق در تعیین حریم کیفی چشمه های استان کاربرد دارد. | حل مسئله و چالش |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي اردبيل | پایش و آشکار سازی پدیده ی فرونشست و تغییرات سطح ایستابی با استفاده از فناوری سنجش از دور (با بررسی مطالعات قبلی) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | وجود پديده فرونشست در دشت‌ها و ضرورت ارائه راهکارهاي پيشگيرانه | فرونشست دشتهای استان بصورت یک پدیده پیشرونده در حال گسترش می باشد و علرغم پیشرفت هرساله این رخداد، هیچگونه آمار یا پژوهش مستدل و مناسبی از نرخ و وسعت آن در دشتهای استان موجود نیست و انجام پژوهش در این زمینه یکی از ضروریات صنعت آب استان می باشد. | ررسی پدیده فرونشست زمین در دشت های استان و نرخ و وسعت آن، شروع درزه و شکاف های ایجاد شده در نتیجه این پدیده، بررسی وضعیت پراکندگی شکاف ها، چاههای بهره برداری و پیزومترهای موجود در منطقه و ارتباط بین فرونشست صورت گرفته در منطقه ، برداشت آب زیرزمینی وارائه دستورالعمل و میزان تاثیر کف شکنی چاه بر افت سطح آب زیر زمینی | ارائه گزارشی در خصوص محل و میزان فرونشست در منطقه مورد مطالعه | ارائه راه حل مشکل |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | تعیین بیلان منابع آبی کارست در استان با استفاده از روشهای نوین | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | اثرات طرح‌هاي توسعه بر منابع آب (زيرزميني و سطحي) | تعریف مولفه های بیلان تاکنون محدود به مخازن آبرفتی بوده و در این پروژه تعیین دقیق مولفه های بیلان بر اساس روش های متداول در دنیا و ایران جهت مخازن کارستی مورد نظر و انتظار می باشد | به دلیل بالا بودن کیفیت این مخازن به عنوان منابع استراتژیک ضروری ایست شناخت کافی از موقعیت و کمیت این منابع در سطح استان اطلاع و آگاهی کافی بدست آوریم. | دستیابی به مولفه های بیلان در منابع کارستی، شناخت و برنامه ریزی و مدیریت بهینه مصرف از کارست . | حل مسئله و چالش |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | بررسی تصفیه تکمیلی به منظور تغذیه مصنوعی با پساب در شهر داران | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | بررسی و امکان سنجی استفاده از پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر داران به منظور تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی | رهاسازی پساب بدون کیفیت در اراضی و بروز مشکلات زیست محیطی از یک سو و نیاز به تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در آن منطقه از سوی دیگر اهمیت این تحقیق را دو چندان می کند. | طراحی تصفیه تکمیلی قابل اجرادر سایت تصفیه خانه و تعیین هزینه های اجرایی آن به نحوی که قابلیت اجرا داشته باشد. | حل مسئله و چالش |
| 7 | شركت آب منطقه‌اي بوشهر | تعیین تاثیر خشکسالی و تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | تعیین تاثیر هریک از عوامل محیطی و انسانی بر کاهش منابع آب زریزمینی می تواند راهگشای سیستم مدیریتی در اتخاذ بهترین تصمیم برای مدیریت بهینه منابع آب باشد. در استان بوشهر، تهاجم آب شور و تغذیه از دریا نیز یکی از عوامل موثر بر افت و خیز سطح آب زیرزمینی است. این تحقیق در راستای نیاز شرکت آب منطقه ای بوشهر برای تعیین میزان اثر هر یک از پارامترها تعریف گردیده است. | بررسی تاثیر پارامترهای موثر بر افت و خیز سطح آب زیززمینی، بررسي شدت و تداوم خشكسالي ها با بكارگيري روشهاي نوین تعیین پارامترهای مختلف در کاهش کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی و ارائه راهکار جهت اتخاذ بهترین تصمیم | تعیین پارامترهای مختلف در کاهش کمی و کیفی منابع آب زیر زمینی و ارائه راهکار جهت اتخاذ بهترین تصمیم | تهیه دستورالعمل |
| 8 | شركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياري | ارزیابی و صحت سنجی ضرایب هیدرودینامیک موجود آبخوان های استان در محدوده دشتهای ممنوعه بحرانی با استفاده از پتانسل‌های موجود دشت‌ها | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | وجود پديده فرونشست در دشت‌ها و ضرورت ارائه راهکارهاي پيشگيرانه | تدقیق ضرایب هیدرودینامیک باعث دقیق تر شدن محاسبات هیدرولیکی و هیدروژئولوژیکی و محاسبات افت و احجام کسری مخزن و تغذیه طبیعی با دقت بالاتری قابل انجام می باشد | تدقیق ضرایب هیدرودینامیک باعث دقیق تر شدن محاسبات هیدرولیکی و هیدروژئولوژیکی و محاسبات افت و احجام کسری مخزن و تغذیه طبیعی با دقت بالاتر و روشهای نوین | تدقیق ضرایب هیدرودینامیک باعث دقیق تر شدن محاسبات هیدرولیکی و هیدروژئولوژیکی و محاسبات افت و احجام کسری مخزن و تغذیه طبیعی با دقت بالاتری قابل انجام می باشد | تدوین استاندارد |
| 9 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | مدل سازی ضرایب تعدیل برداشت از منابع آب زیرزمینی با رویکرد منطقه ای | پایان نامه دانشجویی | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | پایداری وتعادل بخشی در عرضه وتقاضای آب باهدف کاهش بیلان منفی سفره های آب زیرزمینی وافزایش شاخص کیفی آب | کاهش استفاده از منابع آب زیرزمینی | احیا وتعادل بخشی آب های زیرزمینی | حل مسئله و چالش |
| 10 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | تعیین سن آب زیرزمینی در آبخوان بیرجند برای محاسبه میزان تغذیه وارزیابی | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | پایداری وتعادل بخشی سفره های آب زیرزمینی وافزایش شاخص کیفی آب | ارزیابی تجدید پذیری -عدم تجدید پذیری آبخوان | سن آب زیرزمینی برای تعیین میزان تغذیه | اجرای پایلوت |
| 11 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | بررسی و مطالعه تاثیر کمی انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت آبخوان های استان خراسان رضوی (تدوین دستورالعمل و اجرای آن در استان) | تقاضا محور | سند سازگاری با کم آبی استانی | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | روش های محاسباتی به منظور تفکیک اثرات انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت آبخوان توسعه و پیاد سازی گردد. این چاچوب محاسباتی در قالب یک دستورالعمل ارائه گردد. | فقدان دستورالعمل محاسبه تفکیک اثرات انسداد چاه های غیر مجاز و جلوگیری از اضافه برداشت آبخوان از اثرات بارش و تغذیه آبخوان | ارئه نحوه محاسبه مقدار کمی اثرات اقدامات طرح تعادل بخشی بر حفاظت از منابع آب زیرزمینی | تهیه دستورالعمل |
| 12 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | برآورد حجم ذخیره استاتیک و دینامیک چشمه های کارستی استان با استفاده از مطالعات کمی و کیفی (شیمیایی و ایزوتوپی) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | تعیین پتانسیل چشمه های کارستی با کمک تحلیل های شیمیایی و ایزوتوپی | شناخت هرچه صحیح تر منابع آب کارستی | تعیین حجم چشمه های کارستی استان | حل مسئله و چالش |
| 13 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | آنالیز آماری داده‌های چاه‌های مشاهده‌ای جهت انتخاب شبکه بهینه پایش کمی | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | ارائه آنالیز آماری داده‌های چاه‌های مشاهده‌ای و توسعه شبکه بهینه پایش کمی | ارائه آنالیز آماری داده‌های چاه‌های مشاهده‌ای و توسعه شبکه بهینه پایش کمی | ارائه شبکه بهینه پایش کمی منابع آب زیرزمینی | حل مسئله و چالش |
| 14 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | بررسی تعیین ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان بر اساس تغییرات سطح آب زیرزمینی | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | تحلیل و بررسی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان بر اساس تغییرات سطح آب زیرزمینی | تحلیل و بررسی ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان بر اساس تغییرات سطح آب زیرزمینی | ارائه ضرایب هیدرودینامیکی آبخوان های استان | حل مسئله و چالش |
| 15 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | تعیین منشاء آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی نیشابور با استفاده از روشهای هیدروشیمی و ایزوتوپی | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | تعیین منشاء آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی نیشابور با استفاده از روشهای هیدروشیمی و ایزوتوپی | تعیین منشاء آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی نیشابور با استفاده از روشهای هیدروشیمی و ایزوتوپی | استفاده از روشهای هیدروشیمی و ایزوتوپی برای تعیین منشاء آب زیرزمینی در آبخوان آبرفتی نیشابور | حل مسئله و چالش |
| 16 | شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي | بررسی پدیده فرونشست درسطح آبخوان ها استان وپیش بینی امکان فرونشست قبل از وقوع با توجه به برداشت منابع آب وضرورت ارائه را هکار های پیشگیرانه | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | وجود پديده فرونشست در دشت‌ها و ضرورت ارائه راهکارهاي پيشگيرانه | تدوین و ارائه راهکارهای پیشگیرانه در پدیده فرونشست در دشت ها | بررسی پدیده فرونشست و تدوین راهکارهای پیشگیرانه در پدیده فرونشست در سطح آبخوان ها و دشت ها | ارائه راه حل مشکل و تدوین راهکارهای پیشگیرانه | حل مسئله و چالش |
| 17 | شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي | مطالعه و بررسی شرایط آب های زیر زمینی به کمک سنجش از دور در حوضه های آبخیز استان خراسان شمالی | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | بررسی و تحلیل منابع اب زیر زمینی با فعالیت های ماهواره ای و جمع آوری اطلاعات منابع آبی | تحلیل منابع آب زیر زمینی با استفاده از ماهواره و ارزیابی بخش های مختلف تبخیر و تعریق ، اب زیر زمینی و رواناب ها و تلفیق آن با مدل های جهانی | ارائه راهکار حل مشکل | حل مسئله و چالش |
| 18 | شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي | تخمین فرونشست زمین در آبخوان بحرانی استان خراسان شمالی با استفاده از سنجش از دور و بررسی همبستگی آن با اطلاعات چاه های پیزومتری | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | بررسی تغییر سطح آب زیرزمینی در سال های اخیر بدلیل خشکسالی و برداشت های بی رویه از منابع اب زیرزمینی و اثر آن بر فرونشست سطح زمین در آبخوان بحرانی استان | شناسایی پیامدهای ناشی از فرونشست زمین و ارائه راهکارهای تعیین مناطق مستعد فرونشست و جلوگیری از خسارت های جانی و مالی با انجام شبکه سامانه مکان یابی جهانی | ارائه راهکار حل مشکل | حل مسئله و چالش |
| 19 | شركت آب منطقه‌اي سمنان | طراحی و ارائه سیستم تصمیم یار جهت پیاده سازی طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در قالب مدیریت بهم پیوسته منابع آب | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسی علل و عوامل کاهش رواناب حوضه ها و افت آبخوان و تاثیرات آب های زیرزمینی و سطحی بر یکدیگر | حفاظت از منابع آب سطحی و زیرزمینی و مدیریت یکپارچه منابع آب | ارائه یک سیستم تصمیم یار با اتکاء به مدیریت یکپارچه منابع آب | در اختیار داشتن یک سیستم تصمیم یار برای موضوع احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی با اتکاء به مدیریت یکپارچه منابع آب | ارائه مدل |
| 20 | شركت آب منطقه‌اي قزوين | تعیین هندسه آبخوان دشت قزوین و ارائه مدلی مفهومی برای آن | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | لزوم شناسایی مرز بین ابخوان آزاد و محبوس و تفکیک انها از یکدیگر به منظور پایش مجزای انها | در حال حاضر کل آبخوان دشت قزوین به صورت یکپارچه و به صورت ازاد و تک لایه در نظر گرفته می شود در صورتی که شواهد حاکی از آن است که بخش هایی از این ابخوان در نواحی جنوبی به صورت دولایه بوده و شامل آبخوان آزاد و محبوس می باشد. لذا لازم است تا این دو آبخوان از یکدیگر تفکیک شوند. | در حال حاضر کل آبخوان دشت قزوین به صورت یکپارچه و به صورت ازاد و تک لایه در نظر گرفته می شود در صورتی که شواهد حاکی از آن است که بخش هایی از این ابخوان در نواحی جنوبی به صورت دولایه بوده و شامل آبخوان آزاد و محبوس می باشد. لذا لازم است تا این دو آبخوان از یکدیگر تفکیک شوند. | وضعیت قرارگیری لایه های زمین شناسی در دشت قزوین به نحوی است که در بخش های جنوب و جنوب شرقی ان آبخوان به صورت دولایه بوده و رد زیر ابخوان آزاد بالایی، آبخوان محبوس قرار دارد. اما وضعیت هندسی و عمق قرارگیری لایه محبوس کننده مشخص نیست. | تولید نرم افزار |
| 21 | شركت آب منطقه‌اي كردستان | مطالعات و بررسی گستره و میزان فرونشست زمین در دشت های استان با استفاده از سنجش از دور و مدلسازی آب زیرزمینی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | وجود پديده فرونشست در دشت‌ها و ضرورت ارائه راهکارهاي پيشگيرانه | وقوع پدیده فرونشست در دشتهای شرقی استان و لزوم پایش و بررسی ابعاد و گستره آن | اندازه گیری میزان نشست سالانه و پهنه بندی آن در مناطق شرقی استان | ارائه راهکار خروج از تنگناها | حل مسئله و چالش |
| 22 | آب منطقه ای کرمان | شناسایی وتحلیل آسیب پذیری آبخوان محدوده مطالعاتی کرمان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | ﻳﻜﻲ از راههایﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي جلوگیری از آلودگی آبهای زیرزمینی، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ آبخوان اﺳت. | گاهی از محلهایی که قابلیت آسیب پذیری بالایی نسبت به آلودگی دارند و نیز پيشگيري از راه یابي آلاينده ها به آبخوان، نقش مهمی در مدیریت منابع اب زیرزمینی و نیز پیشگیری از روند روبه رشد آلودگی دارد. | انجام عملیات پیشگیری از آلودگی منابع آب زیرزمینی و مکان یابی مناسب جهت استقرار صنایع جدید | حل مسئله و چالش |
| 23 | آب منطقه ای کرمان | ارزیابی و ارائه روشهای نوین تعیین ضرائب هیدرودینامیکی آبخوان‌های استان با نگاه مدیریت و برنامه ریزی جامع منابع آبی | فرصت مطالعاتی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | برای برنامه ریزی و مدیریت آبخوان‌ها نیاز به اطلاعات هیدرودینامیکی آبخوان‌های استان می‌باشد | هرگونه خطاي برآورد در محاسبه ضرايب هیدرودینامیکی آبخوان، باعث ايجاد اختلاف محسوسي در نتايج بيلان و مدل عددي آبهاي زيرزميني ميشود. | تعیین ضرائب هیدرودینامیکی آبخوان‌ها با اندازه گیری های میدانی و مدل‌های ریاضی | بومی سازی فناوری |
| 24 | آب منطقه ای کرمان | بررسی میزان حجم آبخوان آبرفتی دشت های استان کرمان(محدوده مطالعاتی قریه العرب) | فرصت مطالعاتی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | بهره برداری مناسب از منابع آب زیر زمینی با اطلاع دقیق از میزان حجم آبخوان میسر است. | عدم اطلاع دقیق از میزان حجم آبخوان | ارائه دورنمایی از وضعیت کمی آبخوان جهت مدیریت و برنامه ریزی بهینه از آبخوان | حل مسئله و چالش |
| 25 | شركت آب منطقه‌اي گلستان | مطالعه فرونشست در سطح استان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | وجود پديده فرونشست در دشت‌ها و ضرورت ارائه راهکارهاي پيشگيرانه | در سال هاي اخير فرونشست زمين باعث بروز مخاطره محيطي مهمي در نقاط مختلف استان شده است. فرونشست زمين پديده اي ژئومورفيکي است که توسط عوامل مختلفي پديد مي آيد؛ گاهي تحت تاثير عوامل طبيعي ولي بسياري از اوقات در اثر فعاليت هاي بشري بخصوص استخراج بي رويه آب هاي زيرزميني ايجاد مي شود. روش هاي متنوعي براي اندازه گيري فرونشست زمين وجود دارد که شامل استفاده از جي پي اس، ترازيابي ابزار دقيق و روش هاي دورسنجي بخصوص روش تداخل سنجي رادراي مي باشد. | ارائه روش هاي نوین براي اندازه گيري فرونشست زمین شامل استفاده از جي پي اس، ترازيابي ابزار دقيق و روش هاي دورسنجي بخصوص روش تداخل سنجي رادراي | اندازه گيري فرونشست زمین شامل استفاده از جي پي اس، ترازيابي ابزار دقيق و روش هاي دورسنجي بخصوص روش تداخل سنجي رادراي در دشتهای استان | حل مسئله و چالش |
| 26 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | بررسی آسیب پذیری آبخوان ساحلی (عملیات ژئو فیزیک) دشت پایلوت تالش | تقاضا محور | اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | عدم وجود بررسی جامع از وضعیت آبخوان تالش | تحلیل شرایط موجود آبخوان، آسیب شناسی، مدل سازی آبخوان، طرح سناریوهای مختلف | بررسی جامع از وضعیت آبخوان تالش | ارائه راه حل مشکل |
| 27 | شركت آب منطقه‌اي مركزي | مطالعه چشمه هاي كارستي با روش هيدروشيمي، ايزوتوپي و تعيين الگوي خط بارش منطقه | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چشمه های کارستی منطقه شازند استان مرکزی، یکی از مهمترین منابع آبی پایدار این منطقه و سرمنشاء تشکیل رودخانه مهم قره چای به عنوان شریان حیاتی غرب استان مرکزی می باشند. آگاهی از اثرات بارندگی بر میزان آبدهی این چشمه ها و همچنین پیش بینی لازم در خصوص میزان آبدهی آنها در سالهای خشک می تواند پارامتر مهمی در مدیریت منابع آبی آنها باشد. | استفاده از ایزوتوپها و ردیابی آنها در منابع آبی یکی از روشهای شناخته شده در تعیین منشاء و سن منابع آبی می باشد. در منطقه مورد مطالعه نیز اطلاع از منشاء بارندگیهایی که تامین کننده آب چشمه ها هستند و میزان تاثیر هر یک از آنها و دامنه تاثیر آنها هدف این تحقیق می باشد. | هدف از تحقیق شناسایی منشاء بارندگیهای تامین کننده منابع آب چشمه های منطقه و میزان تاثیر هر کدام از آنها و همچنین تعیین الگوی بارندگی آنها در منطقه است که در نهایت به ارائه پیش بینی هایی در خصوص میزان جریان آب چشمه ها منجر شود. | توليد محصول/ خدمت |
| 28 | شركت آب منطقه‌اي مركزي | تعيين ترازهاي ديناميک و استاتيک به منظور مشخص شدن حداکثر عمق برداشت آب از سفره آب زيرزميني در محدوده مطالعاتي شرکت آب منطقه ای مرکزی(تعدادی از دشت های استان به صورت پایلوت) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر، کاهش سرانه منابع تجديدپذير | آگاهي از سطح تراز ديناميک و استاتيک در يک آبخوان ، ميتوان برنامه هاي بهره برداري از آبخوان را با ديدگاه را براي جلوگيري از خطر فرونشست | ذخيره موجود در ميان ترازهاي ديناميک و استاتيک ذخيره قابل اطمينان و تجديد پذير بوده و ميتواند در برنامه ريزيهاي منابع آب مورد استفاده قرار گيرد. عبور از تراز استاتيک و برداشت آب از اين تراز به معني پذيرش تبعات ناشي از جبران نشدن ذخيره موجود است. با آگاهي از سطح تراز ديناميک و استاتيک در يک آبخوان ، ميتوان برنامه هاي بهره برداري از آبخوان را با ديدگاه را براي جلوگيري از خطر فرونشست نيز کنترل نمود | ذخيره موجود در ميان ترازهاي ديناميک و استاتيک ذخيره قابل اطمينان و تجديد پذير بوده و ميتواند در برنامه ريزيهاي منابع آب مورد استفاده قرار گيرد. عبور از تراز استاتيک و برداشت آب از اين تراز به معني پذيرش تبعات ناشي از جبران نشدن ذخيره موجود است. با آگاهي از سطح تراز ديناميک و استاتيک در يک آبخوان ، ميتوان برنامه هاي بهره برداري از آبخوان را با ديدگاه را براي جلوگيري از خطر فرونشست نيز کنترل نمود | حل مسئله و چالش |
| 29 | شركت مدیریت منابع آب ايران | بررسی روند تغییرات مکانی - زمانی سطح آب زیرزمینی آبخوان‌های آبرفتی کشور با نگاه به اثر بارش‌های بهاری سال 1398 | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | با توجه به تغییرات زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی آبخوان‌های آبرفتی کشور، اثر بارش‌های سیلابی بهار سال 1398 بر این منابع نیاز به بررسی و تحلیل زمان تاخیر این بارش بر خیز سطح آب زیرزمینی می باشد | این پروژه ضمن بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی آبخوان‌های آبرفتی کشور، اثر بارش‌های سیلابی بهار سال 1398 بر این منابع را بررسی و زمان تاخیر این بارش بر خیز سطح آب زیرزمینی را برآورد و تحلیل خواهد کرد | 1- تحلیل روند تغییرات زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی در کشور 2- طبقه بندی آبخوان‌ها بر اساس روند تغییرات سطح و کسری حجم مخزن 3-تعیین زمان تاخیر آبخوان‌ها | توليد محصول/ خدمت |
| 30 | شركت مدیریت منابع آب ايران | استخراج روابط خطی و غیر خطی تغییرات سطح و برداشت از منابع آب زیرزمینی با هدف تعیین عمق بهینه و مجاز کف شکنی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | یکی از مشکلات چاه‌های بهره‌برداری، گرفتگی لوله جدار و کاهش فاحش آبدهی چاه در مدت زمان اندک از شروع بهره‌برداری است که اغلب با درخواست کف‌شکنی و تعمیق عمق چاه مرتفع می‌گردد. در این پروژه با بررسی رابطه مابین عمق سطح آب زیرزمینی و عمق چاه و به استناد ضخامت بخش آبدار چاه، عمق بهینه برای برداشت به میزان پروانه بهره‌برداری تعیین و بر این اساس عمق مجاز کف شکنی و ضرورت یا عدم ضرورت انجام این کار تعیین می‌گردد. | بررسی رابطه مابین عمق سطح آب زیرزمینی و عمق چاه و به استناد ضخامت بخش آبدار چاه، عمق بهینه برای برداشت به میزان پروانه بهره‌برداری تعیین و بر این اساس عمق مجاز کف شکنی و ضرورت یا عدم ضرورت انجام این کار | 1- تعییت عمق بهینه متناسب با آبدهی مجاز 2- تعیین ضرورت یا عدم ضرورت کف شکنی چاه | حل مسئله و چالش |
| 31 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | مدلسازی آب زیرزمینی با توجه به داده های فرونشست حاصل از روش تداخل سنجی و خروجی مدل SWAT (دشت شمیل نیان) | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | وجود پديده فرونشست در دشت‌ها و ضرورت ارائه راهکارهاي پيشگيرانه | افزایش بهره برداری از منابع آبی و ریسک بروز پدیده فرونشست در دشتهای استان | عدم آگاهی از وضعیت فرونشست در دشتهای استان و تداوم بهره برداری ها انجام مدلسازی بمنظور بدست آوردن نرخ فرونشست در آینده جهت برنامه ریزی و پیشگیری از ایجاد شرایط بحرانی و بررسی ارتباط بین آب سطحی و زیرزمینی و تاثیر آن بر پدیده فرونشست را ضروری می نماید. | ارائه مدلی برای پیشگیری و به حداقل رساندن آسیب های ناشی از فرونشست. | حل مسئله و چالش |
| 32 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | بهینه سازی شبکه پایش کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از روش های داده کاوی و هوش مصنوعی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | ضرورت شناسایی شبکه بهینه پایش منابع اب زیرزمینی | به منظور مديريت کارا و موثر منابع آب زيرزميني و کاهش حفر چاه هاي نمونه برداري که پرهزينه هستند، شبکه هاي پايشي باید به طور مناسبي طراحي شده باشند. در حال حاضرطراحي کارآمد و در عين حال کم هزينه شبکه به يک چالش تبديل شده است. استفاده از تکنیک های داده کاوی و هوش مصنوعی می توانند در بهینه سازی شبکه های پایشی نقش موثری داشته باشند | ارائه شبکه بهینه پایش منابع آب زیرزمینی با هدف کاهش هزینه ها و برداشت بهترین داده های ممکن | تدوین استاندارد |
| 33 | شركت آب منطقه‌اي همدان | ارزیابی اثر افت سطح آب زیر زمینی بر سیلخیزی رواناب رودخانه های اصلی استان | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر، کاهش سرانه منابع تجدیدپذیر | ارزیابی اثر افت سطح آب زیر زمینی بر سیلخیزی رواناب رودخانه های اصلی استان | مدیریت سیلاب | ارزیابی اثر افت سطح آب زیر زمینی بر سیلخیزی رواناب رودخانه های اصلی استان | حل مسئله و چالش |
| 34 | شركت آب منطقه‌اي همدان | طراحی بهینه شبکه پایش سطح آب زیرزمینی آبخوان های کبودرآهنگ واسدآباد | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | 2- فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | طراحی شبکه بهینه پایش با توجه به نوع آبخوان ها ، پدیده های هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک، تواتر اندازه گیری و ... | طراحی شبکه بهینه پایش با توجه به نوع آبخوان ها ، پدیده های هیدرولوژیک و هیدروژئولوژیک، تواتر اندازه گیری و ... | حل مسئله و چالش |
| 35 | شركت آب منطقه‌اي يزد | بررسی و اکتشاف منابع آب زیرزمینی با استفاده از فناوری های نوین | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | اکتشاف منابع آب زیرزمینی با استفاده از فناوری های نوین | ضرورت اکتشاف منابع جدید جهت مصارف شرب در مناطق مواجه با کمبود شدید آب شرب | تامین آب شرب پایدار | حل مسئله و چالش |
| 36 | شركت آب منطقه‌اي يزد | بررسي ميزان و علل فرونشست زمين در دشت هاي استان، تاثیرات منفی فرونشست بر ضرایب هیدرودینامیک آبخوان ها و ارائه راهکارهای پیشگیرانه | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | وجود پديده فرونشست در دشت‌ها و ضرورت ارائه راهکارهاي پيشگيرانه | بررسي ميزان و علل فرونشست زمين در دشت هاي استان، تاثیرات منفی فرونشست بر ضرایب هیدرودینامیک آبخوان ها و ارائه راهکارهای پیشگیرانه | احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی | احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی | حل مسئله و چالش |
| 37 | شركت آب منطقه‌اي يزد | شناسایی چاههای غیر مجاز استان با استفاده از فناوری های نوین | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | شناسایی چاههای غیر مجاز استان با استفاده از فناوری های نوین | احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی | احیاء و تعادل بخشی آبهای زیرزمینی | حل مسئله و چالش |

2- محورمنابع آب

## 2- 2- منابع آب سطحي

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | استفاده از فن آوری های نوین در اندازه گیری دبی جریانات سطحی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | بحث اندازه گیری جریانات سیلابی و پایه در رودخانه های محدوده طرحهای توسعه منابع آب حائز اهمیت می باشدبر اساس داده های جریانات سطحی حجم و ابعاد مخازن و سازه های آبی تعیین و نسبت به اجرای آن اقدام می گردد .روشهای اندازه گیری جریانات سطحی در شرایط فعلی مبتنی بر استفاده از تکنیک های قدیمی مانند بهره گیری از مولینه می باشد . | با پیشرفت های اخیر در تکنولوژی انتظار می رود روشهای نوینی جهت اندازه گیری جریانات سطحی در رودخانه ها و مجاری طبیعی و مصنوعی آب به منظور تدقیق اندازه گیری ها تهیه و مورد بهره برداری قرار گیرد | ارائه نرم افزار مدیریت سیلاب و اندازه گیری جریانات سطحی | تولید نرم افزار |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | تعیین میزان حجم جریانهای پایه و جریانهای سیلابی در رودخانه های منتخب استان و تعیین روند تغییرات آن در سالهای اخیر | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | محاسبه و تعیین حجم جریان رودخانه ها در محل ایستگاههای هیدرومتری در مدیریت و سیاست گذاری منابع آب دارای اهمیت زیادی می باشد. از طرفی با توجه به نقش و اهمیت حریانهای سیلابی و آورد سالانه رودخانه ها و نیز با توحه به متغیر و غیر قابل پیش بینی بودن آن، اندازه کیری این جریان ها نیز دارای حساسیت ویژه ای می باشد که در نهایت برآورد کل حریان میسًر گردد. | آورد سلانه رودخانه ها متشکل از دو حالت جریان پایه با منشاء چشمه ها و زهاب های ارتفاعات و بازه های بالا دست و جریان سیلابی با منشاء ذوب برف بهاری وبارانهای رگباری است. خحم جریان های اول با اندازه گیری های روتین و منظم و از پیش تعیین شده قابل محاسبه میباشد ولی برای جریان های دوم اندازه گیری های موردی و به لحظه ( در دبی های بالا ) مورد نیاز می باشد که برای تحقق این امر وحود افراد ، اکیپ ها و تدارکات ویژه ضروری خواهد بود. | تفکیک دقیق حجم جریانهای پایه و سیلابی و استفاده از نتایج در مدیریت بهینه منابع آب موجود | اجرای پایلوت |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | توزیع بهینه سهم کشاورزی از منابع آب های سطحی با مدیریت سناریوهای کم آبیاری در شبکه صوفی چای | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | محدودیت منابع آب سبب شده است که آب در دسترس بخش کشاورزی در قیاس با نیاز آبی محصولات تحت کشت، کمتر باشد. بنابراین توجه به توزیع بهینه آب محدود در طول فصل رشد با در نظر گرفتن ضریب حساسیت محصولات نسبت به تنش در مراحل مختلف رشد، میتواند به عنوان یک ابزار مناسب جهت افزایش بهره وری مصرف آب مورد توجه قرار گیرد. لذا در پژوهش حاضر، با ارزیابی وضعیت الگوی کشت محصولات زراعی در شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای، برآورد نیاز آبی محصولات زراعی در طول فصل رشد، بررسی و ارزیابی روند رضایتمندی نیاز آبی در طول فصل رشد، سناریوهای کم آبیاری در مراحل مختلف آبیاری با هدف کاهش ریسک اقلیمی تولید محصول از طریق بهبود میزان رضایتمندی نیاز آبی در مراحل حساس به تنش مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا بهترین سناریو توزیع آب در شرایط کم آبیاری ارائه گردد. | اغلب اراضی کشاورزی واقع در حوضه دریاچه ارومیه، کم آبیاری می شوند. لذا بررسی شرایط موجود با هدف ارائه سناریوی مطلوب کم آبیاری با هدف افزایش بهره وری مصرف آب حائز اهمیت است. پژوهش حاضر، با هدف توزیع بهینه آب (باتوجه به محدودیت آب در دسترس بخش کشاورزی) برای اراضی زراعی محدوده شبکه آبیاری و زهکشی صوفی¬چای صورت خواهد پذیرفت. محدوده مطالعاتی، شامل سد علویان و شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای با وسعت حدود 12500 هکتار، واقع در پایین دست سد می باشد. رودخانه های صوفی چای و اسفستانج منابع اصلی آب در این محدوده هستند. با توجه به شرایط مختلف توپوگرافی و دلایلی دیگر، شبکه آبیاری و زهکشی صوفی چای به 4 منطقه تقسیم شده است که این 4 منطقه از الگوی کشت یکسانی تبعیت نمی¬کنند. نوع غالب محصولات زراعی کشت شده شامل گندم، جو، یونجه، پیاز و سیب زمینی است. | ارزیابی اولیه از وضعیت منابع آب در دسترس بخش کشاورزی و نیاز آبی محصولات زراعی در شبکه صوفی-چای. ارزیابی ریسک اقلیمی عملکرد محصولات زراعی با محاسبه شاخص رضایتمندی نیاز آبی. بررسی تأثیر سناریوهای کم¬آبیاری با توجه به شرایط توزیع آب در شبکه. ارائه بهترین سناربوهای کم¬آبیاری محصولات زراعی شبکه با توجه به بیلان عرضه آب و نیاز آبی محصولات. | حل مسئله و چالش |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي اردبيل | ارزیابی منابع بارش شبکه بندی شده جهانی و توسعه یک منبع بارش محلی برای تولید سری بلندمدت بارش در کل استان اردبیل | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | استفاده از اطلاعات بین المللی قابل دسترس برای تهیه آمار و پیش بینی ها | معرفی منابع بارش شبکه بندی شده جهانی و نحوه توسعه یک منبع بارش محلی برای تولید سری بلندمدت بارش در کل استان اردبیل | تهیه یک منبع بارش محلی و تولید سری بلند مدت بارش و رواناب شبکه بندی شده در کل سطح استان اردبیل | بومی سازی فناوری |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي اردبيل | بررسی پارامترهای مربوط به پوشش برف و پهنه های آبی استان در دهه های اخیر بااستفاده از فناوری سنجش از دور | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | مطالعات پوشش برف و روند آن و تاثیر آن بر آبدهی رودخانه ها در برنامه ریزی ها مورد کاربرد می باشد | ضرروت اطلاع از روند تغییرات منابع آب سطحی باعث افزایش توان تصمیم گیری در امور بهره برداری خواهد شد. | بررسی پارامترهای برف و آب سطحی جهت افزایش آگاهی از فیزیک رواناب در سطح استان | ارائه راه حل مشکل |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | آب و مدیریت اراضی در استان اصفهان | فرصت مطالعاتی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | اثرات طرح‌هاي توسعه بر منابع آب (زيرزميني و سطحي) | توسعه اراضی کشاورزی در استان اصفهان تاکنون بدون در نظرگرفتن منابع آب تجدیدپذیر صورت پذیرفته و این موضوع سبب شده که در شرایط کاهش منابع آب امکان مدیریت پایدار اراضی وجود نداشته باشد. لذا در این پروژه مطالعاتی قصد بر این است که عوامل موثر بر توسعه اراضی کشاورزی آسیب شناسی شده و با توجه به منابع آب قابل برنامه ریزی، حداکثر اراضی قابل کشت با الگوی بهینه و میزان آب در دسترس مشخص گردد | توسعه اراضی کشاورزی بدو در نظر گرفتن میزان آب قابل استفاده امروزه منجر به توسعه اراضی کشاورزی رهاشده فراوانی در سطح استان شده که نه تنها آبی برای کشاورزی ندارند، بلکه بعلت تغییر بافت سطحی خاک، به مناطقی مستعد برای تولید ریزگرد تبدیل شده ناد | نتیجه این پژوهش می تواند با در نظر گرفتن احجام آب قابل برنامه ریزی در هر سال اراضی قابل کشاورزی شهرستانهای مختلف رامشخص نموده و به عنوانی ابزاری مدیریتی در اختیار مجریان طرح آمایش سرزمین، شرکت آب منطقه ای و جهاد کشاورزی قرار گیرد. | حل مسئله و چالش |
| 7 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | تدوین مدل بهره برداری برای سدهای گلپایگان، حنا، کمانه، آغچه و قره آقاچ استان اصفهان | فرصت مطالعاتی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | ارائه مدل بهره برداری سد- شفافیت در تامین و تحویل آب- رعایت حقوق ذینفعان | بهره برداری بهینه از منابع آب و مدیریت صحیح مصرف خصوصا در مناطق با تنش آبی | ارائه مدل بهره برداری سد- شفافیت در تامین و تحویل آب- رعایت حقوق ذینفعان | حل مسئله و چالش |
| 8 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | تهیه مدل کیفی آب های سطحی و زیر زمینی (منابع آب) حوضه زاینده رود | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | تهیه مدل کیفی آب های سحطی و زیر زمینی حوضه زاینده رود | پایش به هنگام کیفی منابع آب و جلوگیر ییا کاهش مشکلات و تاثیر ات نامطلوب زیست محیطی و بهداشتی آلایندگی این منابع که منجر به بروز خسارات جانی و مالی | برنامه ریزی نحوه پایش کیفی منابع آب در حوضه و امکان تصمیم گیری در نحوه بر خورد با مشکلات کیفی منابع آب | بومی سازی فناوری |
| 9 | شركت آب منطقه‌اي ايلام | مدلسازی بارش و روناب حوضه های آبریز بالادست سدهای دویرج، ایلام، کنگیر و گلال و استخراج ضریب رواناب به ازای پارامترهای میزان، دوره و شدت بارش و رطوبت پیشین حوضه | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | نیاز به تهیه مدل بارش و روناب حوضه های آبریز بالادست سدهای دویرج، ایلام، کنگیر و گلال با استفاده از ضریب رواناب به ازای پارامترهای میزان، دوره و شدت بارش و رطوبت پیشین حوضه می‎باشد. | مدلسازی بارش و روناب حوضه های آبریز بالادست سدهای دویرج، ایلام، کنگیر و گلال و استخراج ضریب رواناب به ازای پارامترهای میزان، دوره و شدت بارش و رطوبت پیشین حوضه | مدیریت مخازن در حین سبلاب | توليد محصول/ خدمت |
| 10 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | برآورد تبخیر وتعرق واقعی با استفاده از داده های سنجش از راه دور وایستگاه های زمینی جهت تدقیق بیلان آب در آبخوان | پایان نامه دانشجویی | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | تدقیق بیلان کلیماتولوژی وهیدرولوژی | پایش واندازه گیری کمی وکیفی منابع آب | اندازه گیری کمی وکیفی منابع آب | تهیه دستورالعمل |
| 11 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | بررسی و معرفی روش های نوین اندازه گیری دبی جریان در رودخانه های فصلی در مواقع سیلابی (تدوین دستورالعمل) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | رویکردها و روش های مختلف اندازه گیری جریان در شرایط سیلاب بررسی و دستورالعمل مربوط تدوین گردد. | عدم وجود دستورالعمل مناسب برای اندازه گیری جریان های حدی و سیلابی | ارائه دستورالعمل محاسبه دبی جریان در شرایط سیلابی متناسب با شرایط رودخانه | تهیه دستورالعمل |
| 12 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | بررسی شبکه بهینه پایش ایستگاه های آب سنجی | فرصت مطالعاتی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | بررسی کمبودها و ارائه شبکه بهینه آب سنجی استان | ناقص بودن شبکه آبسنجی استان و لزوم بررسی و تکمیل آن | ارائه شبکه بهینه آبسنجی استان | حل مسئله و چالش |
| 13 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | بررسی اندرکنش کمی رودخانه های مهم استان با آبخوان ها | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | توسعه مدل اندرکنش کمی رودخانه های مهم استان با آبخوان ها | توسعه مدل اندرکنش کمی رودخانه های مهم استان با آبخوان ها | مدل سازی اندرکنش کمی رودخانه های مهم استان با آبخوان ها | حل مسئله و چالش |
| 14 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | برآورد پارامترهای آب و هواشناسی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مقایسه با آمار مشاهده ای در یک دوره حداقل 30 ساله | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | ارائه تحلیل و برآورد پارامترهای آب و هواشناسی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مقایسه با آمار مشاهده ای در یک دوره حداقل 30 ساله | ارائه تحلیل و برآورد پارامترهای آب و هواشناسی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مقایسه با آمار مشاهده ای در یک دوره حداقل 30 ساله | ارائه تحلیل پارامترهای آب و هواشناسی با استفاده از تصاویر ماهواره ای و مقایسه با آمار مشاهده ای | حل مسئله و چالش |
| 15 | شركت آب منطقه‌اي قزوين | امکان سنجی، توسعه و بومی سازی روش های اندازه گیری بارش و دبی با استفاده از تکنیک های مبتنی بر پردازش تصویر | تقاضا محور |  | توسعه و بومی سازی روش های اندازه گیری بارش و دبی | اندازه گیری بارش و جریان سطحی رودخانه های یکی از اقلام اصلی اطلاعاتی جهت مدیریت بهینه منابع آب و پیش بینی و کاهش مخاطرات مرتبط است. هم اکنون جهت اندازه گیری این کمیتها از روشهای و تکنولوژیهای مختلف استفاده می شود که اغلب هزینه های زیادی را متوجه شرکتهای آب منطقه ای می کند. تکنولوژیهای مبتنی بر پردازش تصویر یکی از روشهای نوین ودر اندازه گیری این کمیتها است که در مراحل اولیه آزمایشی قرار دارند. این پژوهش گامی در راستای امکان سنجی و بومی سازی استفاده از این تکنولوزی جهت اندازه گیری دبی رودخانه ها می باشد | در این پژوهش امکان استفاده از تکنولوژی پردازش عکس در برآورد دبی رودخانه ها امکان سنجی خواخد شد. با نصب دوربین در حداقل دو ایستگاه هیدرومتری و پردازش عکس و انجام برنامه نویسی مربوطه نهایتا نرم افزار مناسب تهیه و متعاقبا در یک ایستگاه دیگر مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت به نحوی که در تمام شرایط رودخانه از جمله در شرایط سیلاب کارایی داشته باشد | اندازه گیری دبی رودخانه ها در تمامی شرایط آب و هوایی بدون نیاز به حضور در منطقه | توليد محصول/ خدمت |
| 16 | شركت آب منطقه‌اي كردستان | بررسی پتانسیل سیلخیزی رودخانه های استان با استفاده از سنجش از دور و GIS | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | پهنه بندی سیلاب و ارزیابی ریسک آن میتواند در شناسایی پیامدهای سیل و کاهش خسارتهای مالی و جانی آن موثر باشد.همچنین رده بندی بازه های رودخانه ها بر اساس ریسک سیلاب و مخاطرات آن میتواند در اولویت بندی مطالعات حد حریم و بستر،لایروبی و ساماندهی موثر واقع میگردد. | تخمین هیدروگراف و دبی سیلاب به تفکیک زیر حوضه های استان-تخمین پهنه بندی سیل بر اساس دبی سیلاب و داغاب موجود بر روی تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی و تولید نقشه سیلاب دشت-تولید نقشه بازه ها بر اساس آسیب پذیری در برابر سیلاب و ارزیابی تاب آوری بازه ها در برابر سیل | شناسایی مناطق آسیب پذیر با توجه به سیلاب با دوره بازگشتهای مختلف، ارائه راهکارهای مناسب جهت مقابله با سیلاب های مختلف و کاهش میزان خطر، پیشنهاد محل های مناسب جهت استقرار کاربری های مختلف در حاشیه رودخانه ها با توجه به نوع کاربری آنها | حل مسئله و چالش |
| 17 | آب منطقه ای کرمان | بررسی میزان تأثیر بندهای احداث شده آبخیزداری بر میزان ورودی به مخازن سدهای استان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | اثرات طرح‌هاي توسعه بر منابع آب (زيرزميني و سطحي) | نقش احداث بندهای آبخیزداری در کاهش ورودی به مخازن سدهای استان بایستی مشخص گردد. | با احداث بی رویه، بدون برنامه و رعایت شرایط فنی بندهای آبخیزداری بالادست سدهای استان باعث کاهش میزان آب ورودی به سدها، تلفات آب در مسیر، استفاده خارج از عرف آب از محل بندها و کاهش توانایی مخازن سد بر تأمین نیازهای شرب، صنعت و زیست محیطی شده است | بررسی زمانی ورودی با شرایط هیدرولوژی و فیزیوگرافی حوزه‌های آبریز به مخازن سدها، بررسی تأثیر بندها در ذخیره و نگهداشت آب، کاهش پیک با استفاده از مدل‌های مدیریت منابع مانند Weap | حل مسئله و چالش |
| 18 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | بررسی دقیق میزان بارش و رواناب در ارتفاعات حوضه های آبریز غرب گیلان، (حوضه های لمیر تا آستاراچای) (با تاکید بر روش سنجش از راه دور) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | برآورد دقیق پتانسیل آبی محدوده برای مدیریت بهینه منابع اب ( تخصیص منابع اب) | برآورد دقیق میزان بارندگی و تلفات اب | ارائه گزارش در خصوص برآورد دقیق میزان بارندگی و تلفات اب | ارائه راه حل مشکل |
| 19 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | ایجاد سامانه سنجش از دور RS تحت وب محدوده های مطالعاتی استان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | استفاده از فن آوری روز سنجش از دور برای دسترسی سریع و بموقع به اطلاعات و مدیریت بهینه منابع و مصارف آبی استان و در صورت لزوم ارائه این داده ها به شرکت ها و موسسات حقیقی و حقوقی در راستای درآمدزایی برای شرکت | با ایجاد این سامانه، قابلیت دریافت خودکار و ذخیره سازی، فراخوانی، جستجو، نمایش و گزارش گیری پارامترهای مختلف هیدرولوژیکی و هواشناسی از ماهواره های NOAH، MODIS ، JASON2، TRMM، GPCP و Windscat) در محدوده واحدهای مطالعاتی استان گیلان با گام زمانی سه ساعته و روزانه از سال 1979 تا حال | سامانه، قابلیت دریافت خودکار و ذخیره سازی، فراخوانی، جستجو، نمایش و گزارش گیری پارامترهای مختلف هیدرولوژیکی و هواشناسی | ارائه راه حل مشکل |
| 20 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | بررسی و آسیب پذیری مدیریت مصرف آب کشاورزی و ارایه راهکارهای مدیریت مصرف بهینه با تعیین بارش موثر جهت مدیریت منابع آبی استان گیلان در زمان آبیاری | تقاضا محور | اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | در خصوص بارش موثر در سطح استان اطلاعات کافی وجود ندارد. آمار نشان می دهد که بارندگی های روی داده در دهه اخیر که استان با شرایط خشکسالی مواجه بوده توانسته جایگزین نوبت بندی های آبیاری تناوبی گردد لذا تعیین دقیق این پارامتر برای استان ضروری است. | تعیین بارش موثر استان، تعیین تاثیر بارش در مدیریت آبیاری استان، کاهش مصرف آب کشاورزی، تدوین برنامه جامع مدیریت منابع آب در شرایط بارش | تدوین برنامه جامع مدیریت منابع آب | ارائه راه حل مشکل |
| 21 | شركت آب منطقه‌اي لرستان | ارایه راهکار برای تعیین عمق و چگالی برف در سطح استان و برآورد میزان رواناب حاصل از تفکیک در حوضه های مختلف | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | مشکل در محاسبه برف در ارتفاعات و عدم وجود ایستگاه های برف سنجی در ارتفاعات | بدلیل مشکل در محاسبه برف در ارتفاعات، عدم وجود ایستگاه های برف سنجی در ارتفاعات وعدم دسترسی به اطلاعات برف در ارتفاعات و کم بودن ایستگاههای برف سنجی نیاز به ارائه راهکاری جهت تخمین عمق چگالی برف در استان لرستان و برآورد رواناب حاصل از برف در حوضه های استان لرستان می باشد. | تخمین عمق چگالی برف در استان لرستان -برآورد رواناب حاصل از برف در حوضه های استان لرستان | ارائه دستورالعمل |
| 22 | شركت آب منطقه‌اي لرستان | استفاده از روشهای نوین برآورد مقدار بارش در مناطق فاقد آمار استان(مناطق کوهستانی) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | برآورد بارش در ارتفاعات و مناطقی که ایستگاه بارانسجی وجود ندارد و دسترسی امکان پذیر نیست | برآورد بارش در ارتفاعات و مناطقی که ایستگاه بارانسجی وجود ندارد و دسترسی امکان پذیر نیست و ارایه روشهای کاربردی برای تخمین بارش -صحت سنجی روش منتخب با آمار مشاهداتی -تخمین بارش در نقاط فاقد آمار | ارایه روشهای کاربردی برای تخمین بارش -صحت سنجی روش منتخب با آمار مشاهداتی -تخمین بارش در نقاط فاقد آمار | ارائه مدل |
| 23 | شركت آب منطقه‌اي همدان | محاسبه تبخیر و تعرق واقعی در حوضه آبریز سد اکباتان | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | اتلاف چشمگير منابع آب از طريق تبخير و تعرق (محاسبه، پهنه‌بندي) | تعیین تبخیر و تعرق واقعی در حوضه آبریز سد اکباتان | محاسبه تلفات تبخیر و تعرق از حوضه | محاسبه تلفات تبخیر و تعرق از حوضه | حل مسئله و چالش |
| 24 | شركت آب منطقه‌اي همدان | بررسی و تعیین آب معادل برف با استفاده از تصاویر ماهواره اي به خصوص در حوضه آبریز سد هاي مخزنی استان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | ارائه طریق در خصوص تعیین آب معادل برف در سطح حوضه آبریز | تدقیق محاسبات بیلان آب | تدقیق محاسبات بیلان آب | حل مسئله و چالش |
| 25 | شركت آب منطقه‌اي همدان | تعیین ضرایب رواناب در حوزه های استان از طریق کالیبراسیون مدل هیدرولوژیکی | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | تعیین ضرایب رواناب در حوزه های استان از طریق کالیبراسیون مدل هیدرولوژیکی | مدیریت سیلاب | تعیین ضرایب رواناب در حوزه های استان از طریق کالیبراسیون مدل هیدرولوژیکی | حل مسئله و چالش |
| 26 | شركت آب منطقه‌اي همدان | ارائه مدل بارش رواناب جهت برآورد حجم و دبی ساعتی سیلاب در حوضه آبریز وسج | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | با توجه به لزوم برآورد حجم و دبی سیلاب نیاز است که یک مدل بارش رواناب با دقت مناسب در برآورد دبی و حجم سیلاب تهیه و ارائه گردد. تایید مدل ارائه شده پس از مقایسه نتایج آن با اندازه‌گیری‌ها در شرایط واقعی آتی خواهد بود. | استفاده از مدل در محاسبات سیلاب | استفاده از مدل در محاسبات سیلاب | حل مسئله و چالش |

2- محورمنابع آب

## 2- 3-  منابع آب غيرمتعارف

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سازمان آب و برق خوزستان | توسعه سیستم مهندسی زیستی برای تصفیه زهاب کشاورزی در جنوب خوزستان جهت استفاده در آبیاری و آبزی پروری | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | استفاده از جاذب هاي معدني به منظور كاهش آلاينده هاي آب و آفزايش كيفيت زه آبها در مناطقي از خوزستان نظير جنوب استان كه تحت تاثير زه آبهاي كشت و صنعت نيشكر قرار دارند. | مطالعه و اجرای پایلوت سیستم مهندسی زیستی جهت بکارگیری در تصفیه زهاب کشاورزی و بکارگیری مجدد آب های نامتعارف در این طرح انجام خواهد شد. | آفزايش كيفيت آب و كاهش بار آلودگي زه آبها | بومی سازی فناوری |
| 2 | سازمان آب و برق خوزستان | توسعه روشهای نوین تصفیه فیزیکی و کاهش کدورت و آلودگی آب ها | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | توسعه روش های نوین تصفیه آب می تواند منابع آب قابل استفاده بیشتری را در اختیار مصرف کنندگان قرار دهد. | بررسی منابع آلاینده آب و ارائه راهکارهایی جهت کنترل ، کاهش و حذف آلودگی | طراحی و (در صورت امکان) ساخت تجهیزات نوین تصفیه آب و کاهش کدورت | ارائه راه حل مشکل |
| 3 | سازمان آب و برق خوزستان | تاثیر سطوح مختلف شوری آب بر شاخص بهره وری و عملکرد ارقام کلزا و چغندر قند در خوزستان | دانشجويي | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | بررسی سطوح عملکردی دو گیاه کلزا و چغندر قند در شوری های مختلف آب آبیاری در این پژوهش صورت می گیرد. کرت های آزمایشی در محل مرکز تحقیقات صفی آباد دزفول ایجاد می گردد. بررسی های صورت رفته شامل : 1- استفاده از پساب های استان خوزستان در کشت چغندرقند پاییزه 2- بررسی تحمل به شوری ارقام کلزا ، واسنجی و صحت سنجی مدل اکواکرپ برای شبیه سازی رشد و پیش بینی عملکرد کلزا از اهداف تحقیقاتی موجود است. | با توجه به مصرف بالای آب نیشکر ، ایجاد حجم بالای زهاب های شور، و ايجاد مشکلات زیاد زیست محیطی و نظر به مقاومت بالای چغندرقند و كلزا به شوری و نقش آن در اصلاح شرایط خاک زراعی منطقه، جهت جایگزینی تولید شکر از چغندرقند پاییزه با آب شور نسبت به تولید شکر از نیشکر یکی از ضرورتها و اهداف این پژوهش می باشد. بررسی سطوح عملکردی در دو گیاه کلزا و چغندر قند در سطوح مختلف شوری در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد. | 1- سنجش ارقام چغندر و كلزا نسبت به سطوح مختلف شوري زهاب هاي كشاورزي و سنجش عملكرد در واحد سطح2- استفاده از زه هاب ها براي توليدات كشاورزي3- جلوگيري از تخريب محيط زيست 4- جلوگيري از صرف هزينه هاي انتقال آب زه آبهاي كشاورزي به سمت رودخانه يا دريا | ارائه راه حل مشکل |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي سمنان | ارزیابی روشهای شیرین سازی آبهای شور و لب شور و ارائه گزینه کارامد برای استان سمنان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسایی و استفاده بهینه از منابع آب و مدیریت یکپارچه منابع آبی | کمبود منابع آب شیرین | بررسی و انتخاب فناوری علمی و پایدار برای شیرین سازی آبهای شور و لب شور و توسعه و بومی سازی فناوری | انتخاب فناوری، علمی و پایدار برای شیرین سازی آبهای شور و لب شور با توجه به پتانسیلها و نیاز های استان ، بومی سازی فناوری یا فناوریهای منتخب | بومی سازی فناوری |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي گلستان | بررسی اجراي روش هاي مختلف آبیاري شورورزي و استفاده بهینه از آب هاي نامتعارف | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | محدوديت شديد منابع آب شيرين از يک طرف، عدم توجه به ضرورت بهره برداري صحيح و حفاظت از آن، به مرور زمان شرايطي را بوجود مي آورد که در اثر تخريب و زوال اين منابع، دورنماي اين موهبت الهي را بصورت يک بحران جدي تداعي نمايد. راه حلهاي متعددي ممکن است جهت غلبه بر اين بحران پيشنهاد گردد، مهار آبهاي سطحي، افزايش راندمان آبياري، پخش سيلاب و غيره. ولي بدليل کمبود پتانسيل نزولات در سطح کشور و با فرض تحقق تمامي راهکارهاي فوق باز هم مساله کم آبي همچنان مساله اساسي محدوديت توليد خواهد بود لذا استفاده از آبهاي نامتعارف اجتناب ناپذير خواهد بود. بهره برداري از منابع آب هاي شور مديريت ويژه اي را مي طلبد تا ضمن دستيابي به توليد بهينه، به کشاورزي پايدار نيز دست يافت. | بهره برداري صحيح و حفاظت از منابع آب شيرين ، پيشنهاد راه حلهاي متعددي جهت غلبه بر اين بحران کم آبی ، مهار آبهاي سطحي، افزايش راندمان آبياري، پخش سيلاب، استفاده از آبهاي نامتعارف، ارائه راهکار به منظور بهره برداري از منابع آب هاي شور و نحوه مدیریت آن | ارائه راهکار به منظور بهره برداري از منابع آب هاي شور و نحوه مدیریت آن | حل مسئله و چالش |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | بازچرخانى و استفاده مجدد از آب و توسعه بهر ه بردارى از منابع آب نامتعارف | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | ارائه راهکار به منظور بازچرخانى و استفاده مجدد آب | محدوديت منابع آب كشور از يك سو و نياز روزافزون به توليدات كشاورزي از سوي ديگر، توجه به مصرف بهينه آب كشاورزي را ضروري نموده است. | استفاده مجدد از آب - مدیریت صحیح آبیاری اراضی محدوديت منابع آب كشور از يك سو و نياز روزافزون به توليدات كشاورزي | ارائه راهکاری جهت | ارائه راه حل مشکل |
| 7 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | امكان سنجي استفاده از منابع آبگرم به منظور استفاده شرب ، صنعت و كشاورزي (مطالعه موردي آبگرم هاي فتوئيه ، سنگوئيه و.. شهرستان بستك ) | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | کاهش دسترسی به منابع آب با کیفیت ضرورت توجه به سایر منابع آب همراه با افزایش بهره وری از آنها را در حال حاضر دو چندان نموده است | وجود منابع متعدد آبهای نامتعارف در سطح استان و کاهش سطح کمی و کیفی منابع آب در سالهای اخیر توجه به استفاده از این منابع آب نظیر چشمه های آبگرم (که تعداد زیادی از آنها در دشتهای مختلف استان وجود دارد) شناسایی پتانسیل های بهره برداری از این منابع آب نامتعارف را ضروری می نماید | بررسي منابع غير متعارف (آب گرم)و چگونگي استفاده از آن در مصارف شرب ، صنعت و كشاورزي | ارائه راه حل مشکل |

2- محورمنابع آب

## 2- 4-  احياء و تعادل بخشي آبهاي زيرزميني

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي | پتانسیل یابی جامع و تعیین نقاط بهینه به ازای مناسبترین روش طرح توسعه تغذیه مصنوعی در دشت سلماس | تقاضا محور/پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | با توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي استان آذربایجان غربی، منابع آب زیرزمینی از اهمیت بالایی در بخش کشاورزی و در نتیجه توسعه اقتصادی و اجتماعی استان برخوردار می¬باشد. امروزه به دلیل برداشت اضافی از منابع آبی، کاهش نزولات جوی، عدم تعادل بین عرضه و تقاضا، الگوی کشت نامناسب و عدم آبیاری صحیح، حفر چاه¬های متعدد و بهره¬برداری بی¬رویه از آنها، سطح آب زیرزمینی در اکثر دشت¬های استان آذربایجان غربی بویژه دشت سلماس افت پیدا کرده و کشاورزی و توسعه اقتصادی در این دشت را دچار چالش نموده است. از اینرو حفظ منابع آب زیرزمینی جهت تداوم بهره¬برداری در این دشت، از اهمیت بالایی برخوردار می‏باشد. به منظور جبران کسری مخازن آب زیرزمینی و متعادل نگهداشتن تراز آن، نیاز به مدیریت آب زیرزمینی از طریق کاهش مصرف و یا افزایش میزان تغذیه دارد. یکی از راه¬های ذخیره¬سازی و افزایش مخازن و تراز آب زیرزمینی تغذیه مصنوعی آبخوان می¬باشد. پروژه¬های تغذیه مصنوعی، بعنوان یک مکانیزم، زمینه حفاظت از آب¬های زیرزمینی و جلوگیری از افت سفره¬ها در اثر استخراج بیش از حد را فراهم می¬کند. لذا امکان¬سنجی و شناسایی بهترین روش تغذیه مصنوعی به همراه مکان¬یابی بهینه و تعیین محل مناسب تغذیه مصنوعی می¬تواند از اهمیت بالایی در دشت سلماس برخوردار باشد. | با توجه به برداشت بی رویه از سفره آب زیرزمینی و افت قابل توجه تراز آب زیرزمینی در آبخوان دشت سلماس، اهمیت ذخیره سازی و حفظ منابع آب برای تداوم بهره برداری در راستای برقراری تعادل منابع آب با اعمال مدیریت و برنامه ریزی صحیح و احیای آبخوان با استفاده از روش های مختلف تغذیه مصنوعی و مکانیابی مناسب بازای سناریوهای مختلف مدیریتی از اهمیت بالایی در دشت سلماس برخوردار می باشد. | ارزیابی ضرورت، امکان سنجی، تعیین روش و مکانیابی بهینه تغذیه مصنوعی در دشت سلمس | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي بوشهر | بررسی وضعیت فرونشست در محدوده های مطالعاتی استان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | وجود پديده فرونشست در دشت‌ها و ضرورت ارائه راهکارهاي پيشگيرانه | فرونشست دشتهای استان بصورت یک پدیده پیشرونده در حال گسترش می باشد و علرغم پیشرفت هرساله این رخداد، هیچگونه آمار یا پژوهش مستدل و مناسبی از نرخ و وسعت آن در دشتهای استان بوشهر موجود نیست و انجام پژوهش در این زمینه یکی از ضروریات صنعت آب استان بوشهر می باشد. | بررسی پدیده فرونشست زمین در دشت های استان و نرخ و وسعت آن، شروع درزه و شکاف های ایجاد شده در نتیجه این پدیده، بررسی وضعیت پراکندگی شکاف ها، چاههای بهره برداری و پیزومترهای موجود در منطقه و ارتباط بین فرونشست صورت گرفته در منطقه ، برداشت آب زیرزمینی وارائه دستورالعمل و میزان تاثیر کف شکنی چاه بر افت سطح آب زیر زمینی | ارائه دستورالعمل و میزان تاثیر کف شکنی چاه بر افت سطح آب زیر زمینی | تهیه دستورالعمل |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي تهران | تحلیل و شبیه سازی فرونشست زمین به علت بهره برداری از منابع آب زیرزمینی | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | وجود پديده فرونشست در دشت‌ها و ضرورت ارائه راهکارهاي پيشگيرانه | در حال حاضر برخی از دشت های کشورمان به دلیل شرایط هیدرولوژیکی و زمین شناسی آن ها، دارای شرایط ایجاد پدیده فرونشست نمی باشند. لیکن با توجه گزارشات مدون بخش آب وزارت نیرو و شواهد صحرایی، تفاوت قابل توجه ای در میزان برداشت آب از سفره ها و میزان بارش نزولات آسمانی وجود دارد که موجب بیلان منفی بسیاری از آبخوان ها گردیده است. این مهم به قطعیت در سال های پیش رو تعداد بیشتری از دشت ها را درگیر پدیده فرونشست زمین خواهد نمود. | این تحقیق با هدف شناخت و درک صحیح از رفتار سیستم جریان آب زیرزمینی و اثرات آن ، به شیوه مشاهده ای و شبیه سازی و نیز پیش بینی رفتار سیستم در آینده نسبت به تغییراتی که ایجاد و یا پیش بینی می شود و همچنین پیش بینی وضعیت منابع آب در آینده و اثرات آن و همچنین بررسی تاثیر استراتژی¬های اعمال شده و یا پیش بینی شده بر روی یک سفره، جهت اعمال مدیریت بهینه مصرف و حفاظت صحیح بر منابع مذکور استوار می باشد. | درك صحیح از رفتار سیستم جریان آب زیرزمینی و اثرات آن ، به شیوه مشاهده اي و شبیه سازي جهت اعمال مدیریت بهینه مصرف | حل مسئله و چالش |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | بررسی تاثیر اجرای طرح جمع آوری فاضلاب وطرح اجرای آبیاری نوین بربیلان آب زیرزمینی | تقاضا محور | طرح کلان ملي وزارت نيرو مصوب شورای عالي علوم تحقيقات و فناوري | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | انتخاب فناوری های بازیافت پساب برای مصارف مختلف وتاثیر آن بر منابع آب | مدیریت پساب و تغذیه آبخوان | تغذیه آبخوان با پساب های بازیافتی با هدف کاهش بیلان منفی | حل مسئله و چالش |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | ارزیابی آب قابل برنامه ریزی در دشت های استان | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | استفاده بهینه از منابع آب ومدیریت یکپارچه منابع آبی | برنامه ریزی واستفاده بهینه از منابع آب | احیا وتعادل بخشی آب های زیرزمینی | حل مسئله و چالش |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي زنجان | بررسی گسترش و حجم آبخوان تحت فشار زنجان رود و امکان بهره برداری از آن برای مصارف شرب و بهداشت و صنعت | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | مشخص نمودن ابعاد ، حجم و مشخصات فیزیکی و هیدرولیکی انتهای محدوده زنجانرود | با توجه به وضعیت انتهای محدوده زنجانرود بنظر می رسد بایستی گسترش و حجم آبخوان فوق الذکر مجدداً بررسی و در صورت امکان نسبت به تامین منابع بخشی از آب شرب و بهداشت و صنعت منطقه اقدام نمود. | تامین قسمتی از آب شرب و بهداشت و صنعت منطقه | حل مسئله و چالش |
| 7 | شركت آب منطقه‌اي قزوين | مطالعه اثر فرونشست زمین بر میزان آب برگشتی به آبخوان | تقاضا محور | طرح هاي تحقيقات و توسعه فناوري مصوب شوراي آموزش و پژوهش وزارت نيرو | وجود پديده فرونشست در دشت‌ها و ضرورت ارائه راهکارهاي پيشگيرانه | استفاده ي بی‎رویه از منابع آب زیرزمینی عواقب زیادي از جمله کاهش سطح ایستابی و نشست زمین را در پـی دارد. از این رو بررسی تغذیه آب‎هاي زیرزمینی از اراضی تحت آبیاري و انجام تغذیه مصنوعی و محاسبه‎ي تغذیه جهت مـدیریت بهتـر منابع آب، اهمیت پیدا می‎کند | در نتیجه‌ی برداشت بیش از حد از سفره‌های آب زیرزمینی، افت بیش از حد سطح ایستابی رخ می‌دهد. وقتی آب در ظرف آبخوان پایین می‎آید حفره‎های لابه‎لای خاک که تاکنون از آب پر بوده، خالی می‌شود و هوا به جای آب قرار می‌گیرد. در عمل با حذف فشار آب بین منفذی، عاملی جهت تحمل وزن لایه‎های رویی خاک وجود نداشته و لذا لایه‏های خاک به‌تدریج از بالا به لایه‌های زیرین خود فشار می‌آورند. با خروج تدریجی هوای بین رسوبات، ذره‎ها به هم فشرده‎تر می‌شوند و در نهایت لایه‎های خاک و رسوب به‎تدریج نشست می‌کنند. به همین خاطر قدرت نفوذ پذیری و تخلخل مفید خود را از دست داده و در آینده حتی اگر آبی هم در سطح زمین موجود باشد، امکان نفوذ و ذخیره آن بسیار کاهش یافته و جریان‎های سطحی زمین تقویت می‌شوند. از این رو هر جا که این فضاهای خالی از بین بروند، برای همیشه از دست رفته و دیگر قابل اصلاح نبوده و پایان عمر آبخوان محسوب خواهد شد. لذا ضروری‌ است برای نجات آبخوان قبل از اینکه به مرحله پایان عمر آن نزدیک شود، تدابیری اندیشیده شود. از اقداماتی که در این راستا می‎توان انجام داد تغذیه مصنوعی آبخوان و تعادل‌بخشی آب‏های زیرزمینی می‎باشد ولی در زمانی‌که هنوز منافذ خاک پر نشده‎اند. | برآورد تغذیه (آب برگشتی آبیاري) با سامانه‎هاي آبیاري مختلف، بررسی تأثیر فرونشست بر میزان نفوذپذیری آبخوان، بررسی تغذیه آب زیرزمینی تحت الگوهاي کشت و آبیاري متنوع و تغذیه مصنوعی آبخوان در طیفی گسترده‏ای از لایه هاي خاك، ارائه روابط مختص آبخوان‌های آبرفتی برای محاسبه فرونشست ناشی از افت سطح آب زیرزمینی، شبیه‌سازی اعمال سیاست‌های مدیریتی مناسب برای کنترل میزان فرونشست | حل مسئله و چالش |
| 8 | آب منطقه ای کرمان | بررسی اثربخشی نصب کنتورهای هوشمند بر تقویت آبخوان‌های استان و بررسی نقاط قوت و ضعف آنها (مطالعه موردی دشت بردسیر) | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | لزوم بررسی نصب کنتورهای هوشمند بر تقویت آبخوان‌های استان | جزییات اثرگذاری و نحوه بهره برداری از کنتورهای هوشمند و مکانیزه شدن پایش منابع آبی از موارد مهم در طرح احیا و تعادل بخشی می‌باشد | بررسی اثر کنتورهای هوشمند، نحوه قانون گذاری متناسب با پایش از طریق آن‌ها، اثرات مستقیم و ثانویه استفاده از کنتورهای هوشمند بر آبخوان‌ها، میزان تأثیر در مقابل هزینه، نحوه افزایش بهره وری و استفاده از پتانسیل هوشمند سازی پایش و... | توليد محصول/ خدمت |
| 9 | شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمد | بررسی تاثیر طرح های احیاء وتعادل بخشی بر روی تقویت منابع آب زیرزمینی (مطالعه موردی دشت امامزاده جعفر گچساران ) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | اثرات طرح‌هاي توسعه بر منابع آب (زيرزميني و سطحي) | درقالب طرح احیاء وتعادل بخشی پروژه های متعددی در دشت امامزاده جعفر بعنوان دشت پایلوت در سالهای اخیر صورت گرفته است ازجمله نصب کنتورهای هوشمند ، اصلاح وتعدیل پروانه ها ، مرمت وباز سازی سه طرح تغذیه مصنوعی در سالهای 99 و98 حدود بیش از 40میلیارد ریال برای این طرح هزینه گردید . جایگزینی آب ثقلی به جای زیرزمینی ،پر نمودن چاههای غیرمجازو اطلاع رسانی عمومی وفرهنگ سازی ، لذا تاثیر این اقدامات با وزن هرمورد درتقویت منابع آب زیرزمینی وجبران کسری مخزن می تواند در مدیریت دشت کمک نماید . به همین منظور برای تائید هرکدام از عوامل بررسی کاهش افت سطح ایستابی از اهمیت خاص برخوردار است . که انجام این تحقیق در همین راستا ضروری بنظر می رسید. | بررسی تاثیر طرح های احیاء وتعادل بخشی بر روی تقویت منابع آب زیرزمینی مطالعه موردی ( دشت امامزاده جعفر گچساران ) | طرح احیاء وتعادل بخشی دارای 16 پروژه مختلف بود که وزن تاثیر هر پروژه براحیاء وتعادل بخشی آب زیرزمینی متفاوت می باشد . این تاثیر همچنین در دشت ها و آبخوان های استانمختلف بوده . که در دوره های زمانی گوناگون نیاز به پایش دارد . هم اکنون تاثیر شاخص ها و پارامتر های مختلف این طرح مانند اجرای طرح های تغذیه مصنوعی ، نصب کنتور های حجمی هوشمند ، اصلاح وتعدیل ، اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار ، پر کردن چاه های غیر مجاز ، جلوگیری از اضافه برداشت و . . . به صورت کمی ارزیابی نگردید. لذا با مشخص نمودن تاثیر کمی ونیز کیفی هر پارامتر برروی ویژگی های آبخوان ، امکان مدیریت دشت واستمرار برنامه احیاء وتعادل بخشی محقق وبرنامهاحیاء دشت مشخص خواهد شد . و با تعیین وزن و درجه اثر گذاری هر شاخص حرکت به سمت تعادل بخشی وکاهش افت سطح ایستابی دشت ها بصورت علمی تر انجام می گیرد . بطور کلی خلاصه نتایج متصوره از تحقیق عبارتند از الف میزان دقیق تقویت سفره زیرزمینی هر آبخوان از اجرای پروژه های طرح تعادل بخشی بصورت تفکیکی ب) تعیین وزن اثر گذاری هرکدام از 16 پروژه طرح احیاء وتعادل بخشی به تفکیک بر جبران افت سطح ایستابی ج) ارائه یک برنامه مدیریتی برای مدیران اجرایی در حوزه بهره وری ومصرف بهینه آب | حل مسئله و چالش |
| 10 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | مطالعات تداخل آب شور و شیرین در آبخوان های ساحلی استان گیلان، بررسی معضلات به وجود آمده و ارایه راهکار | تقاضا محور | اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | استان گیلان در مجاورت دریای خزر قرار قراردارد که این موضوع سبب محدودیت برداشت از منابع آب زیرزمینی به ویژه در سال های خشک می گردد. لذا شناسایی حد مجاز برداشت از منابع زیرزمینی می تواند در حفظ منابع آب شیرین استان حائز اهمیت خاص باشد. | ارایه راهکارهای لازم جهت پیشگیری از هجوم آب شور، تعیین حد مجاز بهره برداری در نواحی ساحلی | ارایه راهکارهای لازم جهت پیشگیری از هجوم آب شور، تعیین حد مجاز بهره برداری در نواحی ساحلی | ارائه راه حل مشکل |
| 11 | شرکت آب منطقه ای مازندران | بومی سازی اهداف طرح احیا و تعادل بخشی با رویکرد جبران کسری مخازن ، علاج بخشی و ارائه راه حل و شیوه نامه بومی | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | مشکلات کمی کیفی در منابع و مجاری آبی | با توجه به شرایط ویژه زمین شناختی- اجتماعی- کشاورزی منطقه، نیاز است تا طرح های علاج بخشی برای مازندران بازنگری و بومی سازی گردد. | ارائه راه حل - بومی سازی - شیوه نامه | حل مسئله و چالش |
| 12 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | بررسي اثرات سدهاي تغذيه مصنوعي بر كميت و كيفيت آبهاي زيرزميني (مطالعه موردي دشت ..) | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | اثرات طرح‌هاي توسعه بر منابع آب (زيرزميني و سطحي) | شناسایی اثرات و کارایی طرح های تغذیه مصنوعی اجرا شده بر بهبود وضعیت منابع آب محل اجرای طرح ها | افت کمی و کیفی منابع آب منجر به اجرای طرح های تغذیه مصنوعی با هدف بهبود شرایط موجود شده است لذا بررسی تاثیر اجرای طرح ها بر بهبود کمی و کیفی منابع آب بمنظور تداوم حمایت از این طرح ها حایز اهمیت می باشد | بررسي تاثير سدهاي تغذيه مصنوعي بر منابع آب زيرزميني | ارائه راه حل مشکل |

2- محورمنابع آب

## 2- 5- تامين آب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي اردبيل | ارزیابی مدل های پیش‌بینی جمعیتی طرح های آبرسانی (مطالعه موردی) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | پیش بینی جمعیت در طراحی طرح های آبرسانی کاربرد خاص برای کارشناسان دارد | احتمال وجود تناقضات و تعارضات در میزان جمعیت قابل پیش بینی و عدم شناخت لازم از مدل های کارامد و دقیق در خصوص پیش بینی جمعیت طرح های آبرسانی | ارائه استاندارد و معرفی مدلکارآمد در خصوص پیش بینی های جمعیتی طرح های آبرسانی | تدوین استاندارد |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي البرز | بررسی و تعیین نیاز آبی با استفاده از مدل AquaCrop و ارائه راهکارهای صرفه جویی و کاهش مصرف آب ( مطالعه موردی : دشت هشتگرد) | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت بهينه‌سازي نياز آبي محصولات کشاورزي و فقدان الگوي کشت مناسب با منابع آبي موجود | هدف از انجام این پژوهش، ارائه راهکارهای عملی و کم هزینه برای صرفه جویی در مصرف آب است. مبانی مطالعه انجام شده با استناد به مطالعات واقعی و در قالب مطالعه موردی خواهد بود. رویکرد این مطالعه ارائه و بررسی راهکارهایی است که مسلتزم تغییر سیستم آبیاری و حتی تغییر الگوی کشت نیست و نیز سطح زیر کشت در منطقه کاهش پیدا نکند. | وضعیت کنونی دشت هشتگرد حاصل عملکرد مجموعه ای از عوامل انسانی و طبیعی طی دهه های گذشته است و احیاء و تعادل بخشی آب زیرزمینی دشت در اولویت قرار دارد. زمانی که منابع آب با مشکالت جدی مواجه می شود باید برای حل اساسی مشکل ریشه های مسبب اصلی و تاریخچه شروع مشکلات مشخص گردد تا بتوان راه حل مؤثری ارائه کرد. اقدامات وقتی می توانند مؤثر باشند که به موقع صورت گیرند در غیر این صورت علیرغم هزینه بالا ، تأثیر کمتری خواهند داشت. | ارائه راه حل مشکل | حل مسئله و چالش |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | ارزیابی وطراحی سیستم های کم هزینه تامین آب شرب روستاهای کم جمعیت استان (آبرسانی تانکری) | پایان نامه دانشجویی | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | ارتقائ بهره وری وکاهش هزینه های سرمایه گذاری وبهره برداری | کاهش هزینه های سرمایه گذاری وبهره برداری | تنوع بخشی سامانه توزیع آب شرب وبهداشتی | تهیه دستورالعمل |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | ارزیابی پایداری و تاب آوری منابع آب استان در تامین میان مدت و بلندمدت نیازهای شرب و بهداشت و صنعت | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | ارزیابی پایداری و تاب آوری منابع آب استان در تامین میان مدت و بلندمدت نیازهای شرب و بهداشت و صنعت | بررسی و ارزیابی پایداری و تاب آوری منابع آب استان در تامین میان مدت و بلندمدت نیازهای شرب و بهداشت و صنعت | ارائه تحلیل پایداری و تاب آوری منابع آب استان در تامین میان مدت و بلندمدت نیازهای شرب و بهداشت و صنعت | حل مسئله و چالش |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | برآورد و بررسی آب تجدیدپذیر سالانه در دوره‌های مختلف زمانی با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | ارائه تحلیل و بررسی آب تجدیدپذیر سالانه در دوره‌های مختلف زمانی با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای | ارائه تحلیل و بررسی آب تجدیدپذیر سالانه در دوره‌های مختلف زمانی با استفاده از اطلاعات ماهواره‌ای | برآورد کمی آب تجدیدپذیر سالانه در استان | حل مسئله و چالش |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي لرستان | مقایسه میزان مصرف آب کشت های آبدوست از جمله برنج در دشت سیلاخور | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت بهينه‌سازي نياز آبي محصولات کشاورزي و فقدان الگوي کشت مناسب با منابع آبي موجود | گرایش شدید کشاورزان جهت توسعه کشت برنج در سالیان اخیر علی رغم توصیه ها و تذکرات مکرر کارشناسان | با توجه به گرایش شدید کشاورزان جهت توسعه کشت برنج در سالیان اخیر علی رغم توصیه ها و تذکرات مکرر کارشناسان نیاز به تعین دقیق میزان مصرف آب برنج در دشت سیلاخور و تهیه دستورالعمل می باشد | تعین دقیق میزان مصرف آب برنج در دشت سیلاخور | تهیه دستورالعمل |
| 7 | شركت مدیریت منابع آب ايران | جلوگیری از تغییر مبانی طراحی طرحهای اجرائی (تغییرات آبدهی و بازتخصیص آب) با ارائه متدلوژی انجام توامان مطالعات ریسک با مطالعات پایه و مطالعات صدور مجوز تخصصیص | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | مسایلی نظیر برداشت‌های بی‌رویه آب از سرشاخه‌ها، برداشت آب زیرسطحی در اطراف رودخانه و برعکس شدن گرادیان هیدرولیکی، تغییر اقلیم، تغییر الگوی بارش و عدم ایجاد رواناب قابل توجه به لحاظ نفوذ باران یا ذوب برف در اراضی شخم زده شده دیم و تغذیه سفره‌های زیرسطحی و... برآوردهای انجام شده بعد از چند سال دچار تغییر می‌گردد و نیاز به بازنگری پیدا می‌کند. همچنین مجوزهای تخصیص آب صادره نیز به لحاظ همین عدم قطعیت‌ها و مواردی دیگر نظیر ضرورت تدقیق حقابه‌ها و مسایل اجتماعی حوضه‌های آبریز بعد از چند سال نیاز به بازنگری پیدا می‌کنند. با تغییر در اطلاعات پایه و انجام مطالعات بازنگری برنامه‌ریزی منابع آب طرح، رقوم نرمال و دیگر مشخصات سد دستخوش تغییر قرار می‌گیرد. | با شناسایی این ریسک‌ها و ریسک‌های ناشی از تغییرات محتمل مجوز های تخصیص آب (مصارف) به دلایل نوسانات آبی (در شرایط تر سالی و خشکسالی) و تعیین شدت تاثیر مخاطرات متاثر از آن برای ذینفعان در پائین دست، می‌توان با انجام مطالعات ریسک (انجام تحلیل کیفی ریسک و برنامه ریزی پاسخ به ریسک های پر خطر و اجرای آنها) از تکرار بازنگری مطالعات طرح های توسعه منابع آب (متاثر از تغییرات در مصارف آب) در طی عمر مفید آنها جلوگیری نمود. | ثبات در مبانی طراحی سدها در طی عمر مفید آنها، جلوگیری از هدر رفت زمان و سرمایه، جلوگیری از عدم تحقق اهداف سدها در طی عمر مفید آنها | حل مسئله و چالش |

# 3- محور اقتصاد آب

## 3- 1- اقتصاد و بهره وري آب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | تعیین بهینه سهم بخشهای کشاورزی و صنعت از آب تخصیص یافته به شبکه آبیاری خداآفرین در محدوده استان و تعیین اقتصادی ترین محصولات جهت کشت در سطح شبکه | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | مباحث اقتصاد آب(تعيين ارزش اقتصادي و ذاتي آب، عملياتي نمودن تجارت مجازي آب) | نظر به پتانسیل بالای شبکه آبیاری و زهکشی خداآفرین از نظر منابع آب و خاک و مرزی بودن منطقه و سرمایه گذاری عظیم انجام گرفته از طرف دولت جهت تامین منابع آبی اراضی کشاورزی از محل رودخانه مرزی ارس، توجه همزمان به توسعه و بهره برداری از اراضی کشاورزی و توسعه صنعتی منطقه و همچنین پیش بینی صنایع تبدیلی محصولات و نیاز آبی آنها از اهمیت خاصی برخوردار است و نگاه یکجانبه به تخصیص کامل آب به بخش کشاورزی ممکن است در دراز مدت منجر به چالشی جدی شود لذا تسهیم آب بین بخشهای کشاورزی و صنعت از الزامات اساسی است. | نظر به شفاف بودن منابع آبی شبکه، لازم است ضمن برآورد درآمدها و هزینه های بخش کشاورزی و همچنین صنایع تبدیلی، میزان بهینه تخصیص آب سهم استان در شبکه خداآفرین به بخشهای کشاورزی و صنعت محاسبه شده و الزامات اجتماعی و نظام بهره برداری نیز در آن رعایت شود. بدیهی است خروجی نهایی تحقیق می بایست درصدهای پیشنهادی تخصیص آب به بخشهای صنعت و کشاورزی را بصورت علمی و فنی مشخص کند. | تعیین ضرورت تخصیص بهینه آب به بخش صنعت در منطقه خداآفرین | تهیه دستورالعمل |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | استفاده از سیستمهای حسابداری آب درحوضه های آبریز دشت سمیرم در راستای مدیریت بهینه عرضه و تقاضای آب | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | استفاده از حسابداری آب راهی است برای محاسبه دقیق مصارف آب و انطباق آن با تخصیصهای آب قابل استفاده در هر سال آبی و به تبع آن ابزاری است برای محاسبه آب بهاء مصرف کنندگان | بدون حسابداری آب انطباقی بین میزان حداکثر تخصیص قابل استفاده و برداشت واقعی وجود نخواهد داشت و این وضعیت نهایتا منجر به ایجاد عدم تعادل در منابع و مصارف آب در حوضه آبریزخواهد شد | ابزار حسابداری به مدیر حوضه آبریز و نیز تصمیم سازان کمک خواهد کرد تا با شناسایی وضع برداشت آب واقعی در سالهای مختلف، تخصیص آب قابل اجرا در سالهای بعدی را مشخص نموده و نیز بدهیهای و مطالبات احتمالی ذینفعان شفاف گردد | حل مسئله و چالش |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | برنامه ریزی استراتژیک برای مبادله آب بازیافتی با آب چاه های کشاورزی جهت تامین آب شرب پایدار شهر مشهد | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | مباحث اقتصاد آب(تعيين ارزش اقتصادي و ذاتي آب، عملياتي نمودن تجارت مجازي آب) | برنامه ریزی استراتژیک برای مبادله آب بازیافتی با آب چاه های کشاورزی جهت تامین آب شرب پایدار شهر مشهد | برنامه ریزی استراتژیک برای مبادله آب بازیافتی با آب چاه های کشاورزی جهت تامین آب شرب پایدار شهر مشهد | بررسی رفتار تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نسبت به پذیرش آب های بازیافتی در تولید و مصرف محصولات کشاورزی | حل مسئله و چالش |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي گلستان | بررسی راهکارهای افزایش بهره وری آب در استان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت بهينه‌سازي نياز آبي محصولات کشاورزي و فقدان الگوي کشت مناسب با منابع آبي موجود | آمارها نشان می دهد ایران 22 درصد بیشتر از مقیاس جهانی آب در بخش کشاورزی مصرف می کند در واقع 92 درصد آب مصرفی در کشور مربوط به بخش کشاورزی است از اینرو مهم ترین جنبه بررسی اقتصاد آب در بخش کشاورزی است. پایین بودن بهره وری آب در این بخش نشان دهنده توانایی افزایش بهره وری مصرف آن در این بخش است. وقوع خشکسالی در اثر مناطق لزوم توجه بیشتر به بهره وری آب و استفاده ی حداکثر از آب مورد استفاده در بخش کشاورزی را نمایان می سازد. | بررسی اقتصاد آب در بخش کشاورزی و ارائه راهکار به منظور افزایش بهره وری مصرف آن در این بخش و استفاده ی حداکثر از آب مورد استفاده در بخش کشاورزی | ارائه راهکار به منظور افزایش بهره وری مصرف آن | حل مسئله و چالش |
| 5 | شرکت آب منطقه ای مازندران | ارزیابی ظرفیت مناطق ساحل ودریا برای پرورش ماهی، میگو و .... | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | وجود ظرفیت مناسب در مناطق ساحلی | گسترش مزارع پرورش آبزیان به ارزیابی پارامترهایی همچون پتانسیل های آبی (کمی و کیفی)، شرایط طبیعی، امکانات دسترسی و ... با رویکردهای علمی نوین دارد. | تدوین راه حل و افزایش منابع قابل برنامه ریزی | حل مسئله و چالش |

3- محور اقتصاد آب

## 3- 2- خصوصي سازي در بخش آب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي گلستان | بررسي قابليتهاي گردشگري و راهکارهاي ايجاد درآمد از منابع آبي استان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | با توجه به سند چشم انداز امور اقتصادی استان گلستان ، این استان ، استانی توانمند و برتر در مقوله ی توریسم و اکوتوریسم معرفی شده است و شناسايي و مستندسازي منابع اصلي گردشگري، حمايت، حفاظت، توسعه و ارتقاء استانداردهاي كيفي خدمات گردشگري، توريسم و اكوتوريسم، به منظور افزايش ميزان ماندگار مسافران رهگذر (گردشگران) را در برنامه ی خود قرار داده است. | شناسايي و مستندسازي منابع اصلي گردشگري، حمايت، حفاظت، توسعه و ارتقاء استانداردهاي كيفي خدمات گردشگري، توريسم و اكوتوريسم، به منظور افزايش ميزان ماندگار مسافران رهگذر (گردشگران) را در برنامه ی خود قرار داده است. | شناسايي و مستندسازي منابع اصلي گردشگري | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | بررسی، شناسایی و اولویت بندی برون سپاری خدمات شرکت سهامی آب منطقه ای هرمزگان به بخش خصوصی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه مديريت، اقتصادي و بازرگاني | چالش‏هاي مديريت تأمین مالی طرح‏های بخش آب | با توجه به محدودیت منابع مالی و تنوع فعالیتها و خدمات شرکت شناسایی و اولویت بندی طرح های ضروری بمنظور افزایش بازدهی طرح های اجرایی و برون سپاری | با توجه به محدودیت منابع مالی، اولویت بندی فعالیتها جهت برون سپاری با استفاده از روشهای علمی و معتبر بمنظور نیل به اهداف سازمان که ارائه خدمات به بهترین شکل است مورد نیاز می باشد | افزایش ارتقای کارایی از طریق واگذاری خدمات به بخش خصوصی بر اساس ماده 25 قانون برنامه ششم توسعه | حل مسئله و چالش |

3- محور اقتصاد آب

## 3- 3- ارزيابي اقتصادي در بخش آب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | بررسی تاثیر ایجاد بازارهای محلی آب در تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی دشت مشهد ـ چناران | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | مباحث اقتصاد آب(تعيين ارزش اقتصادي و ذاتي آب، عملياتي نمودن تجارت مجازي آب) | مطالعه و تحلیل تاثیر ایجاد بازارهای محلی ّآب در تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در دشت مشهد ـ چناران | مطالعه و تحلیل تاثیر ایجاد بازارهای محلی ّآب در تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی در دشت مشهد ـ چناران | ارائه تحلیل تاثیر ایجاد بازارهای محلی ّآب در تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی | اجرای پایلوت |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي سمنان | تعیین مدل ارزش افزوده هر مترمکعب آب از جنبه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی در طرح های انتقال آب (مطالعه موردی چشمه روزیه به سمنان) | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسی امکان انتقال آب بین حوضه ای و پیامدهای آن | انتقال آب بین حوضه ای، بررسی امکان انجام ، تاثیرات و پیامدهای انقال | استفاده از نتایج طرح انتقال آب از چشمه روزیه به سمنان پس از حدود 14 سال بهره برداری و ارائه برای طرح های انتقال آب که با در نظر گرفتن مزایا و معایب انتقال در مبداء و مقصد، بتواند تصمیم گیری را به بهترین نحو ممکن سازد | بررسیپروژه های انتقال آب، مزایا و معایب انتقال در مبداء و مقصد | تولید نرم افزار |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي سمنان | محاسبه و مقایسه ارزش افزوده تولیدات بخش های مختلف مصرف کننده آب( اعم از کشاورزی، صنعت، شرب و خدمات) در سطح استان سمنان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | مباحث اقتصاد آب (تعیین ارزش اقتصادی و ذاتی آب، عملیاتی نمودن تجارت مجازی آّب) | مدیریت منابع آب | محاسبه ارزش افزوده ایجاد شده توسط هر متر مکعب آب برای محصولات مختلف، بررسی و ارائه راهکار برای تغییر مطلوب کاربری آب با لحاظ مسائل اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و حقوقی | محاسبه ارزش افزوده ایجاد شده توسط هر متر مکعب آب برای محصولات مختلف ، ارائه راهکار برای تغییر مطلوب کاربری آب | تولید نرم افزار |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي لرستان | تاثير اجراي طرحهاي توسعه منابع آب بر اقتصاد استان | پايان نامه دانشجويي | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | مباحث اقتصاد آب(تعيين ارزش اقتصادي و ذاتي آب، عملياتي نمودن تجارت مجازي آب) | وجود پاره اي ابهامات در خصوص عدم کارايي طرح هاي اجرا شده و در دست اجرا | وجود پاره اي ابهامات در خصوص عدم کارايي طرح هاي اجرا شده و در دست اجرا | ارائه گزارش تحليلي در خصوص اثرات اقتصادي طرحها | تهيه دستورالعمل |
| 5 | شرکت آب منطقه ای مازندران | مهندسی مجدد شبکه های آبیاری و زهکشی به منظور ارتقاء بهره وری و راندمان توزیع آب به روش تحویل حجمی و مانیتورینگ آب | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | بهبود راندمان پايين شبکه‌هاي آبياري (مرمت کانال‌ها، استفاده مجدد از زهاب زهکش‌ها و ...) | پایین بودن بهره وری آب و راندمان در بخشهای مختلف | مشکلات موجود در بخش شبکه های سنتی و مدرن استان و لزوم بازنگری و ارزیابی عملکرد شبکه ها با توجه به نارسایی های شبکه توزیع و انتقال آب و نهایتاً الزامی نمودن تحویل حجمی و مانیتورینگ منابع و مصارف برای مدریت بهنگام منابع آب | ارائه وضعیت وراه حل های مربوطه | حل مسئله و چالش |
| 6 | شرکت آب منطقه ای مازندران | تعیین،شاخص های ارزیابی قیمت تمام شده آب در بخشهای مختلف توزیع وتعرفه آب (بازار محلی) | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | مباحث اقتصاد آب(تعيين ارزش اقتصادي و ذاتي آب، عملياتي نمودن تجارت مجازي آب) | عدم وجود قیمت واقعی آب با تاثیرگذاری کلیه عوامل وشاخص ها | به منظور ارزش گذاری واقعی آب، ارتقائ سطح فرهنگی مصرف کنندگان، جلوگیری از هدررفت و اسراف | قیمت واقعی آب در مصارف مختلف | تهیه دستورالعمل |

3- محور اقتصاد آب

## 3- 4- ابزارهای اقتصادي در بخش آب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي بوشهر | تعیین ظرفیت های گردشگری آب در استان بوشهر | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | مباحث اقتصاد آب(تعيين ارزش اقتصادي و ذاتي آب، عملياتي نمودن تجارت مجازي آب) | در استان بوشهر پتانسیل گردشگری آب چه در استفاده از دریاچه سدها و چه رودخانه ها و تالاب ها و نیز نعمت خدادادی چشمه های زیبای آبگرم و معدنی استان وجود دارد که با مدیریت بهینه این پتانسیل ها امکان اشتغال زایی مناسبی می تواند فراهم شود. | ارائه راهکارهای بهره وری حداکثری از این منابع | افزایش بهره وری بخش آب | تهیه دستورالعمل |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياري | ارزیابی و پتانسیل‌یابی منابع جدید در حوزه درآمدهای عملیاتی (آب سطحی و آب زیر زمینی) | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مديريت تأمین مالی طرح‏های بخش آب | با عنایت به اینکه درآمدهای مکتسبه از فروش منابع آب (سطحی و زیر زمینی) درآمد عملیاتی شرکت محسوب می گردد و تاکنون از منابع محدودی درآمد کسب شده، انتظار می رود که با توجه ظرفیتهای منابع آبی استان (سطحی و زیر زمینی) و با در نظر گرفتن تجارب موفق سایر استانها و بررسی نقاط انعطاف قوانین و مقررات بالادستی، پتانسیلهای دیگری وجود داشته باشد (پتانسیلهای وصول درآمد از منابع آب زیر زمینی برای مصارف کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی، هزینه جبرانی و پتانسیلهای وصول درآمد از منابع آب سطحی مثل حق گذر آب یا پتانسیل یابی احداث نیروگاههای برقابی کوچک) که وصول درآمد از آنها امکان پذیر باشد. | با عنایت به اینکه درآمدهای مکتسبه از فروش منابع آب (سطحی و زیر زمینی) درآمد عملیاتی شرکت محسوب می گردد و تاکنون از منابع محدودی درآمد کسب شده، انتظار می رود که با توجه ظرفیتهای منابع آبی استان (سطحی و زیر زمینی) و با در نظر گرفتن تجارب موفق سایر استانها و بررسی نقاط انعطاف قوانین و مقررات بالادستی، پتانسیلهای دیگری وجود داشته باشد (پتانسیلهای وصول درآمد از منابع آب زیر زمینی برای مصارف کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی، هزینه جبرانی و پتانسیلهای وصول درآمد از منابع آب سطحی مثل حق گذر آب یا پتانسیل یابی احداث نیروگاههای برقابی کوچک) که وصول درآمد از آنها امکان پذیر باشد. | بررسی نقاط انعطاف قوانین و مقررات بالادستی،بررسی پتانسیلهای وصول درآمد از منابع آب زیر زمینی برای مصارف کشاورزی و صنایع وابسته به کشاورزی، هزینه جبرانی و پتانسیلهای وصول درآمد از منابع آب سطحی مثل حق گذر آب یا پتانسیل یابی احداث نیروگاههای برقابی کوچک | حل مسئله و چالش |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي زنجان | بررسی راهکارهای افزایش توجیه اقتصادی طرحهای عمرانی استان زنجان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | افزایش توجیه مالی و اقتصادی پروژه های عمرانی بخش آب | پایین بودن درآمد و توجیه مالی طرح که موجب هدر رفت و عدم استفاده بهینه از منابع مالی و اقتصادی کارفرما پس از بهره برداری از طرح میگردد. | با توجه به تفاضل زمانی مطالعه تا اجرای طرحهای عمرانی در سنوات قبل ، ضرورت دارد نسبت به بازنگری پتانسیل نهفته در طرحها در زمینه ایجاد درآمد و تامین منابع مالی نوین برای شرکتهای دولتی اقدامات لازم صورت پذیرد | افزایش بهره وری و درآمد زایی و امکان واگذاری پروژه به بخش خصوصی | حل مسئله و چالش |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي قم | بررسی و ارائه راهکارهای عملیاتی و قانونی درآمدزایی برای شرکت | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | مشکلات روزافزون شرکتها و ناکارآمدي خدمات رساني، فقدان منابع مالي پايدار و مستمر، نظام ناکارآمد مديريت و برنامه ريزي هزينه | امروزه اولين و مهم ترين محدوديت براي حل مسائل روزافزون شرکتها و ناکارآمدي خدمات رساني، فقدان منابع مالي پايدار و مستمر، نظام ناکارآمد مديريت و برنامه ريزي هزينه است که در نهايت به عدم موفقيت چشم اندازهاي پيش بيني شده شرکت و نارضايتي اربابان رجوع و نیروی انسانی منتهي مي شود. بنابراين ضرورت مطالعات بيشتر در اين زمينه از اهميت بالايي جهت پايداري درآمد و ايجاد کيفيت مناسب زندگي براي نیروی انسانی شرکت و خدمات بهتر به متقاضیان برخوردار است. | نگاه نو به منابع درآمدى پايدار در شرکتهای آب منطقه ای، متضمن آينده روشن براى شرکت جهت توسعه و تحقق شرکت ايده آل مي باشد. در همين ارتباط، شرکت در نظر دارد به مطالعه و شناخت منابع مالي و راهکارهاي درآمدزايي پايدار و ارائه راهکارهای عملیاتی در چارچوب قوانین بپردازد. | ارائه راهکارهای عملیاتی در چارچوب قوانین برای درآمدزایی پایدار. | حل مسئله و چالش |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي لرستان | بررسی و نقش طرح های توسعه منابع آب بر صنعت گردشگری لرستان | تقاضا محور | اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب | مشکلات موجود در توسعه صنعت گردشگری | نیاز به توسعه صنعت گردشگری آّب در لرستان | نیاز به توسعه صنعت گردشگری آّب در لرستان | ایجاد اشتغال و افزایش درآمد و رفع معضل بیکاری در لرستان - تولید ثروت و گسترش ابعاد ارتباطی و بین المللی - تثبیت جایگاه آب در توسعه گردشگری - معرفی ظرفیت های گردشگری و تفریحی در منابع و تاسیسات آبی استان لرستان - تشویق و ترغیب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بخش غیر دولتی در خصوص سرمایه گذاری | ارائه مدل |
| 6 | شركت مدیریت منابع آب ايران | تحلیل نسبت منفعت به هزینه داده های پایه منابع آب در کشور ایران | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مديريت تأمین مالی طرح‏های بخش آب | عدم وجود سندی پیرامون منافع حاصل از سرمایه گذاری در بخش اطلاعات و داده های پایه منابع آب در کشور | تاکنون مطالعات محدودی پیرامون نسبت منفعت به هزینه آمار و اطلاعات پایه منابع آب در سطح دنیا انجام شده است. برخی تحقیق های انجام شده در سطح دنیا نشان می دهد متوسط نسبت منفعت به هزینه آمار و اطلاعات پایه منابع اب در حدود 4 به 1 می باشد. با اینحال مطالعات مشابهی در سطح کشور انجام نشده و انجام مطالعات مشابه در این زمینه می تواند جهت ارزیابی سرمایه گذاری در بخش داده های پایه منابع آب در سطح کشور مفید باشد | دستیابی به منافع حاصل از سرمایه گذاری و صرف هزینه در بخش آمار و اطلاعات پایه منابع آب در سطح کشور | حل مسئله و چالش |

3- محور اقتصاد آب

## 3- 5- اقتصاد برقابي

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمد | بررسی و مقایسه روش های واگذاری بهره برداری ونگهداری از نیروگاههای برق آبی به بخش خصوصی با در نظر گرفتن مدل تامین آب ، مدیریت تعرفه واخذ حق گذر آب توسط آب منطقه ای ومدل مدیریت وفروش برق توسط بهره بردار | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه مدیریت نیروگاه‏های برقابی | مجموعه نیروگاههای زنجیره ای برقابی یاسوج که شامل پنج نیروگاه پل کلو 1 ، پل کلو2 ، پل کلو 4 ، کریک 2 و کریک 3 می باشند در مجموع به میزان 36 مگا وات ساعت برق تولید می نمایند .که در حال حاضر مدیریت بهره برداری و تعمیر ونگهداری آن به بخش خصوصی واگذار گردیده است . اما به دلایل ذیل این مدل برون سپاری لازم است مورد بازنگری وارزیابی قرار بگیر د وضمن مقایسه با دیگر روشها ومدل های رایج فعلی برون سپاری ، بهترین شیوه پیشنهاد گردد. {اولا برق تولیدی با تعرفه دولتی با مبلغ پایه کیلو واتی 520 ریال که مبلغ ناچیزی می باشد به فروش می رسد ، درصورتی که دربازار برق از شرکتهای خصوصی به نرخ قابل توجهی با اعمال هزینه تولید و استهلاک نیروگاهها خریداری می گردد . دوما هزینه تعمیرات و نگهداری نیروگاهها شامل نیروی انسانی ، حفاظت ، تعمیر ، نگهداری ، مدیریت ، .... زیاد می باشد در صورتی که این شرکت به دلیل کمبود منابع درآمدی حاصل ازفروش برق با نرخ مزبور درتامین هزینه های جاری نیروگاهها دچار مشکل بوده که خود عدم امکان تعمیرات اساس واحد های نیروگاه می گردد ودر نتیجه موجب فرسودگی ، استهلاک وکاهش تولید را درپی خواهد داشت . | بررسی و مقایسه روش های واگذاری بهره برداری ونگهداری از نیروگاههای برق آبی به بخش خصوصی با در نظر گرفتن مدل تامین آب ، مدیریت تعرفه واخذ حق گذر آب توسط آب منطقه ای ومدل مدیریت وفروش برق توسط بهره بردار | با عنایت به اینکه شرکت آب منطقه استان یک شرکت دولتی می باشد و تمامی هزینه های شرکت می بایست از محل درآمدهای شرکت تامین گردد وبراساس ماده 62 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مازاد درآمد باید صرف بازسازی و تجهیز نیروگاهها گردد . لذا کسب منابع بیشتر از این طریق به منظور استمرار تولید ، بازسازی ومدرن نمودن واحدهای مزبور وبهره وری بیشترمد نظر می باشد . افزایش میزان درآمد برای رفاه و حقوق پرسنل نیروگاهها و مدیران مرتبط ، ارتقا ایمنی ، آموزش های تخصصی ، ارتقا شاخص های کیفی تولید ، چابک سازی ساختار مدیریتی و کارشناسی شرکت آب منطقه ای واستفاده مطلوب تر از توان کامل فنی بخش خصوصی در قالب برنامه ریزی کلان و اسناد بالا دستی کشور مورد انتظار است . | حل مسئله و چالش |
| 2 | شرکت آب منطقه ای مازندران | تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود تولید نیروی برقابی از سدها و خطوط انتقال و ...در استان و ارائه راهکارهای ارتقا | تقاضا محور | اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون حقوقی و قضایی | مباحث اقتصاد آب(تعيين ارزش اقتصادي و ذاتي آب، عملياتي نمودن تجارت مجازي آب) | با توجه به وجود سدها و خطوط انتقال و سایر پروژه های آبی مناسب پتانسیل سنجی و امکان یابی تولید برق عملیاتی و اقتصادی خواهد بود | وجود ظرفیت های بلااستفاده در بخش برقابی و نیاز کشور و استان به انرژی پاک | تهیه نقشه جامع پتانسیل سنجی تولید انرژی برقابی | تهیه دستورالعمل |

3- محور اقتصاد آب

## 3- 6- آب مجازي

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | آمایش سرزمین مبتنی بر آب مجازی در شرایط تغییراقلیم | پایان نامه دانشجویی | سند آمایش سرزمین استانی | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | پایش ومدیریت اثرات تغییرات اقلیمی بر منابع آب | بهره برداری از آب مجازی در راستای توسعه امنیت آبی | استقرار نظام برنامه ریزی سازگار با شرایط حاصل از تغییر اقلیم | اجرای پایلوت |
| 2 | سازمان آب و برق خوزستان | بهینه سازی مبادلات آب مجازی در الگوی کشت منطقه ای استان خوزستان با استفاده از روش های مناسب | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | ضرورت بهينه‌سازي نياز آبي محصولات کشاورزي و فقدان الگوي کشت مناسب با منابع آبي موجود | با توجه به اینکه میزان تولیدات کشاورزی در استان خوزستان بسیار قابل توجه می باشد، میزان خروج آب از طریق این محصولات باید محاسبه گردد | کشاورزی، بزرگترین صنعت آب بر کشور می باشد و با توجه به کمبود منابع آبی لازم است مدیریت صحیحی درخصوص مصرف آن و کنترل برروی ورود و خروج آب مجازی از طریق محصولات کشاورزی صورت پذیرد | تعیین برنامه ریزی منطقه ای کشت چندمعیاره رای حوضه های آبریز استان خوزستان به منظور بهینه سازی مبادلات آب مجازی و توجه به ویژگی های اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی در تعریف الگوی یاد شده | ارائه مدل |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي كردستان | بررسی گردش آب مجازی در مقیاس برون و درون استانی در حوضه های آبریز استان کردستان | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | عدم محاسبه آب مجازی به عنوان یکی از مولفه های مدیریت منابع آب و لحاظ ننمودن آن در بیلان منابع آب استان | محاسبه آب موردنیاز برای تولید کالا و خدمات مورد تبادل استان برای سایر استانها بر اساس مراجع موجود و محاسبه میدانی | محاسبه میزان آب مجازی ورودی و خروجی حوضه های آبریز - تدقیق بیلان منابع آب | اجرای پایلوت |

# 4- محور مديريت ريسک و بحران

## 4- 1- تغییر اقلیم

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي اردبيل | مدیریت ریسک در وقایع حدی و ارائه راهکارهای سازگاری در سطح استان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | مدیریت ریسک در وقایع حدی بخصوص در سیلاب و ارائه راهکارهای سازگاری در ارتقای نحوه مدیریت ریسک مدیران و کارشناسان مفید می تواند باشد | با افزایش عدم قطعیت بر اثر تغییر اقلیم بررسی وقایع حدی در استان اردبیل و ارائه راهکارهای سازگاری با آن بسیار با اهمیت است. | اطلاع از میزان تغییر وقایع و ارائه راه حل سازگاری | ارائه مدل |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | برنامه ریزی حوضه آبریز مقاوم به تغییرات اقلیمی وشرایط اجتماعی -اقتصادی | پایان نامه دانشجویی | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | استقرار نظام برنامه ریزی، توسعه وبهره برداری از حوضه های آبریز کشور سازگار با اقلیم وشرایط حاصل از تغییر اقلیم | رسیدن به شرایط تعادل ومقاوم با توجه به اقلیم | پایش ومدیریت اثرات ناشی از تعییرات اقلیمی برمنابع آبی | حل مسئله و چالش |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | بررسی پیامدهای تغییر اقلیم برمنابع آب | پایان نامه دانشجویی | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | پایش ومدیریت اثرات تغییرات اقلیمی بر منابع آب | بهره برداری از حوضه های آبریز سازگار با تغییر اقلیم | استقرار نظام برنامه ریزی سازگار با شرایط حاصل از تغییر اقلیم | حل مسئله و چالش |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي گلستان | آینده پژوهی طرح های توسعه منابع آب استان گلستان با لحاظ تغییر اقلیم | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | ارتباط تنگاتنگی بین چرخه هیدرولوژی و سیستم اقلیمی وجود دارد. هر تغییری در اقلیم کلیه عناصر هیدرولوژی را تغییر می دهد و عکس آن نیز اتفاق می افتد. روان آب، آبدهی رودخانه ها، آبهای زیرزمینی، شدت سیلاب و خشکی همگی متاثر از میزان بارش که یکی از مهمترین عناصر اقلیمی به شمار می آید، می باشند. با توجه به افزایش میزان CO2 و به تبع آن وقوع گرمایش جهانی و تاثیر آن بر منابع آبی ملی و منطقه ای، ضروری به نظر می رسد که تاثیر تغییرات فوق بر برنامه ریزی های مدیریت منابع آب لحاظ گردد و این تغیرات آینده و کاربرد برخی طرح های توسعه منابع آب را تحت الشعاع قرار میدهد. | تاثیر تغییرات روان آب، آبدهی رودخانه ها، آبهای زیرزمینی، شدت سیلاب و خشکی همگی متاثر از میزان بارش بر برنامه ریزی های مدیریت منابع آب و ارائه راهکارهای مدیریتی | ارائه راهکارهای مدیریتی در برنامه ریزی های مدیریت منابع آب | حل مسئله و چالش |
| 5 | شركت مدیریت منابع آب ايران | تدوین نقشه راه مدیریت جامع بحران زیر ساخت های بخش آب کشور (طرح جامع خطر پذیری) | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | ساير مشکلات (عنوان مشکل ذکر شود) | نقشه راه مدیریت جامع حوادث آبی مورد نیاز است. | طرح جامع خطر پذیری کشور مطابق قانون می بایست توسط وزارت کشور در کلیه مخاطرات تدوین گردد و در بخش آب کشور نیز نقشه راه مدیریت جامع مخاطرات در این پروژه مد نظر می باشد | تدوین طرح جامع خطر پذیری حوادث طبیعی و انسان ساخت در صنعت آب کشور | تدوین استاندارد |
| 6 | شركت مدیریت منابع آب ايران | طراحی سامانه پایش و مدیریت حوادث در حوزه آب کشور | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | با توجه به وظایف قانونی و تخصصی بخش آب کشور در حوادث طبیعی و انسان ساخت منابع آب سیار مورد نیاز صنعت آب است | پایش و مدیریت حوادث بخش آب کشور نیاز به پیاه سازی سامانه ای جامع با اهدافی مشخص در راستای مستند سازی حوادث آبی دارد. | مدیریت جامع حوادث در زیرساخت های آب کشور | تولید نرم افزار |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | تهیه نقشه پهنه بندی تنش آب شرب و کشاورزی در سطح استان اصفهان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت بهينه‌سازي نياز آبي محصولات کشاورزي و فقدان الگوي کشت مناسب با منابع آبي موجود | در این مطالعات ، حساسیت های آبی از نظر مصارف ، ظرفیت منابع وریسک پذیری تامین مطمئن و پایدار آب شرب در گستره شهرها و روستاهای استان و آب کشاورزی در سطح دشتها ی استان اصفهان مورد ارزیابی قرار می گیرد. . | به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی بلند مدت تامین آب شرب و کشاورزی انجام این مطالعات ضروری می باشد | با تهیه نقشه مورد انتظار ، انجام سیاستگذاریهای کلان در مطالعه واجرای طرحهای تامین آب به درستی و اطمینان بالا فراهم می گردد. | حل مسئله و چالش |

4- محور مديريت ريسک و بحران

## 4- 2- خشکسالي

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | تهیه نقشه پهنه بندی تنش آب شرب و کشاورزی در سطح استان اصفهان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت بهينه‌سازي نياز آبي محصولات کشاورزي و فقدان الگوي کشت مناسب با منابع آبي موجود | در این مطالعات ، حساسیت های آبی از نظر مصارف ، ظرفیت منابع وریسک پذیری تامین مطمئن و پایدار آب شرب در گستره شهرها و روستاهای استان و آب کشاورزی در سطح دشتها ی استان اصفهان مورد ارزیابی قرار می گیرد. . | به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی بلند مدت تامین آب شرب و کشاورزی انجام این مطالعات ضروری می باشد | با تهیه نقشه مورد انتظار ، انجام سیاستگذاریهای کلان در مطالعه واجرای طرحهای تامین آب به درستی و اطمینان بالا فراهم می گردد. | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | آسیب شناسی مصرف آب شرب برای آبیاری درختان در استان وارائه راهکارها | پایان نامه دانشجویی | سند سازگاری با کم آبی استانی | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | بهره برداری از منابع آب نامتعارف در آبیاری فضای سبز | طراحی وپیاده سازی الگوی بهینه مصرف آب شرب | تعیین الگوی مناسب | حل مسئله و چالش |
| 3 | سازمان آب و برق خوزستان | پهنه بندی آسیب پذیری منابع آب استان در مواجهه با اثرات ناشی از بلایای طبیعی (ریزگرد، خشکسالی) و فعالیتهای انسانی (صنعتی، کشاورزی و اجتماعی) | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | با بررسی و تحلیل ظرفیتهای موجود تامین آب مورد نیاز استان و شناخت و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها امکان ایجاد بسترامنیت آب استان برقرار میگردد. | پهنه بندی آسیب پذیری منابع آب استان در مواجهه با اثرات ناشی از بلایای طبیعی (ریزگرد، خشکسالی) و فعالیتهای انسانی (صنعتی، کشاورزی و اجتماعی) | ارزیابی و شناخت وضع موجود منابع آب. ارزیابی و شناخت مخاطرات طبیعی و تهدیدات انسان ساز در این حوزه. دریافت راهکارهای اجرایی جهت کاهش ریسکهای شناسایی شده در این حوزه. | ارائه راه حل مشکل |

4- محور مديريت ريسک و بحران

## 4- 3- سيلاب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي | تدوين مدل و بررسي تبعات شکست سد مهاباد و پهنه بندي سيلاب ناشي از آن و پيشنهاد دستورالعمل اقدامات اضطراري | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | در قالب این پروژه تهيه مدل و بررسي تبعات ناشي از شکست سد و پهنه بندي سيلاب و پيشنهاد دستورالعمل اقدامات اظطراري صورت خواهد پذیرفت. مهمترین هدف مطالعه حاضر بررسی سناریوهای شکست سدمهاباد، مدلسازی شکست، پهنه بندی سیلاب حاصل از شکست در اراضی پایین دست و تحلیل آن و در نهایت تهیه برنامه اقدام اضطراری جهت کاهش خسارات می باشد. | تحلیل شکست سد و تهیه برنامه اقدامات اضطراری مربوطه جهت تخفیف و تسکین خسارات حاصله برای هر سد احداث شده و یا در دست احداث امری ضروری می باشد. | تهيه مدل و بررسي تبعات ناشي از شکست سد و پهنه بندي سيلاب و پيشنهاد دستورالعمل اقدامات اظطراري | تهیه دستورالعمل |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي اردبيل | امکان سنجی اجرای مدل محلی پیش بینی آب و هوایی به صورت بلادرنگ با رویکرد پیش بینی سیلاب و سامانه‌ی هشدار در استان اردبیل | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | پیش بینی و کنترل سیلاب از اهمیت خاص برخودار است | آسیب پذیری زیرساختهای استان در مقابل سیل و افزایش عدم قطعیت در پیش بینی آن | بررسی جنبه های مختلف سامانه های هشدار سیلاب | ارائه راه حل مشکل |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي اردبيل | امکان سنجی استفاده از داده های راداری در تدقیق شبکه‌ی رودخانه‌ای و آبراهه‌ای در راستای اهداف مدیریت سیلاب (مطالعه موردی) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | مدیریت سیلاب و کنترل آبراهه ها از اهمیت خاص خود برخوردار است | استفاده از داده های رقوم ارتفاعی با دقت پایین و همچنین عدم امکان استفاده از امکانات نقشه برداری در تمامی مناطق باعث مشکلاتی در زمینه ی تعیین آبراهه ها، مسیل ها و نهایتا کاهش دقت پهنه ندی سیلاب خواهد شد. | اطلاع از امکان فناوری های نوین در خصوص تدقیق شبکه های آبراهه ای و نحوه ی تاثیر آن در کیفیت پهنه بندی سیلاب | اجرای پایلوت |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | پایش از راه دور و پیوسته تغییرات کاربری اراضی در حوضه های آبریز محلی برای مقابله با سیلاب | پایان نامه دانشجویی | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | برنامه ریزی ومدیریت گردشگری سازه های آبی | ارزیابی طرح های گردشگری آبی | ارزیابی اقتصادی در بخش آب | تهیه دستورالعمل |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | بررسی میزان آب های سطحی خروجی از مرزهای استان با در نظر گرفتن پروتکل های بین المللی | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | تعیین میزان آب های سطحی خروجی از مرزهای استان جمع بندی مستندات مربوط به پرتکل های حقوقی و بین المللی | تعیین میزان آب های سطحی خروجی از مرزهای استان جمع بندی مستندات مربوط به پرتکل های حقوقی و بین المللی | تعیین میزان کمی آب های سطحی خروجی از مرزهای استان و ارائه راهکارهای حقوقی برای عملیاتی نمودن پروتکل های بین المللی | حل مسئله و چالش |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي قزوين | تهیه نقشه های ریسک کمی و کیفی سیلاب رودخانه های واقع در محدوده شهر بوئین زهرا و ارائه طرح های جامع کنترل سیلاب | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تهیه نقشه های ریسک کمی و کیفی سیلاب رودخانه | یکی از مهمترین ضروریات برای ارائه طرحهای جامع کنترل سیلاب و مدیریت بحران تهیه نقشه های خطر و خطرپذیری ( ریسک) سیلاب به لحاظ محیطی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. با توجه به اینکه در کشور تاکنون صرفا نقشه های پهنه بندی سیلاب برای رودخانه های اصلی تهیه شده است، تهیه نقشه های خطر و ریسک سیلاب باید در دستور کار قرار بگیرد. شهر بوئین زهرا به لحاظ قرارگیری در نخروز افکنه سیلابی رودخانه های حاجی عرب و تعدادی رودخانه فصلی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. | شهر بوئین زهرا از شرق به رودخانه حاجی عرب، از شمال به رودخانه فصلی آق امام، از غرب به رودخانه آراسنج و تعدادی رودخانه فصلی دیگر محدود شده است. قرارگیری در پهنه سیلابی این رودخانه ها موجب شده تا این شهر به لحاظ قرارگیری در مسیر سیلاب از حساسیت زیادی برخوردار باشد. لذا تهیه نقشه های خطر و خطرپذیری سیلاب اولین گام در راستای ارائه طرحهای جامع مدیریت و کنترل سیلاب می باشد. | ارائه نقشه های خطر و خطرپذیری ( ریسک) اقتصای، اجتماعی، محیطی و زیست محیطی رودخانه های محدوده شهر بوئین زهرا | توليد محصول/ خدمت |
| 7 | شركت آب منطقه‌اي قزوين | توسعه مدل پیش بینی سیلاب و برقراری سیستم هشدار سیلاب در سطح استان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | وجود یک سامانه هشدار سیل کاربردی میتواند منجربه کاهش خساراتهای جانی و مالی شده و همچنین امکان پیش بینی مناطق سیلگیر از دیگر اهداف مهم این پژوهش میباشد. | سیلاب جزو مهمترین مخاطرههای طبیعی میباشد که سالانه خسارات جانی و مالی قابل توجهی را بر جای میگذارد (Ashley et al., 2008). با افزایش شهر‌ها و جوامع انسانی، به ویژه در حاشیه رودخانه‌ها، مدل‌سازی سیلاب، مدیریت و کنترل آن اهمیت و جایگاهی ویژهای یافته است. با توجه به این موضوع، مدل‌های هیدرولوژیکی متعددی (از یکپارچه تا توزیعی) در دهههای اخیر و توسط محققین مختلف توسعه داده شده است. تخمین صحیح و مناسب پارامترها و دادههای ورودی چنین مدلهایی (به ویژه بارش) برای کارکرد مناسب این مدلها بسیار مهم میباشد. از آنجائی که مناطق وسیعی از ایران به علت شرایط خاص اقلیمی در معرض خطر سیل میباشند که هر ساله منجر به وقوع خسارت جانی و مالی فراوانی می‎شود و از طرف دیگر عدم وجود یک شبکه متراکم از ایستگاههای زمینی و یا وجود رادارهای بارش که بارش زمان واقعی را اعلام کنند احساس میشود. لذا استفاده از دادههای مراکز پیش‎بینی بارش ماهوارهای با توان تفکیک زمانی و مکانی بالا مانند دادههای بارش شبکه TIGGE میتواند یکی از راهکارهای مناسب جهت کاهش تلفات سیل مد نظر قرار گیرد. | پیش بینی سیلاب در بخشهای مختلف یک رودخانه، برآورد عمق و پهنه سیلاب در محدوده های شهری و روستایی، تعیین میزان خساراتهای جانی و مالی احتمالی، ایجاد بستری مناسب برای مدیریت هرچه بهتر بحران | تولید نرم افزار |
| 8 | آب منطقه ای کرمان | پهنه بندی خطر سیلاب ناشی از طغیان رودخانه آدوری بم بر شهر بم توسط نرم افزار HEC-RAS | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | از جمله اقدامات مدیریتی که میتواند نقش بسزایی در کاهش خسارات ناشی از وقوع سیلاب داشته باشد، پهنه بندی خطر سیل است | در ميان انواع خطرهاي طبيعي، سيل به عنوان ويرانگرترين عامل شناخته می شود که خسارت زيادي را به جوامع انساني تحميل مي کند. | برنامه ریزی و مدیریت جهت کنترل و مهار سیل | اجرای پایلوت |
| 9 | شركت آب منطقه‌اي گلستان | بررسی و تحلیل سیل آق قلا با داده های راداری و ارائه راهکارهای مدیریت با استفاده از مدل های هیدرولوژیکی | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | سیل یکی از مهمترین مخاطرات طبیعی تهدیدکننده جوامع انسانی می باشد. در این پژوهش لازم است پهنه های سیل زده جهت مدیریت بهینه با سریع ترین روش شناسایی گردند. بنابراین با استفاده از تصاویر ماهواره ای و راداری محدوده های سیل زده در یک سین (فریم) از تصاویر ماهواره شناسایی و با استفاده از مدل هیدرولوژیکی به مدیریت سیلاب پرداخته می شود. | شناسایی پهنه های سیل زده جهت مدیریت بهینه با سریع ترین روش با استفاده از تصاویر ماهواره ای و راداری | شناسایی پهنه های سیل زده جهت مدیریت بهینه | حل مسئله و چالش |
| 10 | شركت آب منطقه‌اي لرستان | ارزیابی عدم قطعیت مدلهای هوش مصنوعی ترکیبی در برآورد سیلاب رودخانه کشکان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | عدم قطعیت پارامترهای هیدرولوژیکی | بدلیل عدم قطعیت پارامترهای هیدرولوژیکی و عدم قطعیت در پیش بینی سیلاب نیاز به یک مدل جهت برآورد سیلاب در رودخانه کشکان - ارزیابی عوامل مقرردر پیشب ینی جریان و انتخاب مدل -مقایسه عملکرد شبکه عصبی منفرد و شبکه عصبی هیبریدی-کاهش هزینه ها وسهولت کاربردی- ضرورت افزایش دقت و صحت پیش بینی سیلاب می باشد. | برآورد سیلاب در رودخانه کشکان -ارزیابی عوامل مقرردر پیشب ینی جریان و انتخاب مدل -مقایسه عملکرد شبکه عصبی منفرد و شبکه عصبی هیبریدی -کاهش هزینه ها وسهولت کاربردی -ضرورت افزایش دقت و صحت پیش بینی سیلاب | ارائه مدل |
| 11 | شركت آب منطقه‌اي لرستان | توسعه مدل سیستم هشدار سیل(با روش های غیر سازه ای مدیریت سیلاب)در رودخانه کشکان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | سیل خیز بودن حوضه رودخانه کشکان | با توجه به سیل خیز بودن حوضه رودخانه کشکان و مشکل در برآوردو تخمین برخی از پارامترهای هیدرواوژیکی و توسعه نرم افزار هشدار سیل نیاز به ارایه مدل هشدار سیل و توسعه نرم افزار آن ، اجرای مدل برای یک رخداد سیل و مقایسه نتایج آن و تعیین نقاط قوت و ضعف سیستم هشدار سیل ارایه شده می باشد. | ارایه مدل هشدار سیل و توسعه نرم افزار آن -اجرای مدل برای یک رخداد سیل و مقایسه نتایج آن -مطالعات هیدرولوژیکی در منطقه کشکان -تعیین نقاط قوت و ضعف سیستم هشدار سیل ارایه شده | ارائه مدل |
| 12 | شركت آب منطقه‌اي لرستان | بررسی تعیین روش بهینه جهت برآورد ضریب رواناب های زیر حوضه های آبریز | پايان نامه دانشجويي | اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | یکی از مشکلات اصلی استان عدم امکان پیش بینی سیلاب با توجه به میزان بارندگی های مختلف می باشد در بسیاری از مناطق ضریب رواناب مشخص نیست و پیش بینی سیلاب امکان پذیر نمی باشد | یکی از مشکلات اصلی استان عدم امکان پیش بینی سیلاب با توجه به میزان بارندگی های مختلف می باشد در بسیاری از مناطق ضریب رواناب مشخص نیست و پیش بینی سیلاب امکان پذیر نمی باشد | تعیین پارامترهایی همچون ضریب رواناب و پیش بینی سیلاب | تهيه دستورالعمل |
| 13 | شرکت آب منطقه ای مازندران | ارزیابی وتحلیل مدیریت سیلاب(روشها،اقدامات ،بودجه وراهکارها) | تقاضا محور/ دانشجویی | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | مشکلات فعلی در مدیریت رودخانه و خسارات وارده به تاسیسات وخطوط موجود در رودخانه | بروز سیلابهای پرشمار در سالیان اخیر و خسارت ها در ابعاد مختلف | ساماندهی وضعیت فعلی با ارائه راه کار وراه حل | تهیه دستورالعمل |
| 14 | شركت مدیریت منابع آب ايران | بررسی و احصاء شاخص‌ها و درجه‌بندی سدهای کشور بلحاظ اهمیت آنها در کنترل و مدیریت سیلاب | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | با عنایت به محدودیت منابع موجود، پراکندگی، تنوع شرایط و تعدد سدها از یک سو و لزوم تسریع و برنامه ریزی مدون و استخراج منحنی‌های فرمان با لحاظ اهمیت و اولویت سدها در مطالعات و اقدامات مرتبط در زمینه مدیریت مخزن و بهره برداری از آن تحت شرایط سیلابی و تدوین ضوابط و استانداردهای مربوطه از سوی دیگر، ضرورت دارد تا بررسی جامعی بر روی سدها صورت گیرد تا بتوان اقدامات و مطالعات مرتبط را حسب اولویت سدها و درجه اهمیت آن ها در موضوع کنترل سیلاب، در دستور کار قرار داد. | بررسی جامع بر روی شرایط مختلف حاکم بر سدهای کشور ، دسته بندی سدها طبق شاخص‌ها و با لحاظ درجه اهمیت هر دسته، نتایج احصا شده در جهت مدیریت بهینه و استخراج منحنی‌های فرمان عملیاتی برای شرایط سیلابی | مدل مدون و دقیق جهت تعیین و ارائه درجه اهمیت هر سد در کنترل و مدیریت سیلاب (بطوریکه با وارد نمودن اطلاعات مورد نیاز سازه سد، بالادست، پایین‌دست و غیره، درجه اهمیت آن توسط مدل مشخص شود)-دستورالعمل احصاء شاخص‌ها و نحوه امتیاز دهی هر شاخص | تهیه دستورالعمل |
| 15 | شركت آب منطقه‌اي همدان | تعیین نقاط حادثه خیز در مواقع سیلاب و تعریف سناریوهای لازم برای به حداقل رساندن ریسکهای موجود. | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | تعیین نقاط حادثه خیز در مواقع سیلاب و تعریف سناریوهای لازم برای به حداقل رساندن ریسکهای موجود. | مدیریت سیلاب | تعیین نقاط حادثه خیز در مواقع سیلاب و تعریف سناریوهای لازم برای به حداقل رساندن ریسکهای موجود. | حل مسئله و چالش |
| 16 | شركت آب منطقه‌اي يزد | پیش بینی و پایش سیلاب در مناطق خشک استان | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | پیش بینی و پایش سیلاب در مناطق خشک(استان یزد) | پیشگیری از خسارات سیل | پیشگیری از خسارات سیل | حل مسئله و چالش |

4- محور مديريت ريسک و بحران

## 4- 4- پدافند غيرعامل

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | تاب آوری سیستم های تامین و انتقال آب شرب در بحران های طبیعی و غیرطبیعی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | فرصتی که تروریست ها براي ضربه زدن به سیستم هاي آبی خواهندداشت، واقعی می باشد، درواقع تاریخچه بلند مدتی ازاین ضربه ها وجوددارد .تاسیسات آبی می تواند به طورمستقیم و یا غیر مستقیم مورد حمله باشد یا آب ازطریق سم هاي رایج یا عوامل بیماري زاآلوده شود .آسیب با ضربه زدن به مردم، بازگردانی آبهاي غیرقابل مصرف، یاتصفیه موادمخرب وتاسیسات مصرفی انجام می شود .به هرحال امروزه احتمال چنین خطرهایی، درمقایسه با دیگر اهداف که ممکن است مورد حملات تروریستی باشند، زیاد است. لذا برنامه ریزی توسعه پایدار و ارزیابی تاب آوری منابع آب با توجه به تنش های فعلی تامین آب برای حفظ و توسعه هر منطقه حائز اهمیت است و در این راستا شناسایی عوامل تاب آور در یک سیستم می تواند نگرانی ها در مورد امنیت آب را کاهش دهد. | آب منبع اصلی براي بشریت است ورفاه اقتصادي وجوامع مدرن وابسته به زیرساختهاي آبی مرتبط می باشد .این زیرساخت براي رفاه بشر وتوسعه ا قتصادي بسیار مهم و ضروری است و همواره درآشوب هاي عمدي حاصل ازجنگ، خشونت هاي داخلی و تروریسم ، آسیب رسانی به منابع و سیستمهای تولید، انتقال و بهره برداری آب به عنوان یک کالاي مهم و استراتژیک، همواره یکی از مهم ترین روشهاي غیر انسانی می باشدکه عدم توجه به آن می تواند پیامدهاي مخرب فراوانی را به همراه داشته باشد . اقدامات پدافند غیر عامل و تاب آوري در زیرساختها و مراکز و.. به مفهوم توان آمادگی براي مقاومت در برابر شرایط اضطراري، برنامه ریزي براي تحمل آن، بازسازي و بازتوانی بعد از آن و انطباق موفقیت آمیز با پیامدهاي آن بوده و مورد استفاده قرار می گیرد. | افزایش توان پایداری تاسیسات و مراکز و تداوم و استمرار خدمات کلیدی تامین و آبرسانی در استان | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي | بررسي نحوه استقرار سيستم پدافند غيرعامل و مقاوم سازي زيرساخت هاي انتقال آب در شهرستان اروميه در برابر حوادث غيرطبيعي | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | حفاظت از تاسیسات آبی در برابر حوادث مختلف و مقام سازی زیرساخت های انتقال آب با توجه به حساسیت این تاسیسات در راستای تامین آب مورد نیاز بخش های مختلف (شرب، کشاورزی و صنعت) بخصوص بخش شرب از اهمیت بالایی برخوردار بوده و در این تحقیق نحوه استقرار سيستم پدافند غيرعامل و مقاوم سازي زيرساخت هاي انتقال آب در شهرستان اروميه در برابر حوادث غيرطبيعي مورد بررسی قرار خواهد گرفت وراهکارها و دستورالعمل های مربوطه ارائه می گردد. | با توجه به حساسیت تاسیسات آبی و زیرساخت های انتقال آب نیاز است که به بحث پدافند غیرعامل و مقاوم سازی زیرساخت های انتقال آب توجه خاصی شود | با اجراي اين طرح انتظار مي رود دستورالعملي درخصوص نحوه استقرار سيستم پدافند غيرعامل و مقاوم سازي زيرساخت هاي انتقال آب در شهرستان اروميه در برابر حوادث غيرطبيعي تهيه گردد | تهیه دستورالعمل |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي ايلام | تدوین نقشه راه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران زیرساختهای بخش آب استان ایلام | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ساير مشکلات (عنوان مشکل ذکر شود) | تهیه نقشه راه به منظور نهادینه سازی، اجرای اصول و ضوابط پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و در راستای افزایش بازدارندگی، تداوم ارائه خدمات در شرایط اضطراری، کاهش آسیب پذیری و ارتقا پایداری در کلیه تاسیسات و فرآیندهای صنعت آب مدیریت تأسیسات و منابع آبی در شرایط اضطرار | تهیه نقشه راه ژدافند غیر عامل که موجب افزایش بازدارندگی ،کاهش آسیب پذیری، تداوم فعالیت های ضروری، ارتقاء پایداری وتسهیل مدیریت مدیریت تاسیسات آبی در بحران و شرایط اضطرار و پیش بینی ساز و کار الزم برای تهیه طرح های مشترک ایمن سازی و ایجاد هماهنگی در سایر طرح ها وبرنامه ها و مدیریت نهادهای مسئول در دو حوزه پدافند غیرعامل و حوادث غیرمترقبه در جهت هم افزائی | مدیریت تأسیسات و منابع آبی در شرایط اضطرار | توليد محصول/ خدمت |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي | انجام ارزیابی امنیتی در زیرساخت نرم افزار و شبکه و ارائه مدل استاندارد طراحی امن شبکه و دیتاسنتر شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | ارائه ارزیابی های امنیتی در رفع چالش های مدیریت علم و فناوری | ارائه ارزیابی های امنیتی در رفع چالش های مدیریت علم و فناوری در حوزه انفورماتیک | ارتقاء امنیت فناوری اطلاعات | تدوین استاندارد |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي سمنان | ارزیابی میدانی پاسخ چاههای مشاهده ای در مقابل امواج زلزله | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه یا شبکه کامل پایش یکپارچه منابع آب (کمی و کیفی) | فقدان سامانه یا شبکه کامل پایش یکپارچه منابع آب (کمی و کیفی) | با نصب تجهیزات و پایش پاسخ چاههای مشاهده ای نزدیک به گسل به امواج زلزله، تغییرات سطح آب چاهها در مواجهه با امواج اصابتی ناشی از زلزله با دوره تناوبهای مختلف پیش بینی و راهکارهای مورد نظر برای حفر و بهره برداری چاهها، همچنین چگونگی مدیریت منابع آب زیرزمینی پس از وقوع چنین رخدادهایی ارائه خواهد گردید. | تغییرات سطح آب چاهها در مواجهه با امواج اصابتی ناشی از زلزله با دوره تناوبهای مختلف، پیش بینی و راهکارهای برای حفر و بهره برداری چاهها، چگونگی مدیریت منابع آب زیرزمینی پس از وقوع چنین رخدادها | بومی سازی فناوری |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي قم | مطالعات جامع مديريت بحران و پدافند غيرعامل در نيرو گاه هاي برق آبي و تاسيسات تامين و انتقال آب (خطوط لوله و مخازن انتقال آب از سد كوچري به شهر قم و سد پانزده خرداد قم) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | مطالعات جامع مديريت بحران و پدافند | با توجه به اهمیت زیرساخت های آب و شبکه تامین آب در تداوم فعالیت های ضروری روزمره لزوم توجه به حفاظت و امنیت برای این سامانه ها و افزایش تاب آوری آن ها در برابر تهدیدات دو چندان است. از این نظر پرداختن به موضوعات شناسایی دارایی ها و رتبه بندی آن ها از نظر اهمیت، شناخت نقاظ ضعف موجود در آن ها برای مواجهه با تهدیدات و مخاطرات و طرح ریزی برنامه ها برای افزایش تاب آوری برای مواجهه با تهدیدات و مخاطرات جزء نیازهای ضروری برنامه ریزی های مورد نیاز برای شبکه تامین آب استان است. | با توجه به تاکید سیاست های کلی نظام در باب پدافندغیرعامل شناخت کارکردهای ضروری و آسیب پذیری آن ها در مواجهه با تهدیدات و مخاطرات جزء اولویت های ضروری کشور به حساب می آید. به منظور شناسايي ، ارزيابي و بررسي آسيب پذيري ابزار دقيق، تجهزات تله متري، تاسيسات تامين و انتقال آب قم با تاكيد بر مديريت ريسك و راهكارهاي مصون سازي و جلوگيري از بروز حوادث احتمالي از این نظر بایستی مطالعات جامع پدافندغیرعامل برای کلیه دارایی های شبکه تامین، انتقال و توزیع آب صورت گرفته و بر اساس آن طرح های کاهش ریسک و آسیب پذیری، طرح های مقابله و بازیابی در مواجهه با تهدیدات و مخاطرات وشرایط اضطراری ناشی از آن اجرایی سازی شود. | شناخت دارایی های حیاتی، استخراج پکیج تهدیدات و مخاطرات، ریسک ها و سطح آن ها و راهکارهای مقابله با آن | حل مسئله و چالش |
| 7 | شركت آب منطقه‌اي قم | بررسی نحوه استقرار سیستم پدافند غیرعامل و مقاوم سازی سامانه های خط انتقال آب قم در برابر حوادث غیرمترقبه و خرابکاری | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسی نحوه استقرار سیستم پدافند غیرعامل و مقاوم سازی سامانه های خط انتقال آب | با توجه به تنش های آبی موجود در کشور و اهمیت خطوط انتقال آب در تداوم کارکردهای ضروری در کشور نیاز به شناخت نقاط ضعف موجود در سامانه های انتقال برای کاهش آسیب پذیری های آن در مواجهه با تهدیدات ضروری بنظر می رشد. | استان قم یکی از استان های کم آب کشور است و خط انتقال آب یکی از ضروری ترین کارکردهای استان در تداوم فعالیت های روزمره مردم و صنایع است. از این نظر بایستی مطالعه جامعی در خصوص پدافندغیرعامل و مخاطرات طبیعی خط انتقال و تاسیسات آبی مرتبط انجام شود و اقدامات لازم برای کاهش آسیب پذیری های آن در مواجهه با تهدیدات انجام شود. | شناسایی دارایی ها و اجزای اصلی خط انتقال آب و نقاط ضعف آن، تهدیدات و مخاطرات در پهنه خط انتقال آب، راهکارهای کاهش آسیب پذیری و ریسک در خط انتقال آب قم | حل مسئله و چالش |
| 8 | آب منطقه ای کرمان | بررسی نقاط ضعف سیستماتیک ، فیزیکی و فناوری برای ورود مهاجمان وخطرات احتمالی برای مجموعه شرکت آب منطقه ای | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه دفاع، امنيت ملي و سياست خارجي | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | افزایش قدرت ایمنی شرکت | افزایش قدرت ایمنی شرکت | کاهش خطرات سرقت اطلاعات وهجوم معترضین | تهیه دستورالعمل |
| 9 | شرکت آب منطقه ای مازندران | تهیه وتدوین برنامه عملیاتی اقدام مدیریت بحران مناطق(شهرستانی،منطقه ای،استانی) مبتنی برGIS | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | فقدان اطلاعات کافی در امر مدیریت بحران | گستردگی جغرافیایی، تنوع پوشش و توپوگرافی، عوامل گوناگون تهدید و پدافندی، مدیریت کارآمد و اثرگذار بحران ها | تدوین برنامه‎ لایه های اطلاعات | اجرای پایلوت |
| 10 | شركت مدیریت منابع آب ايران | شناسایی و کاهش مخاطرات و آلودگی‌های زیستی (پدافند زیستی) در تاسیسات آبی کشور | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه امنيت غذايي، کشاورزي و منابع طبيعي | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه امنيت غذايي، کشاورزي و منابع طبيعي | ضرورت مقابله با مخاطرات زیستی بخش آب کشور | منابع آب و حفاظت از آن ها در مقابل آلودگی ها از مهم ترین اهداف و وظایف وزارت نیرو در این دوره زمانی کمبود منابع آبی است که شناسایی مخاطرات بروز انواع آلودگی منابع آبی و اقدامات پدافند زیستی در زیرساخت های بخش آب کشور در این طرح مورد نظر می باشد | کاهش مخاطرات زیست محیط در منابع آب کشور | تهیه دستورالعمل |
| 11 | شركت مدیریت منابع آب ايران | شناسایی و کاهش مخاطرات سایبری (پدافند سایبری) در تاسیسات آبی کشور | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه فناوري اطلاعات و ارتباطات | ضرورت مقابله با تهدیدات و حملات سایبری به زیرساخت های آب کشور | با توجه به اینکه در حوزه سایبر به زیرساخت های بخش آب کشور حملات زیادی شده است و تهدیدات سایبری نیز در هر دوره بروز شده و توان مقابله در بخش آب کشور در مقابل این حملات سایبری می بایست بروز و بالا باشد شناسایی انواع مخاطرات سایبری و همچنین زیرساخت هایی که مورد حمله قرار می گیرد از اهداف این طرح می باشد | کاهش مخاطرات و آسیب های ناشی از حملات سایبری | تهیه دستورالعمل |

# 5- محور فناوري هاي مورد نياز بخش آب

## 5- 1- پايش و اندازه گيري کمي و کيفي منابع آب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي اردبيل | امکان سنجی طراحی، ساخت و بهره برداری از شبکه‌ی محلی تعيين رطوبت و دمای خاک با رویکرد تدقیق پارامترهای بیلان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | مطالعه و تدقیق روابط بیلان (با لحاظ تجربی بودن این روابط) می تواند برای طراحان شبکه های آبیاری مفید باشد | وجود داده های قابل اتکا و صحت سنجی شده در خصوص رطوبت خاک موجب افزایش دقت در محاسبات مربوط به بیلان خواهد شد. | اطلاع از میزان رطوبت خاک به عنوان یکی از اجزای بیلان | ارائه راه حل مشکل |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | امکان سنجی و دستیابی به دانش فنی حذف آلودگی آبهای زیرزمینی به روش تقطیر غشایی شکاف هوا | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | در حال حاضر روش‌های زيادی برای حذف نيترات و سایر آلاینده ها از آب‌ها وجود داردکه شامل روش های تبادل‌ يونی، دنيتريفيکاسيون بيولوژيکي، جذب، الکترودياليز، اسمز معکوس و نانوفيلتراسيون و غيره مي‌باشد. يکی از روش‌های نوين مورد استفاده، تقطير غشايي است که يک فرايند جداسازی محلول‌های مايع بر اساس اختلاف فشار است که می‌تواند به کاهش تنش آب و انرژی که جامعه ما با آن روبرو است، کمک کند | در حال حاضر روش‌های زيادی برای حذف نيترات و سایر آلاینده ها از آب‌ها وجود داردکه شامل روش های تبادل‌ يونی، دنيتريفيکاسيون بيولوژيکي، جذب، الکترودياليز، اسمز معکوس و نانوفيلتراسيون و غيره مي‌باشد. يکی از روش‌های نوين مورد استفاده، تقطير غشايي است که يک فرايند جداسازی محلول‌های مايع بر اساس اختلاف فشار است که می‌تواند به کاهش تنش آب و انرژی که جامعه ما با آن روبرو است، کمک کند .روش تقطير غشايی برای برنامه‌های کاربردی مانند نمک‌زدايی، حذف مولکول‌های آلاينده مانند ارسنیک، فلوراید و غیره نيز مورد استفاده قرار می‌گيرد، در روش تقطير غشايی مؤلفه‌های قابل تبخير (مانند آب) در طرف تغذيه ماژول بخار شده و از حفرات ميکرونی غشاء متخلخل آب‌گريز عبور کرده و در طرف ديگر (نفوذ يافته) ماژول به روش های مختلف چگاليده می‌شود | مي‌توان برای کاهش هزينه ‌های اين روش از انرژی های مازاد و پاک برای تامين انرژی مورد نياز استفاده کرد که در راستای اقتصادی تر کردن اين روش گامی بزرگ و مفيد است.با این روش می‌توان آبی عاری از املاح را در یک مرحله از آب های زیرزمینی دارای املاح آلاینده تولید نمود و با توجه به خصوصیات این روش می‌توان با استفاده از انرژی خورشیدی مصرف انرژی آن را تا مقدار زیادی کاهش داد، علاوه بر آن، این روش توانایی حذف آلاینده ها حتی در حالت فوق اشباع را نیز دارد که می‌توان از این نکته به عنوان یک مزیت مهم در مقابل روش های دیگر مانند اسمز معکوس اشاره کرد. | بومی سازی فناوری |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | بررسی امکان تصفیه پسابهای صنعتی منطقه باغشاد تخلیه شونده در رودخانه زاینده رود | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | کمیت و کیفیت فاضلاب یا پساب صنعتی در کارخانه جات و صنایع مختلف بسته به نوع و ماهیت پساب تولیدی متفاوت بوده و به همین نسبت روش تصفیه آنها نیز گوناگون است.در تصفیه فاضلاب و پساب صنعتی از روشهای حذف فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی به منظور اخذ تاییدیه محیط زیست استفاده می شود. | رسیدن به آب مناسب با استانداردهای مورد نیاز آبزیان -اندازه گیری پارامترهای آمونیاگ،فسفات، سولفات، آهن و اکسیژن پساب صنعتی و تعیین میزان آلودگی آن در مقایسه با استاندارهای محیط زیست و بررسی عملکرد کاهش پارامترهای آلاینده مورد مطالعه به کمک سیستم تصفیه تله ذره گیر از جمله ضروریات این پروژه است. | تصفیه پسابهای صنعتی از جمله صنایع دفاعی با استفاده از سیستم تله ذره گیر به عنوان روش ارزان قیمت و کارآمد برای نخستین بار انجام می شود.در این پروژه تصفیه پساب قبل از رسیدن به زاینده رود مد نظر است ضمن اینکه استفاده از آب تصفیه مدد شده برای صنایع در پروسه تولید مد نظر قرار می گیرد. | بومی سازی فناوری |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي بوشهر | تحقیق و ساخت قطعات الکترونیکی دستگاههای پاش کیفی منابع آب | پایان نامه دانشجویی | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | افزایش نرخ ارز و تشدید تحریم ها و خارجی بودن دستگاه های پایش کیفی، تعمیر و نگهداری این دستگاه اها را با مشکل شدید مواجه کرده است. تامین این قطعات توسط محققان و صنعتگران بومی یکی از بهترین راهکارهای حل این معضل می باشد. | ساخت و بومی سازی و تامین پایدار لوازم پایش کیفی منابع آب | بومی سازی و تامین پایدار لوازم پایش کیفی منابع آب | بومی سازی فناوری |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | طراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار ایزوتوپی از آب باران | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | طراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار ایزوتوپی از آب باران | طراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار ایزوتوپی از آب باران | ساخت نمونه بردار ایزوتوپی از آب باران | بومی سازی فناوری |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | طراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار عمقی از چاه های مشاهده ای و اکتشافی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | طراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار عمقی از چاه های مشاهده ای و اکتشافی | طراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار عمقی از چاه های مشاهده ای و اکتشافی | ساخت نمونه بردار عمقی از چاه های مشاهده ای و اکتشافی | بومی سازی فناوری |
| 7 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | تعیین شبکه پایش زمانی و مکانی ایزوتوپ ها برای آب های سطحی و زیرزمینی | فرصت مطالعاتی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | توسعه شبکه پایش ایزوتوپی منابع آب استان | ایجاد شبکه پایش ایزوتوپی منابع آب استان | ارائه شبکه بهینه پایش ایزوتوپ های منابع آب | حل مسئله و چالش |
| 8 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | مدل سازی آزمایشگاهی مقطع پیشنهادی ایستگاه آب سنجی اولنگ اسدی و بررسی وضعیت رسوبگذاری در آن | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | مدل سازی آزمایشگاهی مقطع ایستگاه هیدرومتری | مدل سازی آزمایشگاهی مقطع ایستگاه هیدرومتری | تعیین تیپ بهینه ایستگاه هیدرومتری | حل مسئله و چالش |
| 9 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | بررسی و مطالعه رویکردهای قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند آب و برق و ارائه راهکارهای بهبود دهنده | سرباز نخبه | مصوبات شوراي عالي آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | مقایسه رویکردهای قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند آب و برق و ارائه راهکارهای بهبود دهنده برای این موضوع | مقایسه رویکردهای قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند آب و برق و ارائه راهکارهای بهبود دهنده برای این موضوع | ارائه دستورالعمل نحوه قرائت از راه دور کنتورهای هوشمند آب و برق | تهیه دستورالعمل |
| 10 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | بررسی و مطالعه ارائه روش های مختلف کالیبراسیون برای کنتورهای هوشمند به صورت دستی (مطالعه استان خراسان رضوی) | سرباز نخبه | مصوبات شوراي عالي آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | مقایسه روش های مختلف کالیبراسیون برای کنتورهای هوشمند به صورت دستی | مقایسه روش های مختلف کالیبراسیون برای کنتورهای هوشمند به صورت دستی | ارائه دستورالعمل نحوه کالیبراسیون برای کنتورهای هوشمند | تهیه دستورالعمل |
| 11 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | طراحی و ساخت دستگاه ثبت بارش و رگبار | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | طراحی و ساخت دستگاه ثبت بارش و رگبار | طراحی و ساخت دستگاه ثبت بارش و رگبار | ارائه و ساخت دستگاه ثبت بارش و رگبار | بومی سازی فناوری |
| 12 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | بررسی دقت و صحت ادوات الکترونیکی ایستگاه های آب و هواشناسی و ادوات الکترونیکی درون چاهی | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | تحلیل دقت و صحت ادوات الکترونیکی ایستگاه های آب و هواشناسی و ادوات الکترونیکی درون چاهی | تحلیل دقت و صحت ادوات الکترونیکی ایستگاه های آب و هواشناسی و ادوات الکترونیکی درون چاهی | ارائه تحلیل دقت و صحت ادوات الکترونیکی | حل مسئله و چالش |
| 13 | سازمان آب و برق خوزستان | خودكار سازي دريچه هاي آبياري | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | مانيتورينگ و كنترل دريچه هاي انتقال آب يا توجه به منسوخ شدن نصب دريچه هاي سنتي و غير قابل كنترل بودن آنها به صورت خودكار و برخط و برتري نسبت به دريچه هاي برقي سنتي و آويس و اميل | اتوماسیون شبکه های آبیاری و زهکشی و تاسیسات وابسته به آنها از ضرورت ها و اولویت های موجود می باشد. در این طرح با خودکار سازی دریچه های آبیاری ، کمک شایانی در زمینه بهر برداری از شبکه ها به عمل خواهد آمد. | 1- ناچيز بودن هزينه هاي نصب و نگهداري2- راه اندازي بدون نياز به شبكه سراسري برق تنها از طريق باطري خورشيدي 3- برخط بودن و پايش و كنترل از راه دور و از طريق سرور اينترنت4- عدم نياز به نيروي انساني مستقر در محل جهت تنظيم سيستم 5- كنترل و پايش برخط دبي و اشل بازشدگي دريچه ها به صورت 24 ساعته | ارائه راه حل مشکل |
| 14 | سازمان آب و برق خوزستان | توسعه ابزارهای سنجش کمی و کیفی آب | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | اطلاع از پارامترهای کمی و کیفی آب و بخصوص آلودگی های شیمیایی و میکروبی بسیار مهم و مورد نیاز است. ساخت و بومی سازی تجهیزات و روشهای سنجش میکروبی آب بخصوص در حوزه بایومانیتورینگ از نیازهای اساسی است. | توسعه ابزار های سنجش کمی و کیفی آب جهت بکارگیری آنها در شرایط تعریف شده مد نظر این تحقیق می باشد. | باز مهندسی تجهیزات نوین و پیشرفته خارجی و در صورت امکان توسعه فناوری اندازه گیری در حوزه سنجش کمی و کیفی آب | ساخت نمونه محصول |
| 15 | شركت آب منطقه‌اي سمنان | ارائه مدل و روشهای مختلف محاسبه ساعت کارکرد و تخلیه واقعی ماهانه چاههای بهره برداری کشاورزی با استفاده از داده های موجود | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم وجود راهکاری جهت بررسی صحت ارقام تخلیه ماهانه چاههای بهره برداری | نیاز به تخلیه ماهانه چاهها در انجام آنالیزها و پروژه های مختلف | بکارگیری داده های موجود اعم از مصرف برق، دبی منابع انخابی کمی و داده های گشت و بازرسی برا ی محاسبه تخلیه ماهانه چاههای بهره برداری کشاورزی | محاسبه تخلیه ماهانه چاهها | ارائه مدل |
| 16 | شركت آب منطقه‌اي كردستان | طراحي سامانه تلفریک خودکار کنترل از ساحل | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | کاهش خطرات اندازه گیری جریان-افزایش دقت اندازه گیری جریان-کاهش هزینه های بلند مدت | ایجاد یک سازوکار که در آن پل تلفریک و ابزار اندازه گیری بدون حضور فرد اندازه گیر در داخل کابین(روی مقطع رودخانه)در عرض رودخانه حرکت و فرآیند اندازه گیری بصورت خودکار و با کنترل از ساحل انجام میشود. | اندازه گیری دبی جریان و نمونه برداری با کف رسوبی | تولید نرم افزار |
| 17 | شركت آب منطقه‌اي گلستان | استفاده از فناوری ها در اندازه گیری غیر مستقیم دبی سیلاب رودخانه ها | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ساير مشکلات (عنوان مشکل ذکر شود) | روشهای عمومی اندازه گیری پارامترهای جریان شامل استفاده از تجهیزات سرعت سنج و به صورت اندازه گیری مستقیم جریان میباشد. این تجهیزات عموما به صورت نقطه ای اندازه گیری را انجام داده و همچنین نیازمند صرف هزینه و وقت زیادی هستند. در دو دهه اخیر با پیشرفت تجهیزات اپتیکی و به کارگیری پردازش تصاویر، روشهایی غیرمستقیم مبتنی بر پردازش تصویر برای اندازه گیری میدان سرعت و دبی معرفی شده است. این روشها با تصویربرداری از جریان و تحلیل و پردازش آنها، پارامترهای جریان را به دست میآورند. | روشهای نوین جهت اندازه گیری پارامترهای جریان، اندازه گیری میدان سرعت و دبی | ساخت ابزارهای اندازه گیری | حل مسئله و چالش |
| 18 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | بهر ه گيرى از سيستم هاى هوشمند در مديريت و بهر ه بردارى از شبكه توزيع | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | در حال حاضر بدليل فقدان بانک اطلاعات هوشمند، بسياري از اطلاعات زميني و ماهواره اي باارزش بدون هيچ استفاده مشخصي بصورت پراکنده ذخيره و نگهداري شده و عملا امکان بررسي و تحليل شرايط حدي در زمان کوتاه و بررسي اثرات به هنگام تغييرات آب و هوايي بر منابع آب و کشاورزي وجود ندارد. توسعه بانک ديجيتال اطلاعات جامع دادههاي زميني و ماهوارهاي که قابليت ارتباط با ساير نرم افزارهاي سيستماتيک اطلاعات جغرافيايي و نرم افزارهاي تحليلي و آماري را داشته و از طريق شبکه هاي محلي و اينترنت قابل براي کاربران قابل دسترس باشد بي شک کمک بسيار بزرگي اولا در ساماندهي و حفظ و ذخيره اطلاعات پايه زميني و ماهواره اي داشته و ثانيا امکان بررسي و تحليل تغييرات اب و هوايي را بر بخشهاي آبي و کشاورزي بخوبي فراهم مي آورد. | 1. تهيه بانک اطلاعات جامع ذخيره سازي و تحليل داده و اطلاعات زميني پايه و ماهواره اي -کاربرد عملي داده و اطلاعات ماهوارهاي به عنوان بخشي از اطلاعات پايه منابع آب | بهره برداری از بانک اطلاعات جامع ذخيره سازي و تحليل داده و اطلاعات زميني پايه و ماهواره اي -کاربرد عملي داده و اطلاعات ماهوارهاي به عنوان بخشي از اطلاعات پايه منابع آب | ارائه راه حل مشکل |
| 19 | شركت مدیریت منابع آب ايران | ابزارهای اندازه‌گیری و نمونه‌برداری غیر مستقیم رسوب بار معلق رودخانه مبتنی بر تکنولوژی اپتیک و طیف نوری | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | بخش مهمی از ابزارهای اندازه گیری توزیع سرعت و دبی به صورت پیوسته در آبراهه های روباز، مبتنی بر روش زمان متغیر یا ترانزیت تایم می باشد. اگرچه ابزارهایی برای سنجش توزیع سرعت و دبی بسترهای پوششی و با مقطع ثابت مبتنی بر این تکنولوژی توسعه یافته است، لکن توسعه ابزار با قابلیت شناسایی توزیع عمقی و عرضی سرعت و نیز مقطع عرضی رودخانه با بستر متغیر بر اساس این تکنولوژی می تواند مورد توجه باشد | در شرایط فعلی برداشت نمونه های رسوب معلق از روش نمونه برداری دستی انجام می شود. این روش عموما با محدودیت در زمان همراه بوده و به دلیل محدودیت در برداشت نمونه های عمقی و عرضی، با عدم قطعیت هایی همراه است. روش جایگزین استفاده از رویکردهای غیرمستقیم در تعیین میزان غلظت بار رسوب معلق است. روشهای غیرمستقیم می تواند مبتنی بر رویکرد اپتیک، موج صوتی، طیف نوری و... طبقه بندی شود. اساس این روشها توسعه ابزار بر مبنای وجود ارتباط بین میزان کدورت یا غلظت رسوب بار معلق است. در حال حاضر نمونه توسعه یافته ابزار سنجش رسوب معلق مبتنی بر روش غیرمستقیم در سطح کشور وجود ندارد. | تولید نمونه ابزار و عینا با قابلیت های مشابه نمونه های خارجی | توليد محصول/ خدمت |
| 20 | شركت مدیریت منابع آب ايران | ابزارهای اندازه‌گیری سرعت و دبی رودخانه مبتنی بر تکنولوژی زمان متغیر با قابلیت برداشت توزیع سرعت در عمق و عرض رودخانه قابل کاربرد در رودخانه‌ها با بستر طبیعی و فرسایش‌پذیر | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | بخش مهمی از ابزارهای اندازه گیری توزیع سرعت و دبی به صورت پیوسته در آبراهه های روباز، مبتنی بر روش زمان متغیر یا ترانزیت تایم می باشد. اگرچه ابزارهایی برای سنجش توزیع سرعت و دبی بسترهای پوششی و با مقطع ثابت مبتنی بر این تکنولوژی توسعه یافته است، لکن توسعه ابزار با قابلیت شناسایی توزیع عمقی و عرضی سرعت و نیز مقطع عرضی رودخانه با بستر متغیر بر اساس این تکنولوژی می تواند مورد توجه باشد | توسعه ابزار سرعت سنج مبتنی بر تکنولوژی ترانزیت تایم یا زمان متغیر با امکان برداشت توزیع سرعت (و نه برداشت صرف سرعت دریک نقطه مشابه ابزارهای موجود) و حتی الامکان با قابلیت تشخیص بستر عرضی رودخانه می تواند مفید واقع شود. در صورت توسعه، این ابزارها می تواند به عنوان ابزار دبی سنج پیوسته مورد استفاده قرار گرفته و عملا نیازی به روش ترسیم منحنی دبی اشل وجود نداشته باشد. | تولید نمونه ابزار و عینا با قابلیت های مشابه نمونه های خارجی | توليد محصول/ خدمت |
| 21 | شركت مدیریت منابع آب ايران | ابزارهای اندازه‌گیری غیرتماسی سرعت سطحی رودخانه مبتنی بر تکنولوژی رادار یا داپلر با قابلیت تعمیم سرعت سطحی به سرعت متوسط رودخانه و قابل کاربرد در رودخانه‌ها با بستر طبیعی و فرسایش‌پذیر | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | ضرورت توسعه ابزار سنجش پیوسته دبی بر اساس اندازه گیری سرعت سطحی آب به عنوان سرعت مشخصه در بسترهای فرسایش پدیر | نمونه های توسعه داده شده با هدف کاربرد در رودخانه، سطح مقطع جریان به صورت پیوسته مورد نیاز می‎باشد. همچنین در خصوص زمان مورد نیاز و بهینه جهت معرفی سطح مقطع آبراهه به ابزار، معیار متقنی پیشنهاد شود. امکان تمایز دبی رودخانه در شرایط سیلابی و تحت تاثیر فروکش یا خیزش سطح آب یا باصطلاح پدیده هیسترسیس داشته باشد. در صورت توسعه، این ابزارها می تواند به عنوان ابزار دبی سنج پیوسته مورد استفاده قرار گرفته و عملا نیازی به روش ترسیم منحنی دبی اشل وجود نداشته باشد. | تولید نمونه ابزار و عینا با قابلیت های مشابه نمونه های خارجی | توليد محصول/ خدمت |
| 22 | شركت مدیریت منابع آب ايران | ابزارهای اندازه‌گیری نقطه‌ای سرعت رودخانه( سرعت‌سنج نقطه‌ای درون رودخانه‌ای مبتنی بر تکنولوژی ساند(صوتی) قابل کاربرد در رودخانه‌ها با بستر طبیعی و فرسایش‌پذیر) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | اگرچه نمونه سرعت سنج های مکانیکی مولینه جهت اندازه گیری سرعت نقطه ای رودخانه ها در سطح کشور تولید می شود، لکن نمونه سرعت سنج های نقطه ای مبتنی بر تکنولوژی ساند در کشور وجود ندارد | اندازه گیری سرعت جریان نقطه ای در رودخانه‎های با بستر طبیعی و فرسایش پذیر با استفاده از تکنولوژی صوتی | تولید نمونه ابزار و عینا با قابلیت های مشابه نمونه های خارجی | توليد محصول/ خدمت |
| 23 | شركت مدیریت منابع آب ايران | ابزارهای اندازه‌گیری و تعیین بستر(عمق) رودخانه مبتنی بر تکنولوژی ساند | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | عدم ساخت ابزارهای اندازه گیری بستر رودخانه بر مبنای تکنولوژی ساند در سطح کشور | هدف توسعه ابزارهای برداشت عمق و نیمرخ عرضی رودخانه، ضمن افزایش دقت و صحت محاسبه سطح مقطع رودخانه و در نتیجه دقت در محاسبات آبدهی، زمان مورد نیاز نیز کاهش خواهد یافت. با اینحال باید توجه داشت ابزار توسعه داده شده حداقل اثرپذیری از گل آلودگی یا کدورت رودخانه بویژه در شرایط جریان واریزه¬ای حین سیلاب را داشته و تحت چنین شرایطی، با دقت مناسبی در شناسایی بستر واقعی مقطع عرضی رودخانه همراه باشد. | تولید نمونه ابزار و عینا با قابلیت های مشابه نمونه های خارجی | توليد محصول/ خدمت |

5- محور فناوري هاي مورد نياز بخش آب

## 5- 2- بازچرخاني و تصفيه آب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي گلستان | مطالعه روش های بازچرخانی آب در مصارف مختلف در استان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | کاهش منابع آب بدلیل تغییرات اقلیمی و کاهش آب های مرزی ورودی به استان همزمان با افزایش جمعیت و لزوم تامین آب شرب صنعت و کشاورزی جمعیت رو به رشد آینده ی استان ورود به مطالعه روش های باز چرخانی آب و پساب برای مصارف کشاورزی و صنعت را ایجاب میکند. | ورود به مطالعه روش های باز چرخانی آب و پساب برای مصارف کشاورزی و صنعت | روش های باز چرخانی آب و پساب | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | ساخت نانوفیلتر (50و یا 100 نانومتر) تصفیه آب | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | اهمیت تهیه آب سالم و با کیفیت و حذف آلاینده های خطرناک | وجود محصولات جانبی ناشی از گندزدایی در آبهای حاوی مواد آلی و تغذیه گرایی سد استقلال به عنوان منبع تامین آبشرب و عدم حذف جلبکها با روشهای متداول تصفیه ضرورت انجام تصفیه تکمیلی و فیلتراسیون آب تصفیه شده با استفاده از نانوفیلترهایی که وارداتی می باشند نیاز به بومی سازی فن آوری و تولید مشابه داخلی آن را حایز اهمیت نموده است | ساخت محصول | بومی سازی فناوری |

5- محور فناوري هاي مورد نياز بخش آب

## 5- 3- استحصال و تولید آب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي مازندران | بومی سازی و ساخت ها و بهره گیری از تجهیزات فناورانه در حوزه های کمی و کیفی آب | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | بومی سازی و ساخت تجهیزات فناورانه در حوزه های کمی و کیفی آب | بهره‎گیری از فناوری های بومی برای بهینه سازی فرآیندهای انجام کار و همچنین، تأسیسات | تأمین نیاز فناوری های صنعت آب از تجهیزات داخلی | تولید محصول و نیاز فناورانه | توليد محصول/ خدمت |

5- محور فناوري هاي مورد نياز بخش آب

## 5- 4- کنترل توزيع آب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شرکت آب منطقه ای مازندران | ارزیابی زیرساختهای تامین وتوزیع آب کشاورزی در مازندران_چالش ها و نیازها | تقاضا محور/دانشجویی | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | بهبود راندمان پايين شبکه‌هاي آبياري (مرمت کانال‌ها، استفاده مجدد از زهاب زهکش‌ها و ...) | مشکلات موجود در تامین و توزیع آب | مدیریت مصارف، واگذاری حجمی، مدیریت آب های قابل واگذاری و در حال مصرف در بخش های مختلف، مکانیزم هوشمندسازی تأمین و توزیع آب | ارائه و تدوین برنامه های تکمیلی و جامع | حل مسئله و چالش |

5- محور فناوري هاي مورد نياز بخش آب

## 5- 5- شبيه سازي و مدلسازي

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران | طراحی و راه اندازی سامانه داده های اقتصادی-اجتماعی آب (ساداب) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | در حال حاضر حسابداری آب در سطح حوضه های آبریز کشور محدود به حسابداری کمی آب است و ابعاد اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی آن درنظر گرفته نمی شود. همچنین به منظور مدیریت جامع پایدار منابع و مصارف آب در سطح حوضه های آبریز لحاظ نمودن ابعاد اقتصادی- اجتماعی یکی از ضرورت هاست | هدف اين طرح تلفيق داده هاي اقتصادي- اجتماعي مربوط به مديريت منابع آب در سطح حوضه هاي آبريز و تحليل و پردازش و استفاده از اين داده ها در ارتقاي حسابداري آب از سطح حسابداري کمي به حسابداري اقتصادي و زيست محيطي و برنامه ريزي تلفيقي منابع آب مي باشد | تجمیع و ارائه داده ها و تحلیل متغیرهای اجتماعی-اقتصادی اثر گذار بر حکمرانی و مدیریت منابع آب | حل مسئله و چالش |
| 2 | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران | ساخت و بومی سازی مواد کاهنده تبخیر(water Saver) و اجرای پایلوت در سطح منطقه | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | اتلاف چشمگير منابع آب از طريق تبخير و تعرق (محاسبه، پهنه‌بندي) | با توجه به مشکل کمبود آب در کشور و تبخیر بخشی از منابع آب ذخیره شده در پشت سدها نیاز به تولید عامل کنترل کننده تبخیر آب دریاچه سدها و انجام تست های عملیاتی ضرورت می یابد. | پروژه پژوهشی تولید مواد کاهنده تبخیر در سال های قبل توسط شرکت آب و نیرو در فاز مطالعاتی و پایلوت صورت پذیرفت . در نظر است در فاز دوم این پروژه بررسی تجربی عملکرد عامل کاهنده تبخیر و اثرات زیست محیطی آن در مقیاس دریاچه سد در نظر گرفته شده است. | تولید مواد کاهنده تبخیر و استفاده از آن در سطح دریاچه سدها | بومی سازی فناوری |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي فارس | بررسی انسداد ناشی از بسته های هوا در خطوط انتقال تحت فشار و ارائه راهکارهای اجرایی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | وجود هوا در جریان آب به دو صورت کلی قابل وقوع است: • به دلیل خالی بودن تمام یا بخشی از مجرا، در ابتدا این هوا در مجرا وجود دارد و همزمان با پر شدن لوله یا تونل این هوا دچار تغییرات فیزیکی (عمدتاً فشار) شده و باعث بروز ناپایداری‌های هیدرولیکی و احتمال ایجاد خسارات فیزیکی می‌گردد. این شکل از هوا در جریان را می‌توان به صورت بخش‌های قابل تشخیص و مجزا با حجم زیاد به صورت بسته‌های هوایی (Air pocket) در نظر گرفت و اصطلاح هوای محبوس (Entrapped air) را به آن اختصاص داد. • شکل دیگر وجود هوا در جریان به شرایطی بر می‌گردد که جریان به صورت مجرای پر و احتمالاً تحت فشار بوده و بنابر دلایلی فاز گازی شکل که معمولاً بخار سیال سیستم می‌باشد، ایجاد و همراه مایع حرکت می‌کند. این شکل از هوا در جریان معمولاً به صورت حباب‌های کوچک (Air bubbles) و با حجم پایین بوده و اصطلاح هوای محلول (Dissolved air) برای آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. | جلوگیری از تشکیل حباب یا توده‌های هوایی در خطوط لوله انتقال آب که می‌تواند منجر به کاهش راندمان، از دست دادن گنجایش حمل، بی‌نظمی جریان، پایین آمدن بازده پمپ یا توربین آبی، تأثیر گذاری بر جنس لوله و ساختار خط لوله شود. | افزایش راندمان، افزایش گنجایش حمل، بالابردن بازده پمپاژ | حل مسئله و چالش |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي قزوين | مدلسازی برآورد سطح و ذخیره برفی استان با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای و بررسی روند تغییرات آن در درازمدت | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | یکی از پیامدهای تغییر اقلیم در سطح استان قزوین تغییر رژیم بارندگی بوده است که این موضوع در کاهش بارشهای برف استان نمود عینی داشته است. کاهش ذحیره برف استان تاثیر زیادی در کاهش آورد رودخانه ها بویژه در فصول بها و تابستان داشته است. تاکنون مطالعه جامعی در خصوص تغییرات رژیم برفی استان قزوین انجام نداشته است که در راستای این پژوهش تغییرات سطح پوشش و ذخیره برف استان در مقیاس محدوده های مطالعاتی با استفاده از پردازش عکسهای ماهوارهی و آمار مورد بررسی قرار خواهد گرفت | در قالب این پژوهش سطح پوشش ، ارتفاع و چگالی برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای در دوره آماری در دسترس محاسبه و با استفاده از آمار ایستگاههای برف سنجی واسنجی می شود. با استفاده از این کمیتها ذخیره برفی در مقیاس محدوده های مطالعاتی محاسبه خواهد شد. متعاقبا بر اساس نتایج بدست آمده، تجزیه و تحلیل آماری انجام و روند تغییرات ذخیره برفی استان در مقیاس محدوده مطالعاتی مورد بررسی و تاثیر عوامل مختلف از جمله تغییر اقلیم در تغییر ذخیره برف و نیز تأثیر ذخیره برف بر آورد رودخانه ها مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت | امکان مقایسه و بررسی روند تغییرات ذخیره برفی استان، پیش بینی جریان رودخانه ها با توجه به روند تغییرات ذخیره برف با عنایت به اینکه سدهای نهب و بالاخانلو در آینده نزدیک به بهره برداری خواهند رسید | توليد محصول/ خدمت |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي قزوين | مدلسازی بارش- رواناب در حوضه های آبریز استان (به تفکیک زیر حوضه ) و تدقیق پارامترهای ورودی به مدل و روش های واسنجی مدل (مطالعه موردی) | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | به منظور برآورد بارش و رواناب حوضه های ۀخیز لازم است که پارامترهای هیدرولوژیکی و ضرایب فیزویولوزیک حوزه آبریز رودخانه ها با توجه مدل انتخاب شده کالیبره شوند تا در شرایط سیلاب پیش بینی مناسب از زمان، مکان و مقدار سیلاب ارائه داد که تاکنون در سطح استان این مورد انجام نشده است . | با استفاده از مدلهای معتبر هیدرلوژیکی بارش روان آب از جمله Hec- HMS نسبت به شبیه سازی ، واسنجی و برآورد ضرایب مدل در حوزه رودخانه های استان منتهی به ایستگاههای هیدرومتری اقدام خواهد شد.و تاثیر عوامل مختلف از جمله شدت - مدت رگبارو مشخصات فیزیوگرافی حوزه بر شدت و تداوم سیلاب هر حوزه مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت | مدلهای کاایبره بارش و روان حوزه رودخانه ها | تولید نرم افزار |
| 6 | آب منطقه ای کرمان | عیب یابی هوشمند تاسیسات آبی بتنی در حال بهره برداری شرکت آب منطقه ای کرمان (مطالعه موردی سد جیرفت) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | با عیب یابی تاسیسات آبی میتوان از به وجود آمدن خسارتهای احتمالی در آینده جلوگیری و علاج بخشی به موقع انجام داد | عیب‌یابی یکی از شاخه‌های کنترل سلامت سازه ها می‌باشدکه با توجه به لزوم تشخیص به موقع خرابی‌ها و جلوگیری از پیشرفت آن‌ها، یکی از فعال‌ترین زمینه‌های تحقیقاتی است. | عیب یابی هوشمند سد جیرفت با هدف افزایش کارایی و تعمیر و نگهداری مقرون به صرفه | اجرای پایلوت |
| 7 | آب منطقه ای کرمان | بررسی هیدرولیکی سازه بند انحرافی و حوضچه های تغذیه مصنوعی آدوری بم | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | لزوم بررسی هیدرولیکی سازه بند انحرافی و حوضچه های تغذیه مصنوعی آدوری بم | جانمایی اشتباه و عملکرد نامشخص سازه تغذیه مصنوعی آدوری | پیشنهاد گزینه های مناسب جهت علاج بخشی سازه موجود | اجرای پایلوت |
| 8 | شركت مدیریت منابع آب ايران | ساخت و بومي سازي فناوریهای مبینی بر اینترنت اشیا | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | اينترنت اشیا به عنوان يکی از مفاهیم جديد حوزه فناوری و كسب وكار پا به عرصه وجود نهاده است. استفاده از اينترنت اشياء و كلان داده در صنعت آب كشور و بکارگيري اين پلتفرم براي گسترش امر نظارت، مديريت، كنترل و همگامي با فناوريهاي روز صنعت آب براي ايجاد الگوي كاربردي از صنعت آب هوشمند مي باشد.که باعث توسعه همه جانبه اقتصاد دانش بنيان در وزارت نيرو و دستيابي به ساخت فناوریهای مورد نیاز صنعت آب و حمایت از ساخت داخل مي باشد. | ساخت و بومی سازی فناوریها شامل: طراحی و پیاده سازی سیستم مانیتورینگ فشار آب در خطوط انتقال مبتنی بر اینترنت اشیاء برای شبکه تامین آب- طراحی سیستم های مانیتورینگ و مدیریت منابع آب مبتنی بر اینترنت اشیاء - استفاده از سیستم یکپارچه اینترنت اشیا برای نظارت و مدیریت کیفیت آب در خطوط انتقال - سیستم کنترل پمپاژ آب مبتنی بر اینترنت اشیاء- طراحی و پیاده سازی سیستم کنترل( باز و بسته شدن خودکار) از راه دور مبتنی بر اینترنت اشیاء برای دریچه های آبی- ساخت کنترلر پمپ های آبی مبتنی بر اینترنت اشیاء-پایش و مدیریت سطح آب سدها با استفاده از اینترنت اشیاء- سیستم شناسایی و مدیریت نشت آب با استفاده از اینترنت اشیاء- ساخت دستگاه های فشار سنج آبی مبتنی بر اینترنت اشیاء- کنترل و مدیریت فشار آب در خطوط انتقال مبتنی بر اینترنت اشیاء- کنتور هوشمند آب مبتنی بر فناوری LoRa-سامانه پیش بینی وقع سیل مبتنی بر اینترنت اشیاء در نقاط بحرانی - مدیریت دارایی ها در صنعت آب مبتنی بر فناوری اینترنت اشیاء- پایش آبهای زیرزمینی با استفاده از حسگرهای تجزیه و تحلیل آلاینده های آب مبتنی بر اینترنت اشیاء در آب های زیرزمینی | بومی سازی و بهره برداری از ابزارهای ساخت داخل | توليد محصول/ خدمت |

# 6- مباحث اجتماعي، ظرفيت سازي و حقوق آب

## 6- 1- دیپلماسی آب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سازمان آب و برق خوزستان | ارزيابي جامع و سيستماتيك ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي اثرات طرح‌هاي انتقال آب بين‌حوضه‌اي بر استان خوزستان | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | بررسي امکان انتقال آب بين حوضه‌اي و پيامدهاي آن | بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و تبعات ناشی از نارضایتی اجتماعی بر اثر انتقال آب در حوضه مبدا، ارائه راهکارهای افزایش سرمایه اجتماعی در حوضه مبدا به‌عنوان مثال: بررسی تخصیص بخشی از درآمدهای ناشی از انتقال آب در حوضه مقصد به حوضه مبدا، تحلیل ذینفعان منابع آب استان و طرح‌های انتقال آب در استان، ارائه نتایج ارزيابي جامع و سيستماتيك ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي اثرات طرح‌هاي انتقال آب بين‌حوضه‌اي بر استان خوزستان | شناسایی طرح‌های در دست بهره‌برداری، در دست اجرا و در دست مطالعه انتقال آب در استان خوزستان شامل منبع آب در حوضه مبدا و مورد مصرف در حوضه مقصد، حجم انتقالی و شیوه انتقال ، سنجش شاخص‌های اساسی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بین دو حالت مصرف آب در حوضه مبدا و مقصد(در این بند حتما مزایای تولید ارزش افزوده در کنار مسائل امنیتی و ملی باید لحاظ شود، به‌عنوان مثال حساسیت تامین آب شرب در حوضه مقصد و یا توانایی استان خوزستان در تولید چندباره برق از منابع آب به عنوان مزیت و ...)، بررسی احتمال افزایش تقاضا در حوضه مقصد و ارائه راهکار جهت آن، بررسی تبعات اجتماعی نظیر جابجایی جمعیت و اشتغال ناشی از انتقال آب در حوضه مبدا و مقصد، بررسی پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از انتقال آب در حوضه مبدا و مقصد، بررسی راهکارهای افزایش منابع آب نظیر: افزایش بهره‌وری مصرف آب، اصلاح الگوی مصرف، استفاده از منابع آب غیرمتعارف و ... .، بررسی تغییر شرایط ناشی از کم‌آبی بر شرایط انتقال آب | فهرست طرح‌های موجود، در درست اجرا و مطالعه با جزئیات شامل منبع آب در حوضه مبدا و مورد مصرف در حوضه مقصد، حجم انتقالی و شیوه انتقال ، سنجش شاخص‌های اساسی اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی بین دو حالت مصرف آب در حوضه مبدا و مقصد، ماتریس وظایف و مسئولیت‌های هر نهاد در تدوین و پیاده‌سازی طرح‌های انتقال آب در استان، نتایج ارزيابي جامع و سيستماتيك ابعاد اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي اثرات طرح‌هاي انتقال آب بين‌حوضه‌اي بر استان خوزستان | ارائه راه حل مشکل |

6- مباحث اجتماعي، ظرفيت سازي و حقوق آب

## 6- 2- مسايل اجتماعي و مشارکت عمومي

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي البرز | بررسی و شناسایی روش های توانمندسازی تشکل های مردم نهاد در ارتباط با حفاظت کمّی و کیفی منابع آب استان البرز | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | یکی از راه‌های استفاده بهینه از منابع آب، مشارکت کشاورزان در احداث، نگهداری و بهره برداری از شبکه آبیاری و زهکشی و بویژه حفاظت کمی و کیفی منابع آب در قالب تشکل‌های منسجم می‌باشد. تشکل‌های فعال در حوزه محیط زیست و آب‌بران به عنوان یکی از اشکال سازمان‌های مردم نهاد، دارای قابلیت‌های فراوان جهت ایفای نقش، در راستای صیانت و حفاظت از منابع آب محسوب می‌شوند. | نقش تشکل‌های آب‌بران در مدیریت منابع آب و صیانت از آن بسیار مهم و کلیدی است. زیرا آنها می‌توانند در حفاظت کمی و کیفی آب و ارتقاء کارایی و بهره وری آن در پایین‌ترین سطح مدیریتی ایفای نقش نمایند مشروط براین که توانمندی‌ها و نیازهای آموزشی این تشکل‌ها شناسایی و متناسب با آن برنامه‌های لازم برای توانمندسازی آنها تدوین و به اجرا گذاشته شوند تا این تشکل‌ها آمادگی لازم برای قبول این مسولیت را کسب نمایند. از این رو انجام این مهم مستلزم بررسی دقیق نیازهای آموزشی و شناخت توانایی‌های موجود از یک سو و تعیین قابلیت‌ها و توانمندی‌های فنی، اجتماعی و اقتصادی لازم برای قبول مسولیت حفاظت کمی و کیفی از منابع آب از سوی دیگر از طریق انجام یک پژوهش علمی در این زمینه است. | ارائه راهکار | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي البرز | بررسی اثربخشی طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور و ارائه برنامه بهبود آن در یک پایلوت (محدوده مطالعاتی هشتگرد) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | در مطالعه حاضر، این طرح بررسی و برنامه بهبود اثربخشی آن در قالب برنامه پایداری منابع آب زیرزمینی با رویکرد نوین مدیریت نتیجه‌محور بیان خواهد شد که بر عملیاتی و اجرایی شدن آن با تکیه بر مدیریت محلی تأکید دارد. بر این اساس می‌توان با استفاده از تجربیات بینالمللی موجود، چالش‌ها ، معضلات،موانع و نقاط ضعف و قوت طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آبهای زیرزمینی کشور را بر روی یک دشت پایلوت در کشور (محدوده مطالعاتی هشتگرد) مورد بررسی قرار داد. روند مطالعات به گونه‌ای پایه‌ریزی شده است که نتایج و دستاوردهای حاصل در این محدوده مطالعاتی پایلوت به عنوان یک طرح محلی، تا بیشترین حد، قابلیت کاربرد و تعمیم تجربه ها و آموزه های حاصله در محدوده‌های دیگر کشور را هم داشته باشد. در نهایت پیشنهادهای لازم جهت تحقق احیاء و تعادل‌بخشی منابع آب زیرزمینی کشور هم در راستای بهبود، تدقیق و یا اصلاح این طرح توسط مشاور ارائه خواهد شد. | به جهت پیشبرد روند طرح احیاء و تعادل‌بخشی منابع آبهای زیرزمینی و تحقق اهداف آن، بررسی روند پیاده‌سازی طرح مذکور و بررسی و تحقیق در رابطه با میزان کارآمدی و اثربخشی طرح در طول دوره ی انجام و همچنین ارائه برنامه بهبود اثربخشی آن در کشور با تحقیق موردی در یک دشت پایلوت (محدوده مطالعاتی هشتگرد) ضروری است | ارائه راهکار | اجرای پایلوت |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | بررسی ظرفیتها و شاخصه های گردشگری پایدار پیرامون تاسیسات آبی شرکت آب منطقه ای اصفهان با نگرش سیستمی به مولفه های متاثر و تاثیرگذار از توسعه گردشگری در منطقه هدف | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مديريت تأمین مالی طرح‏های بخش آب | بررسی شاخصه های گردشگری پایدار در مناطق هدف (سدهای ذخیره آب) و بررسی دقیق آثار مثبت و منفی توسعه گردشگری آب در این مناطق نیازمند شناخت ظرفیتها و محدودیتهای جوامع محلی بوده و باید مشخص شود که این توسعه چگونه به رشد اقتصادی و فرهنگی این جوامع کمک نموده و در عین حال منجر به توسعه اقتصادی استان خواهد شد | بدون آگاهی کافی از تبعات منفی رشد گردشگری در جوامع روستایی که تاکنون بکر مانده اند این احتمال وجود دارد که توسعه گردشگری نه تنها موجب کمک به /انها نشده بلکه به بهای خسارات فراوان برای منطقه تمام شود و یا موجب خسارات زیست محیطی گردد | در این مطالعات می توان انتظار داشت که مدل مفهومی مولفه های دخیل در سیستم های اجتماعی اقتصادی و زیست محیطی تهیه شده و روابط علی و معلولی بین این مولفه ها کمی شود تا از طریق آن بتوان اثرات سناریوهای مختلف قابل بر مولفه ها مشخص گردد. در عین حال این مطالعات بایستی قادر باشد که بسته ای مناسب برای توسعه گردشگری بوم گرا و سازگار با منطقه اراپه دهد | توليد محصول/ خدمت |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | ارزیابی وآسیب شناسی علل مشارکت پائین کشاورزان در اجرای طرح های مدیریتی منابع آب | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | ارتقاء مشارکت ذینفعان در فرآیند برنامه ریزی ،اجرا ،بهره برداری | گسترش مشارکت وارتقاء سطح همکاری با ذینفعان در برنامه ریزی | ایجاد وتوسعه نهادها وتشکل های مردمی | حل مسئله و چالش |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | تدوین دستورالعمل جامع نحوه کسب جوایز ملی و بین المللی صنعت آب | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | تمامی جوایز ملی و بین المللی در زمینه صنعت آب بررسی و شرایط کسب این جوایز به صورت دقیق و با جزئیات تحت یک دستورالعمل تدوین گردد. | نبود دستورالعمل برای اقدام به منظور کسب جوایز بین المللی | تدوین دستورالعمل جامع به منظور کسب جوایز ملی و بین المللی صنعت آب | تهیه دستورالعمل |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | انجام مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی، حقوقی و هیدرولوژیکی احداث بندهای خاکی در دشت های تربت جام، تایباد و باخرز | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | انجام مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی، حقوقی و هیدرولوژیکی احداث بندهای خاکی در دشت های تربت جام، تایباد و باخرز | انجام مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی، حقوقی و هیدرولوژیکی احداث بندهای خاکی در دشت های تربت جام، تایباد و باخرز | ارائه مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی، حقوقی و هیدرولوژیکی احداث بندهای خاکی | حل مسئله و چالش |
| 7 | شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي | بازار های محلی آب، نمودی از مشارکت مردم جهت سازگاری با کم آبی در استان | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | مباحث اقتصاد آب(تعيين ارزش اقتصادي و ذاتي آب، عملياتي نمودن تجارت مجازي آب) | عملیاتی نمودن تجارت مجازی آب در بازارهای محلی آب در استان | عملیاتی نمودن مباحث اقتصاد آب تجارت مجازی در بازارهای محلی آب در استان | تلاش در جهت بومی سازی | بومی سازی فناوری |
| 8 | سازمان آب و برق خوزستان | ارزيابي و تحليل عوامل انگیزشی مشارکت مردم در شرایط مناطق مختلف و ارائه برنامه جامع بهبود وضع موجود (ارائه ابزارهاي كارآمد تغيير اجتماعي در مديريت بخش آب) | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | بررسی و تحلیل ذینفعان موثر در تقویت مشارکت مردمی در مدیریت منابع و مصارف آب در استان خوزستان، ارائه برنامه جامع و ابزارهای کارآمد تغییر اجتماعی در مدیریت منابع و مصارف آب | تبیین وضعیت موجود بهره‌برداران شامل تعداد بهره‌برداران ، سهم آب مصرفی آن‌ها، نوع بهره‌برداری اعم از فردی، تعاونی، تشکل‌های آب بران و... ، بررسی پتانسیل‌های مردمی جهت مشارکت در مدیریت منابع و مصارف آب، بررسی و ارائه ظرفیت‌های قانونی جهت جلب مشارکت مردمی، بررسی مقاومت‌ها و ناسازگاری‌های اجتماعی در برخی از تصمیات مدیریتی منابع و مصارف و ارائه راهکار جهت رفع آن و جلب نظر و مشارکت مردمی | تبیین وضعیت موجود بهره‌برداران ، ارائه زمینه‌ها و فعالیت‌هایی که می‌تواند با مشارکت بهره‌برداران صورت گیرد، ارائه ظرفیت‌های قانونی موجود و پیشنهاد سیاست‌های تشویقی و تنبیهی جهت جلب مشارکت مردمی، برنامه جامع و ابزارهای کارآمد تغییر اجتماعی در مدیریت منابع و مصارف آب | ارائه راه حل مشکل |
| 9 | شركت آب منطقه‌اي سمنان | ارزیابی و تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت مردم در شرایط مناطق مختلف و ارائه برنامه جامع بهبود وضع موجود (ارائه ابزارهای کارآمد تغییر اجتماعی در مدیریت بخش آب) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تاثیر مشکلات اجتماعی، فرهنگی و حقوقی بر طرحهای توسعه منابع آب و تعیین الگوی مناسب جهت مدیریت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی | تعیین الگوی مناسب جهت مدیریت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی | بررسی تعارضات آب در کشور و انتخاب جند نمونه با خصوصیاتی که مسائل آب کشور را در برگیرند، تهیه بانک اطلاعاتی از منابع و مصارف آب، ذینفعان و ذیمدخلان، در ارتباط با نمونه های انتخابی، تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت مردم در شرایط مختلف، ارائه برنامه جامع بهبود وضع موجود | بررسی تعارضات آب در کشور تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت مردم در شرایط مختلف، ارائه برنامه جامع بهبود وضع موجود | حل مسئله و چالش |
| 10 | شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمد | بررسی علل عدم استقبال سرمایه گذاری در اجراء و بهره برداری طرح های آبی استان وارائه راهکار بهینه در خصوص بهترین روش مشارکت | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مديريت تأمین مالی طرح‏های بخش آب | استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و سرمایه گزاران داخلی وخارجی برای مشارکت در احداث و بهره برداری طرحهای توسعه منابع آب | بررسی علل عدم استقبال سرمایه گذاری در اجراء وبهره برداری طرح های آبی استان وارائه راهکار بهینه در خصوص بهترین روش مشارکت | علیرغم توجیه اقتصادی و شرایط مطلوب طرحهای آب دراستان کهگیلویه وبویراحمد از طرفی به لحاظ اینکه اعتبارات دولتی محدود می باشد و تکافوی هزینه های اجرایی طرحها وپروژه های عمرانی را نمی دهد . بنابراین براساس دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک داراوی های سرمایه ای جدید ، نیمه تمام ، تکمیل شده وآماده بهره برداری به بخش غیر دولتی موضوع ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 مجلس شورای اسلامی و مصوبه شورای اقتصاد به شماره 586206 مور1395/4/5 با اعمال اصلاحات مصوبه شورای اقتصاد به شماره 1344590 مورخ 1396/5/25 تصمیم گرفته شد که تعدادی از پروژه های دارای شرایط لازم به بخش غیردولتی واگذار گردد . اما استقبال هیچ استقبالی صورت نگرفته است و این تحقیق درهمین راستا می باشد . | حل مسئله و چالش |
| 11 | شركت آب منطقه‌اي گلستان | جایگاه مردم در کاهش خسارت های سیل | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | مشاركت جامعه در مقابله با بلاياي طبيعي يكي از اركان مهم مديريت بحران به شمار مي آيد. استان گلستان يكي از مهم ترين استان هاي سیل خیز کشور به شمار مي آيد.بافت سنتي و حاكميت فرهنگ قومي در استان گلستان مي تواند به عنوان بستر مناسبي براي گسترش فرهنگ مشاركت جامعه در پيشگيري، كاهش اثرات زيانبار بلايا، كسب آمادگي و برنامه ريزي در مرحله قبل از وقوع، مشاركت در عمليات پاسخگويي به ويژه عمليات جستجو، امداد، نجات، پشتيباني در مرحله وقوع و بازيابي يعني ساماندهي، بازتواني، بازسازي و بازگشت به وضعيت اوليه در مرحله پس از وقوع بلايا مورد استفاده قرار گيرد؛ اما لازمه اين امر تغيير نوع نگاه مديران به مقوله نقش و نوع مشاركت مردم در مقابله با بلاياي طبيعي است. | لذا ضرورت ارائه یک مدل مدیریت کارا و مفید که بتواند همچنان که به توازن توزیع در عرضه و تقاضا بپردازد، از بین شیوه های مدیریت منابع آب میتوان مدیریت تلفیقی منابع آب با تاکید بر مشارکت بهره بردارن منابع را از مناسب ترین شیوه های مدیریتی منابع آب، افزایش بعد مشارکت بهره برداران، با کاهش بارمالی دولتدر راستای بهبود بهره برداری مورد نظر می باشد. | ارائه یک مدل مدیریت کارا و مفید | حل مسئله و چالش |
| 12 | شرکت آب منطقه ای مازندران | بررسی راهکارهای افزایشی مشارکت ذینفعان در مدیریت و برنامه ریزی ، بهره وری،حفاظت از منابع آب و ....با استفاده از تجارب منطقه ای و جهانی | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | مشکلات موجود در طرحها از حیث عدم مشارکت ذینفعان ممانعت و معارضات محل در اجرای طرحها | وجود معضلات گوناگون در بخش بهره برداری و لزوم استفاده از مشارکت ذینفعان و مشترکین در مطالعات، اجرا و بهره برداری از طرح های آبی (بکارگیری مدل مدیریتی از پایین به بالا) | ارتقاء میزان مشارکت کشاورزان در مدیریت مشارکتی منابع آب _کاهش هزینه بخش دولتی و کاهش منازعات و مشکلات اجتماعی | حل مسئله و چالش |
| 13 | شركت آب منطقه‌اي مازندران | بررسی و ارزیابی علل بروز تخلفات مربوط به حفاظت کمی و کیفی منابع آب از سوی ذینفعان (بهره برداری غیرمجاز ، تجاوز به حریم و بستر، آلوده سازی منابع آب و...) و ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش مشارکت در برنامه های تامین و توزیع آب | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | ارائه راهکارهای مناسب برای افزایش مشارکت در برنامه های تامین و توزیع آب | پیامدهای پرشمار ناشی از عدم حفاظت کمی و کیفی منابع آب در استان توسط مردم | برداشت های غیرمجاز و همچنین آلوده سازی گسترده منابع آب در استان و همچنین ارائه راهکار برای جلوگیری از آن نیازمند بررسی های جامعه شناختی- اقتصادیست. | ارائه وضعیت وراه حل های مربوطه | حل مسئله و چالش |
| 14 | شركت مدیریت منابع آب ايران | شناسايي چالشها، كمبودها (قوت و ضعف)، امكانات، فرصت ها و تهديدها در خصوص بهره‌برداری از منابع آب کشاورزی در كل يا بخشي از حوضه‌‌ آبریز خلیج فارس و دریای عمان و تدوين راهبردها متناسب با SWOT | پایان نامه دانشجویی | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | شناسايي چالشها، كمبودها (قوت و ضعف)، امكانات، فرصت ها و تهديدها و ارائه راه حل | شناسایی چالشها، كمبودها (قوت و ضعف)، امكانات، فرصت ها و تهديدها در خصوص بهره‌برداری از منابع آب کشاورزی در كل يا بخشي از حوضه آبريز خلیج فارس و دریای عمان و تدوين راهبردها متناسب با SWOT برای ایجاد تعادل و پایداری منابع آب این حوضه آبریز می‌تواند راهگشا باشد. | متأسفانه علی‌رغم پیشینه درخشان چند صد ساله کشاورزان کشور ایران در بهره‌برداری از منابع آبی، شبکه‌های آبیاری و سایر تاسیسات آبی جدیدالاحداث کشورمان که با هزینه‌های بسیار سنگین احداث شده‌اند، در مرحله بهره‌برداری و خصوصا نگهداری از آن‌ها با مشکلات و چالش‌های بسیاری مواجه می‌باشند و در نتیجه در سالیان اخیر وضعیت منابع آب حوضه آبریز خلیج فارس و دریای عمان هم مانند سایر حوضه‌های آبریز کشور رو به وخامت بوده است. | § شناسايي چالشها، كمبودها (قوت و ضعف)، در خصوص بهره‌برداری از منابع آب کشاورزی در كل يا بخشي از حوضه آبريز خلیج فارس و دریای عمان § بررسی امكانات، فرصت ها و تهديدها در خصوص بهره‌برداری از منابع آب کشاورزی در كل يا بخشي از حوضه آبريز خلیج فارس و دریای عمان § تدوين راهبردها متناسب با SWOT در خصوص بهره‌برداری از منابع آب کشاورزی در كل يا بخشي از حوضه آبريز خلیج فارس و دریای عمان | اجرای پایلوت |
| 15 | شركت مدیریت منابع آب ايران | تبیین اصول مذاکره‌، تسهیل‌گری و میانجی‌گری برای مدیریت و تعدیل تعارضات آبی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | - وجود مناقشه‌ها و تنش‌های سیاسی و اجتماعی ناشی از رقابت مصرف در بالادست و پایین‌دست حوضه‌ها | بروز و تشدید تعارضات و مناقشات آبی | شناخت انواع استراتژی‌ها، ترفندها و تکنیک‌های مذاکره و همچنین شیوه برنامه‌ریزی و پیشبرد مذاکرات در شرایط متفاوت ارزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی | تدوین استاندارد |

6- مباحث اجتماعي، ظرفيت سازي و حقوق آب

## 6- 3- مديريت و منابع انساني

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | سازمان آب و برق خوزستان | بررسی تاثیر انجام معاینات دوره ای در حفظ و ارتقا سلامت کارکنان سازمان آب و برق خوزستان | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | سلامت کارکنان سازمان آب و برق خوزستان | براساس دستورالعمل ها و مصوبات هر سازمان مجبور است نسبت به انجام معاینات ادواری پرسنل خود اقدام کند.با توجه به صرف هزینه و وقت زیاد جهت انجام این موضوع،بررسی نتایج، کارایی و اثربخشی این فعالیت سالانه می تواند اقدامی جهت ارتقا فرآیند در سازمان باشد | تاثیر انجام معاینات دوره ای در حفظ و ارتقا سلامت کارکنان سازمان آب و برق خوزستان | مقایسه روند انجام فرآیند با استانداردهای بهداشتی و سلامتی - بررسی تطبیقی نوع نگرش پرسنل در خصوص حفظ سلامتی خود قبل و بعد از انجام معاینات ادواری- بررسی بازخوردهای پرسنل نسبت به نوع انجام فرآیند از اطلاع رسانی تا اعلام نتایج- امکان سنجی توسعه پرونده سلامت الکترونیک پرسنل | تهیه دستورالعمل |
| 2 | سازمان آب و برق خوزستان | بررسی مدیریت ارگونومیک عوامل فیزیکی زیان آور در محیط کار سازمان آب و برق خوزستان | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | سلامت کارکنان سازمان آب و برق خوزستان | براساس مشاهدات مشخص شده که خرید تجهیزات اداری و مورد نیاز پرسنل غالبا بدون توجه به مولفه های طراحی فاکتورهای انسانی و تفاوت های افراد از نظر وضعیت جسمانی صورت میگیرد که این امر علاوه بر ایجاد مشکلات جسمانی تدریجی در بین همکاران باعث افزایش نارضایتی و صرف هزینه های تعویض تجهیزات می گردد. | بررسی مدیریت ارگونومیک عوامل فیزیکی زیان آور در محیط کار سازمان آب و برق خوزستان | ارتقا سلامت جسمانی همکاران از طریق افزایش آگاهی فاکتورهای طراحی مهندسی انسانی در هنگام خرید تجهیزات- جلوگیری از صرف هزینه های تعویض تجهیزات بدلیل شکایات متعدد پرسنل - جلوگیری از شکایات احتمالی پرسنل از سازمان بعد از بازنشستگی بدلیل استفاده از تجهیزات نا ایمن ونامناسب | تهیه دستورالعمل |
| 3 | سازمان آب و برق خوزستان | بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت روانی در بین کارکنان سازمان آب وبرق خوزستان | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | سلامت کارکنان سازمان آب و برق خوزستان | با توجه به اینکه سازمان آب و برق خوزستان از نظر تامین آب و برق و مهار آب های سطحی وظایف بسیار سنگین وحیاتی در سطح کشور برعهده دارد بالطبع اهمیت موضوعات و شرح وظایف محوله به پرسنل زیرمجوعه منتقل و به مرور زمان و حسب درجات اهمیت موضوعات باعث وارد شدن استرس هاس شغلی جلی و خفی بر روی ایشان میگردد.لذا بررسی تاثیرات این تنش و استرس ها می تواند گام مهمی در حفظ سلامت روانی پرسنل باشد. | بررسی رابطه بین استرس شغلی و سلامت روانی در بین کارکنان سازمان آب وبرق خوزستان | تعیین عوامل ایجاد استرس در بین گروه های مختلف شغلی پرسنل- تقسیم بندی عوامل استرس زا در بین پرسنل - تدوین دستورالعمل و تعریف شاخص های کاهش استرس - مقایسه روند کاری پرسنل قبل و بعد ازانجام پژوهش با توجه به نتایج - | تهیه دستورالعمل |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي يزد | آسيب شناسي فرهنگ سازماني و اخلاق حرفه ای و راهكارهاي عملی ارتقاء آن در سطح شركت آب منطقه اي يزد | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | آسيب شناسي فرهنگ سازماني و اخلاق حرفه ای و راهكارهاي عملی ارتقاء آن در سطح شركت آب منطقه اي يزد | ضرورت ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت | ارتقاء عملکرد کارکنان شرکت | حل مسئله و چالش |

6- مباحث اجتماعي، ظرفيت سازي و حقوق آب

## 6- 4- قوانين، مقررات و ضوابط بخش آب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي | بررسی شیوه نامه، دستورالعمل و تیپ قرارداد مربوط به انجام فعالیتهای گردشگری در پیرامون تاسیسات و منابع آبی و ارائه راهکارها و پیشنهادات اصلاحی از منظر سرمایه گذاری | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | طی سنوات اخیر بحث واگذاری تاسیسات آبی علی الخصوص سدها به منظور مقاصد گردشگری مورد توجه دولت و وزرات نیرو بوده و سدها نیز با توجه به مناظر خاص خود، ظرفیت‌های بزرگی برای رشد و توسعه صنعت گردشگری محسوب گردیده و در این خصوص بسیاری از کشورهای دنیا از این ظرفیت و پتانسیل جهت جذب گردشگر بهره برده اند. در این تحقیق با بررسی دستورالعمل ها، شیوه نامه ها و تیپ قراردهای موجود سعی می گردد ابهامات و شبهات موجود رفع و راهکارها و پیشنهادات اصلاحی از دید سرمایه‌گذاری (در چاچوب قوانین و ضوابط موجود) ارائه گردد. | توسعه گردشگری در حاشیه سدها یکی از اهداف مهم دولت و وزارت نیرو بوده و جذب سرمایه گذار در این خصوص از اهمیت خاصی برخوردار بوده و نیاز است که شیوه نامه ها، دستورالعمل ها و تیپ قراردادهای مشخص و روشنی جهت قرارداد با متقاضیان در چارچوب قوانین و ضوابط در راستای تسهیل فرایند واگذاری به سرمایه‌گذار تبین و شبهات موجود در شیوه نامه ها، دستورالعمل ها و تیپ قراردادهای موجود رفع گردد. هر چه این دستورالعمل ها روشن و شفاف و فرایند مربوط به عقد قرارداد تسهیل گردد، تمایل سرمایه‌گذار در این خصوص بالاتر خواهد رفت. | ضمن بررسی شیوه نامه، دستورالعمل و تیپ قرارداد مربوط به انجام فعالیتهای گردشگری در پیرامون تاسیسات و منابع آبی، راهکارها و پیشنهادات لازم جهت تنظیم و عقد قرارداد با متقاضیان در راستای مباحث سرمایه گذاری و درچارچوب قوانین و ضوابط مربوطه ارائه گردیده و بسیاری از مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد را می توان رفع نمود. | تهیه دستورالعمل |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان غربي | بررسی حقوقی حفاظت کیفی از منابع آب و ارائه راهکارهای عملی | تقاضامحور/پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه حقوقي و قضايي | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | علی‌رغم وجود قوانین و مقررات گسترده در زمینه حفاظت از منابع آب، آمار و اطلاعات موجود بیانگر وجودمشکلات عدیده در مدیریت جامع و مناسب و بهره‌برداری پایدار از منابع آب کشور است. افت سطح منابع آب و افزایش تعداد دشت‌های ممنوعه به علت عدم وجود ساختار مناسب در مدیریت مصرف و نبود پشتوانه‌های قانونی و اجرایی در چارچوب مصرف درست منابع آب، همچنین کاهش نزولات جوی و خشکیدن بسیاری از تالاب‌ها (دریاچه ارومیه)، از طرفی ورود آلاینده‌های مختلف نقطه‌ای و غیرنقطه‌ای به منابع آب محدود موجود که افت شدید کیفیت منابع آب را در بردارد بیانگر آن است که قوانین موجود کارایی و اثربخشی لازم در حفاظت منابع آب را دارا نیستند. لذا بازبینی قوانین و تعیین استراتژی جامع و بلندمدت از الزامات مدیریت منابع آب در وضع کنونی در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است. برخی کارهای انجام گرفته در این زمینه نیز بخشی بوده و نمی‌تواند به عنوان یک برنامه ملی-کشوری به کار گرفته شود و کنکاش عمیق و بررسی‌های حقوقی و فنی دارد که در نهایت بایستی در قالب ضوابط اجرایی تعریف گردند. از طرفی متأسفانه با وجود کثرت مقررات در بخش آب، مجازات‌های مندرج در قوانین، واجد خصیصه‌ی ارعاب‌آمیز بودن ودارای قدرت بازدارندگی نیستند که این امر سبب جسورتر شدن متجاوزین به حریم منابع آبی است. | بنا به مشکلات اساسی ذیل در حفاظت کیفی منابع آب انجام چنین تحقیقی در سطح کلان ضروری است: 1- عدم وجود استراتژی جامع در بخش آب 2- روزآمد نبودن مجازاتها (عدم وجود مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی)، 3- کثرت قوانین موجود علی‌الخصوص در بخش محیط زیست و کیفیت منابع آب 4- شفاف نبودن برخی تعاریف و اصطلاحات در قوانین و مقررات، 5- لزوم ارزیابی عملکرد قوانین، مقررات و ضوابط موجود 6- کمرنگ بودن ضمانت اجرایی در اجرای برخی از سیاست‌ها و راهبردهای بلند مدت، 7- لزوم هدف‌گذاری کمی و کیفی (تعیین شاخص مناسب ارزیابی) 8- وجود برخی مشکلات ساختاری در نهادهای متولی حفاظت از منابع آب کشور (تعدد متولیان مرتبط با موضوع)، 9- لزوم توجه به نقش سازمان‌های غیردولتی در حفاظت از منابع آب، 10- لزوم ارزشگذاری اقتصادی منابع آب، 11- ضرورت ایجاد صندوق ذخیره خسارات وارده به منابع آب | اجرای کارآمد قوانین و مقررات موجود در بحث آزادسازی احاریم، حفاظت کیفی و محیط زیست، جلوگیری از حفر چاههای غیرمجاز تعیین و استخراج لزوم بازبینی پاره‌ای از قوانین و افزایش پشتوانه‌ها و ضمانت‌های اجرایی برای کارآمد بودن قوانین موجود از طریق مراجع بالادستی در سطح استان و کشور | تهیه دستورالعمل |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | بررسی و مطالعه مشکلات و موانع قانون تثبیت آب بهاء زراعی و دستورالعمل محاسبه آب بهای زراعی وتدوین مدل مناسب جهت محاسبه آب بهای کشاورزی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | در حال حاضر آب بهاء بخش کشاورزی بر اساس ماده واحده قانون تصویب آب بهاء کشاورزی مصوب69.06.14مجلس شورای اسلامی و آئین نامه مربوطه و دستورالعمل محاسبه آب بهاء کشاورزی، محاسبه و اخذ می گردد. در صورتی که قانون و آئین نامه و دستورالعمل مذکور در محاسبه آب بهاء کشاورزی دارای نواقص و مشکلاتی است که علاوه بر نقض آئین نامه مصرف بهینه آب کشاورزی موجب بی عدالتی و نارضایتی کشاورزان شده است. | با توجه به کمبود منابع آب و لزوم صرفه جویی و مصرف بهینه منابع آب و همچنین بر اساس سیاستهای اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد قیمت آب به ارزش واقعی و اقتصادی آن نزدیک شده و انگیزه لازم جهت صرفه جویی و مصرف بهینه آب در کشاورزان ایجاد گردد. | 1-ایجاد انگیزه و تشویق کشاورزان به استفاده بهینه از منابع آب موجود. 2-حفظ ارزش واقعی منابع آب و سوق منابع به سمت مصارف با ارزش اقتصادی بالا 3-ارتقاء وضعیت اقتصادی کشاورزان و افزایش تولید ملی و همچنین تامین منابع مالی جهت توسعه پایدار منابع آب | حل مسئله و چالش |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | بررسي خلاء هاي قانوني موجود در قانون لايحه تملك اراضي و ارائه راهكار در حل مناقشات ناشي از آن | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | از جمله اختلافات موجود در قانون لایحه خرید اراضی بحث مطالبه خسارات افراد از ارگان های دولتی است که علاوه بر اتلاف وقت و هزینه سبب استهلاک نیروهای سازمانی و غیره ... گردیده است سالانه هزینه ی بسیاری توسط سازمان ها و ارگان های مشمول قانون برای تهیه نظریات کارشناسی می شود که معمولاً به دلایل مالی سبب کاهش راندمان کار و نهایتا منجر به افزایش دعاوی مالی در محاکم دادگستری می گردد. در این تحقیق به دنبال یافتن راه حل قانونی و مفید جهت افزایش راندمان حقوقی و موفقیت در حل مشکلات مردم از طریق صلح و سازش هستیم | ضرورت تحقیق حاضر به درجه ای است که اشخاص بسیاری به دلیل تعارض مالکیت آن ها با مالکیت دولت مدعی مالکیت در اراضی هستند که پیش از ملی شدن در مالکیت آن ها قرار داشته و این امر سبب طرح دعاوی بیشمار در محاکم دادگستری گردیده که به دلیل عدم وجود یک رویه ثابت هنوز | دستیابی به یک راه حل در چهارچوب قانون جهت کاهش منازعات مردمی و افزایش راندمان اداری و حقوقی | حل مسئله و چالش |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | بررسي حقوقي ايمن سازي رودخانه ها و سدها و كانال ها و پيامدهاي ناشي از آن | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | یکی از مشکلات رودخانه ها و سد ها و کانال ها بحث ایمن سازی رودخانه ها و مسیل ها و کانال های آبرسانی است که سالانه وزارت نیرو بابت غرق شدگی افراد و مخاطرات جانی هزینه های هنگفتی را پرداخت می نماید که در این تحقیق به دنبال دستیابی به راه های کاهش هزینه های ناشی از عدم ایمن سازی رودخانه ها و شبکه های آبیاری و زهکشی هستیم آبی هستیم | یکی از ضرورت های مهم در این زمینه جلوگیری از مخاطرات جانی است | دستیابی به راه حل های جایگزین جهت جلوگیری از مخاطرات جانی و عدم تحمیل هزینه های هنگفت بابت دیه و خسارات جانی توسط مجموعه های وزارت نیرو | حل مسئله و چالش |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | روش ها و راهكارهاي حقوقي كنترل سيلاب | فرصت مطالعاتی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | یکی از راه های جلوگیری و کنترل سیلاب بحث جلوگیری از تصرفات و تجاوزات موجود در حاشیه رودخانه ها و سازه های آبی است که منجر به ورود خسارات جانی و مالی بسیار زیادی می شود و همانگونه که مستحضرید وقوع سیلاب های ویرانگر در سالهای 98 و 99 در کشور خسارات جبران ناپذیری به افراد در کشور وارد نمود که یافتن راه حل مناسب حقوقی در این زمینه می تواند راهگشای مخاطرات جانی و مالی موجود در این زمینه باشد | آیا به نظر شما مهم تر از جان و مال مردم در جلوگیری از مخاطرات ناشی از وقوع سیلاب وجود دارد؟ | دستیابی به یک راه حل قاطع و اثر بخش حقوقی در زمینه راه های جلوگیری از ایجاد مخاطرات ناشی از وقوع سیلاب در کشور | حل مسئله و چالش |
| 7 | شركت آب منطقه‌اي فارس | ایرادات وارده به لایحه قانونی نحوه تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه ها ی عمومی،عمرانی و نظامی دولت و راهکارهای اصلاح آن | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه حقوقي و قضايي | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | نظر به اهمیت بالای قوانین و مقررات موجود جهت اجرای طرح های تملک سرمایه ای و جلوگیری از تضییع بیت المال و حقوق عامه مردم،لازم است کلیه نواقص موجود در قوانین و مقررات پیش رو به عنوان ملاک اصلی و تعیین کننده نحوه عملکرد شرکتهای آب منطقه ای مد نظر قرارگرفته و برطرف گردد. | بازبینی لایحه تملک طرح های عمرانی به منظور رفع مشکلاتی هم چون خرید و تملک چند باره اراضی و اجرای سریع طرح های عمرانی | سهولت در تحصیل اراضی و در نتیجه اجرای سریع طرح و پرداخت به موقع بهاء اراضی به اشخاص و جلوگیری از طرح دعاوی علیه دولت و اختصاص اعتبار مختص تملک اراضی با حق بلوکه کردن آن و جلوگیری از هزینه کرد آن در بخش های اجرائی | تدوین استاندارد |
| 8 | شرکت آب منطقه ای مازندران | تعریف وتدوین مبانی تعیین حریم دریا وضوابط ساخت وساز،ارزیابی وضع موجود و ارائه پیشنهاد | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | ساخت و سازهای غیر قانونی و غیر فنی | با توجه به نابسامانی ایجاد شده در بحث حریم و سواحل و تداخلات متعدد حادث شده، بررسی و نیز ارائه راه حل های نوین برای برون رفت از معضلات کنونی می بایست در دستور کار جای گیرد. | تدوین دستورالعمل به اصلاح وضعیت نامناسب فعلی | تهیه دستورالعمل |
| 9 | شركت مدیریت منابع آب ايران | مطالعه تطبیقی صیانت از منابع آبی و ارائه مدل دادرسی مطلوب آب در ایران | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | روش های دادرسی فعلی آب کارآمد نیست. لذا می توان با اجرای این پروژه و بهره گیری از تجارت کشورهای موفق دادرسی آب را نیز به ذینفعان سپرد. | صیانت و حفاظت از منابع آبی امری خطیر و دغدغه ای اساسی برای کشورها بویژه کشورهای خشک و کم آبی مانند ایران به شمار می رود. با توجه به قلت منابع آبی تجاوز به آن نیز افزایش یافته است. خسارات ناشی از برداشت های غیر مجاز از منابع آبی به آسانی قابل جبران نیست. لذا ضمن آنکه تاکید و مبنا می بایست بر مبنای پیشگیری از وقوع جرایم آبی باشد، اما متجاوزین به منابع آبی با دادرسی اختصاری، اورژانسی، اداری و ساده محاکمه شوند. | نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد نظام قضایی سنتی در رسیدگی به دعاوی، به دعاوی آب نیز سرایت نموده است. دادرسی فرسایشی متناسب با صیانت از منابع آبی نیست. لذا به نظر می رسد ساز و کارهایی نظیر دادرسی اختصاصی آب با مشارکت ذینفعان هر منطقه در قالب داوری و دوری گزیدن از ارجاع دعاوی آب به نظام قضایی می تواند متناسب با حفاظت مطلوب از منابع آب باشد. | حل مسئله و چالش |

6- مباحث اجتماعي، ظرفيت سازي و حقوق آب

## 6- 5- آموزش و ارتقاء آگاهي هاي عمومي

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | ارزیابی اثرات تصمیمات مدیریتی در عبور از تنش آبی سالهای 86تا96 و ارائه الگوی مدیریتی بهینه | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | دراین سالهایی که با پدیده خشکسالی و ایجاد تنشهای آبی شدید مواجه گردیدم ، بخشی از سیاستگذاری ها جهت تامین حداقلی آب شرب، صنعت و کشاورزی در سطح مدیریت استان و وزارت نیرو اتخاذ گردید . تحلیل و مستند سازی کارشناسی این تصمیمات می تواند راهگشا باشد | انجام این مطالعات ساز و کاری برای مدیریت دانش در شرایط بحرانهای آبی است | انجام این مطالعات زمینه سازی برای ایجاد ساختارها ی نوین جهت انجام دقیقتر تصمیمگیریها در مدیریت کلان آب می باشد | حل مسئله و چالش |

6- مباحث اجتماعي، ظرفيت سازي و حقوق آب

## 6- 6- آموزش سازماني و مديريتي

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | تدوين الگوي ارتقاي سواد آبي شهروندان با استفاده از شاخص هاي روزنامه نگاري آب | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | برای اینکه مردم بتوانند در مصرف آب فعال باشند، نیاز به اقدامات نرم در مدیریت تقاضای آب وجود دارد که یکی از عمده ترین آنها، آموزش است. تجربه موفق کشورهاي پیشگام در مسائل محیط زیستی و آموزش نیز این امر مهم را تأیید می کند که رویکردهاي مختلف در مورد مشکلات محیط زیستی و مشارکت در حل مسائل آن، همگی قابلیت هایی هستند که تنها با آموزش کارآمد قابل دستیابی است(Seif Naraghi et al., 2020) . سواد آبی، ایجاد و گسترش آن در جامعه یک آموزش مداوم است که در تمام سطوح سنی می تواند انجام شود(Rcuk, 2009). در کشوری مثل ایران با سابقه ی شهرنشینی اندک و با تجربه ی مدیریت اقتدارگرای شهری، توقع مشارکت شهروندان در اداره ی امور شهر بدون توجه به آموزش آنان، غیرمعقول و غیرواقع بینانه است (Kiyani & salari, 2017). در نظریه یادگیری اجتماعی آلبرت باندورا نشان می دهد که چگونه ما از تجربه مستقیم و مشاهده یاد می گیریم و الگو برداری می کنیم. اما از آن جا که بسیاری از ما از جنبه آن چه که می توانیم به طور روزانه در زندگی خود مشاهده کنیم، محدود هستیم، بسیاری از آنچه را که می آموزیم از طریق رسانه های جمعی است. همایش های بین المللی ممکن است باعث مطرح شدن مسائل زیست محیطی در میان نخبگان سیاسی دنیا شوند، اما این وسایل ارتباط جمعی هستند که عموم مردم را از یافته های علمی مرتبط با مسائلی حیاتی که ممکن است بر زندگی آنها تأثیر بگذارد، آگاه می سازند (Castells, 2017). از طرفی نه تنها این که مردم تا چه حد از مسائل زیست محیطی و پیامدهای آن آگاهی داشته باشند و به آن اهمیت دهند، به اطلاعات رسانه ها بستگی دارد، بلکه نحوه واکنش مردم به این مسائل نیز تا حد زیادی به اطلاعات دریافتی از رسانه ها وابسته است. به عبارتی به باور کیتینگ رسانه ها منابع اولیه اطلاعات زیست محیطی عده زیادی از مردم است (Mosavi,2019). | با توجه به لزوم نهادینه کردن سواد آبی بر پایه مبانی علمی و نظری و نبود بررسی منسجمی در خصوص چگونگی ایجاد و ارتقای سواد آبی در میان شهروندان، همچنین افزایش مشکلات فزاینده ای که شرایط اقلیمی و چالش های آبی بر اساس استراتژیک بودن بحران آب در ایران، یه وجود آورده اند؛ این پژوهش در نظر دارد با تمرکز بر پیوند درهم تنیده ی رسانه ها و آموزش مدلی برای ارتقای سواد آبی شهروندان مبتنی بر رسانه ارائه دهد. | طراحی و تدوین مدلی به منظور ارتقای سواد آبی شهروندان مبتنی بر رسانه | حل مسئله و چالش |

6- مباحث اجتماعي، ظرفيت سازي و حقوق آب

## 6- 7- برون سپاري فعاليت ها

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي زنجان | بررسی مدل برون سپاری فعالیتهای تصدی گری شرکت آب منطقه ای زنجان در زمینه مدیریت منابع آب | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه علوم انساني و معارف اسلامي | مباحث اقتصاد آب(تعيين ارزش اقتصادي و ذاتي آب، عملياتي نمودن تجارت مجازي آب) | دستیابی به مناسبت ترین راهبردهای پیاده سازی مدل برون سپاری فعالیتها | در جهت تحقق اهداف برونسپاری از جمله کاهش هزینه ها، بهبود و تسریع فرآیندها و پرداختن به اهداف اصلی در شرکتهای دولتی بنظر می رسد با تجربیاتی که در سنوات قبل در این زمینه کسب شده است نسبت به تعمیم تجربیات و راهبردهای جدید در خصوص برونسپاری فعالیتهایی که تاکنون در مورد آنها اقدام نشده است در راستای اهداف سازمانی اقدامات لازم صورت پذیرد. | پیاده سازی مدل برون سپاری برای فعالیتهای تصدی گری اولویت دار | ارائه راه حل مشکل |
| 2 | شرکت آب منطقه ای مازندران | بررسی وارائه برنامه عملیاتی برون سپاری فعالیت وامکانات شرکت با توجه به منابع و ظرفیتهای قانونی | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | کاهش تصدی گری دولت و کاهش هزینه جاری شرکت | ضرورت بازنگری بر خدمات شرکت و برررسی امکان برون سپاری بخشی از خدمات به منظور چابک و توانمندسازی شرکت در مدیریت منابع آب | ارائه راهکار مناسب برای واگذاری خدمات ممکن | تدوین استاندارد |

# 7- محور محيط زيست

## 7- 1- مديريت کيفي و حفاظت آب، خاک و محيط زيست

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | تهیه، تولید و راست آزمایی کیتهای آزمایشگاهی داخلی برای آنالیز ازت و فسفر کل و TOC و مقایسه کارکرد با نمونه های بین المللی استاندارد | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | محدودیت تامین ابزار دقیق و ادوات کنترل کیفیت | با توجه به شرایط تحریم از یک سو و افزایش هزینه های تامین ملزومات و ادوات از سوی دیگر انجام بسیاری از آنالیز ها محدود شده است | افزایش دامنه شبکه پایش | بومی سازی فناوری |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | بررسی تاثیر ساختارهای زمین شناسی برروی کیفیت منابع آب زیر زمینی و سطحی بخصوص پارامترهای آلودگی بالاخص از حیث فلزات سنگین | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | اثرات آلاینده هاس طبیعی (کانسارهای فلزی) در تخولات کیفی و آلودگی منابع آب | بسیاری از حوضه های آبریز آلودگی به فکزات سنگین محرز شده و لیکن منشا آلودگی آن طبیعی است | شناسائی سهم آلاینده های طبیعی بر تخولات کیفی منابع آب | حل مسئله و چالش |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | بررسی اثر کاربری اراضی برروی کیفیت منابع آب زیر زمینی بر اساس شاخص های کیفیت آب | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | عدم تعیین آمایش سرزمین استقرار کاربریهای جدید | بسیاری از تحولات کیفی منابع آب متاثر از استقرار کاربری نامناسب در منطقه دارد ( کاوه سودا) | ایجاد زون بندی مناسب بر استقرار کاربرهای جدید | اجرای پایلوت |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي اردبيل | بررسی تاثیرگذاری هوادهی در افزایش کیفیت آب خام سد یامچی (اجرای پایلوت) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | آب سد یامچی تامین کننده آب شرب مرکز استان بوده و کیفیت آن اهمیت دارد | عدم شناسايي احتمال تاثیر گذاری هوادهی در افزایش کیفیت آب خام سد یامچی و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | پایلوت تحقیقاتی جهت افزایش کیفیت منبع آب شرب مرکز استان | اجرای پایلوت |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي اردبيل | بررسی میزان آلایندهای میکروپلاستیک در منابع آب سطحی شهرستان اردبیل | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | بررسی کیفیت منابع آب و ارائه راهکار کاهش آلایندگی از اهمیت خاص خود برخوردار است | با افزایش مصرف روزمره پلاستیک و افزایش آلودگی های ناشی از آن اهیمت اطلاع از میزان این نوع آلودگی بسیار محسوس است. | افزایش آگاهی جهت کمک به حل مشکلات کیفی منابع آب | ارائه مدل |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي البرز | تلفیق ارزش گذاری اقتصادی و بررسی منابع آلاینده های زیست محیطی رودخانه کرج | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | با توجه به اهمیت رودخانه کرج از حیث تامین حقابه کشاورزی، تغذیه سفره های آب زیرزمینی، تامین آب شرب منطقه و گردشگری، در صورت عدم مدیریت و برنامه ریزی صحیح بخش گردشگری، اقتصادی و زیست محیطی با مشکلات بسیاری مواجه خواهد شد. لذا این پژوهش در نظر دارد ضمن بررسی منابع آلاینده رودخانه و حتی الامکان شناسایی منابع نقطه ای و غیرنقطه ای آلاینده ها، با استفاده از مدل های ریاضی و آماری کیفیت آب و درصد سهم آلاینده ها را مشخص نماید و همچنین بهبود کیفیت آب رودخانه را از طریق ارزشگذاری اقتصادی مطالعه نماید. | بر این اساس، موضوع تحقیق حاضر با توجه به استفاده از مدل های ریاضی و آماری در تعیین اهمیت پارامترهای آلاینده، بدیع بوده و از منظر تمرکز بر تعیین منابع آلودگی نقطه ای و غیرنقطه‌ای و ارزشگداری افتصادی رودخانه که می تواند مبنای برنامه ریزی ها و مطالعات آتی در زمینه کاهش آلودگی و کنترل بهینه باشد، دارای نوآوری می‌باشد. | ارائه راهکار | حل مسئله و چالش |
| 7 | شركت آب منطقه‌اي البرز | بررسي آلودگي هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي (PAHs) و ذرات ميكروپلاستيك و زيست دسترس پذيري فلزات سنگين در رسوبات و آب (فلزات سنگين و PAHs) سد امير كبير (كرج ) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | هدف از اين پژوهش توزيع و بررسی زمين شيمي هيدروكربنهاي آروماتيک چندحلقه اي در رسوبات محدوده بالادست و مخزن سد اميركبير و شناخت پارامترهايي است كه سلامت بوم سامانه مرتبط با اين رودخانه را به خطر مي اندازند. از طرفي ضرورت دارد دسترس پذيري زيستي فلزات همچنين تعداد، شكل، و نوع ذرات میکروپلاستیک در اين محدوده با روشهاي نوين بررسي شود تا در صورت نياز، راهكارهاي مديريتي جهت محدود كردن ورود اين آلاینده ها به رژيم غذایی مردم با قابليت بيشتري انتخاب و به كاربرده شوند. همچنين بدليل حجم بالای تردد در جاده كرج- چالوس و ريسک بالای وجود آلاینده ها در آب سد ، نیاز می باشد که آلودگي فلزات سنگين و PAH ها و ارزيابي ريسک سلامت آنها درآب شرب مورد بررسي قرار گیرد. | علاوه بر منابع مختلف آلاینده در بالادست مخزن و با در مسير طولانی رودخانه ، آب و رسوبات آن در معرض آلاینده هاي مختلف قرار مي گيرند. به طور كلي با توجه به اهميت منابع آب، استفاده از آب سد براي مصارف شرب و کشاورزي و نيز مصرف ماهي هاي منطقه، مطالعه آلودگي رسوب به میکروپلاستیکها و تركيبات PAH و آلودگي آب به فلزات سنگين و PAH ها ضروري است. همچنين با توجه به اينكه اندازه گيري غلظت كل فلزات سنگين در رسوب نمي تواند به طور دقيق نشاندهنده ميزان خطر احتمالي براي ساكنين و آبزيان باشد، بررسي تحرک و زیست پذیری آنها با روشهاي استخراج ترتيبي اهميت ويژه اي دارد. با انجام این پژوهش انتظار می روند ريسک ورود آلاینده های فوق از رسوب به آب و درنهايت رژيم غذایی انسان بررسي شود. | ارائه راهکار | حل مسئله و چالش |
| 8 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | بررسی تأثیر فعالیت های معدنی در آلودگی منابع آب، خاک و رسوبات محدوده های مطالعاتی (طرق – ابیازن و کاشان) و ارائه راه کارهای عملیاتی جهت پایش و کاهش آلودگی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | بررسی تاثیر پساب و باطله های معادن استخراج سنگ از جمله گرانیت و تراوتن در منطقه حفاظت شده کرکس بر منابع آب سطحی و زیرزمینی محدوده های مطالعاتی منطقه و ارائه راهکارهای کاهش و حذف آلودگی در منابع آب | در حال حاضر فعالیت های معدنی در منطقه باعث تخریب محیط زیست و بروز چالش های اجتماعی گردیده و باطله های معدن وارد قنوات و رودخانه منطقه شده است. | تعیین تاثیر فعالیت های معدنی بر منابع آب - شناسایی آلاینده های خاص ناشی از فعالیت های معدنی در منابع آب- ارائه راهکارهای کاربردی و قابل اجرا جهت کاهش و حذف آلودگی در منابع آب | حل مسئله و چالش |
| 9 | شركت آب منطقه‌اي بوشهر | پژوهش و بررسی منابع آلاینده احتمالی در بالادست سدهای استان | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | با توجه به آسیب پذیری کیفی سدهای استان و ورودی این سدها که از استان فارس می باشد و عدم پایش مناسب کیفی در حوضه آبریز این سدها، نیاز شدید به بررسی پتانسیل آلایندگی این منابع آبی که برای شرب و کشاورزی مردم استفاده می شود، وجود دارد. با شناسایی و شناخت مناسب از کانون های آلودگی احتمالی می توان تدابیر مناسب مدیریتی برای حفاظت کیفی را اتخاذ نمود. | بررسی پتانسیل آلایندگی این منابع آبی که برای شرب و کشاورزی، شناسایی و شناخت مناسب از کانون های آلودگی احتمالی، ارائه تدابیر مناسب مدیریتی برای حفاظت کیفی | تعیین ریسک و مخاطرات منابع آلودگی احتمالی بالادست سد | تهیه دستورالعمل |
| 10 | شركت آب منطقه‌اي بوشهر | ارائه راهکارهای عملی برای حل مشکل شورابه آب شیرین کن های کوچک مقیاس | پایان نامه دانشجویی | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | با توجه به شور و لب شور بودن بیش از 90 درصد منابع آبی استان بوشهر، استفاده از آبشیرین کن های صنعتی و کشاورزی بشدت در حال گسترش است و شورابه های خروجی از این تاسیسات، یکی از خطرات عمده برای منابع آب و خاک استان خواهد بود که دستیابی به راه حل های مناسب برای مدیریت این شورابه ها در عین حفظ اشتغال پایدار در استان بسیار ضروری می باشد. | ارائه راهکارها عملی جهت حل مشکل شورابه آب شیرین کن های کوچک مقیاس | حل معضل آلودگی کیفی منابع آب حاصل ازپسماند آبشیرین کن ها | حل مسئله و چالش |
| 11 | شركت آب منطقه‌اي تهران | بررسی تاثیر پساب در آبیاری اراضی کشاورزی و آبخوان منطقه - مطالعه موردی تصفیه خانه جنوب تهران | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو (افق 1404) | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | با توجه به ابعاد گسترده آلودگی منابع آب و عدم امکان تصفیه کامل آلاینده ها در تصفیه خانه فاضلاب، ضرورت بررسی همه جانبه پساب خروجی از تصفیه خانه ها به جهت مصارف کشاورزی را اجتناب ناپذیر می سازد. | شناسایی انواع آلاینده های آب (از جمله فاضلابهای مراکز درمانی، بیمارستان ها و غیره) و روشهای حذف و یا کاهش اثرات منفی ناشی از مصارف پساب خروجی از تصفیه خانه فاضلاب جنوب تهران در کشاورزی بر حفظ و سلامت انسان و اکوسیستم | ارائه نتایج تاثیر پساب بر آبخوان و اراضی کشاورزی | حل مسئله و چالش |
| 12 | شركت آب منطقه‌اي تهران | استفاده از زئولیت های طبیعی (کلینوپتیلولیت) جهت حذف فلزات سنگین در آبخوان آبرفتی با استفاده از روش های آزمایشگاهی | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | آبخوان ورامين، منطقه ای با فعاليت شدید کشاورزی و صنعتی است. در این بخش، آب مورد نياز آبياری اراضی کشاورزی به طور عمده از آب زیرزمينی و فاضلاب تصفيه شده جنوب تهران تأمين می شود. در دهه های اخير آلودگی های ناشی از رشد جمعيت، گسترش مناطق صنعتی و همچنين گسترش فعاليت های کشاورزی در این دشت باعث شده تا آبخوان آبرفتی ورامين که تامين کننـده نياز آبی منطقه می باشد، دربخش های غربی منطقه نسبت به فلزات سنگين آلوده گردد. بنابراین با توجه به اهميت منابع آب زیرزمينی و گستردگی آبخوان، جلوگيری از آلودگی منابع آب زیرزمينی برای کاهش مخاطرات ناشی از آلودگی و اعمال هزینه های آتی جهت حذف فلزات سنگين بسيار ضروری است. | روش های مختلفی برای از بين بردن فلزات سنگين از آب های آلوده استفاده شده که بسياری از این روش ها دارای هزینه بالای سرمایه ای و هزینه های اجرایی بالایی هستند.در این تحقيق، بررسی کارایی حذف فلزات سنگين سرب، کادميوم وکبالت موجود در آب های زیرزمينی منطقه با استفاده از کلينوپتيلوليت طبيعی به دليل کارآیی بالا در جذب فلزات سنگین و همچنین به علت کم هزینه بودن و سهولت انجام کار در مقياس آزمایشگاهی (روش پيوسته و ناپيوسته) مورد نظر می باشد. | بررسی وارزیابی عملکرد زئولیت های طبیعی در حذف آلاینده فلزات سنگین درآبخوان آبرفتی (نفوذ ازطریق آب های آلوده سطحی) | حل مسئله و چالش |
| 13 | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران | طراحی، توسعه و پیاده‌سازی سامانه پایش برخط کیفیت آب رودخانه‌ها‌ | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | آگاهی از کیفیت آب رودخانه‌ها در حفظ و مدیریت این منابع بسیار حائز اهمیت است. با توجه به نزول کیفیت آب رودخانه‌ها در سال‌های اخیر (به دلیل افزایش فعالیت‌های نادرست انسانی)، شناخت کیفیت این منابع به منظور اطمینان از تضمین و تامین کیفیت موردنظر، هم‌چنین رعایت الزامات کیفی و استانداردها در مصارف مختلف مانند شرب، صنعت و کشاورزی ضرورت دارد بنابراین، سنجش، پایش و مدیریت کیفی آب رودخانه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. | توسعه سامانه‌های پایش برخط کیفیت آب رودخانه‌ها می‌تواند کمک موثری در راستای نظارت لحظه‌ای بر کیفیت آب و مقایسه مقادیر پارامترهای کیفی آن با استانداردهای تعیین‌شده توسط سازمان‌های نظارتی به منظور تعیین مورد استفاده مانند آشامیدن یا آبیاری و سایر تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌ها باشد. هدف از این طرح، ارائه یک سامانه نوین به منظور پایش برخط کیفیت آب رودخانه‌ها در کشور است. به گونه‌ای که، با سنجش برخط پارامترهای مهم کیفی آب امکان تشخیص سریع میزان آلایندگی آب و تصمیم‌گیری‌های بعدی وجود داشته باشد | ارائه یک سامانه نوین به منظور پایش برخط کیفیت آب رودخانه‌ها در کشور | تولید نرم افزار |
| 14 | شركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياري | بررسی میزان تاثیر ورود پساب پتروشیمی واقع در منطقه فلارد به حوضه آبریز کارون | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آب ها و تداوم اشتغال و تولید در مزارع پرورش ماهی و کشاورزی و در نهایت سلامت افراد جامعه نیاز به بررسی میزان تاثیر ورود پساب پتروشیمی واقع در منطقه فلارد به حوضه آبریز کارون می باشد. | به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آب ها نیاز به بررسی میزان تاثیر ورود پساب پتروشیمی واقع در منطقه فلارد به حوضه آبریز کارون می باشد. | به منظور جلوگیری از تخریب محیط زیست و جلوگیری از آلودگی آب ها و تداوم اشتغال و تولید در مزارع پرورش ماهی و کشاورزی | حل مسئله و چالش |
| 15 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | بررسی اثرات پساب تصفیه خانه فاضلاب برمنابع آب زیرزمینی و تعیین الگوی کشت برای کشاورزی ، فضای سبز شهری وگلخانه ای وکاربرد آن در صنایع | تقاضا محور | طرح کلان ملي وزارت نيرو مصوب شورای عالي علوم تحقيقات و فناوري | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | مطالعات پایلوت و بومی سازی استفاده از پساب های بازیافتی در مصارف مختلف کشاورزی | تعیین الگوی کشت مناسب برای استفاده از پساب فاضلاب | امکان استفاده از پساب های بازیافتی | اجرای پایلوت |
| 16 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | بررسی و شناسایی آلاینده های سمی (فلزات سنگین) در آبخوان داورزن | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | با استفاده از داده های موجود و انجام نمونه گیری و آنالیز های جدید و طراحی شبکه زمانی و مکانی پایش میزان فلزات سنگین و تحلیل ریسک در آبخوان داورزن انجام شود. | آگاهی از میزان دقیق فلزات سنگین و بررسی ریسک های موجود و ارائه راهکارهای برای بهبود شرایط | بررسی فلزات سنگین در آبخوان داورزن | حل مسئله و چالش |
| 17 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | بررسی اثرات ورود پساب های شهری و صنعتی به کشف رود و تاثیر آن بر آلودگی منابع آب زیرزمینی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | با استفاده از داده های موجود و انجام نمونه گیری و آنالیز های جدید میزان منابع آلاینده رودخانه کشف رود در محدوده دشت مشهد مشخص و راهکارهای کاربردی برای رفع معضل ارائه گردد. | معضلات کیفی رودخانه کشف رود و فاضلاب واحدهای صنعتی به همراه جمعیت حاشیه نشین | مطالعه و بررسی آلودگی های ورودی به رودخانه کشف رود | حل مسئله و چالش |
| 18 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | پهنه بندی مناطق آلاینده صنعتی در استان خراسان رضوی | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | پهنه بندی مناطق آلاینده صنعتی در استان خراسان رضوی بر اساس داده ها و اطلاعات موجود | پهنه بندی مناطق آلاینده صنعتی در استان خراسان رضوی بر اساس داده ها و اطلاعات موجود | ارائه تجزیه و تحلیل و پهنه بندی مناطق آلاینده صنعتی در استان خراسان رضوی | حل مسئله و چالش |
| 19 | شركت آب منطقه‌اي سمنان | تاثیر پذیری کمی و کیفی سفره های آب زیرزمینی در مناطق خشک از احداث شبکه های جمع آوری فاضلاب شهری و پساب صنعتی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسایی و استفاده بهینه از منابع آب و مدیریت یکپارچه منابع آبی | شناسایی و استفاده بهینه از منابع آب و مدیریت یکپارچه منابع آبی | بررسی اینکه آیا در مناطق خشک با بارش کم و عمق زیاد سطح آب زیرزمینی، اساسا پروژه های جمع آوری و تصفیه فاضلاب و پساب در اولویت هستند- چه راهکارهایی برای بیلان منابع آب پس از حذف این ورودیها وجود دارد | ارائه نتایج نیاز یا عدم نیاز احداث شبکه های جمع آوری فاضلاب و تاثیرات آن بر روی سطح سفره های آب زیرزمینی | ارائه راهکار |
| 20 | شركت آب منطقه‌اي سيستان‌ و بلوچستان | بررسی آلودگی و منشاء عناصر سنگین و آرسنیک در منابع آب زیرزمینی کمربند آتشفشانی تفتان- بزمان و ارائه شبکه پایش | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | هدف این پروژه تعیین غلظت عناصر بالقوه سمناک در آبخوان های مجاور کمربند آتشفشانی تفتان- بزمان و ارزیابی کیفی با روش CCME می باشد. نتایج مورد انتظار شامل 1- تعیین شبکه پایش کیفی برای آبخوانهای مجاور کمربند آتشفشانی تفتان- بزمان 2- تعیین مناطق پرخطر به منظور تصمیم گیری های مدیریتی 3- اولویت بندی مناطق به منظور استفاده آب زیرزمینی در مصرف شرب، کشاورزی و دام4- ارائه راهکارهای کاربردی جهت کنترل و کاهش آلودگی | - تعیین مکان های مستعدتر جهت استخراج آب زیرزمینی و جلوگیری از حفاری های بی نتیجه و ممانعت از هدر رفتن منابع مالی و همچنین ایجاد اطلاعات لازم درخصوص مدیریت کمی و کیفی آبخوان - شناسایی مناطق دارای پتانسیل ضعیف به منظور جلوگیری از بروز افت بیشتر سطح آب زیرزمینی و ممانعت از نشست زمین در دشت و یا تعیین مکان مناسب جهت احداث آلاینده یا محل دفن زباله | تعیین غلظت عناصر بالقوه سمناک در آبخوان های مجاور کمربند آتشفشانی تفتان- بزمان و ارزیابی کیفی با روش CCME می باشد. نتایج مورد انتظار شامل:1- تعیین شبکه پایش کیفی برای آبخوانهای مجاور کمربند آتشفشانی تفتان- بزمان 2- تعیین مناطق پرخطر به منظور تصمیم گیری های مدیریتی 3- اولویت بندی مناطق به منظور استفاده آب زیرزمینی در مصرف شرب، کشاورزی و دام 4- ارائه راهکارهای کاربردی جهت کنترل و کاهش آلودگی | حل مسئله و چالش |
| 21 | شركت آب منطقه‌اي قزوين | بررسی کیفیت آب های سطحی ورودی به مخزن سد نهب (پایش وضع موجود و ارائه راهکارهایی به منظور کاهش آلودگی) | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | با عنایت به سرمایه گذاری بالایی که در زمینه ساخت سد صورت گرفته، هر گونه عامل مخرب کیفیت آب مخزن می تواند سبب زیر سوال بردن اهداف نهایی ساخت سد شود و در کارایی آن خلل ایجاد کند | با عنایت به اینکه آب های ورودی به مخزن از نقاط مختلفی منشا گرفته و دارای کیفیت متفاوتی می باشند و همچنین مسیر عبور آبهای ورودی به مخزن متفاوت می باشد لذا با توجه به نوع مصرف آب مخزن در آینده، شناخت کیفیت آبهای ورودی به مخزن از اهمیت بالایی برخوردار است. | اطمینان از مناسب بودن وضعیت کیفی آبهای سطحی ورودی به مخزن و کاهش نگرانی از تخریب کیفیت اب مخزن در آینده | توليد محصول/ خدمت |
| 22 | شركت آب منطقه‌اي كردستان | بررسی و شناسایی سهم آلاینده های ورودی به دریاچه سد قشلاق و ارائه راهکارهای کنترلی و روش های علاج بخشی مخزن سد | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | لزوم جلوگیری از ورود آلاینده ها و حفاظت از منابع تأمین کننده آب شرب | شناسایی منابع آلاینده-تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی منابع آب و توان خودپالایی-تعیین سهم آلاینده های شناسایی شده در ایجاد آلودگی منابع آب-ارائه راهکارهای کنترلی جهت جلوگیری از ورود آلاینده-بررسی روش های علاج بخشی کیفی و احیای منابع آبی ناشی از ورود آلاینده ها | حفاظت از کیفیت منابع آب تأمین کننده شرب | حل مسئله و چالش |
| 23 | شركت آب منطقه‌اي گلستان | بررسی تهدیدات و روند تغییرات کیفیت آب رودخانه اترک در گلستان با رویکرد بررسی میزان اثرپذیری کیفی از حوضه آبریز بالادست | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | عواملی که موجب تغییر و افت کیفیت رودخانه اترک می شوند شامل چه مواردی بوده و مشخصاً بررسی شود کیفیت آب رودخانه اترک چه میزان و به چه صورت از حوضه بالادست در استانهای خراسان رضوی و شمالی تاثیر می پذیرد و راهکار بهبود کیفیت آب چیست | شناسایی عواملی که موجب تغییر و افت کیفیت رودخانه اترک می شوند شامل چه مواردی است و مشخصاً بررسی شود کیفیت آب رودخانه اترک چه میزان و به چه صورت از حوضه بالادست در استانهای خراسان رضوی و شمالی تاثیر می پذیرد و راهکار بهبود کیفیت آب چیست | بهره برداری از گزارش و راهکارهای بهبود کیفیت آب | حل مسئله و چالش |
| 24 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | بررسی کیفیت منابع آب سطحی و زیرزمینی در استان گیلان و راهکارهای شناسایی و کنترل آلودگی های منابع آب | تقاضا محور | اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | استان گیلان دارای 52 رودخانه دایمی است که پایش هر یک از آنها هزینه بر بوده و عملا به صورت کامل انجام نمی شود. در بخش آب زیرزمینی نیز شرایط تقریبا مشابه است. لذا شناسایی دقیق هر حوضه (شامل منابع سطحی و زیرزمینی) به لحاظ آلودگی و راهکارهای لازم برای کنترل آلاینده ها می تواند در مدیریت منابع آب استان تاثیر گذار باشد. | پایش کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی، شناسایی منابع آلاینده، ارایه راهکارهای بهبود کیفیت آب | ارائه گزارش پایش کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی، شناسایی منابع آلاینده، ارایه راهکارهای بهبود کیفیت آب | ارائه راه حل مشکل |
| 25 | شركت آب منطقه‌اي لرستان | شناسایی و پهنه بندی بازه های رودخانه های استان از لحاظ شاخص های کیفی و شاخص های آلودگی | پايان نامه دانشجويي | اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب | پهنه بندی بازه های رودخانه های استان و حل مشکلات کیفی در رودخانه های | در سالهای اخیر مشکلات کیفی در رودخانه های کمتر مورد توجه قرار گرفته است و این مسئله باعث شده تا در مناطقی از استان کیفیت آّ ب رودخانه ها مورد تهدید قرار گیرد این موضوع به خصوص در فصل خشکسالی قابل توجه است | در سالهای اخیر مشکلات کیفی در رودخانه های کمتر مورد توجه قرار گرفته است و این مسئله باعث شده تا در مناطقی از استان کیفیت آّ ب رودخانه ها مورد تهدید قرار گیرد این موضوع به خصوص در فصل خشکسالی قابل توجه است | تعیین مناطق دارای آلودگی بیش از حد مجاز و ارایه راهکار جهت کنترل این آلودگی ها | ارائه مدل |
| 26 | شركت آب منطقه‌اي مركزي | بررسي اثرات کمي و کيفي توسعه بهره برداري از معادن سرب و روي منطقه غرب و جنوب غرب استان بر منابع آبي منطقه | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | اثرات طرح‌هاي توسعه بر منابع آب (زيرزميني و سطحي) | جلوگیری از اثرات مخرب بر منابع آب زیر زمینی و سطحی | بررسي تاثيرات وجود و توسعه معادن و کارخانه ها ی تولید روی و سرب بر کميت و کيفيت منابع آبي سطحی و زیر زمینی در منطقه غرب و جنوب غرب استان | هدف از تحقيق پيشنهادي بررسي تاثيرات وجود و توسعه اين معادن و کارخانه ها بر کميت و کيفيت منابع آبي منطقه است تا علاوه بر داشتن ديدگاهي در خصوص منابع آبي منطقه، در صورت ايجاد مشکل براي منابع آبي منطقه راهکارهاي لازم ارائه گردد. | حل مسئله و چالش |
| 27 | شركت آب منطقه‌اي يزد | ارزيابي ریسک پذيري و تعيين حريم كيفي آبخوان هاي استان | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | ارزيابي ریسک پذيري و تعيين حريم كيفي آبخوان هاي استان | جلوگیری از آلودگی منابع آب | جلوگیری از آلودگی منابع آب | حل مسئله و چالش |
| 28 | شركت آب منطقه‌اي يزد | بررسی راهكارهاي عملي مدیریت پساب آب شیرین کن ها در استان | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | بررسی راهكارهاي عملي مدیریت پساب آب شیرین کن ها در استان | جلوگیری از آلودگی منابع آب،خاک و هوا | جلوگیری از آلودگی منابع آب،خاک و هوا | حل مسئله و چالش |

7- محور محيط زيست

## 7- 2- بهداشت محيط، ايمني، امنيت و محيط زيست (HSSE)

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي تهران | بررسی عوامل ایجاد جلبک قهوه ای (دیاتومه‌ها) در دریاچه سدهاو روش‌های مقابله با آن | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | یکی از اثرات مهم آلودگی دریاچه سدها رشد جلبک ها میباشند که عوامل متعددی در آن موثر میباشد بدیهی است رشد گونه های خاص نیازمند شرایط و آلودگی های خاص میباشد نظر به اینکه اخیرا رشد دیاتومه در دریاچه سدهای این شرکت افزایش یافته و بدلیل رنگ قهوه ای آن مشکلاتی از نظر منظر نیز ایجاد میکند بررسی عوامل این رشد بسیار ضروری میباشد | مساله اصلی در این تحقیق رشد گونه خاص جلبک قهوه ای رنگ از نوع دیاتومه میباشد که عوامل رشد آن با سایر جلبک ها بخصوص جلبک سبز و سبزآبی متفاوت است در این تحقیق لازم است با مطالعات کتابخانه ای ابتدا عوامل رشد بطور کامل بررسی شده و سپس با مطالعه میدانی و موردی در سد امیرکبیر بررسی لازم جهت وجود و عدم وجود منابع این آلودگی ها بررسی گردد | ارائه روش نوین و عملیاتی در زمینه موضوع مورد درخواست | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | تدوین مدل بهینه مدیریت پساب تصفیه خانه آب بیرجند | پایان نامه دانشجویی | طرح کلان ملي وزارت نيرو مصوب شورای عالي علوم تحقيقات و فناوري | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | مدیریت استفاده اصولی وپایدار از پساب ها به عنوان یکی از منابع آب غیر متعارف | استفاده بهینه ومدیریت پساب | دستیابی استفاده پایدار وبهره برداری اصولی از پساب ها | حل مسئله و چالش |
| 3 | سازمان آب و برق خوزستان | بررسی و استخراج مولفه های موثر ارتقای بهره وری در مدیریت HSE در سازمان آب و برق خوزستان | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | باتوجه به نوپا بودن دفتر مدیریت HSE در سازمان و اهمیت اشاعه دستورالعمل ها و مقررات پیشگیرانه ایمنی و بهداشت در افزایش بهره وری فعالیت پرسنل در سطح سازمان و جلوگیری از صدمات جسمانی و روانی به پرسنل و بالطبع خسارات مالی به سازمان ناشی از این موارد ارتقای عملکرد مدیریت HSE در سطح سازمان حائز اهمیت می باشد. | مولفه های موثر ارتقای بهره وری در مدیریت HSEدر سازمان آب و برق خوزستان | سنجش میزان اطلاع مدیران و کارشناسان ارشد سازمان از شرح وظایف و اقدامات الزامی HSE در سطح سازمان - ارائه آموزش های مبتنی بر فرآیندهای HSE در سطح سازمان- بررسی شاخص های ارتقای عملکرد مدیریت HSE در سطح سازمان - توانمندسازی نقاط ضعف یا نادیده گرقته شده بهبود فرآیندهای HSE در سطح سازمان | تهیه دستورالعمل |
| 4 | شرکت آب منطقه ای مازندران | رابطه بیماریهای خاص و آب و تغذیه در مازندران | تقاضا محور | اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | رابطه بیماریهای خاص و آب و تغذیه در مازندران | بررسی چگونگی پیوند مستقیم یا نامستقیم بیماری های خاص با کیفیت آب (پهنه بندی بر اساس نوع و مکان بیماری، منشأ و ارائه راه حل) | رابطه بیماریهای خاص و آب و تغذیه در مازندران | تدوین استاندارد |

7- محور محيط زيست

## 7- 3- ارزيابي زيست محيطي طرح هاي آبي

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | بررسي آثار زيست محيطي اجراي طرح هاي عمراني بر اكوسيستم مناطق بكر و دست نخورده | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | از جمله مشکلات موجود در اجرای طرح های عمرانی ایجاد آلودگی های زیست محیطی در حین اجرای طرح است گاهی اوقات اجرای یک طرح آثار مخربی ممکن است بر زیست بوم منطقه وارد نماید. که ممکن است اثرات جبران ناپذیری در مناطق بکر بوجود آورد. لذا بررسی آثار همه جانبه طرح های عمرانی و طراحی یک برنامه ریزی مدون و بررسی و تبین حقوقی آثار مخرب آن می تواند در حفظ زیست بوم های محلی موثر و راهگشا باشد | زیست بوم یک پدیده طبیعی است که سال ها زمان می برد تا شکل گیرد حال آنکه یک طرح عمرانی ممکن است این چرخه طبیعی را از حرکت بیندازد لذا اهمیت حفظ زیست بوم های محلی از لحاظ زیست محیطی بسیار مهم و بنیادین است | دستیابی به یک راه حل در چهارچوب قانون جهت کاهش اٍرات مخرب بر زیست بوم های بکر محلی | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | توسعه مدل ریاضی کیفیت آب آبخوان سرخس | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | مدل ریاضی برای کیفیت آبخوان سرخس توسعه داده شود و تغییرات و نفوذ شوری در آن شبیه سازی گردد. | بررسی نفوذ جبهه های آب شور | توسعه مدل کیفیت و نفوذ شوری در آبخوان سرخس | اجرای پایلوت |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | بررسی روند آلودگی با استفاده از شاخص(IRWQI) ایستگاه های کیفی تحت مطالعه حوضه های آبریز استان (مطالعه موردی). | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | تعیین کیفیت آب بر اساس نمودارها و محاسبات ریاضی متداول نتایج دقیقی را نشان نمی دهدضمن اینکه فرم 445-410 بانک اطلاعاتی دیتا ایز بدلیل عدم وجود داده تکمیل نمی شودو دفتر مطالعات از کسب امتیازات مربوطه همواره محروم است. سازمان با کسب امتیاز و با افزايش بهره وري به دست آمده بهتر می تواند در محيط رقابتي به كسب درآمد بپردازد | تدوین شاخص های کیفیت منابع آب، تهیه شاخص ها با توجه به شرایط طبیعی و مسایل و مشکلات منابع آب به گونه ای که شاخص های تدوین شده بتواند چشم انداز و فهم و درک مناسبی از وضعیت کیفی منابع آب استان گیلان ارایه نماید. | ارائه و تدوین شاخص های کیفیت منابع با توجه به شرایط منطقه | اجرای پایلوت |
| 4 | شرکت آب منطقه ای مازندران | تحلیل و ارزیابی وضعیت کمی وکیفی آب شرب مازندران و ارائه راهکارهای برون رفت | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | فقدان اطلاعات کافی و وجود گزارشهایی از آلودگی در برخی مناطق | با توجه به نامناسب بودن کیفیت آب شرب در برخی موارد، همچنین، نرخ بالای بیماری های خاص وسرطان در استان، ارزیابی وضعیت آب شرب و ارائه راه حل های بهبود کیفیت و ارتقائ سلامت الزامی می نماید. | ارائه راهکار و دستورالعمل کافی | حل مسئله و چالش |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | ارزیابی نقش توسعه مزارع پرورش میگو در مناطق ساحلی بر هجوم آب شور به آبخوان دشت میناب | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | ضرورت بررسی طرح های توسعه ای نظیر پرورش میگو بر کیفیت آبخوان های همجوار بوِیژه در بخش ساحلی | طرح های توسعه پرورش میگو و پیشروی این طرح ها در مناطق ساحلی و استفاده از آب دریا احتمال نفوذآبهای شور به آبخوانهای مجاور را افزایش داده بنابراین بررسی تاثیرات کیفی این طرح ها بر منابع آب، طرح موضوع و ایجاد حساسیت نسبت به اجرای طرح های توسعه ای بدون توجه به اثرات آن ضرورت بررسی مساله را ایجاد نموده است | ارائه راهکار کاهش آسیب پذیری آبخوان میناب در برابر هجوم آب شور | حل مسئله و چالش |

7- محور محيط زيست

## 7- 4- توسعه زيرساخت ها و ظرفيت هاي مديريت اکولوژيکي منابع آب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | به کار گیری مکانیسم های جدید تصفیه آب با رویکرد کاربرد موارد شیمیائی با عملکرد چند منظوره به منظور کاهش اثرات جانبی مواد شیمیائی موجود و صرفه جوئی اقتصادی | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | بررسی امکان جایگزینی مواد شیمیایی جدید در فرایند تصفیه آب که ضمن دارا بودن حداقل مشکلات بهداشتی و زیست محیطی حداکثر بازدهی را نسبت به مواد شیمیایی مورد استفاده فعلی داشته باشند | با کاربرد مواد جدید و ترجیحا چند منظوره ضمن کاهش هزینه های اقتصادی آبی با کیفیت تولید خواهد شد و هزینه های ناشی از اثرات مخرب بهداشتی، زیست محیطی و فنی به حداقل خواهد رسید | خود اتکایی در تولید مواد جدید با قابلیت رقابت با مواد جدید تولیدی در سطح بین المللی- تولید آب با کیفیت بالاتر و هزینه کمتر | حل مسئله و چالش |
| 2 | سازمان آب و برق خوزستان | پتانسیل یابی فعالیت های آبزی پروری در مخازن سدهای مارون و جره | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | 1- بهینه نمودن فعالیتهای توليد و پرورش آبزيان - اشتغال زايي | 1- بالابردن توليد و پرورش آبزيان2-استفاده از پتانسيل هاي آبي استان3- اشتغال زايي | با توجه به افزايش تقاضاي مصرف آبزيان و بررسي توان آبي و فني و اجرايي پرورش ماهي در استان طرح پرورش ماهيان در قفس در مخازن سدها مورد نظر قرار گرفت. | 1- تعیین توان تولید ماهیان اقتصادی با توجه به ارزیابی توان اکولوژیک منطقه و محدودیتها 2- تعیین میزان ماهیان قابل بهره‌برداری سالانه 3-بررسی امکان پرورش ماهی یا بچه ماهی در محیط‌های محصور در دریاچه و بررسي ظرفیت و گونه هاي مناسب پرورش ماهی در قفس | اجرای پایلوت |
| 3 | شركت مدیریت منابع آب ايران | بررسی و تعیین سقف ظرفیت پرورش آبزی پروری ماهیان سردابی در رودخانه قزل اوزن | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | با توجه به نبود چارچوب مشخصی جهت تعیین ظرفیت مجاز و پتانسیل آبزی پپروی مهایان سردابی در رودخانه ها، بدون توجه به ظرفیت خود پالائی رودخانه مجوزهای متععدی در حاشیه رودخانه قزل اوزن در بالادست حوضه صادر شده است که به منظور استفاده از ظرفیت نظام نامه بازنگری شده تعیین ظرفیت برداشت در بازه های رودخانه ای برای کنترل مجوزهای صادره و ظرفیت باقیمانده برای واگذاری مهم می باشد | در نظام نامه بازنگری شده آبزی پروری با استفاده از رودخانه ها نظام نامه مذکور بر این مبنا تهیه شده است که در چارچوب ظرفیت مجاز طرحهای پیشنهادی آبزی پروری در استان ها قابل بررسی می باشند اما چگوننگی تععین این ظرفیت مجاز در رودخانه ها مشخص نشده است | شناخت استعداد ها تعیین پتانسیل ظرفیت در بازه های رودخانه ای رودخانه قزل اوزن | حل مسئله و چالش |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | تعيين جمعيت بهينه ماهيان موجود در سد استقلال ميناب با توجه به كاربري شرب اين سد | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | بررسي منابع آلاينده آب و ارائه راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف آلودگي‌ها | اهمیت آگاهی از وضعیت کیفی منابع آبشرب | با توجه به حضور ماهیان در سد استقلال میناب به عنوان منبع تامین کننده آبشرب و تغیرات کمی و کیفی آب در طول سال این سوال را مطرح می نماید که آیا جمعیت این ماهیان در حد ظرفیت برد سد می باشد و یا با تغییر شرایط و افت کمی و کیفی سطح آب بویژه در دوره های خشکسالی امکان مرگ و میر آنها وجود دارد یا نه؟ اهمیت آگاهی از وضعیت کیفی منابع ابشرب و مدیریت شرایط تعیین جمعیت بهینه ماهیان در سد را ضروری می نماید | تخمين جمعيت ماهي موجود در سد و ارزيابي تناسب تعداد آنها با ظرفيت برد سد بدون تاثير بر كيفيت آب | حل مسئله و چالش |

# 8- محور رودخانه و سواحل

## 8- 1- حفاظت و مهندسي رودخانه و سواحل

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | بررسی تاثیر ساماندهی رودخانه زاینده رود در بازه های مختلف بر میزان نفوذ آب و تسهیل جریان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | بررسی تغییرات میزان نفوذ آب و تسهیل جریان در رودخانه زاینده رود بر اثر ساماندهی در بازه های مختلف | برنامه ریزی و مدیریت بهینه منابع آب در بخش های رواناب های سطحی و احیای منابع آب زیرزمینی با رعایت الگوهای مختلف مصرف آب در بخش های مختلف. | تسهیل جریان در رودخانه زاینده رود بر اثر ساماندهی در بازه های مختلف و امکان برنامه ریزی صحیح تر در توزیع منابع بر مبنای مصارف مختلف | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي ايلام | آسیب شناسی معادن فعلی برداشت مصالح رودخانه ای در استان و پتانسیل یابی مناطق مستعد برداشت مصالح رودخانه ای و ارایه راهکار | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | مصالح رودخانه اي يکي از منابع ارزشمند بوده و به علت صرفه اقتصادي و سهولت استحصال، همواره از اهميت بسياري در کارهاي عمراني برخوردار مي باشند. اين موضوع سبب شده که رودخانه ها جدا از تغييرات طبيعي خود، امروزه تحت تأثير فعاليت هاي موثر انسان در برداشت بدون ضابطه و بي رويه شن و ماسه، در معرض دگرگوني هاي ژرفي قرار گيرند. لذا آسیب شناسی معادن فعلی برداشت مصالح رودخانه ای در استان و پتانسیل یابی مناطق مستعد برداشت مصالح رودخانه ای و ارایه راهکار اهمیت زیادی دارد. | بررسی معادن فعلی برداشت مصالح رودخانه ای در استان و پتانسیل یابی مناطق مستعد برداشت مصالح رودخانه ای و ارایه راهکار | بهره برداری بهینه از رودخانه ها | توليد محصول/ خدمت |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي بوشهر | بررسی چالش ها و مشکلات موجود در مسائل حقوق بخش مهندسی رودخانه و سواحل استان بوشهر | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | در زمینه حقوقی آبهای سطحی چالش های بسیاری وجود دارد که تا کنون راه حل مناسبی یافت نشده است و پزوهشی کارآمد و مناسب در این حوضه نیاز اساس صنعت آب می باشد. | رفع یا به حدالقل رسانی ابهام ها و کمبود ها مسائل حقوقی رودخانه و سواحل | رفع یا به حداقل رسانی ابهام ها و کمبود ها مسائل حقوقی رودخانه و سواحل | تهیه دستورالعمل |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي چهار محال و بختياري | پهنه‌بندی خطر سیلاب در رودخانه های اصلی استان با استفاده از داده های بازتحلیل ماهواره‌ای (مطالعه موردی) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | مشخص شدن پهنه‌های مستعد سیل و راهکارهایی برای جلوگیری از خسارات مادی و معنوی سیلاب هایی که در آینده رخ خواهند داد. | مشخص شدن پهنه‌های مستعد سیل و ارائه راهکارهایی برای جلوگیری از خسارات مادی و معنوی سیلاب | مشخص شدن پهنه‌های مستعد سیل و راهکارهایی برای جلوگیری از خسارات مادی و معنوی سیلاب هایی که در آینده رخ خواهند داد. | تهیه دستورالعمل |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي لرستان | برآورد میزان رسوب و فرسایش کناری رودخانه های اصلی لرستان در سیلابها | پايان نامه دانشجويي | اولویت های پژوهشی و فناوری کشور در زمینه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | با توجه به اینکه قدرت تخریب سیلاب با افزایش حجم رسوبات افزایش چشمگیری می یابد برآورد جحم رسوبات در سیلابها همواره مورد توجه بوده ولی به طور کاربردی در استان انجام نشده است | با توجه به اینکه قدرت تخریب سیلاب با افزایش حجم رسوبات افزایش چشمگیری می یابد برآورد جحم رسوبات در سیلابها همواره مورد توجه بوده ولی به طور کاربردی در استان انجام نشده است | یکی از عوامل افزایش قدرت تخریب در سیلابهای گذشته میزان زیاد رسوبات بوده است .برآورد میزان رسوبات سیلابها یکی از نیازهای ضروری استان است | ارائه مدل |
| 6 | شرکت آب منطقه ای مازندران | بررسی و ارزیابی وضعیت رودخانه های مازندران ( آسیب ها،خطرات ،اقدامات ونیازها از دید کمی وکیفی) | تقاضا محور/ دانشجویی | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | مشکلات فعلی در مدیریت رودخانه و خسارات وارده به تاسیسات وخطوط موجود در رودخانه | مشکلات فنی ایجاد شده، تغییرات عرضی و طولی، اختلاف تراز، ایجاد آبشار، کف کنی ها، برداشت شن و ماسه، تغییرات ایجاد شده در سردهنه ها و ... بررسی و ارائه راه حل را ضروری می سازد. | ساماندهی وضعیت فعلی با ارائه راه کار وراه حل | حل مسئله و چالش |
| 7 | شركت مدیریت منابع آب ايران | بررسي دانش بومي آبخيزداري، آبخوانداري و پخش سیلاب و مديريت رودخانه‎ها در استانهاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | با توجه به قرارگیری شماری از تالاب های مهم و بین المللی در سواحل استان های هرمزگان و سیستان و بلوچستان و ضرورت تأمین حقآبه زیست محیطی و جریان آب شیرین و رسوبات از سرزمین اصلی طی بارش های سیلابی و تأثیر دانش بومی مهار و پخش سیلاب در کنترل ریزگردهای منطقه، انجام مطالعه جامع برای ثبت و مستندسازی و کاربردی نمودن دانش بومی لایروبی و پخش سیلاب رودخانه های تغذیه کننده مصب ها و تالاب های ساحلی-دریایی اهمیت بیشتری می¬یابد. در این راستا شناخت و ثبت چگونگی تشخیص و دانش بومی مهندسی گذشتگان از نظر دقت محاسبه، طراحی، اجرا و بالاخص مکانیابی صحیح سازه ها و به روزآوری این دانش می تواند کمک شایانی به جبران بیلان منفی آب های زیرزمینی و فرونشست زمین،‌حفظ توان اکولوژیک،‌ مهار سیلاب،‌ حفاظت از منابع آبی و ابداع الگوهای بهره-برداری مناسب داشته باشد. | بررسي دانش بومي آبخيزداري، آبخوانداري و پخش سیلاب و مديريت رودخانه‎ها در استانهاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان | كاربست در مديريت زيست بومي رودخانه‎ها و تاﻻبهاي ساحلي -دريايي و مستند سازی دانش بومي آبخيزداري، آبخوانداري و پخش سیلاب و مديريت رودخانه‎ها، ارائه راهکارها | حل مسئله و چالش |
| 8 | شركت آب منطقه‌اي يزد | ارزيابي اثرات احداث سازه هاي آبي و برداشت مصالح رودخانه اي بر مورفولوژي و تصرفات بستر و حريم رودخانه هاي استان | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | اثرات طرح‌هاي توسعه بر منابع آب (زيرزميني و سطحي) | ارزيابي اثرات احداث سازه هاي آبي و برداشت مصالح رودخانه اي بر مورفولوژي و تصرفات بستر و حريم رودخانه هاي استان | پیشگیری از خطرات سیل | پیشگیری از خطرات سیل | حل مسئله و چالش |

8- محور رودخانه و سواحل

## 8- 2- رفتارسنجي، مورفولوژي، فرسايش و رسوب

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي البرز | ارزیابی و تحلیل هیدرومورفولوژیک رودخانه کرج با رویکرد ساماندهی از بیلقان تا پل راه آهن | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | ارزیابی و تحلیل کیفیت هیدروژئومورفولوژی رودخانه کرج با رویکرد ساماندهی رودخانه | ارزیابی و تحلیل کیفیت هیدروژئومورفولوژی رودخانه کرج با رویکرد ساماندهی رودخانه | ارائه راه حل مشکل | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | مطالعه رسوبگذاری و تعیین اهمیت نیاز به لایروبی در رودخانه های کلات، ایده لیک و لایین با توجه به میزان آورد رسوبات معلق، بارکف و مورفولوژی رودخانه | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | مطالعه رسوبگذاری و تعیین اهمیت نیاز به لایروبی در رودخانه های کلات، ایده لیک و لایین با توجه به میزان آورد رسوبات معلق، بارکف و مورفولوژی رودخانه | مطالعه رسوبگذاری و تعیین اهمیت نیاز به لایروبی در رودخانه های کلات، ایده لیک و لایین با توجه به میزان آورد رسوبات معلق، بارکف و مورفولوژی رودخانه | ارائه تجزیه و تحلیل رسوبگذاری و تعیین اهمیت نیاز به لایروبی در رودخانه های کلات، ایده لیک و لایین | حل مسئله و چالش |
| 3 | سازمان آب و برق خوزستان | مطالعات ریاضی و فیزیکی اثر میانبرکردن مئاندر جنگیه واقع در پایین دست شهر اهواز بر هیدرولیک جریان به منظور کاهش اثرات سیلاب در رودخانه کارون | پایان نامه دانشجویی | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | بررسی حذف مئاندر و تاثیر آن بر روی افزایش شیب خط انرژی و کاهش سطح آب رودخانه در زمان سیلابی | تغییر الگوی جریان رودخانه می تواند با اصلاح مقاطع، اصلاح مسیر، لایروبی و پاکسازی مسیر از پوشش گیاهی باشد. از جمله این راه حل ها برای رودخانه کارون، حذف پیچان رود جنگیه در پایین دست شهر اهواز است که از نظر کاربردی می تواند موجبات تغییر در رژیم جریان، ته نشینی، حمل و جابجایی رسوبات در منطقه مورد مطالعه و پایین دست پیچان را بهمراه داشته باشد، پرسش اساسی این است که بررسی تاثیرات حذف مئاندر جنگیه رودخانه کارون در بالادست و پایین دست آن و اینکه حذف این مئاندر تا چه میزان می تواند تغییر الگوی هیدرولیکی در کنترل سیلاب بدنبال داشته باشد؟ بدین منظور در دو بخش مدل ریاضی و مدل فیزیکی اهداف فوق دنبال خواهد شد. | اين تحقيق بطور موردی بر روی رودخانه کارون مورد مطالعه قرار خواهد گرفت و ضمن پاسخ به پرسش های: تاثيرات حذف مئاندر در بالادست ؟ حذف مئاندرها تا چه ميزان مي تواند تغيير الگوي هيدروليكي را بدنبال داشته باشد؟ آيا حذف مئاندرهاي مورد مطالعه مي تواند الگوي رسوب گذاري در محدوده شهر اهواز را بهبود بخشد؟ آيا حذف مئاندرهاي مورد نظر تاثيري بر الگوي فرسايش در محدوده مورد بررسي خواهد داشت؟ | ارائه مدل |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي سمنان | بررسی اثر سازه های تقاطعی بر تغییرات مورفولوژیکی رودخانه ها | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | حفاظت رودخانه ها و سواحل و ساماندهی آنها | ضرورت حفاظت رودخانه ها و سواحل و ساماندهی آنها | بررسی اثر بلند مدت سازه های تقاطعی بر مورفولوژی رودخانه ها | اثر بلند مدت سازه های تقاطعی بر مورفولوژی رودخانه ها | ارائه راهکار و پیشنهاد |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي سمنان | بررسی رفتار رودخانه های مخروط افکنه ای و ارائه روش های ساماندهی آنها | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | حفاظت رودخانه ها و سواحل و ساماندهی آنها | ضرورت حفاظت رودخانه ها و سواحل و ساماندهی آنها | در این پژوهش ضروری است روشی جهت تعیین حدود بستر و حریم بستر و حریم در مخروط افکنه ها و همچنین راهکارهای ساماندهی آنها ارائه شود. همچنین لازم است تاثیرات واگذاری ها در این اراضی بر سازه های پایین دست بررسی گردد | ارائه روشی جهت تعیین حدود بستر و حریم بستر و حریم در مخروط افکنه ها و همچنین راهکارهای ساماندهی آنها ، تاثیرات واگذاری ها در این اراضی بر سازه های پایین دست | حل مسئله و چالش |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي كردستان | مقایسه داغاب موجود بر اساس عکس های هوایی با دبی 25 ساله محاسباتی در رودخانه های عریض | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | در این مطالعات مقایسه داغاب موجود بر روی عکس های هوایی رودخانه های کمتر تصرف شده با دبی 25 ساله به منظور تعمیم آن به دیگر بازه ها و کمک از عکس های هوایی برای تعیین حد حریم و بستر مد نظر میباشد. | مشخص نمودن بازه های موردمطالعه به تفکیک محدوده های مطالعاتی در رودخانه های کوهستانی و آبرفتی-تعیین دبی 25 ساله و مدلسازی جریان-مقایسه حد دبی 25 ساله با داغاب موجود-ارائه پیشنهادات در استفاده از عکس های هوایی | ارائه راهکار خروج از تنگناها | حل مسئله و چالش |
| 7 | شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمد | بررسی و ارائه رویکردهای نوین در مدیریت فرسایش ورسوب در حوضه های آبریز | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بررسي علل و عوامل کاهش رواناب حوضه‌ها و افت آبخوان‌ها و تاثيرات آب‌هاي زيرزميني و سطحي بر يکديگر | جلوگیری از فرسایش خاک در حوزه آبریز ، افزایش ضریب نفوذ حوزه و جلوگیری از کاهش حجم مفید مخزن سد کوثر | بررسی و ارائه رویکردهای نوین در مدیریت فرسایش ورسوب در حوضه های آبریز | برآورد حجم دقیق رسوب وارد شده به مخزن سد و محاسبه بار رسوبی فعلی وآتی و به حداقل رساندن ورود رسوبات به مخزن سد کوثر ، همچنین بخشی از رسوبات حاوی فلزات سنگین و دیگر آلاینده ها می باشند که لازم است بطورویژه مورد بررسی قرار بگیرند . | حل مسئله و چالش |
| 8 | شركت آب منطقه‌اي گلستان | بررسي ظرفيت خودپالايي رودخانه‌هاي استان و عوامل موثر بر آن | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | در رودخانه های استان بخصوص رودخانه های بالادست سدها، میزان خودپالایی محاسبه و در هر یک از رودخانه ها با توجه به نوع استقرار کاربریها و نوع آلاینده ها، راهکارهای بهبود کیفی و افزایش ظرفیت خودپالایی بررسی و ارائه گردد. | در رودخانه های رودخانه های بالادست سدهای استان، میزان خودپالایی محاسبه و در هر یک از رودخانه ها با توجه به نوع استقرار کاربریها و نوع آلاینده ها، راهکارهای بهبود کیفی و افزایش ظرفیت خودپالایی ارائه گردد. | ارائه راهکارهای بهبود کیفی و افزایش ظرفیت خودپالایی | حل مسئله و چالش |
| 9 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | برآورد تولید رسوب حوضه آبریز ناورود استان گیلان با استفاده از مدل Watem/SEDEM | تقاضا محور | اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون حمل و نقل و عمران | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | عدم وجود اطلاعات كافي در زمينه بار رسوبي رودخانه‌ها | جمع آوری اطلاعات ضروری جهت مدیریت رسوب زایی و رسوب زدایی رودخانه، مدل سازی و تعيين ميزان رسوب در یکی از حوضه‌هاي آبي | دل سازی و تعيين ميزان رسوب در یکی از حوضه‌هاي آبي | ارائه راه حل مشکل |
| 10 | شركت مدیریت منابع آب ايران | طراحی سامانه پایش تالابهای کشور با استفاده از فناوری های نوین | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | تالابها از جمله مهمترین اکوسیستمهای جهان با کارکردهای ارزشمند متنوع از جمله حفظ و ذخیره آب و کنترل و مهار سیلاب هستند که مديريت آن‌ها نيازمند آگاهی و پایش حجم و سطح این پهنه های مهم می باشد. از جمله مشکلاتی که در کشور وجود دارد فقدان سامانه پایش تالاب ها و دریاچه های کشور است که با طراحی و پیاده سازی این سامانه می توانیم نقشه های دینامیک از سطح تالاب ها و حوضه های آبریز آن ها و تغییرات ایجاد شده در پارامترهای تاثیر گذار بر این پهنه های مهم را داشته باشیم . | از جمله مشکلاتی که در کشور وجود دارد فقدان سامانه پایش تالاب ها و دریاچه های کشور است که با طراحی و پیاده سازی این سامانه می توانیم نقشه های دینامیک از سطح تالاب ها و حوضه های آبریز آن ها و تغییرات ایجاد شده در پارامترهای تاثیر گذار بر این پهنه های مهم را داشته باشیم . | طراحی سامانه پايش جامع تالابهاي کشور منظور مديريت يکپارچه منابع آب | حل مسئله و چالش |

8- محور رودخانه و سواحل

## 8- 3- مديريت رودخانه ها و سواحل

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت مدیریت منابع آب ايران | پايش تغييرات كاربري اراضي و تصرفات بستر و حريم رودخانه‌ها با استفاده از تكنيك‌هاي سنجش از دور | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | ضرورت حفاظت از اراضي بستر و حريم رودخانه ها به عنوان شريان هاي حياتي كشور در انتقال آب و همچنين به عنوان انفال و سرمايه هاي ملي موجب گرديده تا قانونگذار اين مهم را به عنوان يكي از وظايف اصلي وزارت نيرو برشمارد. در حال حاضر وزارت نیرو با بهره‌گیری از توان بخش خصوصی و به کارگیری اکیپ‌های گشت و بازرسی در قالب دستورالعمل چهارم طرح احیا و تعادل‌بخشی این مهم را دنبال می‌کند. با توجه به طول رودخانه‌ها کشور و پراکندگی آنها در پهنه سرزمینی، و ماهیت متغیر تخلفات و تصرفات در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، به منظور پایش مداوم اراضی مجاور رودخانه از حیث مستندسازی تغییرات در کاربری‌ها و ثبت تصرفات در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها به صدها اکیپ مجهز گشت و بازرسی در سطح کشور نیاز است تا بتوانند وزارت نیرو را در انجام این امر خطیر یاری نمایند. قطعا استفاده از ابزارهای نوینی مانند سیستم‌های سنجش از دور جهت انجام این پایش می‌تواند با غلبه بر محدودیت‌هایی نظیر عدم وجود راه دسترسی و ...، ضمن افزایش سرعت و دقت انجام کار، بر صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به حفاظت از محدوده‌های قانونی رودخانه و کاهش تنش‌های اجتماعی حاصل از شناسایی متخلفین موثر باشد. | با توجه به طول رودخانه‌ها کشور و پراکندگی آنها در پهنه سرزمینی، و ماهیت متغیر تخلفات و تصرفات در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، به منظور پایش مداوم اراضی مجاور رودخانه از حیث مستندسازی تغییرات در کاربری‌ها و ثبت تصرفات در بستر و حریم رودخانه‌ها و مسیل‌ها نیاز به استفاده از ابزارهای نوینی مانند سیستم‌های سنجش از دور جهت انجام این پایش می‌تواند با غلبه بر محدودیت‌هایی نظیر عدم وجود راه دسترسی می باشد. | ـ کاهش هزینه‌های مربوط به پایش رودخانه‌ها و گشت و بازرسی - صرفه جویی در مدیریت زمان و افزایش دقت پایش‌ها | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي همدان | تهیه نقشه ضریب زبری در پهنه سیلابی رودخانه های اصلی استان از طریق کالیبراسیون مدل هیدرولیکی | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | تهیه نقشه ضریب زبری در پهنه سیلابی رودخانه های اصلی استان از طریق کالیبراسیون مدل هیدرولیکی | افزایش دقت نتایج مدلهای هیدرولیک | تعیین ضریب زبری رودخانه های استان به منظور افزایش دقت نتایج مدلهای هیدرولیک | حل مسئله و چالش |

8- محور رودخانه و سواحل

## 8- 4- احيا و ساماندهي رودخانه‌ها

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي خراسان شمالي | بررسی روند اجرایی پروژه های احیا و ساماندهی رودخانه های استان و ارزیابی عملکرد آنها با شاخص های حفاظت و بهره برداری | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد در خصوص حفاظت از رودخانه های استان | بررسی روند اجرایی پروژه های ساماندهی رودخانه ها و ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد در خصوص حفاظت از رودخانه های استان | ارائه شاخص های ارزیابی عملکرد | حل مسئله و چالش |

8-محور رودخانه و سواحل

## 8- 5- روشها و ابزار نوين اجرايي و مطالعاتي

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | اندازه گیری تاثیرات آب و هوائی سامانه های لیزری پرتوان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | نظر به اهمیت کنترل بارش ها برای کنترل و مهار سیلاب ها و جلوگیری خسارات سیل ضرورت دارد سیستم های قابل اتکا و کاربردی برای شناسائی و اندازه گیری طراحی و اجراء گردد | کنترل و هدایت بارش ها در مناطق مختلف حوضه ی آبریز بسته به شرایط مختلف | تهیه روشی برای کنترل بارش ها | تولید نرم افزار |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | بررسی پتانسیل سیل خیزی رودخانه ها از روی ذوب پوشش برفی | فرصت مطالعاتی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | دستیابی به آب معادل از ذوب برف ناشی از افزایش ناگهانی دما در حوضه بالا دست که گاها توام با باران نیز شده و باعث تشدید ظعیان رودخانه ها می شود | با برآورد آب معادل ذوب برف که وارد رودخانه ها می شود ، میتوان از بروز خسارات جانی و مالی جلوگیری و هشدارهای لازم به موقع اعلام نمود | تهیه الگوی مناسب برای حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها | تدوین استاندارد |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | پیش بینی و برآورد دبی رودخانه ارس با استفاده از برآورد آب معادل ناشی از ذوب برف حوضه آبریزارس | فرصت مطالعاتی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | جهت مدیریت فرمان سد ارس لازم است آب ورودی به سد بصورت دقیق پیش بینی تا ذخیره سازی و رهاسازی آب بطور مدیریت شده انجام گیرد | با پیش بینی آب ورودی به ارس می توان در تصمیم گیری های مدیریتی تصمیم درست و بجا را اتخاذ نموده و تامین آب در پایین دست به نحو احسن انجام گیرد | تهیه الگوی مناسب برای حفاظت و بهره برداری از رودخانه ها | اجرای پایلوت |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | برآورد دبی سیلابی رودخانه ها بااستفاده از روشهای نوین هوش مصنوعی و برنامه ریزی ژنتیک | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | با توجه به اهمیت پارامتر دبی در مدیریت و برنامه ریزی رودخانه ها، استفاده از روشهای نوین که در سالهای اخیر توسعه ی زیادی یافته است باعث می گردد در این امر به نتایج بهتری برسیم | بهره گیری از روشهای نوین برای برآورد دبی جهت تعیین دقیق تر دبی جریان رودخانه | تهیه مدل و یا نرم افزار کاربردی | تولید نرم افزار |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي فارس | امکانسنجی تهیه نقشه های مورد نیاز طرح های مهندسی آب بویژه رودخانه ها و تالاب ها با استفاده از تصاویر ماهواره ای و یا تصاویر هوایی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | کاهش اعتبارات عمرانی در سنوات اخیر و افزایش تعرفه های نقشه برداری از یک سو و نیز افزایش زمان انجام کار و نظارت بر آن توسط مهندسین مشاور و سازمان نقشه برداری کشور، عملا دستیابی به اهداف وابسته به نقشه برداری در برنامه های توسعه کشور از جمله تعیین حد بستر و حریم، چهنه بندی سیل و ساماندهی رودخانه ها با چالشی بسیار جدی مواجه نموده است. | در گذشته تصاویر هوایی با مقیاس های مختلف بصورت پوششی از سطح کشور تهیه گردیده است. همچنین بصورت مستمر تصاویر مختلفی توسط ماهواره ها از سطح زمین تهیه می گردد. آیا امکان تهیه نقشه های توپوگرافی و یا مدل های سه بعدی رقومی با دقت های 1:1000، 1:2000 و ... با استفاده از این تصاویر جهت استفاده در پروژه های مهندسی آب بویژه مدیریت رودخانه ها و سواحل وجود دارد؟ | نقشه های با دقت مناسب برای مدیریت رودخانه ها و سواحل و سایر پروژه ها و طرح های مهندسی آب از طریق راهکارهای ارزان قیمت تر و با صرف زمان کمتر در صورت امکان | حل مسئله و چالش |
| 6 | شركت مدیریت منابع آب ايران | امکان‌سنجی پیش‌بینی سیلاب با استفاده از تلفیق مدل‌های عددی و تصاویر ماهواره‌ای | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | بدون ترديد سيلاب یکی از فاجعه بارترين حوادث طبيعي است. هشدار و پيش بيني سيلاب يكي از موثرترين روشهاي غيرسازه اي مديريت سيلاب در كاهش خطرات و خسارات ناشي از سيلاب مطرح شود. از ابزارهای متداول در پیش بینی سیل بهره گیری از مدل های عددی است. ظهور روشهای نوین نظیر بهره گیری از تصاویر ماهواره ای می تواند کمک شایانی در جبران کمبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز مدل های عددی نظیر داده های بارش،‌ مشخصات هندسی رودخانه ها و حوضه های آبریز و ...، واسنجی مدل ها و تدقیق و تسریع مطالعات پیش بینی و هشدار سیل باشد. | امکان‌سنجی پیش‌بینی سیلاب با استفاده از تلفیق مدل‌های عددی و تصاویر ماهواره‌ای | ـارائه مدلهای کاربردی و نوین جهت پیش بینی سیلاب - صرفه جویی در مدیریت زمان و کاهش هزینه ها | بومی سازی فناوری |
| 7 | شركت مدیریت منابع آب ايران | روش‌هاي نوين لايروبي رودخانه‌ها | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | لایروبی از جمله مهمترین اقدامات در حفاظت و ساماندهی رودخانه ها و مهار سیلاب است که هر ساله هزینه های بسیار زیادی به همراه دارد. بهره گیری از تجارب کشورهای توسعه یافته و روشهای نوین مورد استفاده در دنیا ضمن کاهش هزینه های اجرائی، می تواند در زمینه حفظ اکوسیستم و کاهش اثرات مخرب لایروبی بر روی گونه های موجود در بستر و مجاورت رودخانه ها نیز مؤثر باشد. | روش‌هاي نوين لايروبي رودخانه‌ها | انجام عملیات لایروبی در رودخانه‌ها با استفاده از تكنيك‌هاي نوين و مورد استفاده در كشورهاي توسعه‌يافته - حفظ اكوسيستم رودخانه و كاهش اثرات مخرب زيست‌محيطي لايروبي | بومی سازی فناوری |
| 8 | شركت مدیریت منابع آب ايران | به كارگيري فن آوري هاي نوين از جمله سيستم هاي اطلاعات جغرافيايي و سنجش از دور در تعيين حد بستر و حريم درياچه ها و تالاب ها | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | حفظ و حراست از دریاچه ها و تالاب های کشور و نظارت دقیق بر چگونگی بهره برداری و استفاده بهینه از این عرصه ها و استقرار و بارگذاری فعالیت های انسانی در این پهنه ها ، با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی از جمله مولفه های امنیتی ، نظامی، گردشگری، زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. آشکار سازی تغییرات و تهیه نقشه تغییرات پهنه های تالابی و تغییرات کاربری در بسیاری از مطالعات و طرحها از نیازهای اساسی برای برنامه ریزان محیطی و منطقه ای است. از آنجاییکه این نقشه ها در برنامه ریزی و تصمیم گیریهای مختلف مورد استفاده قرار میگیرند، اطلاع از موقعیت گذشته، حال و آینده خط ساحلی و بررسی چگونگی تغییرات آن در دوره های مختلف فصلی و سالیانه امری ضروری است. استفاده از فناوریهای نوین از جمله سیستمهای اطلاعات جغرافیائی و سنجش از دور در این راستا ضمن کاهش هزینه های مطالعاتی و نقشه برداری، موجب تسریع در اجرای فرایند و صرفه جوئی در زمان خواهد شد. | استفاده از فناوریهای نوین از جمله سیستمهای اطلاعات جغرافیائی و سنجش از دور در آشکار سازی تغییرات و تهیه نقشه تغییرات پهنه های تالابی و تغییرات کاربریا ضمن کاهش هزینه های مطالعاتی و نقشه برداری، موجب تسریع در اجرای فرایند و صرفه جوئی در زمان خواهد شد. | بررسی امکانسنجی استفاده از فناوری های نوین در تعیین حد بستر و حریم تالاب ها - ارزیابی روش های مورد بررسی و انتخاب روش بهیینه با توجه به شرایط تالاب های کشور و امکانات موجود - کاهش هزینه‌های مربوط به نقشه برداری زمینی و صرفه جویی در مدیریت زمان | بومی سازی فناوری |
| 9 | شركت مدیریت منابع آب ايران | امکان‌سنجی پیش‌بینی سیلاب با استفاده از تلفیق مدل‌های عددی و تصاویر ماهواره‌ای | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | بدون ترديد سيلاب یکی از فاجعه بارترين حوادث طبيعي است. هشدار و پيش بيني سيلاب يكي از موثرترين روشهاي غيرسازه اي مديريت سيلاب در كاهش خطرات و خسارات ناشي از سيلاب مطرح شود. از ابزارهای متداول در پیش بینی سیل بهره گیری از مدل های عددی است. ظهور روشهای نوین نظیر بهره گیری از تصاویر ماهواره ای می تواند کمک شایانی در جبران کمبود منابع اطلاعاتی مورد نیاز مدل های عددی نظیر داده های بارش،‌ مشخصات هندسی رودخانه ها و حوضه های آبریز و ...، واسنجی مدل ها و تدقیق و تسریع مطالعات پیش بینی و هشدار سیل باشد. | با استفاده از روشهای نوین نظیر بهره گیری از تصاویر ماهواره ای و مدل های عددی نظیر داده های بارش،‌ مشخصات هندسی رودخانه ها و حوضه های آبریز و ...، واسنجی مدل ها و تدقیق و تسریع مطالعات پیش بینی و هشدار سیل ،می توان به پیش بینی سیل در راستای كاهش خطرات و خسارات ناشي از سيلاب پرداخت. | ـارائه مدلهای کاربردی و نوین جهت پیش بینی سیلاب - صرفه جویی در مدیریت زمان و کاهش هزینه ها | بومی سازی فناوری |

# 9- محور سد و شبکه

## 9- 1- مديريت، بهره‌برداري و نگهداري از سازه‌هاي آبي

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | تدوین وبروزرسانی منحنی های فرمان بهره برداری سدهای علویان، قلعه چای (سدهای حوضه دریاچه ارومیه) به عنوان تامین کننده نیازهای آبی مختلف بااستفاده ازمدلهای ریاضی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | محدودیتهای منابع آب وکوچک بودن ظرفیت مخازن آب سدهای علویان و قلعه چای در مقیاسه با نیازهای آبی پایاب سدها ، بهره برداری بهینه از منابع آب و استفاده از فرصتهای سیلاب را می طلبد | بهره برداري بهينه از مخازن ذخيره اي و برآورد حجم سيلاب در سالهاي سيلابي نقش مهمي در كنترل آن داشته و از صرف هزينه هاي اضافي جلوگيري میکند. عدم انعطاف پذيري سیستم های هشدار سیل و غیر قطعی بودن پیش بینی های بلند مدت و کوتاه مدت پدیده های هیدرولوژیکی از مشکلات عمده در مدیریتِ مخازن سدها می باشد. تدوین منحنی فرمان و تخصیص فضای استهلاک سیلاب و استفاده از حجم آب سیلاب برای تامین نیازهای مصارف پایاب مدنظر می باشد. | با اصلاح وبروز نمودن منحني های فرمان سدهای علويان و قلعه چای در فصول سيلابي، مقداري از حجمِ سيل موقتاً در مخزن سد ذخيره می گردد تا بتوان جهت بهره برداري مطلوب و تامین نیازهای پایاب برنامه ریزی نمود. | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | بهینه سازی بهره برداری ازسیستم های چندمخزنی منابع آب بااستفاده ازمدلهای ریاضی درراستای هوشمندسازی سدها(مطالعه موردی سدهای ارس وخداآفرین) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | تامین نیازهای آبی شبکه های آبی میل و مغان وشبکه خداآفرین از دو سد ارس و خداآفرین متاثر می گردد، لذا ضروری است در مدیریت هر دو سد سیستم پشتیبان تصمیم بااستفاده از روشهای بهینه سازی بکارگرفته شود | باتوجه به چندمتغیره بودن سیستم سدهای سری و چندمخزنی، حل مشکلات بهره برداری از ابعاد مديريتي با اعمال سناریوهای مختلف بهره برداری از منابع آب در راستای تخصیص بهینه منابع مصارف مدنظر می باشد. | نتايج حاصل از اين تحقيق منجر به ارائه يك سيستم پشتيباني تصميم DSS از مخزن سدهای ارس و خداآفرین خواهد شد تا بهره بردار بتواند با توجه به شرايط بهره برداري در ابتداي هرماه و بر اساس ميزان جريانات ورودي ، جريان خروجی بهينه از مخزن سد را براساس نیازهای پایاب سدها تعيين نماید. | حل مسئله و چالش |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي تهران | ارزیابی و بررسی اثرات برون سپاری بهره برداری از تاسیسات آبی تامین کننده منابع آب شرب | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | واگذاری بهره برداری از تاسیسات آبی به بخش خصوصی طی سالهای گذشته صورت پذیرفته است/ از آنجائیکه تامین آب شرب یک امر حاکیمتی می باشد و ضرورت دقت و اهمیت بالای در تاسیسات مرتبط به آن می باشد تغییر دو ساله بهر ه برداری موجب عدم تحقق انتقال تجربه و مدریت دانش می گردد و از طرف دیگر منجر به کاهش کیفیت کار و نیروی انسانی و افزایش مسولیت و نظارت نیروی انسانی و کارمندان دولت می گردد | با توجه به چالشهای واگذاری بهره برداری از تاسیسات آبی به بخش خصوصی لازم است عملکرد آنها در نگهداری و بهره برداری از تاسیسات ارزیابی شود. تا ضمن ارائه راهکار های مدیریت دانش برای انتقال تجربیات از اثرات این نوع بهره برداری در عمر و ایمنی تاسیسات مطلع شد. | بررسی مشکلات خصوصی سازی در بخش آب در قالب طرح پژوهشی | حل مسئله و چالش |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي تهران | بررسی و شبیه‌سازی پاسخ لرزه‌ای سد در شرایط وجود رسوبات داخل مخزن (مطالعه موردی سد لتیان) | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | باتوجه به شناختی که از رسوبات ته نشین شده در مخزن سد لتیان صورت گرفته است میتوان بررسی پاسخ لرزه ای سد در شرایط وجود رسوبات در مخزن سد را انجام داد. | بررسی پاسخ لرزه ای سد در شرایط وجود رسوبات در مخزن سد | ارائه روش نوین و عملیاتی در زمینه موضوع مورد درخواست | حل مسئله و چالش |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | بررسی مکانیزم فرار آب از مخزن سد وامکان علاج بخشی وبهره برداری از آن (مطالعه موردی) | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | ميزان فرار آب دردراز مدت مي تواند باعث بالا رفتن فشار منفذي ، زيرشوئي دروني سد وچه بسا سبب بروز پديده مخرب پايبينگ شود .لذا اصلاح ،بازسازی ،نوسازی وعلاج بخشی تاسیسات آبی از اهمیت بالایی برخوردار است. | شناسايي هرچه دقيق تر شرايط زمين شناسي پي وتکيه گاهها به منظور افزايش اطمينان از علاج بخش و آب بندي سد - ارزيابي پايداري دامنه ها درمحدوده سد ومخزن با استفاده از ويژگي هاي زمين شناسي - ارائه راهکارهاي مناسب علاج بخشي درخصوص فرار آب سد و ارائه راه حل جهت ارتقاء مدیریت دانش در فرآیند مدیریت سازه ای منابع آب | حفظ ،احیاءوبهره برداری از سازه های آبی | حل مسئله و چالش |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي خراسان رضوي | بررسی و مطالعه تراوش در سدها (مطالعه موردی دو سد در استان خراسان رضوی) | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | مطالعه تراوش در سدها | مطالعه تراوش و پایداری در سدها | مدل سازی احتمال تراوش در سدها | حل مسئله و چالش |
| 7 | سازمان آب و برق خوزستان | سامانه پایش آنلاین شبکه انتقال جهت نشت یابی و کالیبراسیون زمان واقعی | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | مشخصا یکی از علل هدر رفت آب وجود نشت در مسیرهای انتقال آب بالاخص در خطوط لوله آبرسانی است. در همین راستا تعیین سیستم های پایش آنلاین سبب تعیین نشتی ها به صورت آنلاین شده و می توان به میزان بسیاری زیادی از هدر رفت آب جلوگیری نمود. | تهیه سامانه پایش آنلاین شبکه انتقال آب جهت مدیریت بهینه شبکه های موجود | تعیین سیستم آنلاین موقعیت نشتی در خطوط لوله انتقال آب | ارائه راه حل مشکل |
| 8 | سازمان آب و برق خوزستان | ارائه راهکارهای نوین جهت انسداد و تعمیر خطوط لوله انتقال آب | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | متداولترین روش جهت تعمیر خطوط لوله انتقال آب انسداد لوله از ابتدا و انتهای خطوط و انجام تعمیرات می باشد. این موضوع باعث قطعی طولانی مدت و قطع کامل مسیر انتقال آب می باشد. در صورت اجرای روشهای نوین در انسداد لوله و همچنین روشهای فناوری سریع ترمیم لوله ها می توان سرعت انجام ترمیم را افزایش داد. | توسعه روشهای فناورانه انسداد و تعمیر مشکلات ایجاد شده (بالاخص نشتی) در لوله های انتقال آب | ارائه راهکارهای نوین جهت انسداد و تعمیر خطوط لوله انتقال آب | ارائه راه حل مشکل |
| 9 | آب منطقه ای کرمان | بررسی نحوه استفاده از اینترنت اشیاء (IOT) در بهره برداری از مخازن سدها و سیستم های هشدار سیلاب(مطالعه موردی سد جیرفت) | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | با استفاده از تکنیک های ابنترنت اشیاء می‌توان با حذف افراد و اتوماتیک کردن ارتباطات سنسورهای حاوی اطلاعات، مدیریت مخازن در سدها را به نحو احسن بهینه کرد | نبود هماهنگی و عدم وجود اطلاعات آنلاین و نیاز به نیروی فیزیکی متخصص برای تحلیل، مدیریت و تصمیم گیری در زمان سیلاب را مشکل کرده است | ارائه راهکارهای اعمال روش‌های IOT، معرفی سنسورهای مورد نیاز، برآورد ریالی برای پیاده کردن این روش در مخازن سدها و ایستگاه های هیدرومتری و نحوه استفاده آن در مدیریت مخازن | اجرای پایلوت |
| 10 | شركت آب منطقه‌اي گلستان | بررسی راهکارهای کاهش رسوب ورودی به مخزن سد نرماب | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | لذا رسوبگذاری درمخازن یکی از مشکلات اساسی است که باید به آن بیشتر پرداخته شود اغلب سدهایی که تاکنون به مشکل رسوب و کاهش عمر مفید مواجه بوده اند مخصوصا سدهای کشورمان به علت عدم برنامه ریزی صحیح در مورد حوضه آبخیز و یا بهتر بگوییم درنتیجه احداث سد قبل از مطالعه و اصلاح حوضه مربوطه دچارچنین مشکلی شده اند لذا بررسی روشهای کنترل رسوب درمخازن سدها علی الخصوص سد نرماب پیش از وقوع راهکار مفیدی خواهد بود. | بررسی روشهای نوین کنترل رسوب درمخازن سدها علی الخصوص سد نرماب پیش از وقوع و ارائه راهکار | بهره برداری از راهکار ارائه شده | حل مسئله و چالش |
| 11 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | بررسی امکان تجمیع ایستگاه های پمپاژ به منظور کاهش مصرف انرژی و کاهش هزینه های تعمیر و نگهداری | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | وجود تعداد زیاد ایستگاه پمپاژ در سطح شبکههای آبیاری گیلان که بیشتر آنها دارای عمر بالای 30 سال بوده و به پایان عمر طراحی خود رسیدهاند و همچنین افزایش نیاز به انرژی و دقدقه ملی جهت صرفهجویی در انرژی و منابع آبی از مهمترین ضرورتهای اجرای این پروژه است. در شرایط خشکسالی همواره ایستگاههای پمپاژ نقش کلیدی در تأمین آب مورد نیاز اراضی کشاورزی داشته و امکان استفاده از اغلب منابع آبی موجود را فراهم مینمایند. لذا در صورت طراحی ایستگاهها پمپاژ با نگاهی تازه به همه جنبههای آن از جمله در بعد بهرهبرداری(به ویژه در شرایط بحرانی) بستر مناسب توسعه بخش آب استان و کاهش ریسک بزرگترین محور اقتصادی استان یعنی کشاورزی را به فراهم خواهد کرد. | با اجرای این طرح در سطح یکی از ادارات آبیاری استان امکان اجرای آن در کل سطح استان مشخص خواهد شد و با ارائه ارزیابی مناسب از وضعیت فعلی ایستگاه‎های پمپاژ منطقه اتخاذ تصمیمات مناسب برای آینده امکانپذیر خواهد بود. صرفهجویی در منابع با توجه به نیازهای روزافزون و کاهش صدمات زیست محیطی ناشی از بهرهبرداری بیرویه از منابع آبی از دیگر مزایای اجرای این طرح است. | ارزیابی مناسب از وضعیت فعلی ایستگاه‎های پمپاژ | ارائه راه حل مشکل |
| 12 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | بررسي وضعيت كانال‌هاي شبكه آبياري و زهكشي سپيدرود از لحاظ علف‌هاي هرز و روش‌هاي مقابله با آن | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه عمران، حمل و نقل درون و برون شهري | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه علف‌هاي هرز يك عامل مهم در كاهش كارايي شبكه آبياري استان گيلان هستند. آنها علاوه بر تخريب كانال‌ها و كاهش كارايي انتقال آب در شبكه سبب تحميل هزينه‌ لايروبي مي‌گردند. اجراي اين تحقيق و به كار‌گيري روش‌هاي تلفيقي در مديريت گياهان هرز حاشيه كانال‌هاي آبياري داراي مزاياي زیر است: از قبیل افزايش كارايي كانال‌ها در انتقال آب و زه‌كشي - افزايش عمر مفيد كانال‌هاي بتوني و به ويژه كانال‌هاي خاكي - مهمترين ويژگي اين تحقيق آن است كه با پیشنهاد يك روش مديريت تلفیقی (مكانيكي+شيميايي) به تدريج در يك برنامه پنج ساله نياز به لايروبي مداوم كانال‌ها كاهش پيدا كرده و هزينه نگهداري آنها كاهش پيدا خواهد كرد -انتظار مي‌رود با اجراي برخي روش‌هاي مديريتي هزينه نگهداري كانال‌ها از سال پنجم حدود 50% كاهش يابد. بعلاوه مي‌توان از ريزش كانال‌هاي خاكي با به كار‌گيري روش‌هاي تلفيقي جلوگيري نمود. | كاهش هزينه نگهداري و لايروبي ساليانه كانال‌هاي آبياري و زهكشي - افزايش كارايي كانال‌هاي انتقال و زهكشي - كاهش فرسايش كانال‌ها - افزايش عمر مفيد كانال‌ها (كاهش شدت فرسايش)- كاهش آلودگي شاليزارها به بذر علف‌هاي هرزي كه در حاشيه كانال تكثير و به وسيله جريان آب به مزارع منتقل مي‌شوند - كاهش تنش‌هاي اجتماعي در جامعه شاليكاران | ارائه راهکارهای مدیریتی در برنامه ریزی های مدیریت منابع آب و كاهش تنش‌هاي اجتماعي در جامعه شاليكاران | ارائه راه حل مشکل |
| 13 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | بهینه‌سازی توأمان مصرف آب کشاورزی در شبکه گیلان و تولید انرژی برق آبی | تقاضا محور | اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | رهاسازی آب از مخزن سد سفیدرود به دلیل خشکسالی های دهه اخیر استان گیلان بر اساس برنامه تدوین شده در فصل آبیاری توسط ارکان اصلی دست اندرکار استان انجام می پذیرد. محدودیت منابع آبی در سال های اخیر درآمد ناشی از تولید برق را کاهش داده و اکنون معاونت حفاظت و بهره برداری در تلاش برای تدوین برنامه ای در فصل آبیاری است تا هم زمان با رهاسازی آب جهت برداشت کشاورزی با برنامه ای بهینه تولید برق را نیز متوقف ننماید که نسخه آزمایشی این برنامه در سال آبی گذشته انجام پذیرفت اما علمی نمودن نمودن این تجربیات نیازمند انجام پژوهشی همه جانبه می باشد. | کاهش تلفات و افزایش راندمان انتقال آب در طول رودخانه‌های مشرف به شبکه و خود شبکه، كاهش هزینه‌های نگهداری رودخانه‌های مشرف به شبکه، به دلیل عدم/کاهش قطع و وصل سرتاسری آنی، راه‌اندازی پیوسته نیروگاه و کمک به تولید برق سبز کشور، بهبود منحنی فرمان مخزن سد سفیدرود، با توجه به دبی پیوسته خروجی و کاهش افت بی‌سابقه رقوم مخزن در مدت زمان کم (rapid drawdown) و کاهش تنش دینامیکی اعمالی به تأسیسات سد و شبکه، افزایش درآمد | بهبود منحنی فرمان مخزن سد سفیدرود، با توجه به دبی پیوسته خروجی و کاهش افت بی‌سابقه رقوم مخزن در مدت زمان کم (rapid drawdown) و کاهش تنش دینامیکی اعمالی به تأسیسات سد و شبکه، افزایش درآمد | ارائه راه حل مشکل |

9- محور سد و شبکه

## 9- 2- طراحي و ساخت سازه‌هاي آبي

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران | طراحی، ساخت و بومی سازی سامانه هواده زیر لایه در مخازن سدها | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه محيط زيست | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | بسیاری از سدهای کشور با مشکل تغذیه گرایی مخزن رو به رو هستند برای مدیریت این مشکل باید مدیریت مناسب در سطح حوضه و مخزن بعمل آید. اجرای هوادهی زیر لایه در مخازن سدها، در راستای بهبود شرایط کیفی مخزن سد از ضروریات است. | . اجرای هوادهی زیر لایه در مخازن سدها، در راستای بهبود شرایط کیفی مخزن سد از ضروریات است. در شرایط بی هوازی شدن زیرلایه درمخزن سد، گازهایی همچون سولفید و متان تولید می گردد که علاوه براثرات زیان بار بر روی اکوسیستم مخزن ، باعث خوردگی بدنه، مجاری آب بر وتجهیزات نیروگاهی می گردد. بنابراین ساخت یک نمونه آزمایشگاهی از جدیدترین سیستم هوادهی در دنیا و تعیین مقادیر بهینه هوادهی در این مدل و دسیتابی به جزییات طراحی مدل صنعتی برای ساخت یک نمونه پایلوت در مقیاس واقعی در ایران از اهداف اصلی این پژوهش می باشد | ساخت نمونه آزمایشگاهی از آخرین تکنولوژی موجود در زمینه هوادهی زیرلایه | توليد محصول/ خدمت |
| 2 | سازمان آب و برق خوزستان | بررسی و تولید پوششهای نوین در خطوط آبرسانی | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | تولید پوشش های نوین و اقتصادی جهت بکارگیری در خطوط آبرسانی مد نظر تحقیق می باشد. | تولید پوشش های نوین جهت بکارگیری در خطوط آبرسانی به منظور افزایش کیفیت خدمات آبرسانی، کاهش هزینه های بهره برداری و سهولت در اجرا | ساخت نمونه های آزمایشگاهی و اجرایی پوشش های نوین با توجه به شرایط منطقه جهت حفاظت از خوردگی های درونی و بیرونی خطوط و شبکه های انتقال | ساخت نمونه محصول |
| 3 | سازمان آب و برق خوزستان | تولید پوشش نانوکامپوزیتی ضد جلبک-ضد UV به منظور بکارگیری در کانالهای انتقال آب | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | با انجام طرح مربوطه در درجه اول از تغییرات خواص منابع آبی جلوگیری خواهد شد و فرآیند انتقال به کمک کانال بدون هدر رفت و حتی کاهش کیفیت منبع آب صورت می پذیرد. همچنین با بکارگیری فناوری مربوطه و عدم نیاز به بازرسی و پاکسازی دوره ای مخازن آب علاوه بر ایمن ماندن مخازن، هزینه های جانبی ناشی از تعمبرات و وارسی نیز سرشکن خواهند شد. | در این طرح پس از مطالعات دقیق و بررسی تکنولوژی های روز دنیاو شناسایی جلبکها و سایر موجودات زیستی موجود در مناطق اطراف نصب کانالها، تولید پوششی بر پایه فناوری نانو و ترکیبات پلیمری ضد آب با خواص مکانیکی مطلوب و ملات ترمیمی با گیرایی بالا با بکارگیری مواد اولیه کاملا داخلی و بومی در دستور کار قرار میگیرد. | افزایش دوام مخازن و کانالهای انتقال آب، افزایش راندمان و جلوگیری از آلودگی منابع آبی | ساخت نمونه محصول |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي فارس | ارزیابی عملکرد پیزومتر کاساگرانده و جایگزینی آن با پیزومتر تارمرتعش در بدنه سدهای خاکی | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | پیزومتر کاساگرانده از جمله ابزارهای اولیه ای است که قدمت طولانی در اندازه گیری تراز آب زیرزمینی دارد. از این پیزومتر به طور معمول در بدنه سدهای خاکی و پی سدها استفاده می شود. این پیزومتر اگر در حین نصب آسیب نبیند، دارای عمر طولانی در اندازه گیری تراز آب زیرزمینی خواهد بود. در مرحله طراحی سدهای خاکی به طور معمول تعدادی پیزومتر کاساگرانده در مقاطع و ترازهای مختلف پیش بینی می گردد؛ چنانکه در همه مقاطع و ترازها، پیزومتر تارمرتعش نیز پیش بینی می شود. وجود لوله قائم از جنس PVC در پیزومتر کاساگرانده باعث می شود، این ابزار در عملیات ساخت سدهای خاکی مزاحمت ایجاد کند چنانکه در موارد متعدد به علت برخورد ماشین آلات سنگین عملیات خاکی، لوله قائم این پیزومترها شکسته شده و خاکریزی را متوقف می کند تا لوله PVC جایگزین گردد. با ظهور پیزومتر تارمرتعش در چند دهه قبل و بکارگیری گسترده آن در سدها بنظر میرسد، می توان پیزومترهای کاساگرانده را بکلی حذف نمود تا از مشکلات حین اجرا اجتناب شود. که این مسئله نیاز به تحقیق و بررسی بر روی عملکرد پیزومترها در سدهای اجرا شده دارد. | پیزومتر کاساگرانده، دارای لوله قائم است که باعث مزاحمت در عملیات ساخت سدهای خاکی می شود. ماشین الات عملیات خاکی حین فعالیت با این لوله ها برخورد می کنند و باعث شکستگی آنها می شوند. همچنین تغییرشکل های افقی و قائم رس باعث انسداد لوله پیزومتر کاساگرانده می گردد. پیزومتر دیگری که در سدها کاربرد گسترده ای دارد از نوع تارمرتعش می باشد که با توجه به این که دارای سنسور است، فاقد مشکلات ذکر شده پیزومتر کاساگرانده می باشد و از طرف دیگر از دقت به مراتب بالاتری برخوردار است. بنابراین با مطالعه دقیق عملکرد پیزومترها در چند سد خاکی می توان برای جایگزینی پیزومتر کاساگرانده با تارمرتعش تصمیم گیری نمود. | نتایج این تحقیق می تواند با حذف پیزومتر کاساگرانده، سرعت خاکریزی را افزایش داده، آسیب دیدگی ابزارها حین اجرا را کاهش دهد و همچنین دقت داده های بدست آمده از سیستم ابزاردقیق را افزایش دهد. | حل مسئله و چالش |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي فارس | بررسی و ارزیابی تراوش از بدنه و پی سد درودزن با استفاده از نرم افزار Flac | سرباز نخبه | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | یکی از مهمترین مسائل در سدهای خاکی تراوش آب از بدنه سد، شالوده و تکیه‌گاههای آن است؛ بهطوری‌که تراوش غیرمجاز نه تنها برای سد بلکه برای مناطق مسکونی و تاسیسات حیاتی پایین‌دست نیز می‌تواند مشکل‌آفرین باشد. بنابراین بررسی و ارزیابی تراوش از بدنه و پی سد از اهمیت زیادی برخوردار است. با توجه به این که حدود 50 سال از بهره‌برداری از سد درودزن می‌گذرد و تراوش از پی و بدنه این سد ادامه دارد مطالعه و بررسی آن در دستور کار قرار گرفته است. قابل ذکر است آخرین ارزیابی تراوش از سد درودزن حدود 10 سال پیش با استفاده از نرم افزار Seep/w انجام شده است. | برای پیشگیری از گسیختگی سد در اثر عوامل مختلف، رفتارسنجی مستمر سد ضروری است. با استفاده از مدل‌سازی عددی و داده‌های ابزاردقیق، می‌توان تحلیل برگشتی داده‌ها را انجام داد و به یک مدل نزدیک به واقعیت رسید و سد را برای حالات مختلف تحلیل کرد. در این تحقیق با استفاده از روش تفاضل محدود، سد خاکی درودزن توسط نرم افزار Flac مدل میگردد و با انجام تحلیل برگشتی، مدل توسط داده‌های ابزاردقیق کالیبره و سپس با افزایش ارتفاع آب مخزن به مقدار تراز نرمال، سد درودزن مورد تحلیل قرار میگیرد. با بررسی نتایج، مقدار دبی تراوش از پی و بدنه سد بطور جداگانه محاسبه و وضعیت خط فراتیک، خطوط جریان و پتانسیل داخل بدنه و پی سد مشخص میشود. سپس با استفاده از نرم افزار Flacپایداری سد برای حالت مخزن پر مورد مطالعه قرار می گیرد. | با انجام این مطالعه وضعیت گرادیان هیدرولیکی در هسته سد، دبی تراوش از بدنه و پی، خط فراتیک، خطوط جریان و پتانسیل داخل بدنه و همچنین پایداری سد مورد ارزیابی و تحلیل قرار می‌گیرد. همچنین با ارزیابی مجدد وضعیت سد با این نرم افزار، نتایج تحلیل بدست آمده از نرم افزار Seep/w در گذشته و تغییرات حاصل شده طی 10سال گذشته بررسی می‌گردد. | حل مسئله و چالش |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | پتانسيل يابي و امكانسنجي احداث سد زيرزميني استان هرمزگان (مطالعه موردی...) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | با توجه به ماهیت سیلابی بارشهای استان هرمزگان و در کوتاه مدت استفاده از سازه های کنترل و ذخیره کننده جریان برای فصول کم باران ضرورست | با توجه به خشکسالی ها و پایین رفتن سطح آب زیرزمینی در سالهای اخیر، احداث سازه های کنترل و ذخیره کننده جریان روان آبهای سطحی ضروری است. سدهای زیرزمینی از نظر سادگی و کارایی در این خصوص مناسب می باشند. مکان یابی منطقه مناسب برای احداث چنین سدهایی با در نظر گرفتن معیارهای فنی، محیط زیستی، اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت می باشد. | تعيين مكان هاي مناسب به منظور احداث سد زيرزميني به منظور استفاده بهينه از منابع آب | ارائه راه حل مشکل |
| 7 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | مقايسه سازه هاي پليمري ، فلزات داراي پوشش و فلزات و آلياژهاي مقاوم به خوردگي و انتخاب بهترين نوع سازه با توجه به شرايط اقليمي استان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | ضرورت استفاده از ابزار، تجهیزات و سازه ها مطابق با شرایط آب و هوایی بمنظور کاهش هزینه های بهره برداری، تعمیرات و نگهداری | شرایط خاص آب و هوایی استان هرمزگان وگرما و رطوبت بالا در اکثر مواقع سال استهلاک ابزار و تجهیزات را بالا برده و منجر به افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات می گردد. بنابراین شناسایی بهترین نوع سازه در جهت مدیریت بهره برداری از سازه های هیدرولیکی و کاهش هزینه های بهره برداری ضروری می باشد. | تعيين بهترين نوع سازه با توجه به شرايط آب و هوايي استان هرمزگان | ارائه راه حل مشکل |
| 8 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | ارزيابي وضعيت رنگ و پوشش هاي ضد خوردگي موجود و ارائه بهترين نوع پوشش براي ستون هاي بتني و فلزي با توجه به شرايط اقليمي استان هرمزگان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | ضرورت استفاده از ابزار، تجهیزات و سازه ها مطابق با شرایط آب و هوایی بمنظور کاهش هزینه های بهره برداری، تعمیرات و نگهداری | شرایط خاص آب و هوایی استان هرمزگان وگرما و رطوبت بالا در اکثر مواقع سال استهلاک ابزار و تجهیزات را بالا برده و منجر به افزایش هزینه های نگهداری و تعمیرات می گردد. بنابراین شناسایی بهترین نوع سازه در جهت مدیریت بهره برداری از سازه های هیدرولیکی و کاهش هزینه های بهره برداری ضروری می باشد. | تعيين بهترين نوع پوشش براي ستونهاي بتني و فلزي بر اساس شرايط آب و هوايي استان هرمزگان | ارائه راه حل مشکل |

9- محور سد و شبکه

## 9- 3- ابزار دقيق

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي اردبيل | امکان سنجی طراحی، نصب و راه اندازی شبکه ی لایسیمتری استان با رویکرد لایسیمترهای ارزان قیمت | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | اطلاعات حاصل از لایسیمترها برای آمار پایه منابع آب مورد نیاز و کاربرد دارد | ایجاد زیرساخت های لازم در خصوص تجهیز قطب های کشاوزی استان به شبکه ی لایسیمتری | بررسی امکان ایجاد شبکه‌ی لایسیمتری در جهت تدقیق محسابات نیاز آبی | ارائه راه حل مشکل |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي اردبيل | اصلاح و بومی سازی روابط فیزیکی تبخیر تعرق در سطح استان با رویکرد بهبود توانایی های مدیریتی در امور بهره‌برداری | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | اتلاف چشمگير منابع آب از طريق تبخير و تعرق (محاسبه، پهنه‌بندي) | مطالعه در زمینه بومی سازی روابط تبخیر و تعرق با توجه به احتمال وجود تفاوت بین میزان ابلاغی آن و میزان واقعی (با لحاظ تجربی بودن این روابط) می تواند مفید باشد | افزایش دقت روابط فیزیکی تبخیرتعرق و اطلاع دقیق از میزان تبخیرتعرق در راستای اهداف مدیریتی و حسابرسی آب | تدقیق روابط فیزیکی تبخیر تعرق با توجه به زون های مختلف اقلیمی در استان و افزایش دقت محاسبات | ارائه راه حل مشکل |
| 3 | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران | بومی سازی تجهیزات ابزاردقیق سد و نیروگاه های آبی(از جمله تار مرتعش، سیستم دستگاه قرائت مرکزی، کابل ابزار دقیق و ...) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | در حال حاضر ایران به عنوان کشور مطرح در صنعت سد سازی در حال توسعه و صادرات این صنعت به دیگر کشورها می باشد، علی رغم پیشرفت چشمگیر در این صنعت، همچنان در بعضی از بخش ها همانند ابزاردقیق بدلایل مختلف وابستگی همچنان باقی مانده است که به دلیل مختلف از جمله ارتقا دانش فنی شرکت ها، جلوگیری از خروج ارز و قطع وابستگی به شرکت های خارجی نیاز به تولید و بومی سازی ابزار دقیق در داخل کشور می باشد. | طراحی، ساخت، بومی سازی و تولیدمناسب و با کیفیت ابزاردقیق مورد استفاده در سدها، تونل ها، شیروانی ها و ... و به دنبال آن خودکفایی بیشتر این صنعت و کاهش واردات ابزاردقیق از دیگر کشورها | ارتقا دانش فنی و تولید ابزار دقیق داخلی | بومی سازی فناوری |

9- محور سد و شبکه

## 9- 4- سازه و هيدروليک

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي گلستان | پتانسیل یابی احداث سد زیرزمینی در استان گلستان | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بهبود راندمان پايين شبکه‌هاي آبياري (مرمت کانال‌ها، استفاده مجدد از زهاب زهکش‌ها و ...) | امروزه استفاده از سدهای زیرزمینی به عنوان یک شیوه ذخیره آب در مناطق کم باران بسیار مورد توجه می باشد. اولين و مهم ترين مرحله در احداث يک سد زيرزميني شناسايي مکان مناسب براي احداث سد مي باشد. جهت تعیین مکانهای مناسب برای احداث سدهای زیرزمینی با توجه به بررسی معیارهای زمین شناسی مهندسی ، ویژگیهای زمین شناسی، توپوگرافی، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی منطقه از طریق بررسی عکسهای هوایی، تصاویر ماهواره ای، نقشه های توپوگرافی، آمار هیدرولوژی و گزارشات موجود بهترین روش انتخاب و چند گزینه در حوزه های مختلف استان مشخص گردد. | جهت تعیین مکانهای مناسب برای احداث سدهای زیرزمینی با توجه به بررسی معیارهای زمین شناسی مهندسی ، ویژگیهای زمین شناسی، توپوگرافی، هیدرولوژی و هیدروژئولوژی منطقه از طریق بررسی عکسهای هوایی، تصاویر ماهواره ای، نقشه های توپوگرافی، آمار هیدرولوژی، بهترین روش انتخاب و معرفی چند گزینه در حوزه های مختلف استان | جهت تعیین مکانهای مناسب برای احداث سدهای زیرزمینی | حل مسئله و چالش |

9- محور سد و شبکه

## 9- 5- نیروگاه‌های برق‌آبي

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | مطالعات بروزرسانی منابع آب سدهای در دست بهره برداری و اجرا در سطح استان با هدف بازنگری و اصلاح تخصیص منابع آب سدها | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | با توجه بعه تغییرات آب و هوایی ، شکل گیری مصارف و برداشتهای مختلف در بالادست و پایین دست سدهای مخزنی ، بازنگری و در نتیجه اصلاح تخصیصهای اولیه منابع آب سدها اجتناب ناپذیر است. | با اصلاح میزان تخصیص طرحهای آبی ، شرایط بارگزای بر منابع آبی شفاف سازی و توازن بین مصارف و منابع مدیریت می گردد | برقراری مهندسی شده ، توازن بین منابع و مصارف در طرحهای آبی | حل مسئله و چالش |
| 2 | شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران | ارزیابی عملکرد تاریخی نیروگاه های آبی ایران | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | نزدیک به 60 سال از بهره برداری نخستین نیروگاههای آبی کشور گذشته است. با ارزیابی عملکرد این نیروگاهها در تامین برق کشور نقاط ضعف و قوت و راهکارهای بهبود آنها دست یافت. | سهم نیروگاههای آبی در ظرفیت تولید کل نیروگاههای کشور بیش از 15 درصد است. این نیروگاهها نقش مهمی در تامین برق کشور داشته اند. برای بهبود عملکرد آنها می باید ارزیابی دقیقی از آنها داشت. شناسایی چالشهایی که موجب شده اند تا این نیروگاهها نتوانند اهداف تعریف شده در زمان طراحی خود دست یابند از مهمترین اهداف این پژوهش است | ارزیابی منافع نیروگاههای آبی کشور | حل مسئله و چالش |
| 3 | سازمان آب و برق خوزستان | طراحی و اصلاح سیستم هوادهی رانر | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | از اهداف مهم پروژه ایجاد تیم تخصصی در زمینه هوادهی و تزریق در توربین بوده تا با تولید دانش فنی و کسب تجربه عملی مربوط به روشهای تزریق هوا یا آب تبدیل به یک مرجع تخصصی در سطح ملی و بین المللی گردد و بتواند در صورت نیاز سایر نیروگاهها را مورد بررسی قرار داده و مشکل آنها را حل نماید. | با اصلاح سیستم هوادهی می‌توان نیروگاه را در بازه وسیع‌تری از نرخ جریان مورد استفاده قرار داد. . | 1. امکان کار توربین در پهنه بزرگتر و افزایش قابلیت اطمینان سیستم 2. به دست آمدن دانش فنی لازم برای پیش بینی سایر شرایط بحرانی 3. کاهش هزینه‌های تولید برق (هزینه های تعمیر و نگهداری کمتر) 4. بهینه‌ شدن استفاده از منابع آب به منظور تولید برق در بارهای جزیی | ارائه راه حل مشکل |
| 4 | سازمان آب و برق خوزستان | طراحي صفحه پايش اتاق فرمان نيروگاه ها و صنایع بزرگ بر اساس نقاط بحراني | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | یافتن و کنترل نقاط بحرانی سیستم ، نمایش داینامیک کل سیستم ویژوال چک کلی سیستم های تحت کنترل، دسترسی آسان به زیر شاخه های سیستم، بالا بردن کارایی و اثربخشی سیستم (ارتقای بهره‌وری)، نمایش داینامیک وضعیت های آسیب و میانبر دسترسی به جزئیات یا زیرشاخه صفحات آسیب، نمایش آخرین وضعیت آسیب به صورت آنلاین | مهمترین ویژگی این طرح در کمک به راندمان و طول عمر واحدها و پیشگیری از آسیب به تجهیزات در صنایع تولیدی است. صرفه جویی در بخش تعمیرات و خرید تجهیزات آسیب دیده ویژگی اقتصادی دیگر است که از جریمه های سنگین برای تریپ و خارج بودن واحدها در نیروگاه ها پیشگیری می کند. | تنظیم یک صفحه مانیتورینگ سیستم با همکاری سوپروایزر سیستم که در این صفحه لازم است به تمام واحدهای سیستم لینک داده شود تا دسترسی آسان نیز علاوه بر رصد اطلاعات مهم امکان پذیر گردد. | ارائه راه حل مشکل |

9- محور سد و شبکه

## 9- 6- مدیریت اجرایی

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي اصفهان | تحلیل جایگاه استخرهای ذخیره آب کشاورزی در هدر رفت منابع آب و نقش آن در عدم تامین تخصیص های منابع آب | فرصت مطالعاتی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | چالش‏هاي مدیریت منابع انسانی، علم و فناوری، پشتیبانی صنعت آب | در سالهای اخیر در اثر حاکم شدن شرایط خشکسالی ، در بخشی از دشتها خصوصا در مناطق کوهستانی مثل شهرستانهای سمیرم و فریدن ، کشاورزان نسبت به ایجاد استخرهای ذخیره برای جمع آوری و تامین آب مورد نیاز خود اقدام نموده اند. بررسی این رویکرد فراگیر ضرورت دارد. | ارزیابی و شناخت اثرات این ساختار جدید آبی و اثر گذاری آن در منابع آبهای زیرزمینی و سطحی ضروریست | با انجام این مطالعه شرایط برای استاندارد سازی و الزام اخذ مجوز برای این تغییر رویکرد در بهره برداری از منابع آب ایجاد می گردد. | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمد | مطالعه عددی و آزمایشگاهی شکست سد کوثر، تحلیل پایداری وتاثیر آن بر سازه های هیدرولیکی | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | نقش سدهای بزرگ در توسعه پایدار کشور از یک سو ، اهمیت اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی آنها از سوی دیگر موجب افزایش روز افزون تعداد این تاسیسات عظیم حیاتی گردیده است . علیرغم اعمال ضریب اطمینان بالا در مراحل طراحی ، ساخت و بهره برداری از سدها ، تجارب تلخ عینی از احتمال وقوع خطر شکستگی سدها همانند سایر تاسیسات مهم ساخت بشر حکایت می کند. ضمنا رودخانه ها در شرایط سیلابی می توانند تهدیدی اساسی برای شهرها وروستاهای اطراف خود باشند . همزمان با سیلابهای احتمالی ، موج سیلاب ناشی از شکست یک سد به دلیل ویژگی های خاص هیدرولیکی که آن را از سیلابهای طبیعی متمایز می کند از حساسیت بیشتری برخوردار می باشد . همچنین به دلیل اسکان جمعیت نسبتا زیاد در شهرها ودر مواردی وجود تاسیسات حساس در حریم رودخانه ها وپائین دست سدها ، نیاز به بررسی اثرات سیلاب احتمالی ناشی از شکست سددر پائین دست خود ، هرچه بیشتراحساس می شود که سد مخزنی کوثر نیز از این قائده مستثنی نیست . زیرا در تنگه محل سد یک سری زون های کارستی به موازات لایه بندی تشکیل شده است که در آسماری میانی در بالای لایه بندی مارنی قرار گرفته است و از طرفی سد کوثر دارای نشت قابل ملاحظه ای بوده بطوریکه مقدار نشت بیش از میزانی است که قرار بوده جهت شیرین سازی رودخانه زهره رها سازی شود . میزان نشت از از چشمه های پائین دست به مراتب بیشتر از نشت بدنه و محدوده تکیه گاههای سد که از طریق گالری های زهکشی می گردند است . با توجه به اینکه تراز آب دریاچه برای دوره آبگیری اولیه که حاوی و بیانگر بسیاری از رفتارهای ذز لبتدای دوره عمر مفید خود می باشند وجود ندارد دوره بازگشت 1000 ساله وحداکثر سیلاب محتمل احتمال روگذری از سرریز های سد وجود دشته و بنابراین احتمال شکست نیز دور از تصور نمی باشد . و لذا به علت موجود نبودن برخی از داده های پایه برای انجام تحلیل ها ، به غیر از تحلیل استاتیکی تحت بار وزن بدنه سد برای صحت سنجی عملکرد مدل اجرای محدود تهیه شده با پارامترهای فرضی تحلیل دیگری جهت تخمین میزان پایداری سد تاکنون صورت نگرفته است . | مطالعه عددی و آزمایشگاهی شکست سد کوثر، تحلیل پایداری وتاثیر آن بر سازه های هیدرولیکی | از اطلاعات آبدهی ثبت شده در محل ایستگاههای هیدرومتری استفاده شده و پس از انتخاب دوره مشخص آماری و انتخاب شبکه ایستگاههای مناسب تکمیل وتحویل آماری وسپس صحت سنجی و تحلیل آمار آبدهی ماهانه و سالانه ایستگاهها انجام شده است در ادامه با استفاده از روش های تجربی وریاضی مقادیر آبدهی به محل سد بسط داده شده و پس از انتخاب روش مناسب برآورد آبدهی توزیع ماهانه وسالانه آبدهی در محل ساختگاه محاسبه شده در نهایت تحلیل فراوانی آبدهی ماهانه وسالانه انجام می شود . ! اطلاعات حداکثر لحظه ای ودر اکثر روزانه سیلاب ایستگاههای هیدرو متری مطالعاتی استفاده و تکمیل وتطویل آمار سیلاب انجام گردیده و سپس صحت سنجی داده های سیلاب مورد بررسی قرار خواهد گرفت وپس از انجام اصلاحات لازم تحلیل فراوانی مقادیر حداکثر لحظه ای سیلاب انجام خواهد شد ودر نهایت با استفاده از روش های تجربی وریاضی مقادیر سیلاب به محل ساختگاه بسط داده خواهد شد . پایداری تکیه گاه ها در وضعیت طبیعی کنونی ، دیواره های دوسوی دره با شیب نزدیک به 80 درجه پایدار می باشند . بعد از آبگیری مخزن با پائین آمدن مقاومت برشی لایه های مازنی لغزشهائی در بالادست محتمل است که دربخش پایداری دامنه های مخزن به آن خواهیم پرداخت . مدلسازی وتعیین پایداری سد کوثر شامل چهار مرحله کللف) انجام آزمایشهای لازم وتعیین پارامترهای بتن بدنه سد ب) ساخت مدل وانجام تحلیل ج) کالیبراسیون مدل با توجه به نتایج ابزار قابل اعتماد د) انجام تحلیل های پایداری وتنش ومحاسبه ضرایب اطمینان | حل مسئله و چالش |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمد | بررسی علل عدم اجرای بموقع پروژه ها وتحمیل بار مالی آنها ( ناشی ازتمدید پیمان ، تغییر مقادیر ، کارهای تکمیلی ) و پیشنهاد راهکارهای عملی رفع مشکل | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | عدم اتمام بموقع پروژه هاي عمراني ومتعاقب آن تحميل هزينه هاي بيشتر از هزينه پيش بيني شده اوليه موجبات نگراني جدي کارفرما وعدم تحقق اهداف پروژه ها شده است خسارات متعددي ازحيث مالي ، اقتصادي ، اجتماعي و ...... وارد نموده است . با توجه به اهميت ارزيابي علل تاخير دراجراي پروژه هاي عمراني بخش آب وتحميل بار مالي ناشي از آنها اين موضوع به عنوان چالشهاي پيش رو درقالب طرح تحقيقاتي ضروري در دستور کار کميته تحقيقات قرار | بررسی علل عدم اجرای بموقع پروژه ها وتحمیل بار مالی آنها ( ناشی ازتمدید پیمان ، تغییر مقادیر ، کارهای تکمیلی ) و پیشنهاد راهکارهای عملی رفع مشکل | - معرفي پروژه هاي مورد مطالعه ومعرفي بار مالي آنها نسبت به وضعيت اوليه - معرفي شاخص مشکلات معمول وغير معمول در طرحها و پروژه هاي آبي - شناسايي و بررسي مشکلات ناشي از عملکرد پيمانکار ، مشاور وکارفرما وميزان تاثير آنها در عدم اجراي بموقع پروژه ها و شناسايي روابط بين عوامل وساخت مدل برهم کنش اين عوامل - تعيين اثرات و پيامدهاي اجتماعي ، اقتصادي وزيست محيطي درعدم اجراي بموقع پروژه ها - وزن دهي ورتبه بندي علل تاخير با استفاده از تحليل سلسله مراتبي وشاخص اهميت نسبي | حل مسئله و چالش |

9- محور سد و شبکه

## 9- 7- زمين‌شناسي، ژئوتکنيک و لرزه‌خيزي

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي آذربايجان شرقي | چالش های ژئوتکنیکی در پی و بدنه سدها و ارائه راهکارهای کاربردی | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | با عنایت به اینکه عمده مصالح مورد استفاده در سدهای استان مصالح خاکی می باشند مسائل و مشکلات مرتبط با رفتار مصالح چه در بدنه و چه در پی می تواند عاملی برای ناپایداری بدنه و نیز باعث نشت از سیستم آب بندی باشد . ازین رو بررسی مسائل و مشکلات مبتلابه در قالب پایاننامه های دانشجویی مفید خواهد بود | با عنایت به اینکه عمده مصالح مورد استفاده در سدهای استان مصالح خاکی می باشند مسائل و مشکلات مرتبط با رفتار مصالح چه در بدنه و چه در پی می تواند عاملی برای ناپایداری بدنه و نیز باعث نشت از سیستم آب بندی باشد . ازین رو بررسی مسائل و مشکلات مبتلابه در قالب پایاننامه های دانشجویی مفید خواهد بود | تهیه روش و راهکار مناسب برای کاهش فرارآب از سدها | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي مازندران | تحلیل و ارزیابی چالش های مطالعات زمین شناختی و پیامدهای عدم شناسایی عوارض در طرح های آبی استان و ارائه راهکارهای نوین برای رفع این چالش ها | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | عدم شناسایی عوارض زمین شناختی در گستره های دارای پوشش گیاهی و زمین های دست خورده | با توجه به شرایط ویژه زمین شناختی منطقه (پوشش گیاهی و دست خوردگی های ناشی از فعالیت های انسانی)، نیاز است تا از فناوری و روش های نوین برای شناسایی عوارض و تحلیل زمین شناختی منطقه بهره گیری گردد. | ارائه وضعیت وراه حل های مربوطه | حل مسئله و چالش |

9- محور سد و شبکه

## 9- 8- شبکه‌هاي آبياري و زهکشي و نظام‌هاي بهره‌برداري

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي اردبيل | ارائه الگوی کشت واقعی دشت مغان و پارامترهای مربوط به پوشش سطح با استفاده از فناوری سنجش از دور | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت بهينه‌سازي نياز آبي محصولات کشاورزي و فقدان الگوي کشت مناسب با منابع آبي موجود | اطلاعات حاصل از طریق داده های پارامتری توسط فناوری سنجش دور در بررسی طرحهای مطالعاتی دفتر فنی کاربرد دارد | اطلاع از دقت گزارش های واصله از سطوح زیرکشت محصولات مختلف و آب بهای پرداختی در جهت ایجاد ساختارهای نوین پایش ماهواره ای و کشاورزی دقیق | اطلاع از میزان صحت و دقت گزارشات کشت در خصوص ایجاد سامانه ای پایش ماهواره ای کشت | ارائه راه حل مشکل |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي تهران | بررسی شیوه‌های بیوفناورانه جهت جلوگیری و کاهش رشد علف‌های هرز و جلبک در کانال‌های آبیاری- مطالعه موردی شبکه ورامین | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو (افق 1404) | تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه‌هاي هيدروليکي (سد و شبکه و تاسيسات وابسته، سيستم‌هاي آب‌بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و ...) | با توجه به رشد دائم علفهای هرز در بین درزها و برم کانالها ، انجام تحقیق بسیار ضروری است. | دستیابی به تکنولوژی یا مواردی خاص جهت از بین بردن دائمی علفهای هرز | ارائه روش نوین و عملیاتی در زمینه موضوع مورد درخواست | حل مسئله و چالش |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي تهران | بررسي سازوكارهاي اجرايي واگذاري بهره‌برداري و نگهداري از شبكه‌هاي آبياري و زهكشي وكانال‌هاي انتقال آب آبياري به بهره‌برداران | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | با توجه به هزینه بسیار بالای تعمیرات و نگهداری از کانالهای انتقال آب، اجرای پروژه الزامی است. | تشکیل تشکلهای کشاورزی جهت واگزاری بهره برداری، تعمیرات و نگهداری از کانالهای انتقال آب کشاورزی به منظور بهبود فرآیند بهره برداری | ارائه روش نوین و عملیاتی در زمینه موضوع مورد درخواست | حل مسئله و چالش |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي تهران | بررسي نظام بهره‌برداري شبكه‌هاي سنتي برداشت آب آبياري از رودخانه‌ها و ارائه سازوكارهاي اصلاحي (با هدف بهبود ساختارمديريتي بهره‌برداري و .... ) | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | تأثير مشکلات اجتماعي، فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن مسائل اجتماعي | ضرورت اصلاح ساختار بهره برداری ازآب رودخانه ها با هدف تدقیق دربرنامه ریزی برداشت آب ، افزایش راندمان و بهینه سازی مصرف آب ورعایت عدالت در توزیع منابع آب سطحی حوضه آبریزو تحقق تخصیص منابع آب سطحی حوضه | مطالعه وضع موجود نظام بهره برداری ، تدقیق واصلاح تقویم آبیاری ، تعیین مقادیر بهینه برداشت آب ، ارائه راهکارهای اصلاحی درساختارمدیریتی وفنی بهره برداری آب | ارائه روش نوین و عملیاتی در زمینه موضوع مورد درخواست | حل مسئله و چالش |
| 5 | سازمان آب و برق خوزستان | ارزيابي وضعيت موجود و اثربخشي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي استان و ارائه راهكارهاي ارتقاء و بهبود وضعيت كمي و كيفي آن‌ها | تقاضا محور | راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نيرو | بهبود راندمان پايين شبکه‌هاي آبياري (مرمت کانال‌ها، استفاده مجدد از زهاب زهکش‌ها و ...) | بررسی چالش‌ها و مشکلات موجود در شبکه‌های آبیاری فعلی که بر راندمان مصرف آب اثر منفی دارد، ارائه راهکارهای ارتقاء و بهبود وضعیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی موجود، بررسی و تحلیل ذینفعان موثر در مدیریت شبکه‌های آبیاری و زهشکی استان خوزستان | تبیین وضعیت موجود و آتی شبکه‌های آبیاری شامل ( سطح زیر کشت، تفکیک شبکه‌های آبیاری اصلی و فرعی، شبکه‌های دارای زهکشی و پتانسیل اراضی زیرکشت استان جهت تجهیز به شبکه‌های آبیاری و زهکشی)، بررسی سیستم آبیاری مورد استفاده در هریک از شبکه‌های موجود، بررسی راندمان مصرف آب در هریک از شبکه‌های موجود، بررسی راندمان انتقال هریک از شبکه‌های موجود، بررسی عملکرد محصولات در اراضی دارای شبکه و فاقد آن ، بررسی و ارائه عمر مفید باقی‌مانده و وضعیت فرسودگی شبکه‌ها و زیرساخت‌های آبی موجود در استان | ارزیابی وضعیت فعلی اراضی تحت پوشش شبکه آبیاری و زهکشی ، ارزیابی کیفیت شبکه‌های آبیاری و زهکشی موجود، راهکارها جهت ارتقاء و بهبود وضعیت کمی و کیفی شبکه‌های آبیاری و زهکشی | ارائه راه حل مشکل |
| 6 | شركت آب منطقه‌اي كرمانشاه | ارزیابی شبکه های آبیاری در حال بهره برداری( مطالعه موردی دشت بیلوار) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب(کمي و کيفي) | با توجه به مشکلا ت متعدد بهره برداری از شبکه آبیاری در منطقه مورد نظر، این شرکت در نظر دارد در این پژوهش به شناسایی مشکلات و ارائه راه حل های بهینه جهت رفع موانع پرداخته شود. | ارزیابی شبکه های آبیاری در حال بهره برداری دشت بیلوار و تعیین راهکارهای عملی | بهره برداری بهینه و اصلاح روش های مدیریتی | تهیه دستورالعمل |
| 7 | شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمد | ارزیابی عملکرد بهره برداری ونگهداری از شبکه های آبیاری وزهکشی در استان کهگیلویه وبویراحمد (مطالعه موردی دشت لیشتر و خیرآباد ، دشت روم ، دشت چرام ، دشت چیتاب ، دشت امامزاده جعفر ) | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بهبود راندمان پايين شبکه‌هاي آبياري (مرمت کانال‌ها، استفاده مجدد از زهاب زهکش‌ها و ...) | با توجه به وضعيت نامطلوب و بهره برداري غير اصولي از شبکه هاي آبياري دراستان وپائين بودن راندمان آبياري در شبکه ها و تلفات قابل توجه آب در شبکه ها وهزينه هاي گزاف تعمير ونگهداري شبکه هاي آبياري استان ، بنابراين موضوع ارزيابي عملکرد بهره برداري و نگهداري آنها به عنوان يکي از نيازهاي اولويت دار در دستور کار کميته تحقيقات قرار گرفت | ارزیابی عملکرد بهره برداری ونگهداری از شبکه های آبیاری وزهکشی در استان کهگیلویه وبویراحمد مطاعه موردی ( دشت لیشتر و خیرآباد ، دشت روم ، دشت چرام ، دشت چیتاب ، دشت امامزاده جعفر ) | بررسي وضعيت موجود عمليات بهره برداري ونگهداري از شبکه هاي آبياري وزهکشي ، تعيين شاخص هاي ارزيابي عملکرد بهره برداري و نگهداري در شبکه هاي آبياري وزهکشي ، شناسايي ومعرفي روش هاي استمرار خدمات دهي مطلوب وحفظ سرمايه هاي ملي ، بررسي توجيهات اقتصادي پيشنهادي ، ارائه مدل مطلوب براي ارزيابي عملکرد بهره برداري ونگهداري در شبکه هاي آبياري وزهکشي ، آموزش و اجراء وبررسي نتايج حاصله براي تعدادي از شبکه هاي آبياري وزهکشی استان | حل مسئله و چالش |
| 8 | شركت آب منطقه‌اي گيلان | بهینه‌سازی برداشت تلفیقی از كانال و آب بندان‌ در شبكه آبياري (مطالعه موردي شبكه آبياري و زهكشي سپيدرود) | تقاضا محور | اولویت پژوهشی و فناوری کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | در استان هیچ گونه سوابق مطالعاتی یا تحقیقاتی در خصوص بهینه سازی برداشت تلفیقی از شبکه و آب بندان ها وجود ندارد. اولویت حاضر در جهت علمی نمودن مدیریت منابع آبی استان با توجه به شرایط محدودیت آبی سال های اخیر تدوین شده است. | بررسي امكان بهره‌برداري هم‌زمان از آب‌بندان و ساير منابع آبي، بررسي امكان كاهش آب مصرفي از شبكه‌هاي آبياري در پيك مصرف، بهينه‌سازي زمان برداشت از منابع مختلف | ارائه گزارش امكان بهره‌برداري هم‌زمان از آب‌بندان و ساير منابع آبي، بررسي امكان كاهش آب مصرفي از شبكه‌هاي آبياري در پيك مصرف، بهينه‌سازي زمان برداشت از منابع مختلف | ارائه راه حل مشکل |
| 9 | شركت آب منطقه‌اي لرستان | بررسی راهکارهای اجرایی اصلاع سیستم های آبگیری ایستگاههای پمپاژ(مطالعه موردی ایستگاه پمپاژ چم مهر پلدختر) | پايان نامه دانشجويي | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت حفاظت رودخانه‌ها و سواحل و ساماندهي آنها | با توجه به صرف هزینه زیاد و زمانبر شدن پروژه و تکمیل کلیه اجزا این طرح در صورتیکه عمل آبگیری به خوبی انجام نشود طرح بلااستفاده باقی خواهد ماند | با توجه به صرف هزینه زیاد و زمان بر شدن پروژه و تکمیل کلیه اجزا این طرح در صورتیکه عمل آبگیری به خوبی انجام نشود طرح بلااستفاده باقی خواهد ماند | ارایه راهکار اصلاحی سیستم آبگیر بدون صرف هزینه هنگفت | ارائه راه حل مشکل |
| 10 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | هوشمندسازی بهره برداری از شبکه آبیاری تحت فشار میناب | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | کنترل و مدیریت بهره برداری از سدهای شمیل نیان و میناب و جلوگیری از هدررفت و مصارف بیش از حد آب در بخش کشاورزی | مسئله کمبود منابع آب و کاهش آن و مصرف بخش زیادی ازمنابع آب در بخش کشاورزی از چالشهای مهم در بخش تامین آب می باشد.اولین قدم در جهت مقابله با بحران کم آبی ، بهینه سازی مصرف می باشد بهبود روش های آبیاری و روش های انتقال و ذخیره آب نظیر استفاده از سیستم های هوشمند از روشهای نوین ارائه شده می باشد کنترل هوشمند و دقیق سیستم تحت فشار از ابتدا تا انتهای مسیر، پیش بینی مقدار مصرف ،کنترل فشار نقاط مختلف تعیین مقدار مصرف براساس محاسبات، هشدار مصرف بیش از حد کشاورز ، اصلاح الگوی کشت ( مصرف را بطور چشم گیر کاهش میدهد ) از مزایای استفاده از این سیستم ها می باشد. | 1-کـنـتـرل و تنظیم فشار آب بصورت هوشمند و یکسان در کل دشت 2-کـنـتـرل و زمانـبنـدی آبگیری کشاورزان براساس محاسبات مناسب کشت 3- نمایش کل اطلاعات آبگیری با استفاده از دستگاه های نصب شده بصورت آنلاین 4- امکان مشاهده نمودار تاریخچه مصرف آب کشاورزان و خروجی از سمت مخازن مدیریت پیشرفته تقسیم بندی آب توسط سامانه هوشمند برای مصرف کنندگان 5- مدیریت حرفه ای اصلاح کشت و هشدار مصرف خارج از برنامه کشت اعلام شده | حل مسئله و چالش |

9- محور سد و شبکه

## 9- 9- ارتقاي بهره‌وري مصرف آب کشاورزي و شيوه‌هاي نوين آبياري

| ردیف | عنوان شرکت | عنوان تحقیق | نوع تحقیق | اسناد بالا دستی | عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط تحقیق | تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق | تعریف دقیق مسئله | دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق | محصول نهایی |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | شركت آب منطقه‌اي خراسان جنوبی | بررسی میزان مصارف ومنابع آب شرب ومقایسه با استاندارد در شهرها وروستاها در استان خراسان جنوبی | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبي | بهره برداری بهینه از منابع آب وایجاد تعادل بین منابع ومصارف آب | برنامه ریزی منابع آب | تعادل پایدار بین منابع ومصارف | حل مسئله و چالش |
| 2 | شركت آب منطقه‌اي كهگيلويه‌و بويراحمد | ارائه الگوی کشت بهینه ، نیاز آبی وهیدرو مدول واقعی در شرایط مختلف آب وهوایی در دشت های استان | تقاضا محور | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت بهينه‌سازي نياز آبي محصولات کشاورزي و فقدان الگوي کشت مناسب با منابع آبي موجود | - اهميت مديريت الگوي کشت درشرايط خشکسالي و رفع بحران کم آبي - اهميت الگوي کشت به عنوان يکي از پارامترهاي طراحي شبکه هاي آبياري اکه ارتباط مستقيمي با بهره‌وري اين سيستم ها و دستيابي به بهبود بهره برداري منابع آب وخاک اين سامانه ايفا مي نمايد | ارائه الگوی کشت بهینه ، نیاز آبی وهیدرو مدول واقعی در شرایط مختلف آب وهوایی در دشت های استان | - تحليل عوامل موثر درانتخاب الگوي کشت مناسب- تخمين عملکرد نسبي گياهان مختلف درالگوي کشت درشرايط آبياري کامل ويا درجات مختلف از کم آبياري - محاسبه نياز آبي وهيدرو مدول الگوي کشت غالب منطقه - ارائه سناريوهاي مختلف آبياري براي الگوي کشت درمحدوده هاي طرح با توجه به محدوديت منابع آب موجود - ارائه الگوي کشت با توجه به امکانات آبي موجود جهت مديريت وبرنامه ريزي آبياري - تخصيص بهينه آب | حل مسئله و چالش |
| 3 | شركت آب منطقه‌اي لرستان | مقایسه و ارزیابی سیستم های آبیاری تحت فشار نوین اجرا شده در سطح استان لرستان و شناسایی نقاط قوت و ضعف آنها | پايان نامه دانشجويي | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | بهبود راندمان پایین شبکه های آبیاری (مرمت کانالها ،استفاده مجدد از زه آب،زهکشهاو.....) | تصمیم گیری در خصوص روش آبیاری بهینه در استان لرستان | به منظور بهبود راندمان پایین شبکه های آبیاری (مرمت کانالها ،استفاده مجدد از زه آب،زهکشها و تصمیم گیری در خصوص روش آبیاری بهینه در استان لرستان نیاز به تعیین راندمان آبیاری و نقاط ضعف و قوت شبکه آبیاری اجرا شده می باشد. | تعیین راندمان آبیاری و نقاط ضعف و قوت شبکه آبیاری اجرا شده | ارائه راه حل مشکل |
| 4 | شركت آب منطقه‌اي مازندران | راهکارهای اصلاح الگوی مصرف آب در بخش کشاورزی استان | تقاضا محور | راهبرد های سند چشم انداز وزارت نیرو | ضرورت بهينه‌سازي نياز آبي محصولات کشاورزي و فقدان الگوي کشت مناسب با منابع آبي موجود | مصرف آب در استان بیش از استانداردهای کشورهای توسعه یافته است | لزوم توجه به رفتارهای سازگار با کم آبی با توجه به تغییرات اقلیمی و شرایط حفظ محیط زیست | ارائه وضعیت وراه حل های مربوطه | حل مسئله و چالش |
| 5 | شركت آب منطقه‌اي هرمزگان | استخراج الگوهای مصرف منابع آب در بخش کشاورزی و صنعت با استفاده از داده کاوی اطلاعات آماربرداری دوره ای منابع آب | پایان نامه دانشجویی | اولويت هاي پژوهشي و فناوري کشور در زمينه آب | ضرورت بهينه‌سازي نياز آبي محصولات کشاورزي و فقدان الگوي کشت مناسب با منابع آبي موجود | ضرورت بهينه‌سازي نياز آبي محصولات کشاورزي و فقدان الگوي کشت مناسب با منابع آبي موجود | با توجه به ضرورت مدیریت تقاضا جهت کنترل مصرف و مدیریت منابع آب با هدف تامین امنیت آبی و ایجاد تعادل بین مصرف و تامین آب، شناسایی و تحلیل الگوها با استفاده از داده کاوی و تکنیک های هوش مصنوعی جهت ارزیابی رفتار مصرف کنندگان نقش بسیار موثری در مدیریت مصرف جهت افزایش راندمان و بهره وری اقتصادی دارد. | ارائه مدل مصرف منابع آب جهت افزایش راندمان و بهره وری اقتصادی آب | حل مسئله و چالش |

# نحوه تماس با شرکت⁫هاي وزارت نيرو جهت انجام اولويت⁫ها

شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکت⁫هاي زيرمجموعه

◄گروه تحقيقات کاربردي شرکت مديريت منابع آب ايران، نشاني: تهران، خیابان فلسطین شمالی، پایین تر از زرتشت، پلاک 517 ، طبقه سوم: خانم کرم زاده تلفن 43680627، آقاي شفيعي تلفن 43680620 و خانم عاملی تلفن 43680624، فاکس: 88901850

پست الکترونیک: research.applied93@gmail.com

نشانی اینترنتی:  http://research.wrm.ir

◄ شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران، نشاني: تهران، بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار شماره 3، خانم رستمي، تلفن 5-27822144  و  فاکس:27822145 نشاني اينترنتي: www.iwpco.ir

شرکت‌هاي آب منطقه‌اي به نشاني⁭هاي درج شده در جدول ذيل:

اسامي دبيران کميته⁭هاي تحقيقات شرکت‌هاي آب منطقه‌اي

| رديف | شرکت آب منطقه‌اي | دبير کميته يا کارشناس تحقيقات | تلفن‌ | نمابر | نشاني اينترنتي‌ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | آذربايجان شرقي | آقای سامان آذر | 19-33382111-041 | 33308412-‌041 | http://www.azarwater.ir |
| 2 | آذربايجان غربي | آقای نیک نیا | 31987309-044 | 33440091-044 | http://www.agrw.ir |
| 3 | اردبيل | آقای موسوی | 31746309-045 | 33714210-045 | http://www.arrw.ir |
| 4 | البرز | آقای سعدی | 33342270-026 داخلی 433 | 33340270-026 | http://www.albrw.ir |
| 5 | اصفهان | آقاي یوسفیان | 36615360-031 داخلي 2132 | 36615369-031 | htthttp://www.esrw.ir |
| 6 | ايلام | آقاي سبززاده | 33335090-084 داخلی 160 | 33332294-084 | http://www.ilrw.ir |
| 7 | بوشهر | آقاي بحراني | 33327002-077 داخلي 126 | 33220707-077 | http://www.bsrw.ir |
| 8 | تهران | خانم نظری | 81753522-021 | 88390819-021 | http://www.thrw.ir |
| 9 | چهار محال و بختياري | خانم امینی | 33350740-038 | 33335098-038 | http://www.cbrw.ir |
| 10 | خراسان جنوبي | خانم قوی پنجه | 32445590-056 داخلی 201 | 32445589-056 | http://www.skhrw.ir http://researchcommittee.ir |
| 11 | خراسان رضوي | خانم اسکوئی | 37617011-051 داخلی524 | 37613008-051 | http://www.khrw.ir |
| 12 | خراسان شمالي | خانم منتخب | 32263281-058 داخلی 155 | 32263280-058 | http://www.nkhrw.ir |
| 13 | زنجان | خانم نظریه | 33136215-024 | 33442785-024 | http://www.znrw.ir |
| 14 | سازمان آب و برق خوزستان | خانم مرعشی و خانم پورآصف | 33122453-061 33152252-061 | 33737100-061 | http://www.kwpa.ir |
| 15 | سمنان | آقای رحمیان | 16-33361913-023 داخلی 261 | 33361917-023 | http://www.smrw.ir |
| 16 | سيستان‌ و بلوچستان | آقاي فرامرزپور | 20-33429410-054 داخلی 228 | 33429430-054 | http://www.sbrw.ir |

| رديف | شرکت آب منطقه‌اي | دبير کميته يا کارشناس تحقيقات | تلفن‌ | نمابر | نشاني اينترنتي‌ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | فارس | خانم زارعي | 32252066-071 داخلي 271 و 273 | 32252073-071 | http://research.frrw.ir/ |
| 18 | قزوين | خانم جناب | 8-33239655-028 داخلی 234 | 33240283-028 | http://www.qzrw.ir |
| 19 | قم | آقای یاری | 37839098- 025 | 37839098-025 | http://www.qmrw.ir |
| 20 | کردستان | خانم سروش | 51 الي 33622949-087 | 33622947-087 | http://www.kdrw.ir |
| 21 | کرمان | خانم فتحي | 4-32224482-034 داخلي 318 | 32230314-034 | http://www.krrw.kr.ir |
| 22 | کرمانشاه | خانم مالمیر | 38360005-083 | 8360005-083 | http://www.kshrw.ir |
| 23 | کهگيلويه‌ و بويراحمد | آقاي اسدپور | 33334048-074 | 33334725-074 | http://www.kbrw.ir |
| 24 | گلستان | آقای جدیدی | 32627883-017 | 32627870-017 | http://www.gsrw.ir |
| 25 | گيلان | خانم حبیبی | 33668915- 013 | 33667083-013 | http://www.glrw.ir |
| 26 | لرستان | آقاي ظهراب | 3311902-066 | 33200069-066 | http://www.lsrw.ir |
| 27 | مازندران | آقاي زبردست | 4-33347801-011 داخلي1110 | 33347800-011 | http://www.mzrw.ir |
| 28 | مرکزي | آقاي ساکی | 33130071-086 داخلی103 | 33132958-086 | http://www.markaziwa.ir |
| 29 | هرمزگان | خانم زارع | 33932327-076 داخلي 2304 | 33331374-076 | http://www.hrrw.ir |
| 30 | همدان | خانم پناهی | 9-38220737-081 | 38220740-081 | http://www.hmrw.ir |
| 31 | يزد | آقای فهیمی | 31070167-035 | 38258046-035 | http://www.yzrw.ir |

# فلوچارت اخذ پروژه تحقيقاتي(يا پايان نامه) از اولويت⁫هاي تحقيقاتي وزارت نيرو

پژوهشگران محترم جهت اخذ اولويت⁫هاي تحقيقاتي شرکت مديريت منابع آب و شرکت‏هاي زيرمجموعه بايد طبق فلوچارت ذيل اقدام کنند. اين اولويت⁫ها همچنين بر روي سايت اينترنتي دفتر آموزش تحقيقات و فناوري وزارت نيرو(http://trt.moe.gov.ir) بارگذاري شده است.

# فرم پيشنهاد پروژه‌هاي پژوهشي

لطفا در اين قسمت چيزي ننويسيد

1 – مشخصات پروژه:

| كد موضوعي |  | پايان‌نامه كارشناسي ارشد ( رساله دكترا ( مستقل ( |
| --- | --- | --- |
| عنوان پروژه |  |
| كليد واژه‌ها |  |
|  | Project Title |
|  | Key Words |
| مدت اجرا (ماه) |  | محل انجام پروژه |  |

2 -  مشخصات مؤسسه يا سازمان پيشنهادي طرف قرارداد :

| مؤسسه يا سازمان پيشنهادي طرف قرارداد |  | بخش: | دولتي ( خصوصي ( |
| --- | --- | --- | --- |
| نشاني پستي / تلفن |  |

3 – مشخصات پژوهشگر :

| نام |  | به تفكيك حروف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| نام‏خانوادگي |  | به تفكيك حروف |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سال تولد |  | آخرين مدرك تحصيلي رشته تحصيلي/گرايش |  | تخصص |  |
| شماره شناسنامه |  |  |  |  |  |
| كد ملي |  |  |  |  |  |
| شغل / سمت |  | مؤسسه متبوع |  | رتبه دانشگاهي |  |

| نشاني محل كار |  |
| --- | --- |
| تلفن محل كار |  | نمابر |  | تلفن همراه |  |
| نشاني منزل |  |
| تلفن منزل |  | پست الكترونيك |  |

4 – مشخصات همكاران پروژه :

| رديف | نام | نام خانوادگي | شماره شناسنامه | كد ملي | رشته و مدرك تحصيلي | شغل | مؤسسه متبوع | درصد همكاري | تلفن (همراه) | امضاء |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5 – سابقه تحصيلات پژوهشگر اصلي و همكاران:

| رديف | نام و نام خانوادگي | مدرك تحصيلي | سال و محل اخذ مدرك | عنوان پايان نامه / رساله / پروپزال |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

6- برآورد هزينه‌هاي پروژه :  (براي پروژه‌هاي پيشنهادي با مبلغ بيش از پنجاه ميليون ريال، علاوه بر تكميل جدول زير، ارائه آناليز هزينه

نيز ضروريست)

| رديف | عنوان | مبلغ) ريال( | سازمان مشاركت كننده | درصد مشاركت | مبلغ درخواستي )ريال( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | هزينه پرسنلي |  |  |  |  |
| 2 | هزينه دستگاه‌ها، وسايل و مواد |  |  |  |  |
| 3 | هزينه آزمايش و خدمات تخصصي |  |  |  |  |
| 4 | هزينه مسافرت |  |  |  |  |
| 5 | هزينه كاربردوست كردن نرم‌افزار توسعه يافته |  |  |  |  |
| 6 | هزينه‌هاي ديگر |  |  |  |  |
|  | جمع كل هزينه‌هاي پروژه (ريال) |  | جمع مبلغ درخواستي (ريال) |  |
|  |  |  | جمع مبلغ درخواستي به حروف |  |

7- اهداف طرح مسئله : (ضرورت انجام تحقيق و هدف از طر‌ح مسئله با ديدگاه رفع نيازهاي پژوهشي صنعت آب كشور، توجيه فني- اقتصادي)

8 – نوآوري تحقيق در مقايسه با كارهاي مشابه قبلي در سطح ملي و بين‌المللي :

9 – دامنه كار (فرضيات و محدوديت‌ها) :

10 – متدولوژي انجام پروژه :

11– مراحل پژوهش و برنامه زمان‌بندي و شرح خدمات پروژه (به تفكيك و با انطباق كامل با متدولوژي) و روند انجام كار :

| رديف | عنوان فعاليت | درصد فعاليت | زمان (ماه) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12- سوابق انجام تحقيق در سطح ملي و بين‌المللي با تأكيد بر نقاط ضعف و قوت آنها: (در صورت امكان چكيده مقاله‌هاي مربوطه پيوست شود)

13 - سوابق پژوهشي پژوهشگر به ويژه در مورد پروژه پيشنهادي :

14- برنامه پژوهشگر جهت استفاده كاربردي از نتايج و ارائه آن به مراجع علمي و اجرايي كشور : (در صورت اخذ تاييديه و اعلام نياز از مراجع مربوطه، امتياز ويژه بررسي به پيشنهاد پروژه تعلق خواهد گرفت)

نوآوري تحقيق پيشنهاد شده و عدم اجراي پروژه‌هاي مشابه مورد تاييد پژوهشگر مي‌باشد.

تاريخ تنظيم پرسشنامه:

امضاء پژوهشگر

13 - سوابق پژوهشي پژوهشگر به ويژه در مورد پروژه پيشنهادي :

14- برنامه پژوهشگر جهت استفاده كاربردي از نتايج و ارائه آن به مراجع علمي و اجرايي كشور : (در صورت اخذ تاييديه و اعلام نياز از مراجع مربوطه، امتياز ويژه بررسي به پيشنهاد پروژه تعلق خواهد گرفت)

نوآوري تحقيق پيشنهاد شده و عدم اجراي پروژه‌هاي مشابه مورد تاييد پژوهشگر مي‌باشد.

تاريخ تنظيم پرسشنامه:

امضاء پژوهشگر

# Text boxes

عناوين اولويت‏هاي تحقيقاتي

وزارت نيرو در سال 1400

شرکت مديريت منابع آب

و شرکت⁫هاي زيرمجموعه

وزارت نيرو

شركت مديريت منابع آب ايران

توجه : اين فرم به عنوان نمونه بارگذاری شده‏است. پژوهشگران باید براي اخذ فرم پيشنهاد نهايي، با شرکت مربوطه هماهنگي نمایند.